PTE Pollack Mihály Műszaki Kar

Gépszerkezettan Tanszék

GÉPELEMEK I.

2. házi feladat

CSAVARKÖTÉSEK

Kidolgozás:

A3-as méretű műszaki rajzlapon, ceruzával szerkesztve.

Készítse el az alább felsorolt elemekkel kialakított csavarkötések összeállítási rajzait az

1., 2. és 3. ábra szerinti elrendezések alapján.

A gyakorlatvezető által kijelölt sorszámú csavarkötések méretaránya általában 1:1, de a célszerű helykihasználás érdekében az ábrákat nagyítani, vagy kicsinyíteni lehet.

A mérettáblázatokban az összekötő elemek néhány főbb mérete szerepel. A csavarok hosszát, az átmenő furat méretét mindenki maga határozza meg, az összefogandó elemek vastagsági méretének felvétele után.

A rajzra egyszerűsített szövegmezőt alkalmazunk. A darabjegyzékben a kötőelemek tételszámozása folyamatos legyen.

A feladat beadási határideje:……………………………-ik oktatási hét.

1. ábra:	U acél keretet alapcsavarral (d1), U – alátéttel és hatlapú magas anyával erősítünk betonlapra. A keretre hajtóműház kerül hatlapfejű csavar (d2),

U- alátét, lapos rugós alátét(K típus) és kislaptávú hatlapú anya segítségével.

A csavarfej az U-alátéten fekszik fel.

Az ábrát metszetben kell megrajzolni.

Az U-acélnál és az alapcsavarnál a nagyobb méreteknél törés alkalmazható.

Az alapcsavarok közül az 1. típust kell alkalmazni.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| d1 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | M40 |
| d2 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 |

2. ábra

Fedél lefogása ászokcsavarral (d) lapos rugós alátéttel (K típus) és hatlapú anyával. Az ászokcsavar 2. típusú, becsavarási hossza 1,25 d. A fedél alá 1 mm vastag lapos tömítés (Klingerit) kerül.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M8 | M6 | M5 |
| v | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 10 | 6 | 6 |
| h | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 54 | 12 | 10 | 8 |

3.ábra

Fedél rögzítése szemescsavarral (d), acél alátéttel és szárnyas anyával. A szemescsavar csapszeg körül lefordítható. A csapszeg helyzetét a két végén csapszeg alátét és sasszeg biztosítja. A fedél alá 1 mm vastag gumitömítés kerül. A kötést egy metszeti és egy nézeti képben kell megrajzolni.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |

A kijelölt feladatszámok:

| 1. ábra | 2. ábra | 3. ábra |
| --- | --- | --- |

A beépítendő kötőelemek összefoglaló táblázata:

| Megnevezés | Rövid megnevezés | Szabványszám |
| --- | --- | --- |
| Alapcsavar |  | MSZ2388 |
| Hatlapfejű csavar | Hlf. csavar | MSZ EN ISO 4014 |
| Ászokcsavar, becsavarási hossz:1,25 d | Á. csavar 1,25 d | MSZ 2402 |
| Szemescsavar |  | MSZ 2479 |
| Hatlapfejű magas anya | Hl. mg. anya | MSZ 2262 |
| Kislaptávú hatlapú anya | Klt. hl. anya | MSZ 2255 |
| Hatlapú anya | Hl. anya | MSZ EN ISO 4034 |
| Szárnyas anya |  | MSZ 2183 |
| Alátét U szelvényhez | U- alátét | MSZ 2206 |
| Rugós alátét |  | MSZ 1612 |
| Acél alátét A pontossági fokozat | Alátét A | MSZ 2201 |
| Csapszegalátét C pontossági fokozat. | Csapszeg alátét C | MSZ EN 2234 |
| Csapszeg |  | MSZ EN 22340 |
| Sasszeg |  | MSZ EN ISO 1234 |
| Melegen hengerelt U acél | U-acél | MSZ 326 |

Felhasználható irodalom:

1.Házkötő István: Segédletetek

(www.gszi.bme.hu/oktatas/Segedletek/Szabv_elemek/szabv_elemek.htm)

2.Gépipari kötőelemek 1-2 kötet (Szabványgyűjtemény 19. kötet)

3.Nagy Géza: Szerkesztési atlasz

4.Dr. Janik József: Menet és csavartáblázatok ( Műszaki Kiadó 1980)

5 witch/oktatás/Tanszéki anyagok/Gépszerkezettan tanszék/ …...(oktató

neve)/ Gépelemek/ kotoelemek