PTE Pollack Mihály Műszaki Kar

Gépszerkezettan Tanszék

MÉRNÖKI ISMERETEK

CSAPÁGYAZOTT TENGELY

PTE PMMK Környezetmérnök szak

2. házi feladat

A feladat:

Öntött házba szerelt, fogaskerékkel és csapágyakkal ellátott tengely rész-összeállítási rajzának elkészítése, szabványos kötőelemekkel.

A szerkesztéshez az adott méretek, valamint az ábrán látható elrendezés és arányok szolgálnak támpontul. Az előírt méreteket tartsa be, a többit, pedig válassza meg kerek (egész számú mm) értékekre.

A feladatban a csapágyak külső átmérője azonos. A csapágyak szélességétől függően a ház belső szélessége és a csapágyak távolsága kiadódik. A fogaskerék fejhengerének átmérője legyen valamivel kisebb, mint a csapágyak külső átmérője a megfelelő szerelhetőség miatt.

( A fogazat modulja m=3mm legyen. dfej = do + 2 m, dláb = do – 2,4 m)

A fedelek vastagsága a csavarfej magasságánál, illetve a fémházas tömítőgyűrű szélességénél 2-3 mm-rel nagyobb.

A fedélfuratok lyukkör-átmérőjét úgy válassza kerek értékűre, hogy a csapágyfészek és a menetes furat között 3-5 mm vastag anyag maradjon. A csavarfej részére a fej átmérőjénél 2 mm-rel nagyobb átmérőjű és 1 mm-rel mélyebb süllyesztést rajzoljon .Az átmenő furat 1 mm-rel nagyobb a csavarszár átmérőjénél.

A kötött méretű szerkezeti elemek méreteit az alábbi ábrák és táblázatok tartalmazzák.

Az összeállítási rajzon a házat és a nagy fogaskereket nem tételszámozzuk, csak, mint csatlakozó elemet vékony folytonos vonallal rajzoljuk. A rajon helyezze el a darabjegyzéket is!

Az összeállítási rajzot A3-s műszaki rajzlapon készítse, ceruzával.

A feladat beadási határideje:…………………-ik oktatási hét

Egyéb felhasználható irodalom:

1.Házkötő István: Segédletetek

2.Gépipari kötőelemek 1-2 kötet (Szabványgyűjtemény 18. kötet)

3.Nagy Géza: Szerkesztési atlasz

5.Csapágykatalógusok  (SKF, FAG)

ADATTÁBLÁZAT

| Feladat jel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csapágy jobb jele bal | 6211 6309 | 6211 6211 | 6309 6309 | 6209 6209 | 6210 6380 | 6210 6210 | 6308 6308 | 6208 6307 | 6208 6208 |
| Feladat jel | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Csapágy jobb jele bal | 1211 1309 | 1211 1211 | 1309 1309 | 1209 1209 | 1210 1308 | 1210 1210 | 1308 1308 | 1208 1307 | 1208 1208 |
| Tengely d csonk l | 38 80 | 45 110 | 38 80 | 38 80 | 32 80 | 40 110 | 32 80 | 28 60 | 32 80 |
| 3 alakú b retesz h l MSZ 12868 | 10 8 70 | 14 9 100 | 10 8 70 | 10 8 70 | 10 8 70 | 12 8 100 | 10 8 70 | 8 7 56 | 10 8 70 |
| 1 alakú b retesz h l MSZ 12868 | 16 10 63 | 16 10 63 | 14 9 63 | 14 9 63 | 14 9 63 | 14 9 63 | 12 8 63 | 12 8 63 | 12 8 63 |
| Z típusú d Tömítő D gyűrű b MSZ 7897 | 42 62 10 | 52 75 10 | 42 62 10 | 42 62 10 | 38 58 10 | 48 70 10 | 38 58 10 | 32 52 10 | 38 58 10 |

| MSZ 2465 anyag: 5.6 |  |
| --- | --- |
| Menetkifutás szabványos kialakítása |  |

| CSAPÁGYANYA MSZ 7889 Jel d D D1 m s t KM7 M 35x1,5 52 44 8 5 48 KM8 M 40x1,5 58 50 9 6 53 KM9 M 45x1,5 65 56 10 6 60 KM10 M 50x1,5 70 61 11 6 65 KM11 M 55x2 75 67 11 7 69 Anyaga: acél Rm = 410 N/mm2 |  |
| --- | --- |
| BIZTOSÍTÓLEMEZ MSZ 7890 Jel d D D1 v e s t1 MB7 35 57 45 1,25 6 5 32,5 MB8 40 62 50 1,25 6 6 37,5 MB9 45 69 57 1,25 6 6 42,5 MB10 50 74 62 1,25 6 6 47,5 MB11 55 81 68 1,25 8 7 52,5 Anyaga: acél Rm = 410 N/mm2 |  |
| GÓLYÓSCSAPÁGY Típus d D B r 6208 1208 40 80 18 2 6209 1209 45 85 19 2 6210 1210 50 90 20 2 6211 1211 55 100 21 2,5 6307 1307 35 80 21 2,5 6308 1308 40 90 23 2,5 6309 1309 45 100 25 2,5 |  |