MÉRNÖKI ISMERETEK

CSAVARKÖTÉSEK

házi feladat

PTE PMMK Környezetmérnök szak

Készítse el az alább felsorolt elemekkel kialakított csavarkötések összeállítási rajzait -A3-s méretű műszaki rajzlapon ceruzával szerkesztve- az 1. és 2. ábra szerinti elrendezések alapján.

A gyakorlatvezető által kijelölt sorszámú csavarkötések méretaránya általában 1:1, de a célszerű helykihasználás érdekében az ábrákat nagyítani, vagy kicsinyíteni lehet.

A mérettáblázatokban az összekötő elemek meghatározó fő mérete szerepel. A csavarok hosszát, az átmenő furat méretét mindenki maga határozza meg, az összefogandó elemek vastagsági méretéből következően.

A rajzra egyszerűsített szövegmezőt alkalmazunk. A darabjegyzékben a kötőelemek tételszámozása folyamatos legyen.

Kijelölt sorszámok:

| 1. ábra | 2. ábra |
| --- | --- |

1. ábra:	U acél keretet alapcsavarral (d1), U – alátéttel és hatlapú magas anyával erősítünk betonalapra. A keretre hajtóműház kerül hatlapfejű csavar (d2),

U- alátét, acél alátét ( „fényes”) és kislaptávú hatlapú anya segítségével.

A csavarfej az U-alátéten fekszik fel.

Az ábrát metszetben kell megrajzolni.

Az U-acélnál és az alapcsavarnál a nagyobb méreteknél törés alkalmazható.

Az alapcsavarok közül az 1. típust kell alkalmazni.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UE | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| d1 | M8 | M10 | M12 | M10 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M36 | M36 | M30 |
| d2 | M10 | M8 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 |

2. ábra

Fedél lefogása ászokcsavarral (d) acél alátéttel és hatlapú anyával. Az ászokcsavar A. típusú, becsavarási hossza e = 1,25 d. A fedél alá 1 mm vastag lapos tömítés kerül.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M10 | M8 | M6 |
| v | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 10 | 6 | 6 |
| h | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 54 | 12 | 10 | 8 |

A beépítendő kötőelemek összefoglaló táblázata:

| Megnevezés | Rövid megnevezés | Szabványszám |
| --- | --- | --- |
| Alapcsavar |  | MSZ 2388 |
| Hatlapfejű csavar | Hlf. csavar | MSZ EN ISO 4014 v. MSZ 2360 |
| Ászokcsavar, becsavarási hossz:1,25 d | Á. csavar 1,25 d | MSZ 2402 |
| Hatlapfejű magas anya | Hl. mg. anya | MSZ 2262 |
| Kislaptávú hatlapú anya | Klt. hl. anya | MSZ 2255 |
| Hatlapú anya | Hl. anya | MSZ EN ISO 4034 v. MSZ 2260 (-61) |
| Alátét U szelvényhez | U- alátét | MSZ 2206 |
| Acél alátét A pontossági fokozat | Alátét A | MSZ 2201 |
| Melegen hengerelt U acél | U-acél | MSZ 326 |

Felhasználható irodalom:

- Házkötő István: Segédletetek

(( witch/oktatás/Tanszéki anyagok/Gépszerkezettan tanszék/ ...... (oktató neve)/ Gépelemek/ kotoelemek))

2. Gépipari kötőelemek - Szabványgyűjtemény 19. -1,2 kötet

3. Nagy Géza: Szerkesztési atlasz