## Slide 1: Szállítás és anyagmozgatás gépei

## Slide 2: Szállítás és anyagmozgatás gépei
  Folyamatos szállító gépek
    Hevederes szállítószalag
    Serleges elevátor
    Láncvonóelemes szállítógép
    Gravítációs szállítók
    Vibrációs szállítók
    Áramló közegben szállító berendezések
  Szakaszos szállító gépek

## Slide 3: Hevederes szállítószalag

## Slide 4: Szállított árú jellege
Ömlesztett árú
Darabárú szállítás

## Slide 5: Szállított anyaghalmaz keresztmetszete
Ömlesztett árú

## Slide 6: Szállított árú jellege

## Slide 7: Hevederes szállítószalag
Előnyei
  Egyszerű szerkezet
  Nagy szállítóképesség
  Kis energiaszükséglet
  Zajtalan üzem
  Szalagtávolság (egytől- több száz méterig)
Hátrányai
  Lejtős szállítás szöge korlátozott
  Magasság eléréshez nagy hossz
  Hőm. Érzékeny <60°  hőálló heveder
  Poralakú árú esetén erősen porzik

## Slide 8: Hevederes szállítószalag

## Slide 9: Hevederes szállítószalag

## Slide 10: Kaparóláncos szállító

## Slide 11: Serleges elevátor

## Slide 12: Serleges elevátor vonóelemei
Heveder
Végtelenített lánc
  Egyláncos
  Kétláncos

## Slide 13: Serleges elevátor
Előnyei
  Nagy szállítóképesség (5-200m3/h)
  Nagy szállítómagasság 25-30m, (40-50m)
  Pormentes üzem
  Zajmentes járás(gumiheveder elevátor)
  Viszonyleg kis helyszükséglet
Hátrányai
  Darabos törékeny anyagot erősen töri
  Zárt ház miatt vonóelem és serlegek sérülésének veszélye nagyobb
  Kopás és elhasználódás igen nagy, ha koptató hatású anyagot szállít

## Slide 14: Láncvonóelemes szállítógépek
Függőkonvejor
(Mozgóasztal)
(Csuklótagos szalag)
(Mozgólépcső)

## Slide 15: Függőkonvejor
Előnyei
  Térben jól vezethető, (pl.: épületszintek között)
  Tetszőleges hossz
  Falra, oszlopra, mennyezetre szerelhető
    nem képez akadályt
    padlófelüóletet nem foglal
  Kis tömegű szerkezet
  Egyszerű szerkezeti kialakítás
  Üzembiztos
  Könnyen, gyorsan javítható
Hátrányai
  Gyártása nagy sorozatban kifizetődő

## Slide 16: Függőkonvejor kialakítása

## Slide 17: Függőkonvejor szállítási kapacitása

## Slide 18: Gravitációs szállítók
Csúszdák
Futócsövek, szállítócsövek
Surrantók
Görgősorok

## Slide 19: Gravitációs szállítók
Előnyei
  Nincsenek mozgó elemek
  Egyszerű kialakítás
  Olcsó beszerzési költség
  Üzemi költség, karbantartási költség minimális
Hátrányai
  Max.sebesség szőlőnél 0,5-1m/s-ot ne haladja meg

## Slide 20: Csúszdák

## Slide 21: Csigacsúszda

## Slide 22: Gravitációs szállítócsövek

## Slide 23: Görgősorok

## Slide 24: Szállítócsigák

## Slide 25: Szállítócsigák

## Slide 26: Csigaszárnyfajták
Csigalemez
Csigaszalag
Csigalapát

## Slide 27: Szállítócsigák
Előnyei
  Rövid szállítási távolság és kis szállítóteljesítmény mellett is gazdaságos
  Más technológiai folyamatokkal együtt
    Hűtés
    Keverés
    Nedvesítés
    Adagolás
Hátrányai
  Beszoruló szemcséket szétroppantja
  Az anyagot töri, aprítja
    Nő a must szilárd részecske tartalma
  A szemcsék közötti átrendeződés, kavarás növeli az energiafogyasztást
  Koptató anyagok esetén jelentős kopás
  Nagy távolságú és nagy teljesítményű szállításra nem gazdaságos

## Slide 28: Vibrációs szállítók

## Slide 29: Vibrációs szállítók
  A szállítást a súrlódás idézi elő
Aszimmetria
Súrlódási erő
Lengő mozgás
Rázóvályú
Lengővályú

## Slide 30: Vibrációs szállítók
Előnyei
  Egyszerű szerkezet
  Kis helyigény
  Alacsony szerkezeti magasság
  Alacsony üzemeltetési és karbantartási költség
Hátrányai
  Zajos üzem
  Rezgések átadódása más gépegységeknek
  Szállítóképesség nagyban függ a szállítandó anyag súrlódási tényezőjétől

## Slide 31: Lengő vályú

## Slide 32: Szakaszos szállítógépek
Szállítótartályos szállítás
  Konténer
  Big-Bag
Rakodólapos szállítás
  Kézi emelővillás targonca(béka)
  Gépi targonca
  Nagy emelésű targonca

## Slide 33: Szőlő szállítótartályos szállítása

## Slide 34: Rakodólapos szállítás

## Slide 35: Rakodólapos szállítás

## Slide 36: Targoncák

## Slide 37: Targoncák