ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ
ÉS HEGESZTHETŐ SZERKEZETI ACÉLOK

ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

| EN 10025-91+ A1-93 | MSZ 500-89 | MSZ 500-81 | MSZ 6280-82 | DIN 17100-81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S185 | Fe 310-0 | A0 |  | St33 |
| S235JR | Fe235B | A38 |  | St37-2 |
| S235JRG1 | Fe235BFU | A38x |  | USt37-2 |
| S235JRG2 | Fe235BFN | A38B | 37B | RSt37-2 |
| S235J0 | Fe235C |  | 37C | St37-2U |
| S235J2G3 | Fe235D |  | 37D | St37-3N |
| S235J2G4 | Fe235D |  |  |  |
| S275JR | Fe275B | A44 | 45B | St44-2 |
| S275J0 | Fe275C |  | 45C | QSt44-2 |
| S275J2G3 | Fe275D |  | 45D | St44-3U |
| S275J2G4 | Fe275D |  |  |  |
| S355JR | Fe355B |  |  |  |
| S355J0 | Fe355C |  | 52C | St52-3U |
| S355J2G3 |  |  |  | St52-3LI |
| S355J2G4 |  |  |  |  |
| S355K2G3 | Fe355D |  | 52D |  |
| S355K2G4 | Fe355D |  |  |  |
| E295 | Fe490-2 | A50 |  | St50-2 |
| E335 | Fe590-2 | A60 |  | St60-2 |
| E360 | Fe690-2 | A70 |  | St70-2 |