PTE Pollack Mihály Műszaki Kar

Gépszerkezettan Tanszék

GÉPELEMEK I.

4. házi feladat

CSAVARORSÓS SZERKEZET TERVEZÉSE

# Feladat részletezése:

# Kiinduló adatok: terhelőerő F és mozgatási hossz h

A gyakorlatvezető által, az 5. számú táblázatból– F-re és h-ra - kijelölt adatok alapján készítse el egy csavarorsós mozgató szerkezet – emelő, szorító vagy tárcsalehúzó – műszaki tervdokumentációját, amely a következőket tartalmazza:

- Szilárdsági számítások

1.1. ORSÓ méretezése összetett igénybevételre (nyomás + csavarás) ellenőrzése

kihajlásra és szükség esetén önzárásra.

# 1.2. Az ANYA – menetes persely – méretezése, menethossz meghatározása felületi

nyomás alapján, peremvastagság ellenőrzése nyírásra és a menetek ellenőrzése

hajlításra.

# 1.3. A HAJTÓKAR hosszának megállapítása a csavaró nyomaték alapján, valamint szükséges átmérőjének számítása hajlítás alapján.

A szilárdsági számításokat szövegszerkesztővel készítse, nyomtatott formában, melyet összefűzve, fedőlappal ellátva -jegyzőkönyv-szerűen- kell beadni.

A számításokhoz használt betűjelölések magyarázatát, mértékegységeit összegyűjtve, vagy az egyenletek felírásakor tüntesse fel! Minden összefüggésbe a számértékek behelyettesítéseit is írja ki!

A szerkezet műszaki leírását (felépítés, szerelés, működtetés, karbantartási utasítások szóbeli magyarázatát) is ehhez csatolja!

- Műszaki rajz

A szerkezet összeállítási rajzát a szükséges és elégséges számú nézettel, metszettel optimális méretarányban készítse el, manuálisan vagy rajzolóprogrammal. Tüntesse fel a számított és fő méreteket, írjon elő megfelelő tűréseket, illesztéseket!

Készítse el a tételszámozást, majd a pontos darabjegyzéket is a rajzon, vagy  külön lapon –a számításokhoz csatolva- helyezze el!

Mellékletek:

- sz.  1. táblázat (megengedhető feszültségek különböző anyagokra)

- sz.  2. táblázat (trapézmenetek méretei)

- sz.  3. táblázat (megengedhető felületi nyomás)

- sz.  Szerkezeti kialakítási vázlatok

- sz.  Adatválaszték

  - ORSÓ szilárdsági számításai

1.1.1. Átmérő meghatározása

A kezdeti átmérő meghatározása csak a terhelés (F), mint normálerő alapján történhet

nF = 1,5 vagy 2 előzetes biztonsági tényező felvételével, az anyagminőség kiválasztása után.

Ebből:

A különféle anyagok megengedhető szilárdsági értékeit 1. táblázat tartalmazza.

d3 a trapézmenetes orsó magátmérője, melynek szabványos értékét a 2. táblázatból választhatjuk úgy, hogy a számított értékhez legközelebb esőt (nagyobbat!) alkalmazzuk.

A menet egyéb jellemző méretei az 1. ábrán láthatók.

- ábra

# A szelvényhez tartozó méretek és elnevezések:

d = D		az orsómenet külső átmérője, névleges átmérője, az anyamenet

névleges átmérője,

d2 = D2	az orsómenet és az anyamenet középátmérője,

P		osztás, egy bekezdés esetén a menetemelkedés,

ac		hézag,

d3 = d – P – 2ac a csavarmenet belső átmérője, magátmérője,

D1 = d – P	az anyamenet belső átmérője, magátmérője,

D4 = d + 2ac	az anyamenet külső átmérője,

H1 = 0,5 P	működő szelvénymagasság,

R1 ( 0,5ac	az orsómenet csúcsainak lekerekítési sugara,

R2 ( ac             a menetfenék és a menetoldal csatlakozásának lekerekítési sugara,

( = 300		profilszög.

1.1.2. Ellenőrzés kihajlásra.

Ha a szerkezetben az orsó nyomásnak van kitéve, el kell kerülni a kihajlást. (Húzott orsónál ez nem áll fenn).

- ábra

Hogy a csavarorsót milyen elv szerint ellenőrizzük, azt a karcsúsági tényező dönti el. A keresztmetszet területe A, inerciája I, inercia-sugara i, az l pedig az orsó azon tényleges szabad hossza, amely kihajolhat. (Általában az adott h mozgatási hossz)

Fax az adott F terhelő erő.

Az le egyenértékű hossz és az inercia-sugár ismeretében a karcsúsági tényező:

A nyomott csavarorsó kihajlás szempontjából nem veszélyes, ha a kritikus feszültségből számított megengedhető feszültség nagyobb, mint a rúdban ébredő tényleges nyomófeszültség.

- ábra

- ( ( 60 esetben a csavarorsó kihajlás szempontjából nem veszélyes, a kritikus feszültség a csavarorsó anyagának ReH folyási határa.

A biztonsági tényező nF = 2….3, kisebb (-hoz kisebb biztonsági tényező tartozik.

- 60 ( ( ( 95 esetben plasztikus kihajlásról beszélünk és a kritikus feszültséget a Tetmajer-egyenes határozza meg. A kritikus feszültség a

összefüggéssel számítható. A biztonsági tényezőnek ebben az esetben nF = 3….6  közé kell esnie. Az összefüggésben E a rúd anyagának rugalmassági modulusa.

- 95 ( ( esetben a kihajlás rugalmas és a kritikus feszültséget az Euler-hiperbola határozza meg. A kritikus feszültség:

A biztonsági tényezőnek nF = 6….10 között kell lennie.

A kritikus feszültség és a tényleges nyomófeszültség összehasonlításakor látható, hogy meg van-e a megfelelő biztonság.

Megfelel az orsó, ha:

ahol az nF  értékének a fent leírt határok közé kell esnie!

1.1.3. Ellenőrzés összetett igénybevételre

A menetfelületeken ébredő súrlódó erő nyomatéka, melyet a teher felemeléséhez

(ill. a megfelelő szorítóerő kifejtéséhez) le kell győzni:

A redukált feszültség a csavarorsóban ébredő húzó- vagy nyomó- és csavaró feszültségből tevődik össze

A redukált feszültség –HMH szerint a

összefüggéssel számítható. Az összefüggésben (2 a csavarorsó d2 átmérőjű középhengerén a menetemelkedés szöge;

A csavar és az anya közötti látszólagos súrlódási kúp fél nyílásszöge ((csv)

ahol (cs = 0,1 az orsómenet és az anyamenet közötti súrlódási tényező, β a menet-profil szöge (30°). A szerkezet kialakításától függően –esetleg- figyelembe veendő még az orsó felfekvő részén fellépő súrlódás is. A csavarorsó felfekvő felületének közepes átmérője da, súrlódási tényezője szintén (f  = 0,1.

A maradó alakváltozás elleni biztonsági tényező:

(ReH az anyag rugalmassági határa)

Más előírás hiányában nemin = 1,5. Amennyiben a biztonsági tényező ennél kisebb, nagyobb magátmérőjű csavart kell választani és az ellenőrzést újra el kell végezni.

1.1.4. Ellenőrzés önzárásra

Emelő esetén – a biztonság érdekében – biztosítani kell az önzárást, mely akkor áll fenn, ha

  - Az ANYA méretezése

1.2.1.Az anya hosszának meghatározása.

A leggyakrabb kialakítási módja a 4. ábrán látható, anyaga a kedvező súrlódási viszonyok érdekében általában bronz. A hosszméret ha, vagyis a szükséges menethossz a menetfelületeken ébredő felszíni nyomástól függ. Ennek megengedhető értékei a 3. táblázatban olvashatóak (pmeg), a mozgatás sebességének  függvényében.

4. ábra

ahol

a felfekvő felületek nagysága (1. ábra)

ha = Z . P

A menetek száma, Z nem lehet több 10 db-nál!

1.2.2. Az anya peremvastagságának ellenőrzése

A peremvastagságot (v) és az anya külső átmérőjét (Dk) arányosan megválaszthatjuk, majd nyírás alapján ellenőrizzük. ((meg   az 1. táblázatban)

legyen.

1.2.3. Az anyamenet ellenőrzése hajlításra

- ábra

Az anyamenetet egyenes alkotójú csavarfelületek és hengerfelületek határolják (5. ábra). A számítások egyszerűsítésére az anyamenetet trapéz alapú egyenes hasábbal helyettesítjük és mint befogott tartót vizsgáljuk, 5.b) ábra. A befogás helyén a tartó keresztmetszete aa és ba oldalhosszúságú téglalap. A téglalap szélessége a geometriai adatoktól és az érintkező menetek számtól függ, a téglalap magassága a menetprofil alapján számítható. A ha anyamagasság és a P menetosztás ismeretében az érintkező menetek száma:

A téglalap szélessége és magassága:

Az oldalhosszúságok ismeretében a keresztmetszeti tényező:

Az anyamenet terhelése a csavarfelület érintkező részén megoszlik. A számítások egyszerűsítésére a terhelést a D2 átmérőjű középhengerre koncentráljuk, 5.c) ábra. A koncentrált erő és a menettő távolsága la, a menettőben működő hajlító-nyomaték Mhj.

A hajlítófeszültség maximuma a menettőben a hajlító-nyomaték és a keresztmetszeti tényező ismeretében:

1.3 HAJTÓKAR méretezése

1.3.1. Hajtókar hosszának megállapítása

A hajtókar hossza lk a teheremeléshez (vagy szorításhoz) kifejtendő forgatónyomaték

(Mfel) és -ha van ilyen, akkor- a támasztófejnél fellépő súrlódási erő nyomatékából

(Mfej) tevődik össze. Ez utóbbi nagysága a fej szerkezeti kialakításától függ.

Felvehetjük ezt a Mfel kb 10 %-ának.

A hajtókar végén kifejthető kézi erő Fk kb 150-200 N. Az ezzel kifejthető forgatónyomaték:

A tényleges szerkezeti hosszat annyival vegyük nagyobbra, hogy a kézfej szélességét is vegyük figyelembe!

1.3.2. Hajtókar átmérőjének meghatározása

A hajtókar hajlításnak van kitéve, amikor elindítjuk a mozgást. Anyagának kiválasztása után ((hajl meg 1. tábl.) átmérőjét ennek alapján számíthatjuk:

Ahol, ha a kör keresztmetszeti tényezője hajlításra, akkor a hajtókar szükséges átmérője:

melyet szabványos egész számú - mm-re - felfelé kerekíthetünk.

táblázat Gépiparban megengedhető feszültségek irányértékei /MPa/ ANYAGOK Terhelés fajtája Húzásra σ meg Nyomásra σ meg Hajlításra σhj meg Nyírásra ( meg Csavarás (cs meg a./ Szerkezeti acélok (MSZ EN 10 025: 1998 szerint) S 185 Szilárdsági tulajdonságok nem garantáltak S 235 JR I. II. III. 120 96 46 120 96 - 130 110 65 96 77 37 70 60 39 S 275 JR I. II. III. 125 109 52 125 109 - 150 130 75 100 87 42 80 70 43 E 295 I. II. III. 155 135 70 155 135 - 180 160 95 124 80 54 95 83 54 E 335 I. II. III. 180 157 77 180 157 - 210 185 110 144 126 62 110 95 62 E 360 I. II. III. 210 175 89 210 175 - 245 220 129 168 140 71 130 113 73 b./ Ötvözetlen, nemesíthető acélok ( MSZ EN 10 083: 1998 szerint) C 25 nemesítve I. II. III. 150 115 80 150 115 - 150 120 92 120 90 60 90 70 50 C 35 nemesítve I. II. III. 180 135 90 180 135 - 180 140 105 145 105 70 105 80 55 C 45 nemesítve I. II. III. 210 155 100 210 155 - 210 165 120 170 125 80 125 90 60 C 60 nemesítve I. II. III. 240 180 120 240 180 - 240 190 140 190 145 95 140 110 75 c./ Színesfémek Bronz I. II. III. 120 70 50 120 70 - 145 80 58 100 76 40 80 47 33

1. sz. melléklet

3. táblázat Megengedhető felületi terhelések mozgató orsóknál Anyag Kerületi sebesség m/s P meg MPa (N/mm2) orsó anya edzett acél bronz vagy öntöttvas ( 0,1 12,5……….17,5 acél 7,5……..…10,0 edzett acél bronz 0,1…….0,2 6,0.............10,0 öntöttvas 4,0…….……7,0 acél bronz 3,0…….……6,0 öntöttvas 2,0………….4,0 acél bronz (0,3 1,0………… .2,0 A felületi terhelést a táblázatban megadott határokon belül úgy válasszunk, hogy öntött vas anya esetében a kisebb, a bronz anya esetében a nagyobb határértékhez közelebb eső adatot vegyük fel. A megengedhető terhelésnél a sebességet is figyelembe vesszük úgy, hogy a nagyobb sebességhez kisebb értéket választunk.

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet:   szerkezeti vázlatok

5. sz.melléklet

KIJELÖLT FELADAT:

| Adat-sorszám: | Szerkezet típusa: |
| --- | --- |