1. Elso

2. Masodik

3. A TERMÉKEK KONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE

3.1 A tervezési munka folyamata

3.2 Feladatmegfogalmazás, pontosítás

3.3 Koncepció változatok kidolgozása

3.4 A kialakítás alapelvei és szabályai

3.5 Irodalom

Elso

Masodik

A TERMÉKEK KONSTRUKCIÓS TERVEZÉSE

Az ipari termékek mesterséges dinamikus rendszerek, amelyek a bennük végbemenõ tudatosan létrehozott ill. befolyásolt fizikai, kémiai hatásokon alapuló anyag, energia és/vagy információ folyamok által egy adott mûszaki feladatot, összfunkciót teljesítenek. Mint minden rendszer, a gépek is meghatározott kapcsolatban álló jellegzetes részfunkciókat megvalósító egységekbõl, rendszerelembõl épülnek fel.

A rendszerelemek és ezekbõl a felismert igényeket kielégítõ mûszaki rendszerek szintézis útján történõ létrehozása a konstrukciós tervezés.

A mûszaki probléma felismerését és annak adott feltételrendszer mellett történõ mûködés, gyártás, felhasználás, környezetvédelem, ismételt hasznosítás és gazdaságosság szempontjából optimális megoldását magában foglaló konstrukciós tervezés a termékek létrehozási folyamatának meghatározó részét képezõ szellemi alkotó tevékenység, amely a természet és mûszaki alaptudományok biztos ismerete mellett a rendszerelemekkel foglalkozó gépelemek, a tervezés elmélet és módszertan, a mûszaki informatika alkalmazás szintû tudását, széleskörû mûszaki-gazdasági tájékozottságot és tapasztalatot igényel.

A rendkívül sokrétû, a termékek mûszaki és gazdasági értékének 70-75%-át eldöntõ (3.1. ábra) tervezõi tevékenység eredményességét nagymértékben befolyásolja az alkalmazott tervezési technológia, azaz a tervezési folyamat során felhasznált erõforrások és a tervezési módszertan. A felhasznált erõforrásoktól, a hozzájuk kapcsolódó módszertantól és az ember tervezési folyamatban betöltött szerepétõl függõen intuitív, diszkurzív, számítógéppel segített, számítógépes és automatizált tervezés különböztethetõ meg.

3.1. ábra
Termékek költségbefolyásolásának és a befektetett költségek változása [1]

A tervezési munka folyamata

A konstrukciós tervezés az általános feladat megoldási folyamatnak megfelelõen minõségileg különbözõ fázisokra, az analízisre és szintézisre épülõ, egymástól élesen el nem határolható munka, valamint döntési szakaszokra bontható (3.2. ábra).

A konstrukciós tervezési folyamatban három fázis különböztethetõ meg, a feladat megfogalmazási, a funkcionális és a kialakítási fázis. Az egyes tervezési fázisok különbözõ absztrakciós szinteket képviselnek, amelyek mindegyikéhez adott termékábrázolási módszerek és modellek tartoznak (3.1. táblázat).

3.1/a. táblázat
A tervezési folyamat fázismodelljei [2]

3.1/b. táblázat
A tervezési folyamat fázismodelljei [2]

3.2. ábra
A tervezési folyamat fázisai és szakaszai

A tervezési gyakorlathoz közelebb áll a tervezési folyamat tevékenységek szerinti tagolása. Eszerint a tervezés munkafolyamata négy fõ szakaszból áll:

a feladat pontosítása,

az elvi megoldások, a koncepciók létrehozása,

a megtervezés és

a kidolgozás.

A konstrukciós tervezési folyamat kiindulási pontja az azt megelõzõ, nem a konstrukciós tervezés körébe tartozó, de ahhoz szorosan illeszkedõ terméktervezés során kiválasztott és megfogalmazott tervezési-fejlesztési feladat, amely a legtöbb esetben sem a feladat egészét, sem a részleteket illetõen nem, vagy nem a megfelelõ formában tartalmazza valamennyi, a tervezõ számára lényeges adatot. Ezért a tényleges konstrukciós munkát mindig meg kell elõznie a feladatra vonatkozó információk összegyûjtését, ütköztetését, feldolgozását magában foglaló feladat pontosítási, megfogalmazási szakasznak.

A feladat pontosítása ebben az értelemben a megoldással szemben támasztott elvárások, korlátozások, valamint feltételek megfogalmazására és követelményjegyzék formájában való összeállítására szolgál. A követelményjegyzék a termék teljes elõállítási folyamatát végigkísérõ, folyamatosan aktualizált és kiegészített nagyon fontos tervezési dokumentáció. Ennek összeállítását követõen kezdõdhet meg a megoldási elképzelés változatok, a koncepciók kidolgozása és az állandó információ visszacsatolás miatt ez képezi az alapját a további munkalépéseknek, az ellenõrzésnek, valamint az értékelési és kiválasztási eljárásoknak.

A koncepcióképzés a tervezési folyamatnak az a része, ahol a feladat lényegének megfogalmazása, absztrakciója, a funkciók meghatározása, a funkcióstruktúra felállítása, az egyes funkciókhoz tartozó fizikai hatáselvek és a megfelelõ megoldási elvek feltárása, valamint kombinálása után létrejönnek a feladat lehetséges elvi megoldásai. A lehetõ legjobbnak tûnõ megoldási elképzelések megtalálása érdekében a koncepcióképzés szakaszát többször is végig kell járni, mert az ezt követõ megtervezési és kidolgozási munka során az elvi megoldások hiányosságai csak nehezen, vagy egyáltalán nem küszöbölhetõk ki. A koncepció változatokat értékelni kell és a követelményjegyzék elõírásait nem teljesítõket a további fejlesztésbõl ki kell zárni. Az értékelés során legjobbnak ítélt koncepciók kidolgozása a megtervezési és a kidolgozási szakaszban a kialakítási változatok létrehozásával folytatódik.

A megtervezés során az elvi megoldásból kiindulva a termék egészének mûszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével történõ kialakítása és további adatokkal való kiegészítése olyan mértékben történik meg, hogy a létrejött fõtervek alapján a részletek és a gyártási dokumentáció egyértelmûen kidolgozhatók legyenek.

A különbözõ elvi megoldások, valamint az ugyanazon koncepciók alapján kidolgozott eltérõ kialakítású fõterv változatokon már ellenõrizhetõk összehasonlíthatók az egyes megoldások mûködési, teherbírási, stb. sajátosságai, a térbeli összeférhetõség és a költségek. Az ellenõrzést, a mûszaki-gazdasági értékelést, gyengepont feltárást és javítást követõen kerül sor a végleges fõtervváltozat kiválasztására és részletes kidolgozására.

A kidolgozás a tervezési folyamatnak az a szakasza, ahol a mûszaki alkotás terve kiegészül az egyes elemek elrendezésére, makro- és mikrogeometriájára, méretére, anyagára stb. vonatkozó végleges elõírásokkal és a gyárthatóság, valamint a költségek ellenõrzését követõen létrejön az anyagi megvalósításhoz szükséges dokumentáció.

3.3. ábra
Az általános feladatmegoldási folyamat modellje (a. ábra)
és a konstrukciós tervezés alaptevékenységei (b. ábra) [3]

A konstrukciós folyamat egészét áttekintve megállapítható, hogy a feladattól független általános folyamat modell (3.3.a. ábra) érvényessége mellett a megfogalmazással, specifikálással jellemezhetõ feladat pontosítási szakaszt követõ koncepcióképzés során a tervezõi tevékenységek elsõsorban a funkciókeresésre és mûködési elv kidolgozására, míg a megtervezés és a kidolgozás szakaszában a teljes szerkezet illetve a funkcióhordozók részletes kialakítására irányulnak (3.3.b ábra). A tervezés elsõ fázisában a mûködési elv, a késõbbi szakaszokban a kialakítás optimálásán van a hangsúly, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymást. A tervezési folyamat egyes munkaszakaszait értékelési-döntési lépések választják el egymástól. Mivel a felmerülõ igényeket különbözõ szinteken különbözõ termékekkel lehet kielégíteni és ugyanazt az összfunkciót különbözõ elvi megoldásokkal, ugyanazt az elvi megoldást különbözõ funkció hordozókkal, kialakítási változatokkal lehet megvalósítani (3.4. ábra), a tervezõnek a lehetõ legszélesebb megoldási mezõ létrehozásával mindig változatokban kell gondolkodnia. Az optimális megoldás lehetõ leggyorsabb megtalálása és a felesleges ráfordítások elkerülése érdekében a létrehozott változatokat az egyes munkaszakaszok végén értékelni kell és csak a legalkalmasabbakat szabad továbbfejleszteni.

A tervezési folyamat lefutása a gyakorlatban sok esetben eltér a bemutatott folyamat modelltõl. Az egyes szakaszokon belül elkerülhetetlen a különbözõ tervezõi tevékenységek párhuzamos végzése, megismétlése, a tervezési szakaszok többszörös visszacsatolása, sõt a tervezési idõ csökkentése érdekében egyre erõsebben felvetõdik az egyes szakaszok párhuzamosításának, a "concurrent engineering" megvalósításának az igénye.

A tervezési folyamat struktúrája nagy mértékben függ a konstrukciós feladat jellegétõl.

Míg új konstrukció esetén a teljes tervezési folyamatot végig kell járni, addig a megváltozott követelményeknek megfelelõen áttervezett vagy illesztett konstrukciók esetében részben vagy egészben elmarad a koncepcióképzés, míg a variációs és elvi konstrukcióknál a megtervezési és kidolgozási szakasz is részben elhagyható. Jelentõs hatást gyakorol a konstrukciós munkára a felhasználható, az ismétlõdõ funkciók teljesítésére kifejlesztett és bevált gépelemek, szerkezeti és funkcionális egységek száma is, mivel ezek esetében nincs szükség az elvi megoldás kidolgozására, a hatásfelületek kialakítására, hanem csak elegendõ megfelelõen megalapozott kiválasztásuk és rendszerbe illesztésük.

Feladatmegfogalmazás, pontosítás

A feladatmegfogalmazási fázis súlypontját a feladat pontosított meghatározása és a követelményjegyzék összeállítása képezi. A munka folyamán tisztázni kell

milyen problémáról van szó,

a mûszaki alkotás milyen célt szolgál,

milyen tulajdonságokkal rendelkezzen és milyen tulajdonságokkal nem rendelkezhet a termék,

milyen fejlesztési lehetõségek vannak,

milyen feltételeket, követelményeket kell figyelembe venni a fejlesztés során?

A "feladatmeghatározást" úgy kell megfogalmazni, hogy az ne a lehetséges megoldásokat tartalmazza, hanem azokat a célokat, funkciókat, amelyeket a tervezés során létrehozott mûszaki alkotásnak teljesítenie kell.

A követelményjegyzék a termékkel szemben támasztott valamennyi, a vevõ kívánságaitól a belsõ, részben önmaguktól adódó tervezési, gyártástechnológiai és költségkövetelményekig terjedõ elvárások összeállítása. A követelmények képezik a kiindulási pontot a kitûzött feladat további tagolásához, valamint a megoldási változatok értékelési és optimálási szempontjainak megfogalmazásához. Mivel egyes a meghatározott követelmények (pl. az állandó követelmények) nem teljesítése a megoldás elvetéséhez, mások például a célkövetelmények vagy adott esetben a kívánságok jobb teljesítése pedig elõnyösebb megoldáshoz vezet, célszerû a követelményeket csoportosítani és megkülönböztetni.

A követelmények nem csupán egy meghatározott tervezési fázishoz kötõdnek, hanem az egész tervezési folyamatra érvényesek. Így a követelmények megfogalmazása nem fejezõdik be a tervezés kezdetén, hanem azokat a tervezési folyamat során lépésrõl lépésre ki kell egészíteni és mindig konkrétan értelmezni.

Az egyre terjedelmesebbé váló követelményjegyzék ily módon, egyéb tulajdonságai mellett, a szempontok és feltételek gyûjteményeként a termékfejlesztés egyik fontos dokumentumává válik, amelynek az összeállítására fordított idõ több szempontból is megtérül.

A követelményjegyzék elkészítése lehetõvé teszi, hogy a tervezõ a termék környezetét szisztematikusan áttekintse és ily módon a követelmények lehetõ legteljesebb körét elemezze. A termékre vonatkozó követelmények jegyzékben történõ áttekinthetõ dokumentálása felbecsülhetetlen segítséget nyújt egy harmadik személy gyors tájékoztatásában vagy bizonyos követelmények betarthatóságának utólagos kritikai felülvizsgálatában.

A követelményjegyzék kidolgozásának a menete mindig hasonló, függetlenül attól, hogy a formája és terjedelme még ugyanannál a terméknél is igen eltérõ lehet attól függõen, hogy mennyire ismeri fel a kidolgozó ennek fontosságát. A fejlesztési megbízás elnyerését követõen az elsõ lépés minden esetben a termékmeghatározásban szereplõ követelményeken túl különbözõ kérdésgyûjtemények, szellemi alkotó technikák segítségével olyan támpontokat és asszociációs összefüggéseket keresni, amelyek az összes lényeges dologra felhívják a tervezõ figyelmét. Ennek a kielégítõ információ gyûjtési és feldolgozási tevékenységnek legfontosabb része a saját és más cégek által elõállított hasonló funkciójú termékek összehasonlítása, gyengepontjainak és elõnyeinek feltárása az információ források pontos rögzítésével együtt. A hagyományos irodalom és szabadalom kutatás, valamint az értékelemzés mellett erre ma már olyan kiforrott számítógéppel segített módszerek állnak rendelkezésre, mint például a komplex színvonalelemzés, a REM (rendszerek összemérése és rangsorolása), az FMEA (termékek hibaforrásainak és okainak analízise), a QFD (termékek minõségi funkcióinak tervezése) és a DFMA (termékek gyártás és szerelés szempontjából helyes tervezése).

A második lépésben ezeket az információkat céltudatosan ki kell egészíteni. Ennek egyik módszere a termékkörnyezet elemzése. Az eljárás lényege a termékkel, vagy annak egy részével a termék elõállítás, elosztás, felhasználás, újrahasznosítás ill. megsemmisítés szakaszokból álló életútja során kapcsolatba kerülõ mûszaki-fizikai, biológiai, gazdasági és normatív rendszerekbõl álló termékkörnyezetnek a fejlesztés különbözõ idõpontjaiban történõ vizsgálata és leírása (3.2. táblázat). A termék életút szakaszok (3.2. táblázat 1. oszlop) további bontása (2. oszlop) és a szomszédos rendszerek (a sor) tagolása (b sor) egy 90 keresõ mezõvel rendelkezõ mátrixot eredményez, amelyben 250 asszociációs kérdés szerepel. A kérdések tovább részletezhetõk, a mindig visszatérõ feladatok mellett jelentkezõ különleges szempontokkal kiegészíthetõk, vagy az adott termékre nem jellemzõk elhagyhatók. A 3.2. táblázatnak megfelelõ üres mezõket tartalmazó mátrix elkészítése után a tervezett termékre vonatkozó kérdéseken végighaladva a kérdésekre adott válaszokat a mátrix üres mezõibe kell beírni, vagy a mezõben feltüntetett számozással ellátott lapokból álló külön jegyzékben lehet feltüntetni. Nagyon fontos, hogy a válaszok az elérendõ célokat és a feltételeket, ne pedig az azok eléréséhez szükséges eszközt adják meg.

3.4. ábra
A tervezési folyamat struktúrája [4]

3.2/a. táblázat
Termékkörnyezet feltárási mátrix [2]

3.2/b. táblázat
Termékkörnyezet feltárási mátrix [2]

3.2/c. táblázat
Termékkörnyezet feltárási mátrix [2]

3.2/d. táblázat
Termékkörnyezet feltárási mátrix [2]

A következõ lépés az így összegyûjtött információk elemzése, mennyiségi jellemzõkkel való kiegészítése, összeférhetõség szempontjából való felülvizsgálata, az ellentmondások feloldása és a fontos, termékmeghatározó összefüggések kigyûjtésével az információk rangsorolása.

A felülvizsgálatot követõen a negyedik lépés a rendelkezésre álló információk alapján az elvárások és feltételek megfogalmazása, állandó vagy alap (K), minimális vagy szint (M) követelmények és óhajok, kívánságok (O) szerinti besorolása. Ennek a megkülönböztetésnek a késõbbi kiválasztás és értékelés szempontjából van jelentõsége.

A K állandó követelményeknek nincs teljesítési szintje, ezeket minden körülmények között ki kell elégíteni. Azokat a megoldásokat, amelyek az állandó követelményeknek nem tesznek eleget, el kell vetni. Ebbõl adódóan az állandó követelmények nem lehetnek értékelési szempontok.

Az M minimális követelményeknek is minden esetben teljesülnie kell, de a teljesítésnek van mértéke. Ezért, ezek már rangsorolási, értékelési szempontként is szerepelhetnek.

Az O kívánságokat a tervezés során lehetõ figyelembe kell venni. Teljesítésük a termék értékét befolyásolja, így többségük értékelési kritérium lesz. A követelményjegyzék elkészítésének utolsó lépéseként el kell végezni a követelmények és kívánságok fõ jellemzõk és összetett termékek esetén funkcionális egységek szerinti csoportosítását, dokumentálását, majd ismételt felülvizsgálatát és szükség esetén kiegészítését.

A csoportosítás például a geometria, kinematika, erõ-terhelés, energia, anyag, jel, biztonság, ergonómia, gyártás, ellenõrzés, szerelés, szállítás, üzemeltetés, karbantartás, költségek, határidõk szerint történhet.

A követelményjegyzék formájára, felépítésére vonatkozóan nincs egységes elõírás, annak mindenkor a felhasználói igényekhez kell igazodnia. A követelményjegyzék egy lehetséges változatát a 3.3. táblázat mutatja be. A konkrét megjelenési formától függetlenül azonban a követelményjegyzéknek mindig tartalmaznia kell a követelmény leírását célszerûen az információ forrás megjelölésével, a követelmény fajtáját ill. minõsítését, a fontosságát kifejezõ súlyát, mennyiségi meghatározását és a végrehajtásért felelõs személyt a határidõ megadásával együtt, valamint a módosításokat.

3.3. táblázat
A követelményjegyzék formája

Az így feldolgozott információk birtokában már könnyen elvégezhetõ a feladatmegfogalmazás pontosítása és a feladat lényegének feltárása.

Koncepció változatok kidolgozása

A követelményjegyzék összeállítása során a tervezõ már behatóan foglalkozott a problémával és jelentõs mennyiségû információ birtokába jutott. Az elsõ lépés az ismerttõl részben vagy egészben eltérõ, új megoldások megtalálása felé az anyag-, energia- és jelfolyammal, mint az általános mennyiségekkel összefüggõ, megkívánt funkciók és a lényeges feltételek felismerésével, ezek elemzésével és lépésrõl-lépésre haladó absztrakciójával a probléma általánosítása, kiszélesítése. Az eljárás javasolt menete a következõ :

A kívánságok figyelmen kívül hagyása.

A funkciókat és a feltételeket közvetlenül nem érintõ követelmények elhagyása.

A lényeges követelmények, feltételek, adatok rövid, tömör állítások formájában való megfogalmazása.

Az állítások általánosítása, a funkciót (funkciókat) meghatározó ki- és bemeneti mennyiségek megadása.

A probléma megoldástól független, lehetõségek szerint funkcióként való megfogalmazása.

Ennek megfelelõen az 3.5. ábrán feltüntetett ki- és bemeneti mennyiségekkel jellemzett zárófedél rendezési-adagolási feladat lényege és probléma megfogalmazása nem például rezgõadagoló, vagy egyéb ismert megoldású alkatrész rendezõ tervezése, hanem rendezetlen halmazból adott szabadságfokú, rendezett anyagfolyam létrehozása.

A berendezéssel, géppel vagy szerkezeti csoporttal szemben támasztott ki- és bemenõ mennyiségekre vonatkozó követelmények alapvetõen meghatározzák a feladat lényegét és egyben az összfunkciót is. Az összfunkció és általában a funkció a tervezéselmélet felfogása szerint nem más, mint a megkívánt ki- és bemeneti mennyiségek közötti okságilag meghatározott konkrét fizikai megoldástól független kapcsolat, azaz a megkívánt kimeneti mennyiségek elérése érdekében az adott bemeneti mennyiségeken végrehajtott fajtára, mennyiségre, helyre, idõre vonatkozóan végrehajtott transzformáció, mûvelet. Minden egyes adott követelményekkel rendelkezõ gépnek csak egy összfunkciója van.

A megoldandó feladat bonyolultságától függõen többé vagy kevésbé összetett összfunkció, amelynek csak egyetlen modellje és ábrázolási formája van az un. "fekete doboz" vagy "black-box" (lásd 1. táblázat), több jól áttekinthetõ kisebb bonyolultságú részfunkcióra bontható. A részfunkciók között megkülönböztethetõk a tervezett berendezés lényegéhez tartozó fõfolyam elemeit képezõ fõfunkciók és az ezek megvalósulásához szükséges, vagy azokat kísérõ mellékfolyamok elemeit a mellékfunkciók. Ezek leírása többnyire közérthetõ formában köznapi nyelven megfogalmazott, a megkívánt változást leíró tõmondatok formájában történik (3.6. ábra). Az egyes részfunkciók tovább bonthatók egészen az elemi funkciók szintjéig (3.7. ábra), amelyek a vezet (V), tárol (T), átalakít (Á), megváltoztat (M), egyesít (E), szétválaszt (SZ) általános mûveletekkel és a mûvelet tárgyával megadott szükséges változások. Az absztrakció egy további szintjét jelenti az egyes változások általános mûveletekkel az anyag (A), energia (E), információ (I) általános mennyiségekkel, azaz általános funkciókkal (lásd 3.1. táblázat) történõ leírása.

3.5. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló ki- és bemeneti mennyiségeinek megadása
a probléma megfogalmazásához

Az egyes funkciók logikailag összeférhetõ és meghatározott összekapcsolása adja a funkció struktúrát (3.7. ábra). Az összfunkció célszerû. felbontásának a mértéke, a funkciószintek és az egyes szinteken a funkciók száma, valamint az alkalmazott funkciómodell nagy mértékben függ a feladat újszerûségétõl és az azt követõ megoldás kereséstõl.

3.6. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló fõfunkciói

Teljesen új konstrukciónál általában ismeretlenek az egyes funkciók és a közöttük lévõ kapcsolatok, ezért ezeknél a koncepcióképzés szakaszának legfontosabb lépései közé tartozik a legkedvezõbb funkcióstruktúra változat megkeresése. A gyakorlatban azonban számos esetben, különösen komplex feladatok megoldásánál nem célszerû az egész funkcióstruktúrát általános funkciókból felépíteni, mert ezáltal a funkcióstruktúra túl általános lesz és nem ad elegendõ konkrét elképzelést az ezt követõ megoldáskereséshez szükséges összefüggésekrõl. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a mûszaki rendszerekben sok olyan visszatérõ általános funkció van, amelyekre már jól bevált, tervezõi katalógusokban összefoglalt, kidolgozott megoldás létezik és ezek nagy mértékben segítik a konstruktõri munkát.

3.7. ábra
A “Fedél megkívánt helyzetbe hozása” részfunkció funkcióstruktúra változatai

A funkcióstruktúra nem öncélú, hanem a lehetõ legjobb megoldás megtalálásának az eszköze, így csak addig szabad fejleszteni és általánosítani, amíg ezt a célt szolgálja. Ezért a felállítása során érdemes figyelembe venni a következõket.

Célszerû a követelményjegyzékben felismerhetõ funkcionális kapcsolatok alapján elõször néhány részfunkcióból felépíteni a funkcióstruktúrát és ezen belül is elsõ lépésként felállítani a fõfolyamot és csak ezután a mellékfolyamokat, majd lépésrõl-lépésre haladva folytatni az összetettebb funkciók felosztását és az általánosítást. Gyakran nagy segítséget jelent az elsõ legegyszerûbb funkcióstruktúra változat alapján elkészíteni egy megoldási elképzelést és ennek az elemzésével feltárni a további funkciókat, vagy egy ismert hasonló termék funkcióanalizisével felállítani egy funkcióstruktúrát és azt az adott követelmények figyelembevételével továbbfejleszteni. Ez az utóbbi út azért is könnyen járható, mert az azonos összfunkciójú termékek fõfunkciói hosszú idõn keresztül változatlanok, csak struktúrájuk megoldási elveik és konstrukciós kialakításuk változik a fejlõdésük során.

A fõ vonalaiban felállított funkcióstruktúrából

az egyes részfunkciók sorrendjének a logikailag lehetséges felcserélésével,

a funkciók szétválasztásával vagy összevonásával,

részfunkciók elhagyásával, vagy a funkciók bõvítésével,

a rendszerhatár megváltoztatásával

további funkcióstruktúra változatok hozhatók létre. A funkciókat megvalósító fizikai hatásoktól függetlenül ezek mindegyike más és más gépet eredményez.

3. A funkcióstruktúra változatokat minden esetben felül kell vizsgálni logikai összeférhetõség szempontjából.

4. A további megoldáskereséshez csak megfelelõ eredménnyel bíztató funkcióstruktúrát szabad felhasználni, ezért a funkcióstruktúra változatokat értékelni kell. Értékelési eljárásként ebben a fázisban leggyakrabban a páros összehasonlítást, illetve a rangmódszert használják.

A megoldás konkretizálása érdekében a tervezési folyamat következõ lépéseként az egyes funkciókra megoldási elveket kell keresni. A megoldási elv tartalmazza a funkció teljesítéséhez szükséges fizikai hatást és a hatáshordozók elvi kialakítását. Egy-egy funkció teljesítésére több fizikai hatás is alkalmas lehet (3.8. ábra), de elõfordulhat, hogy egy adott funkció csak több fizikai hatás összekapcsolásával valósítható meg. Például a bimetall mûködése a hõtágulásból és a Hooke-törvénybõl tevõdik össze. Számos feladat esetében azonban nem szükséges új fizikai hatást keresni, mert a problémát a hatáshely kialakítása jelenti. Az a hely, ahol a fizikai jelenség lejátszódik, a hatásfelület párokból álló hatáshely. A hatásfelület-párok közötti tér a hatástér, ill. az õket összekötõ vonalak a hatásvonalak.

3.8. ábra
A “helyzet szerint szétválaszt” funkció megvalósítására alkalmas fizikai hatások

A hatásfelület párok kialakításával, fajtájával, geometriájával, helyzetével, méretével, számával és a hozzárendelhetõ típusával, formájával, irányával, nagyságával, ismétlõdésével jellemezhetõ hatásmozgás megválasztásával, valamint a hatáshelyek létrehozásához szükséges anyag meghatározásával, mint konstrukciós paraméterekkel a tervezõ befolyásolja a választott fizikai hatás lefutását és a funkció teljesülését. A hatáshely, a hatásmozgás és a konstrukciós paraméterek változtatásával így egy adott funkcióhoz ugyanazon fizikai hatás felhasználása esetén is több megoldási elv rendelhetõ. A megoldási elveket (3.9. ábra) és a megvalósításhoz szükséges kialakítási jellemzõkre vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó elvi megoldásokat (3.10. ábra) vázlatokon vagy léptékhelyes szabadkézi rajzokon célszerû ábrázolni. A megoldási elvek és elvi megoldások keresését hagyományos segédeszközök, intuitív és diszkurzív módszerek, valamint szakértõrendszerek segítik. A hagyományos segédeszközökhöz tartozik az irodalom és szabadalom kutatás, a természeti és ismert mûszaki rendszerek elemzése, az analógia, a szimuláció, a mérés és a modellkísérlet.

A szellemi alkotó technikákra épülõ intuitív módszerek közül a tervezõi gyakorlatban elsõsorban a Brain-storming, a 635 és a Delphi-módszer, a szinektika és ezek kombinációja, a diszkurzív módszerek közül pedig a fizikai egyenletek analízise, a különbözõ rendezési sémák, táblázatok és a tervezõi katalógusok használata terjedt el.

3.9.ábra
A “helyzet szerint szétválaszt” funkció megoldási elv változatai

A felsorolt és elsõsorban részproblémák elvi megoldására alkalmas megoldáskeresési eljárások eredménye rendszerint nem külön fizikai hatáselv és kialakítási változat, hanem kész megoldási elv, esetleg elvi megoldás, mert a gyakorlati tervezõi munka során nagyon nehéz a konstrukciós jellemzõk hatását a megoldás lényegét jelentõs fizikai jelenségtõl elválasztani és a keresett megoldási elvek többsége is olyan, hogy a fizikai hatást és a megvalósításhoz szükséges kialakítási jellemzõket együtt tartalmazzák, mint a legtöbb és leggyakrabban használt gépelemek esetében.

A feladatmegadásban elõírt összfunkciót teljesítõ mûszaki alkotás létrehozásához össze kell kapcsolni az egyes funkciókhoz, részfunkciókhoz tartozó megoldási elveket. Az összekapcsolás hangja a funkcióstruktúra. Mivel a megoldáskeresés során egy-egy funkcióra vonatkozóan soha nem csak egyetlen megoldási elv, hanem egy szélesebb megoldási mezõ került kidolgozásra, a különbözõ megoldási elvek kombinációjával ugyanazon funkcióstruktúra esetén is különbözõ elvi megoldási változatok hozhatók létre. A különbözõ és azonos funkcióstruktúrák alapján végzett megoldási elv kombinációkra a 3.11.-3.16. ábrák mutatnak példákat.

3.10. ábra
Elvi megoldási vázlatok a “helyzet szerint szétválaszt” funkciókra

A kombináció során, amelyhez leggyakrabban a Zwicky-féle morfológiai mátrixot, ritkábban különbözõ matematikai módszereket használnak a logikai összeférhetõség mellett már a fizikai,

egyes részmegoldások esetében pedig, már a geometriai összeférhetõséget is vizsgálni kell. Az elvi megoldások a koncepciók létrehozása során figyelembe kell venni, hogy

csak logikailag, fizikailag összeférhetõ funkciókat és megoldási elveket szabad kombinálni, vagy további funkciók, funkcióhordozók beiktatásával gondoskodni kell az illesztésükrõl, ami azonban többnyire további ráfordításokkal jár,

csak azok a koncepció változatok fejleszthetõk tovább, amelyek kielégítik a követelményjegyzék elõírásait és a várható költségek szempontjából is megfelelõek,

a kedvezõnek tûnõ változatokat kiválasztásuk után értékelni kell és gyengepontjaik feltárása, kijavítása után csak a legjobb változatokat szabad kidolgozni, továbbfejleszteni.

Mivel az elvi megoldások a funkcióstruktúrától eltérõen már nem csak logikai, hanem konkrét fizikai és geometriai kapcsolatokat is tartalmaznak a koncepció változatok értékeléséhez a páros összehasonlítás mellett az értékelemzés, valamint a VDI-Richtlinien 2225 által ajánlott mûszaki-gazdasági értékelés, valamint az egyik legkorszerûbbnek tekinthetõ, megfelelõ számítógépes támogatással és adattárakkal rendelkezõ DFMA korai költség becslési eljárás is felhasználható.

3.11. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

3.12. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

3.13. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

3.14. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

3.15. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

3.16. ábra
Alkatrészrendezõ és adagoló elvi megoldásváltozata

A kialakítás alapelvei és szabályai

A koncepcióképzést követõen a konstrukciós tervezési folyamat következõ lépése a kidolgozott elvi megoldások alapján a tervezett berendezés egészének, szerkezeti egységeinek és elemeinek, a funkcióhordozóknak a konkrét kialakítása. Ennek során meg kell határozni a geometriát, a méreteket, a szerkezeti anyagokat, a gyártási eljárást, ellenõrizni kell a geometriai összeférhetõséget, a teherbírást és el kell végezni a geometriai illesztéseket stb. A kialakítás a tervezési folyamat egyik legösszetettebb, a konstrukció fajtájától, az objektumtól stb. nagy mértékben függõ fázisa. Sok tevékenységet idõben párhuzamosan kell elvégezni, egyes munkalépéseket többször is meg kell ismételni és a módosítások már véglegesnek tekintett részeket, esetleg magát a koncepciót is érinthetik. Ezért a kialakítás részletes, minden objektum osztályra alkalmazható algoritmusának kidolgozása helyett célszerûbb csak a folyamat általános érvényû tevékenységsorát és a tervezõi munka eredményességét elõsegítõ fontosabb alapelveket, szabályokat megadni.

Az elvi megoldástól a termék konkrét és részletes leírása felé haladó kialakítási folyamat fõ lépései a következõk:

A kialakítást meghatározó követelmények felülvizsgálata, kiegészítése és kidolgozása.

A kialakítást korlátozó vagy meghatározó peremfeltételek rögzítése.

A mértékadó fõfunkció hordozók meghatározása és fõvonalakban történõ kialakítása.

Az elõtervek felülvizsgálata, bírálata, javítása.

Az összes fõfunkció hordozó durva kialakítása.

A szükséges mellékfunkciók és funkcióhordozók meghatározása.

A fõfunkció és mellékfunkció hordozók részletes kialakítása.

A fõtervváltozatok felülvizsgálata, mûszaki-gazdasági értékelése, gyengepont feltárása és hibaanalízise.

Az optimális fõtervváltozat kiválasztása és részletes kidolgozása.

A funkcióhordozók, szerkezeti elemek részletes kialakítása, optimálása.

A kialakítási folyamat egyes lépéseit a tervezés alapvetõ célkitûzéseibõl,

a mûszaki funkció teljesítésébõl,

a gazdaságos megvalósításból,

az ember és környezet védelmébõl, valamint az ezek elérését befolyásoló

tényezõkbõl (3.17. ábra) levezethetõ alapszabályok és tervezési irányelvek segítik. Az egyértelmûség, az egyszerûség és a biztonság mint a tervezés legáltalánosabb alapszabályai mindig érvényesek.

3.17. ábra
A funkcióteljesítést, a gazdaságosságot és a biztonságot befolyásoló tényezõk

Az egyértelmûség betartása a mûszaki funkció teljesítésének, a ki- és bemenet közötti egyértelmû kapcsolatnak, a hatás és a viselkedés megbízható meghatározásának a biztosítéka.

Jól ismertek például az alapvetõ csapágybeépítési módok (3.18. ábra). A 3.18. ábrán látható vezetõcsapágyazás viselkedése teljesen egyértelmû. A bal oldali vezetõcsapágy a radiális és axiális erõk felvételére szolgál, a jobb oldali csapágynak csak radiális terhelése van és lehetõvé teszi a tengely például hõtágulásból adódó viszonylagos elmozdulását. Ezzel szemben a 3.18b. ábrán feltüntetett un. oldalról támasztott csapágyazást csak akkor szabad alkalmazni, ha a várható hosszirányú elmozdulás elhanyagolhatóan kicsi, vagy ha az ágyazás szerkezeti kialakítása lehetõvé teszi az elmozdulást, különben a csapágyak hézagra megszûnhet, a terhelések megoszlása szempontjából az ágyazás viselkedése nem lesz egyértelmû. Az "úszó" csapágyazásnál (3.18.c. ábra) az egyik vagy mindkét csapágynak axiális hézaga van, így a tengelynek a csapágyazás nem határozza meg egyértelmûen az axiális irányú helyzetét. A nem egyértelmû viselkedés ellenére "úszócsapágyazást" kell alkalmazni akkor, ha a tengely helyzetét külsõ kényszerek határozzák meg, pld. nyílfogazatú fogaskerékpár esetén csak, az egyik tengelyt szabad axiális irányban megtámasztani, vagy az ágyazást rugalmas elõfeszítéssel (3.18.d. ábra) egyértelmûvé kell tenni. Egy további példa látható az egyértelmû ill. nem egyértelmû szerkezeti kialakításra a 3.19. ábrán. A reteszkötés vagy a szilárdillesztésû kötés viselkedése egyértelmû, ugyanakkor, a "túlzott biztonságra" való törekvés érdekében alkalmazott szilárdillesztésû kötés retesszel sem a terhelés átadás, sem a méretezés szempontjából nem egyértelmû.

3.18. ábra Gördülõcsapágy-beépítések
a) vezetõcsapágyazás, b) oldalról támasztott csapágyazások (fent X, lent O elrendezés)
c) “úszó” csapágyazás, d)rugalmasan elõfeszített csapágyazás [1]

3.19. ábra
Tengely-agy kötés egyértelmû és nem egyértelmû kialakítási változatai [1]

Az egyszerûség, az egyszerû kialakítású kevés alkatrész általános esetben gazdaságos megoldáshoz vezet. A gyakorlatban azonban mindig kompromisszumra kerül sor. Általában választani kell a kevesebb, de bonyolultabb kialakítású, vagy a több, egyszerû alakú alkatrészbõl álló megoldás között. A döntést azonban sok esetben nem csak a gazdaságosság, hanem több peremfeltétel, követelmény befolyásolja. Például a 3.20. ábrán feltüntetett négy fogaskerékbõl álló, visszatérõ tengelyelrendezésû kétlépcsõs fogaskerék hajtómû kinematikailag egyenértékû a kevesebb elembõl álló egyszerû KB típusú bolygómûvel, de a bonyolultabb kialakítású elemek (belsõfogazat, kar stb.) miatt a bolygómû drágább. Azonban, ha a helyigény, az átvihetõ teljesítmény úgy kívánja, a magasabb költségek ellenére is a bolygómûvet kell választani.

3.20. ábra 
Kétlépcsõs fogaskerékhajtás kinematikailag egyenértékû helyettesítése
KB típusú bolygómûvel [1]

A biztonság alapszabálya a mûszaki funkció megbízható teljesítésére, az emberre és a környezetre vonatkozik. Alapvetõ cél a biztonság közvetlen kielégítése, azaz olyan megoldás kidolgozása és kiválasztása, amely alapvetõen nem veszélyes. Ha erre nincs lehetõség a védõberendezésekkel megvalósítható közvetett biztonság elvének az alkalmazására kerülhet sor, és mint megoldás a legvégsõ esetben jöhet szóba az utaló vagy indikatív biztonság, amely csak figyelmeztet a veszélyre. A biztonság követelményét célszerû a tervezõ által befolyásolt mind a négy területen - a funkció teljesítés biztonsága, az alkatrészbiztonság, a munkavégzés és a környezet biztonsága - egységesen a közvetlen biztonság elve alapján megvalósítani.

Az egyes területek szorosan összefüggnek egymással, mivel egyetlen alkatrész biztonsága befolyásolhatja a funkcióteljesítést és meghibásodás esetén veszélyeztetheti az ember és a környezet biztonságát. Ezért a kialakítási folyamat egyik súlyponti kérdése az alkatrész tervezés, amelynek folyamattervét a 3.21. ábra szemlélteti.

3.21. ábra
Az alkatrész tervezés folyamatterve

A folyamatábrából jól érzékelhetõ, hogy az alkatrész tervezés legfontosabb tevékenységei a megfelelõ anyagválasztás mellett a szilárdsági számítás és a gyártás szempontjából helyes kialakítás.

A szilárdsági számítás általános menetét a 3.22. ábra mutatja, amelynek végeredménye az adott feladattól függõen a szükséges méret, kialakítás, anyagjellemzõ, a megengedett terhelés vagy az elért biztonság. Méretezésnél az elsõdleges cél adott feltételek - terhelés, anyag, elérendõ biztonság, szabványok, stb. - mellett a szükséges méretek és a megfelelõ geometriai kialakítás (3.23. ábra), míg ellenõrzésnél adott kialakítás, anyag és terhelés esetén az elért biztonság, valamint a szükséges módosítások (3.24. ábra) meghatározása.

3.22. ábra
A szilárdsági számítások általános folyamata

3.23. ábra 
A szilárdsági méretezés gondolatmenete

3.24. ábra
A szilárdsági ellenõrzés folyamatábrája

A 3.22.-3.24. ábrákból jól látszik a kialakításnak a teherbírásra gyakorolt hatása. Azonban a konstrukció, az alkatrészek anyaga, alakja, mérete stb. nem csak a teherbírást határozza meg, hanem jelentõs befolyást gyakorol a gyártási költségekre, az átfutási idõre és a minõségre is. Ezért a kialakítás során a funkció teljesítés szempontjai mellett a tervezõnek különös figyelmet kell fordítania a gyárthatóságra, azaz a szerkezeti felépítés és az alkatrész kialakítás gyártás szempontjából helyes megválasztására.

A gyártás szempontjából helyes kialakításnak számos, a szakirodalomban ismertetett irányelve van, amelyek közül a tervezõ számára leglényegesebb szempontokat a gyártási eljárások szerint csoportosítva a következõkben foglaljuk össze.

Az öntött alkatrészeket a minta, a forma, az öntési eljárás és az öntést követõ megmunkálások figyelembevételével kell kialakítani.

A legfontosabb kialakítási irányelveket a 3.4. táblázat tünteti fel. Ezek és további szabályok alkalmazására pedig a 3.25. ábra mutat be példákat.

A porkohászati úton elõállított daraboknál elsõsorban a szerszám és a porkohászati technológia által támasztott követelményeket kell figyelembe venni. A lényeges kialakítási szabályokat a 3.5. táblázat foglalja össze.

3.4/a. táblázat
Öntött alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

3.4/b. táblázat
Öntött alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

Szabadalakító kovácsolásnál általános irányelvként a következõk fogadhatók el:

lehetõleg párhuzamos felületû, egyszerû formákat és nagy lekerekítéseket kell alkalmazni

a darab lehetõleg ne legyen nagy tömegû, inkább több darabból szerelt kivitelben készüljön,

kedvezõtlen az olyan kialakítás, amelynél túl nagy alakváltozásokat kell létrehozni és túl nagy keresztmetszet-különbségek vannak,

célszerû a szemek vagy a fészkek egyoldalon való kialakítása.

A süllyesztéses kovácsolással elõállított munkadarabok kialakításának legfontosabb elveit a 3.6. táblázat mutatja be, amelyek elsõsorban a szerszám, a kovácsolási technológia és a megmunkálás szempontjait veszik figyelembe.

A hidegfolyatással készült egyszerû, forgásszimmetrikus alkatrészek tervezésének szempontjai (3.7. táblázat) a technológiából és az alkalmazható szerszám kialakításból adódnak.

3.25. ábra
Kedvezõtlenül és kedvezõen kialakított öntött alkatrész [3]

A mélyhúzással történõ alakításnál

a méreteket úgy kell megválasztani, hogy lehetõleg kevés húzási lépcsõre legyen szükség,

elõnyös a forgásszimmetrikus egyik oldalán teljesen nyitott, kis sugarú átmeneteket nélkülözõ forma,

az anyagmegválasztás szempontjai között az elsõdleges a jó alakíthatóság.

3.5. táblázat
Porkohászati úton elõállított termékek kialakítási irányelvei [1]

3.6/a. táblázat
Süllyesztékben kovácsolt alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

3.6/b. táblázat
Süllyesztékben kovácsolt alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

3.7. táblázat
Hidegfolyatással készült elemek kialakítási irányelvei [1]

A kivágás és a hajlítás a finommechanikában, a villamos készülék gyártásban, az elektronikában és a nagy sorozatban elõállított gépipari termékeknél széles körben alkalmazott technológia. Az így készülõ alkatrészek fontosabb kialakítási irányelveit a 3.8. és 3.9. táblázatok tekintik át.

3.8. táblázat
Kivágással elõállított alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

A forgácsolással készülõ alkatrészek tervezésénél a választott megmunkálási módtól függetlenül érvényes általános szabályok a következõk:

kerülni kell a szükségtelen forgácsoló megmunkálást, csak a feltétlenül szükséges felületeket szabad megmunkálni, és ezeken a megfelelõ felületminõségeket és tûréseket kell elõírni,

törekedni kell a befogási felülettel párhuzamos, vagy arra merõleges megmunkálási felületek kialakítására,

a marás és gyalulás helyett célszerûbb inkább esztergálási és fúrási mûveleteket választani,

megfelelõ tájolási és befogási lehetõségeket kell biztosítani,

a darabot úgy célszerû kialakítani, hogy a lehetõ legkevesebb bázisváltásra, ismételt befogásra és szerszám cserére legyen szükség,

gondoskodni kell a megfelelõ szerszámkifutásról és forgácseltávolításról.

A leggyakrabban alkalmazott forgácsoló eljárásokra, az esztergálásra, fúrásra, marásra és köszörülésre vonatkozó részletesebb kialakítási irányelveket a 3.10.-3.13. táblázatok foglalják össze.

3.9 táblázat
Hajlított munkadarabok tervezési szabályai [1]

A hegesztett szerkezetek kialakításánál alapelv, hogy

nem szabad az öntött szerkezetek kialakítását utánozni, célszerû szabványos, kereskedelmi, vagy elõregyártott lemezeket, profilokat, egyéb félkész termékeket felhasználni, ki kell használni a vegyes építési mód elõnyeit (öntött-kovácsolt darabok),

a szilárdság, a tömörség és a külsõ megjelenési forma követelményeinek megfelelõ szerkezeti anyagot, hegesztési eljárást és varratminõséget kell választani,

kerülni kell a varrathalmozódásokat, több varrat találkozását,

törekedni kell a kis varratkeresztmetszetekre és munkadarabméretekre, a káros hõhatások csökkentése és a munkadarab könnyebb mozgatása érdekében,

lehetõleg minimális térfogatú varratokra kell törekedni (hõbevitel), hogy az elhúzódások és az utólagos egyengetések elkerülhetõk, vagy csökkenthetõk legyenek.

A hegesztett szerkezetek tervezésére vonatkozó további irányelveket a 3.14. táblázat tartalmazza.

3.10. táblázat
Esztergált alkatrészek kialakítási irányelvei [1]

3.11. táblázat
Furatok kialakítási szabályai [1]

3.12. ábra
Marással készített alkatrészek, felületek kialakítási elvei [1]

3.13. táblázat
Köszörült alkatrészek tervezési irányelvei [1]

A gyártási folyamat nem kis idõ és költségráfordítást igénylõ szerves része a részegységek és termékek összeszerelése. A gazdaságos és megbízható gyártás érdekében ezért törekedni kell a szerelési mûveletek egyszerûsítésére és automatizálására, ami számos tervezõi megfontolást, a koncepciót is érintõ döntést igényel.

A legkézenfekvõbb a szükséges szerelési mûveleteket, a mûvelet fajtáját figyelembe véve egységesíteni (pl. az egyes csatlakozási helyeken azonos kötési mód, vagy azonos kötõelemek pl. azonos méretû csavarok alkalmazásával). Az ilyen jellegû egységesítés azonos szerelést, de mindenekelõtt azonos szerszámok alkalmazását eredményezi.

3.14. ábra
Hegesztett alkatrészek kialakításának fontosabb szabályai [1]

További követelmény a szerelési mûveletek egyszerûsége. Jelentõs javulás várható akkor, ha a szerkezeti egységek szerelési egységekre bonthatók, amelyek a párhuzamos gyártást és ezzel az átfutási idõ csökkentését teszik lehetõvé. Törekedni kell a szerelési mûveletek számának csökkentésére is. Minthogy a mûveletek száma lényegében az alkatrészek darabszámától függ, a leghatékonyabb eljárás:

az azonos alkatrészek számának csökkentése,

több kisebb darab egyesítése egy munkadarabbá (funkció összevonás),

elõszerelt alkatrészcsoportok alkalmazása,

a szerelési, csatlakozási helyek és a kötõelemek célszerû elrendezése, valamint azonos irányú mozgásokkal lehetõvé tenni a szerelési mûveletek összevonását (3.15. táblázat).

A szerelés szempontjából helyes kialakítás érdekében, amelyhez hatékony támogatást nyújt a BDI által kifejlesztett DFA analízis és adatbázis [5], meg kell vizsgálni és át kell gondolni az egyes szerelési mûveleteket.

3.15. táblázat
A szerelést egyszerûsítõ kialakítás irányelvei [1]

Tárolás

Ez az automatizált szerelésnél igen lényeges mûvelet a "tárolható" (máglyázható) munkadarabok tervezésével könnyíthetõ meg. Erre vonatkozó kialakítási elvek pl.

elegendõ számú felfekvõ felület,

a nem szimmetrikus alkatrészek egyértelmû helyzetmeghatározásához szükséges alak, pl. furatok, csapok, rovátkák kialakítása.

A munkadarab kezelése

Felismerés

Ennél a mûveletnél nagyon lényeges, hogy az egymáshoz hasonló alkatrészek felcserélésére ne kerülhessen sor.

Ez a feltétel pl.

a körvonalak,

a forma megtartása mellett a méretek, vagy

a felületek

tudatos megváltoztatásával teljesíthetõ.

Megfogás

Ez a mûvelet szintén az automatizált szerelési eljárásoknál fontos. A kialakítási jellemzõk megválasztásával elérhetõ, hogy a jó tárolhatóságtól függetlenül

ne akadhassanak össze, vagy

ne szorulhassank bele egymásba,

adott esetben a munkadarab különleges kialakításával, lépcsõzéssel, fülekkel kell a biztos megfogási lehetõségrõl gondoskodni.

Mozgatás

Az alkatrészek mozgatását, illetõleg a tárolóból a szerelési, azaz az illesztési helyre történõ juttatását a munkadarab nagysága, tömege, valamint a gyártás módja (egyedi vagy tömeggyártás) befolyásolja.

Alapvetõen azonban

rövid szállítási utakra kell törekedni,

az ergonómiai és biztonsági szempontokat figyelembe kell venni,

a munkadarab egyszerû kezelhetõségét kell biztosítani, könnyû manipulálási lehetõséggel, vagy könnyen hozzáférhetõ csatlakozási helyekkel.

Az alkatrész kialakításának tehát a szállítás szempontjából is megfelelõnek kell lennie.

Helyzetmeghatározás

Mindkét mûveletet tekintve jó,

ha a munkadarab körszimmetrikus, azaz nincs kitüntetett helyzete,

ha egy kitüntetett helyzetre mégis szükség van, akkor az elõírt, vagy megengedett helyzetet felületi jelölés, vagy a felület formája jelezze,

ha az alkatrészek önmagukat vezetik, önbeállóak, vagy ha ez nem lehetséges,

beállítható kapcsolatokat kell kialakítani.

Kapcsolat létesítés

Az összekapcsolás szempontjából helyes kialakítást a követelményeknek legmegfelelõbb kötési mód- és kötõelem-megválasztás jellemzi:

a gyakran megbontott kötési helyeken, pl. gyorsan kopó alkatrészeknél, könnyen oldható kötõelemeket kell alkalmazni,

a ritkán, vagy az elsõ szerelés után egyáltalán nem bontott alkatrészek kötésére szilárd illesztésû, vagy anyaggal záró kötések tervezhetõk,

a kötés és a helyzetmeghatározás egyidejûleg biztosítható,

a gazdaságossági szempontból elfogadható tûrések a nagymerevségû alkatrészek kötésénél rugalmas közdarabok vagy kiegyenlítõ darabok alkalmazásával érhetõk el,

a funkció teljesítést szem elõtt tartva olyan kötési módokra kell törekedni, amelyek létrehozásához kevés és egyszerû mûveletre, valamint kevés szerszámra van szükség.

Az alkatrészek összeillesztését, azaz az alkatrészek kívánt összeerõsítési helyzetbe hozását megkönnyíti,

ha a csatlakozó és összeerõsítési felületekhez a szerelõszerszámok, vagy nagy gépek esetén a szerelõ is könnyen hozzáférhet, legcélszerûbben pl. úgy, hogy ezek a munkadarab külsõ felületén helyezkednek el,

ha a szerelt alkatrészek megfelelõen elhelyezett figyelõnyílásokon át láthatók,

ha az összeillesztés egyszerû mozgással, pl. forgómozgással elvégezhetõ,

ha a szükséges elmozdítás kicsi, pl. az illeszkedõ felület rövid,

ha a bevezetést pl. leélezés könnyíti,

ha egyidejûleg nem kell több illesztési mûveletet végezni, ami elkerülhetõ, pl. lépcsõs tengelyeknél, vagy furatoknál a különbözõ hosszúságúra választott illesztett felületekkel,

és végül

a kettõs illesztések elkerülése.

Beállítás

lehetõvé kell tenni a finom, megismételhetõ beállítást,

kerülni kell az olyan beállítási mûveleteket, amelyek egymást befolyásolják,

a beállítás legyen mérhetõ és ellenõrizhetõ.

Biztosítás

Az alkatrészek a beállítási helyzetbõl az üzemi viszonyok hatására bekövetkezõ elmozdulása megakadályozható:

külön biztosító elemet nem igénylõ kötés, pl. önzáró vagy elõfeszített kötés megválasztásával, vagy

olyan alakkal, illetõleg erõvel záró kötésbiztosítások alkalmazásával, amelyek különösen nagy ráfordítást nem igényelnek.

Ellenõrzés

A kialakítás során biztosítani kell:

a funkcióteljesítés feltételeként jelentkezõ követelmények (pl. csapágyhézag, hordkép) egyszerû ellenõrzési lehetõségét. A megfelelõ ellenõrzési lehetõség nélkül az ellenõrzési elõírások semmit sem érnek.

a már összeszerelt alkatrészek ellenõrzését és további beállítását, méghozzá szétszerelés nélkül.

A 3.16. táblázat ezeknek az irányelveknek az alkalmazására mutat néhány példát.

3.16/a táblázat
A szerelés szempontjából helyes tervezés elvei [1]

3.16/b táblázat
A szerelés szempontjából helyes tervezés elvei [1]

A bemutatott és a kapcsolódó szakirodalomban megtalálható módszerek és elvek, valamint a gépelemek következõ fejezetekben tárgyalt méretezési és tervezési szempontjai minden bizonnyal lehetõvé teszik a funkció teljesítés és gazdaságosság követelményeit teljesítõ gépszerkezetek létrehozását, azonban a korszerû termékektõl ma már elvárt a megfelelõ külsõ megjelenés, az igényeket kielégítõ forma. Ezt a tervezési folyamat kezdetétõl a konstruktõrrel együtt dolgozó ipari formatervezõvel vagy terméktervezõ mérnökkel közösen lehet csak megvalósítani. Az együttmûködés megkönnyítése érdekében azonban a konstruktõrnek célszerû legalább a formaadásra vonatkozó legfontosabb tervezési szabályokat betartani.

3.16/c táblázat
A szerelés szempontjából helyes tervezés elvei [1]

A rendeltetésszerûség elve kimondja, hogy a forma fejezze ki a gép lényegét és funkcióját. A technikailag jobb megoldás általában formailag is szebb terméket eredményez.

A minimális költségek és az ezzel összefüggõ minimális súly és térfogat elve kifejezi azt, hogy nem lehet a mûszaki érték a termék egyetlen megítélési szempontja és betartásuk a tökéletesebb mûszaki megoldás mellett egy zárt, egységes megjelenési forma megvalósítására is módot ad.

A formaegyszerûség elve és az ehhez kapcsolódó felületekre, valamint díszítésekre vonatkozó szabályok kimondják, hogy a szép gép formája legyen határozott és egyszerû, amit nyugodt vonalvezetésû, a funkcióhoz illeszkedõ, technológiailag jól megvalósítható felületkiképzés biztosít. Fölösleges, a funkciótól idegen díszítéseket ne alkalmazzunk, a dísz legyen a szín és maga a forma.

A súlypontra vonatkozó szabály a rendeltetésszerûség elvével, a gép funkciójával függ össze és a stabilitás, a kiegyensúlyozottság és megbízhatóság hangsúlyozását várja el a szerkezeti felépítéstõl és a formától.

A formarokonság elve a részek és a gép egészének egymáshoz illeszkedõ formaadásával az egységes megjelenést biztosítja, amit elõsegít a csoportosításra vonatkozó szabály betartása is. Ez kimondja, hogy az ismétlõdõ, azonos funkciójú elemeket azonos formaképzés mellett áttekinthetõ csoportokba kell rendezni.

A részillesztésekre vonatkozó szabály szerint a funkcióból és a gyártástechnológiából adódó illesztéseket nem elrejteni, hanem megfelelõ kiképzéssel a forma kiemelésére, a funkcionális tagozottság érzékeltetésére kell felhasználni.

A kezelhetõség követelménye nagy mértékben befolyásolja a gép szerkezeti felépítését, kialakítását, formáját és használati értékét. Kielégítése az ergonómia tudományának ismeretét és tudatos alkalmazását kívánja meg a tervezõtõl.

Irodalom

[1] Pahl, G. - Beitz, W.: Konstruktionslehre. Berlin-Heidolberg; Springer, 1993.

[2] Róth, K.-H.: Tervezés katalógussal. Budapest; Mûszaki Könyvkiadó, 1991.

[3] Bercsey, T. - Diószegi, Gy. - Kovács, L.: Gépelemek tervezése és számítása. Budapest; Közdok, 1993.

[4] VDI Richtlinien 2221., Düsseldorf, VDI Verlag, 1986.

[5] Boothroyd,G. - Dewhurst, P.: Product Design for Assembly. Wakefield, BDI, 1991.

[6] Koller, R.: Konstruktionslehre für den Maschinenbau. Berlin-Heidelberg, Springer, 1995.

[7] Tempelhof, K.-H. - Lichtenberg, M. - Rugenstein, J.: Fertigungsgerechtes Gestalten von Maschinenbauteilen. Berlin; Verlag Technik, 1979.

[8] Horváth, I.: Tervezési technológiák. Budapest, OMIKK, 1988.

[9] Hubka, V.: Theorie technischer Systeme. Berlin-Heidelberg, Springer, 1984.

[10] Ehrenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. München, Hanser, 1995.

# Text boxes

b.)

a.)