A TERMÉKEK KÖLTSÉGSZEMPONTÚ TERVEZÉSE

Költségcsökkentés a felhasználó szempontjából (termék összköltség, life-cycle-costs)

A termék sikerességét döntõen a jó minõség, a rövid szállítási idõ valamint az alacsony költségek befolyásolják. A tervezõnek a felhasználó a költségeibõl kell kiindulnia, aki számára az alacsony elõállítási-, valamint szintén alacsony üzemeltetési- és karbantartási költségek kedvezõek. Az összes fellépõ költség összege, a termék összköltség (life-cycle-costs) (5.1. ábra), melynek minimalizálására kell törekedni. Az 5.1 ábra a termék megsemmisítésének a költségeit, mely a termék visszavételi kötelezettségbõl adódik, a gyártó költségei közé sorolja, jóllehet ez a szemléletmód a gyakorlatban használatos költségszámítási eljárásokban még nem terjedt el.

5.1. ábra. 
A termék összköltség összetevõi

A különbözõ költségek részesedése az összköltségben termékfüggõek (5.2. ábra).

5.2. ábra. 
Különbözõ termékek összköltség struktúrája

Például egy villáskulcs esetében a termék élettartama során csak beruházási költségek, egy vízmûben üzemelõ örvényszivattyú esetében üzemeltetési költségek, míg egy személygépkocsi esetében nagyjából azonos költségrészesedések merülnek fel. Így a költségcsökkentésre irányuló intézkedéseknek meg kell felelniük a költség összetevõknek.

A költség szempontjából helyes tervezés célja a termék összköltségének csökkentése. Mivel a géptervezés esetében a termék összköltségrõl nem igen állnak rendelkezésre megfelelõ adatok, ezért a továbbiakban az elõállítási költség csökkentését fogjuk tárgyalni, ugyanis elvileg ugyanolyan eljárás alkalmas minden költség csökkentésére, így a termék összköltség csökkentésére is.

Költségcsökkentés a termékelõállító szempontjából

A termékelõállító önköltsége (amely nagyjából megfelel a felhasználó beszerzési költségének) jelentõs részt tesz ki a termék összköltségben, mint azt az 5.2. ábra mutatja. Az önköltségnek jelentõs része anyag- és gyártási költség.

A költség szempontjából helyes tervezés alapja a költségszámítás ismerete és figyelembe vétele. Helyhiány miatt itt csak utalni szeretnénk a témában alapvetõ szakirodalmakra (5, 6, 7, 8, 9 (. Meg kell jegyezni azonban, hogy a költségcsökkentéskor elõfordulnak olyan döntési szituációk, melyeket az üzemi költségszámítás nem elég pontosan vesz figyelembe, illetve nem megfelelõen támogat. Például ha arról kell dönteni, hogy egy adott terméket saját magunk gyártunk vagy bérmunkát veszünk igénybe, az állandó és a változó költségeket külön kell kimutatni. Különbözõ darabszámú és nagyságú termékek esetén a tervezési költségeknek az elõállítási költségre való elszámolása csak közös költségjárulékkal vezet hibához.

A vállalat célja; lehetõség szerint minél nagyobb haszon elérése, amely a termék eladásából származó minél nagyobb árbevétellel és minél kisebb elõállítási költséggel érhetõ el (5.3. ábra)

A vállalatoknak a költségek csökkentésére két alapvetõ lehetõségük van:

Az üzemi folyamatok racionalizálása a termékelõállítási folyamatban (5.3. ábra középsõ része), melyekért az érintett osztályok a felelõsek ugyanis a vállalat összes osztályának a tevékenységének van költség kihatása. Ennek tudatában kell a vállalat minden egyes alkalmazottjának dolgoznia, a költségek csökkentése érdekében, mely elérésére sokféle módszer ismeretes (10(.

A termék elõállítási költségeinek a csökkentése (5.3. ábra jobb oldala), mely leghatékonyabban a terméket befolyásoló osztályok együtt dolgozásával érhetõ el. Ennek koordinálásáért a tervezés a felelõs.

5.3. ábra. 
A vállalat költségcsökkentési lehetõségei

A költség szempontjából helyes tervezés problémái

A tervezésnek igen nagy a felelõssége a termékköltség alakításában, ezzel szemben a konstruktõr gyakran csak hiányos költségismeretekkel rendelkezik, illetve nem megfelelõen veszi figyelembe azokat. Ennek okai a következõk lehetnek:

A mûszaki és a gazdasági tevékenységet végzõk hagyományos szétválasztása a vállalaton belül. Pedig a tervezés során nem létezik olyan mûszaki döntés, melynek nem lenne gazdasági kihatása. Így ennek a két területnek a szétválasztása káros és magas költségeket okoz. Ez a szakember képzésben is megfigyelhetõ, ahol a leendõ konstruktõröknek gyakran túl kevés gazdasági ismereteket oktatnak.

A költségek “titkossága”. A mûszaki és gazdasági osztályok elkülönítése miatt és mivel a költségek az árképzés alapját képezik ezért gyakran nem bocsátják a tervezés rendelkezésére. Ez a felfogás nyilvánvalóan hibás, hiszen a költségek pontos ismerete nélkül nem lehet költséghelyesen tervezni. Természetesen a rendelkezésre bocsátott költségadatokat a tervezõknek bizalmasan kell kezelni.

A költségek és a költségszámítási eljárások vállalat- és döntésfüggõk, ezért nem létezik általános érvényû eljárás a feldolgozásukra és kezelésükre. Ez esetben is segíthet a vállalaton belüli együttmûködés és továbbképzés.

Az egyes vállalatok közötti költségadatok olyan nagy szórásokat mutatnak, hogy azokat minden egyes üzemben újra meg kell határozni. Ennek egyik oka például, hogy a különbözõ üzemek különbözõ idõtartamokat állapítanak meg a gyártáselõkészítésre.

A hagyományos költségszámításnak más a célkitûzései vannak mint a költséghelyes tervezésnek (pl. bérkalkuláció, a költségek fillére egyezõ elszámolása, stb.), ezért kevésbé alkalmas a termék költségeinek a konstrukciós szempontok figyelembevételével történõ gyors áttekintésére illetve kiértékelésére.

A fenti pontok igazolják az együttmûködés és a továbbképzés szükségszerûségét, amely viszont pénzbe és idõbe kerül. Ehhez mindenképpen szükséges a vállalatvezetés támogatása, ami sajnos gyakran hiányzik.

A hagyományos költségszámítás teljesen kész rajzokra épül, melyek alapján gyártási tervet készítenek, majd a költségeket számítják. A tervezési folyamat során azonban a dokumentációk még nem teljesek, gyakran csak vázlatok állnak rendelkezésre. Ilyenkor a költségbecslés gyakran nehézkes és pontatlan viszont ebben a fázisban is nélkülözhetetlen.

A problémák felsorolása természetesen folytatható. A lényeg az, hogy a költséginformációknak rendelkezésre kell állni a tervezés számára, különben nem lehetséges költség szempontjából helyesen tervezni. A tervezõnek rendelkeznie kell költségszámítási alapismeretekkel is, hogy a rendelkezésre álló adatokat eredményesen fel tudja használni.

A termék elõállítási költségeit befolyásoló tényezõk

A termék költségeit befolyásoló tényezõkre az 5.4. ábra mutat néhány példát, melybõl kitûnik, hogy a tervezõ egyedül nem tudja ezeket a tényezõket megállapítani. Ezért elengedhetetlen az együttmûködés a gyártáselõkészítéssel, a gyártással, a kalkulációval, a beszerzéssel és a forgalmazással, mely együttmûködést az 5.4. ábrán az egymással metszõdõ körök ábrázolnak. Vannak azonban olyan költségeket befolyásoló tényezõk is, melyeket a sem tervezés sem a vállalat többi osztálya nem képes befolyásolni, mint például a piac és a politikai peremfeltételek.

Az elõállítási költség sokféle befolyásoló tényezõje csak a következõkkel foglalkozunk:

a.) követelmények,

b.) koncepció, mûködési elv

c.) méret

d.) darabszám.

Az 5.4. ábra bemutatja, hogy a költséghelyes tervezéshez sokféle befolyásoló tényezõt kell figyelembe venni, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymást. Például egy olcsóbb szerkezeti anyag adott esetben nagyobb megmunkálási költségeket okozhat, mivel nehezebben munkálható meg.

5.4. ábra. 
Példák a termék elõállítási költségét befolyásoló tényezõkre

a.) Követelmények

A termékelõállítási folyamat elsõ döntõ lépése a követelmények megállapítása, amelyek a tervezés kiindulópontját képezik, és a folyamat lépései során mindig ellenõrizni kell, hogy teljesülnek-e. A követelmények megállapításának nemcsak mûszaki-, hanem költségszempontból is nagy figyelmet kell szentelni, mivel azok egyértelmûen befolyásolják a költségeket. Például ha követelményként elõ van írva egy bizonyos hajtómotor egy szerkezetben, akkor mindenképpen azt kell alkalmazni, egy esetleg kedvezõbb áru, más beszállítótól származó motor beépítése nem lehetséges. Amennyiben nem rutin jelegû megbízásokról van szó a tervezésnek mindig részt kell vennie a követelmények összeállításában. A költségeket így a következõ intézkedések befolyásolják:

A tervezés megfelelõen korai részvétele a megbízási tárgyalásokon integrálóan hat, megfelelõen fel tud készülni a leendõ megbízásra, növeli a motivációt és csökkentheti az átfutási idõt.

A konstrukció részvételével kiküszöbölhetõk gyakran “szükségtelen”, kikényszerített követelmények vagy különleges óhajok, pl. nem szabványos csatlakozások, különleges próbaüzemek.

A drága egyedi konstrukció helyett gyakran alkalmazható a standardizálás, felhasználhatóak meglévõ sorozatok, modulok.

A tervezés gyakran képes a vevõi igények különösebb többletköltség nélküli kielégítésére. Ezen túlmenõen több ismeretet szerezhet a vevõk valódi problémáiról.

A termékkel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény a költségcél, amelyet a többi követelménnyel együtt a tervezés korai szakaszában a piacnak megfelelõen kell megállapítani.

b.) Koncepció, megoldási elv

Az 5.5. ábra egy kapcsoló példáján keresztül mutatja be, hogyan képes egy új koncepció az alkatrészek számának csökkentésével, új szerkezeti anyagok és gyártási technológiák alkalmazásával a költségeket és a befoglaló méreteket drasztikusan csökkenteni. A fólia érintkezõs kapcsoló (amely viszont csak kisebb áramerõsség estén alkalmazható) fele annyi alkatrészbõl áll mint az elektromechanikus kapcsoló és mindössze 0,5 mm vastag. Ezt a funkcióösszevonás tette lehetõvé, mivel az elektromosan vezetõ réteggel bevont poliészter fólia vezetõképessége és rugalmassága révén ellátja mind a kapcsoló gomb, mind a rugó, mind pedig az érintkezõk szerepét. A költségcsökkenés a felhasználási terület bõvítésével, ezzel összefüggésben a darabszám növelésével egyre nagyobb lehet.

Alapvetõen érvényes, hogy a koncepcióképzés során hozott elsõ döntések kínálják a legnagyobb lehetõségeket a költségek befolyásolására (5.6. ábra). Sajnos a fejlesztésnek ezen korai szakaszában van a legkisebb lehetõség a költségek megítélésére, mivel a gyártási költségek még nem számíthatók, ugyanis csak vázlatok állnak rendelkezésre. Így a koncepcióképzés szakaszában nincs más lehetõség, mint az egyes alternatív koncepcióváltozatokat egyforma részletességgel kidolgozni, míg a költségek számíthatók, vagy a bizonytalanság ellenére minél korábban a mellett a változat mellett dönteni, amely költség szempontjából a legkedvezõbbnek tûnik. Ekkor van nagy szükség a tervezõk érzékére illetve tapasztalatára valamint a különbözõ osztályok együttmûködésére.

5.5. ábra. 
A különbözõ koncepciók hatása egy kapcsoló elõállítási költségeire

A korai döntéshozatal a kidolgozás illetve a változtatások költségei miatt is fontos, mivel ezek a konstrukciós folyamat elõrehaladtával meredeken emelkednek.

5.6. ábra. 
Költségbefolyásolás és -megítélés a konstrukciós folyamat során

c.) Méret

A munkadarab mérete is jelentõsen befolyásolhatja a termék elõállítási költségeit. A kisebb méretûeknek általában kisebb az elõállítási költsége, egyrészt a kisebb anyagköltség miatt, másrészt a megmunkálás és a felületkezelés költsége is általában csökken a munkadarab méretével.

d.) Darabszám

A sorozatban gyártott termékek egy darabra esõ költsége kisebb mint az egyedi gyártás esetén, melynek okai elsõsorban a következõk:

Az egyszeri költségek (pl. a felszerszámozás, a forma- és szerszámköltség) több darabra oszlanak meg.

Az ismétlõdõ tevékenység egyre gyorsabban megy (betanulási effektus).

Termelékenyebb gyártási eljárások alkalmazása.

Optimált konstrukció (funkció, szilárdság és gyártás tekintetében)

Árengedmény nagyobb mennyiség beszerzése esetén.

Kevesebb selejt.

Nagyobb darabok esetén az anyagköltségek valamint az egyes darabok elõállításához szükséges idõ költsége annyira elnyomja a felszerszámozás költségeit, hogy költségdegresszió gyakorlatilag alig figyelhetõ meg. Kisebb daraboknál tehát növelni kell az elõállított darabszámot, vállalaton belüli szabványosítás (modulrendszerû felépítés, építõszekrényelv, alkatrészcsaládok) alkalmazásának a segítségével. Nagyobb darabok esetén ezzel szemben az anyag- és az egyes darab elõállítási idejébõl származó gyártási költség csökkentése kerül elõtérbe.

A költséghelyes tervezés folyamata

A tervezési eljárás során a költségek figyelembe vételének szokásos módját mutatja az 5.7 a. ábra, mely szerint a követelmények megállapítás után, gyakran a költségcél megadása nélkül, terveznek (szintézis). A tervezõnek a tapasztalatain illetve érzékén kívül nem áll semmiféle segédeszköz a rendelkezésére a költségek analíziséhez. Ezért nem képes a költségeket idejében számítani és célzottan befolyásolni, melynek következtében egy “hosszú” szabályozási kör alakul ki, nagy várakozási idõvel, míg a gyártáselõkészítésben ki nem számítják a költségeket. Amennyiben az így kapott költségek túl magasak, vissza kell lépni a folyamat elejére, meg kell változtatni a rajzokat, majd ismét tovább adni a gyártáselõkészítés illetve a kalkuláció részére.

5.7. ábra 
Költséganalízis a tervezési folyamat során (1(

A termék ismételt átdolgozása csaknem kizárólag a sorozatgyártásban lehetséges, ahol a fejlesztési idõ hosszabb, ezzel szemben az egyedi- és a kisszériás gyártás esetében gyakran még a költségek visszajelzése is elmarad. Az 5.7a. ábra szerint hiányzik a szabályozási kör a megoldások szintézise és azok költséganalízise között. Ennek javítása érdekében, hogy a költséganalízis ne csak a tervezési folyamat lezárása után történjen, folyamatos költségkalkulációra van szükség már a tervezés során is. Az 5.7b.ábra az így létrejövõ “rövid” szabályozási kört mutatja be, mely a kész rajzok változtatásának költségét megtakarítja. Ennek megvalósításához, a korai költségfelismeréshez segédeszközökre van szükség, amely például lehet egy tanácsadó szakértõ, írásban rögzített információ, vagy a feladat rotáció.

A szerkezet szilárdsága szempontjából helyes konstrukció analógiája alapján az 5.8. ábra bemutatja a költséghelyes tervezés folyamatát.

Az 5.9. ábrán a költséghelyes tervezés részletesebb folyamatábrája látható, mely a tervezés általános folyamatábrájából, a költség szempontjából helyes tervezés sajátosságait figyelembe véve, került kifejlesztésre.

Az elsõ lépés a feladat tisztázása, melyben a mûszaki követelmények mellett elengedhetetlen egy költségcélnak a megállapítása, melyet fel kell osztani funkciókra és a szerkezeti elemekre. Ezután lehet meghatározni a meglévõ hasonló termékek analízise segítségével a költségcsökkentés súlypontjait és potenciálját, amely alapja a feladat és az eljárás részletes megadásának.

|  | Szilárdság szempontjából helyes konstrukció | Költség szempontjából helyes konstrukció |
| --- | --- | --- |
| I Feladatok és eljárás tisztázása | Megkívánt teljesítmény, nyomaték, terhelés, stb. Megállapítása. Létezõ szerkezetek analízise. | Termék, alkatrészek, gyártási eljárások költségcéljának megállapítása. Létezõ szerkezetek analízise. |
| II Megoldások keresése | Új megoldások keresése a szilárdságilag helyes konstrukció szabályaival, erõfolyam elképzelésekkel, tapasztalatokkal, stb. | Új megoldások keresése a költség- és gyártáshelyes konstrukció szabályaival, tapasztalatokkal, stb. |
| III Megoldások kiválasztása | Elõzetes számítás, részletes szilárdsági ellenõrzés. | Költségbecslés a tervezõ illetve a tervezõi team által, pontos költségszámítás gyártáselõkészítés és a kalkuláció részérõl. |

5.8. ábra
Analógia a szilárdságilag helyes és a költséghelyes konstrukció között (1(.

I  Feladat és eljárás tisztázása

I.0 Eljárás tervezése, team összeállítása. Felelõsök megnevezése.

I.1 Költségcél meghatározása: nyereségcél, gazdaságossági cél (termék összes-, önköltség, elõállítási költség). Mit kíván a vevõ?

I.2 Hasonló termékek analízise: költségstruktúra termék összes- és/vagy elõállítási költség szerint funkciókra, alkatrészekre vonatkozóan (pl. anyagköltség, vagy elõállítási költség a gépidõbõl és felszerszámozási idõbõl), illetve gyártási eljárás, bérmunka vagy saját elõállítás szerint.

I.3 A költségcsökkentés súlypontjainak keresése. Mit lehet megváltoztatni, mit nem? Költségcsökkentési potenciál megállapítása.

I.4 Költségcél felosztása funkciókra, szerkezeti egységekre, alkatrészekre, gyártási folyamatokra. Feladatot részleteiben megállapítani.

II Megoldások keresése

II.1 Funkció: Kevesebb vagy több funkció? Funkcióösszevonás?

II.2 Elv: Más mûködési elv (koncepció)? Méretcsökkentés?

II.3 Kialakítás: Kevesebb alkatrész (integráló építési mód)? Üzemen belüli szabványosítás: azonos alkatrészek, alkatrészcsaládok, modulok, építõszekrények?

II.4 Anyag: Kevesebb anyag? Kevesebb hulladék? Olcsóbb anyag? Szabványos-, sorozatanyag, kereskedelemben beszerezhetõ darabok?

II.5 Gyártás: Más, kevesebb gyártási folyamat? Más berendezés? Kisebb pontosság? Szerelési variációk? Saját gyártás vagy bérmunka?

III Megoldások kiválasztása

III.1 Megoldási lehetõségek analízise és értékelése: költségbecslés, kalkuláció.

III.2 A legkedvezõbbnek ítélt változat kiválasztása.

5.9. ábra. 
A költségcsökkentés folyamatterve

A második lépés a megoldások vagy részmegoldások keresése, ugyanis sohasem lehetünk biztosak abban, hogy az elsõ megtalált megoldás a legkedvezõbb. A II.1-II.5 lépések olyan költségcsökkentõ javaslatokat tartalmaznak, melyek 42 cég 135 termékének a vizsgálatán alapulnak (11(.

A harmadik lépés a megoldások költségeinek megállapítása illetve becslése, amely a legkedvezõbb ha a megoldáskereséssel párhuzamosan, de legkésõbb közvetlenül azután történik. Ezt követi a költség szempontjából legkedvezõbbnek ítélt megoldásváltozat kiválasztása. Amennyiben a kitûzött költségcélt nem sikerült elérni, a költségszámításból származó információkkal vissza kell térni a második lépéshez és további megoldásokat kell keresni, sõt esetleg az elsõ lépéshez is, és a követelményeket ismét tisztázni, vagy a megbízóval egyetértésben megváltoztatni kell.

Az ábrázolt folyamatterv csak a költség szempontokat veszi figyelembe, nem szabad azonban elfelejteni, hogy a megoldáskeresésnél és a kiválasztásnál természetesen az összes követelményt figyelembe kell venni.

A feladat megfogalmazáshoz tartozik nemcsak a mûszaki követelmények, hanem a betartandó költségek megállapítása is.

A költségcél a termék elõállítása vagy használata során betartandó költségek (például elõállítási-, üzemeltetési-, szállítási-, karbantartási-, javítási költségek) mennyiségi megadását jelenti, az elérhetõ piaci ár figyelembe vételével.

A költségcél elõzetes megadása, követése, illetve ellenõrzése jelentõs hatást gyakorol a költséghelyes tervezésre, mivel kényszeríti a tervezõt a költségek folyamatos figyelembe vételére a konstrukciós folyamat során. A költségcélt és az esetlegesen szükséges módosításokat a megbízó (cégvezetés, tervezés vezetés) írja elõ és a követelményjegyzékben jelenik meg.

a.) A költségcél megállapítása

Mivel a termékek összehasonlításának egyik alapja a fogyasztói ár, ezért elõször az ár tekintetében kell a célkitûzést meghatározni, amelybõl lehet majd a költségcélt levezetni. Az elérhetõ piaci árból lehet meghatározni a megengedhetõ önköltséget vagy elõállítási költséget. Célszerû nem az elérhetõ ár középértékét, hanem az alsó határértékét figyelembe venni, ugyanis a fejlesztés során gyakran lépnek fel a tervezettnél nagyobb költségek, ezen túlmenõen az alacsony ár fellendítheti a piacot és késõbb a termék élettartama során is árcsökkenéssel kell számolni.

b.) A költségek felosztása költségstruktúrák segítségével

A költségcélt a hasonló létezõ termékek költségstruktúrájának az összehasonlítása segítségével kell felosztani a szükséges részfunkciókra, vagy az elõreláthatólag megvalósítandó szerkezeti egységekre vagy alkatrészekre. Így felállítható egy rangsor az egyes részfunkciók illetve alkatrészek költségérõl. Elsõ közelítésben fel kell osztani a költségcélt az összes szerkezeti egységre egy rendelkezésre álló költségstruktúrának megfelelõen, majd minden szerkezeti egységet meg kell vizsgálni, lehetséges-e a költségcsökkentés (költségcsökkentési potenciál keresése). Így adódnak olyan egységek melyek esetében például biztonsági okok miatt a költségcsökkentés nem lehetséges. Ekkor a többi szerkezeti egységnek a költségcélját ennek megfelelõen meg kell változtatni. Fontos, hogy a költségcél felosztásánál illetve a költségcsökkentési potenciál keresésénél ne csak konstrukciós változtatásokra gondoljunk, hanem vegyük figyelembe a kedvezõbb beszerzéssel vagy olcsóbb gyártással elérhetõ költségcsökkentési lehetõségeket is.

A költségcélt, de legalábbis a részcélok költségét a feladatban résztvevõ tervezõk egyetértésével célszerû megállapítani, különben fennáll a veszélye annak, hogy nem reálisak a kitûzött célok és hiányzik a motiváció azok megvalósításához. A tervezés során célszerûen a legköltségesebb egységekbõl kell kiindulni.

Költségstruktúrákat különbözõ szempontok szerint lehet felállítani, mint például:

követelmények költségei,

terméktulajdonságok költségei (pl. kis karbantartás igény, alacsony zajszint),

termékfunkciók költségei (pl. keverés, hajtás, ürítés)

szerkezeti egységek, alkatrészek költségei,

anyag- és gyártási költség,

gyártási költség az egyes gyártási lépésekre vonatkozóan,

gyártási költség az elõkészítésre és az egy munkadarabra jutó gépidõre vonatkozóan,

állandó és változó költségek,

a termék összes költségbõl való részesedés szerint.

Költségstruktúra állítható fel a funkcióköltségek szerint is, melybõl adott esetben kitûnhet, hogy a mellékfunkciók költségei jóval túllépik a fõfunkciók költségeit. Ilyenkor a mellékfunkciók lehetõség szerinti csökkentése szükséges.

A tervezés során különösen a szerkezeti egységek és munkafolyamatok szerinti költségstruktúrák hasznosak, melyek segítségével gyakran jelentõs költségcsökkenés érhetõ el, és általában nem csak egy termékre, hanem egy sor hasonlóra is érvényesek. Jóllehet a költségek nagysága idõvel változik, de az egymáshoz viszonyított arányaik hosszabb idõtartamra is állandóak maradnak.

A korai költségmeghatározás módszerei

A költség szempontjából helyes tervezés egyik alapvetõ feltétele a költségeknek a termék életút korai szakaszában való meghatározása, melynek alapja a vállalatnál használatos kalkulációs eljárások [2]. Mivel ezek általában hosszadalmas számítási eljárások, a tervezõnek szüksége van olyan módszerekre, amelyek a konstrukciós folyamat során lehetõvé teszik a költségek korai meghatározását. Fontos azonban megjegyezni, hogy a költségmeghatározás legjobb segédeszköze a konstrukció és a gyártáselõkészítés illetve a kalkuláció közötti megfelelõ együttmûködés. Amennyiben ez nem valósul meg, magának a tervezõnek kell meghatározni a költségeket.

A költségek korai meghatározásának legismertebb eszközei:

a.) költségbecslés

b.) súlyköltség-kalkuláció

c.) anyagköltségek módszere (VDI 2225)

d.) hasonlóságon alapuló rövid kalkuláció

geometriai hasonlóság esetén pl. sorozatokra vonatkozó hasonlósági kapcsolatok

geometriai félig hasonlóság pl. gyártási mûveletekre vonatkozó hasonlósági kapcsolatok

e.) rövid kalkuláció statisztikailag meghatározott költségfunkciókkal

f.) keresõ kalkuláció

g.) CAD és a kalkuláció összekapcsolása

Ezeknek a módszereknek a célja: a költség szempontjából lényeges paraméterek illetve a költségek közötti kapcsolat egyszerûsített és gyorsan végrehajtható vizsgálata.

a.) Költségbecslés

A költségek becslése a költségek gyors elõrejelzésének lehetõsége, mely szubjektív tényezõktõl és a becslést végzõ személy tapasztalataitól függ. A becslés pontosságát növelni lehet a következõ eljárásokkal.

Felosztó becslés

Melynek lényege, hogy ne csak egy becsült értéket adjunk meg az egész termék számára, hanem lehetõség szerint külön-külön becsüljük meg az egyes szerkezeti egységeket, vagy gyártási mûveleteket és adjuk össze ezeket. Így a nagyszámú becslés során a véletlen hibák kompenzálódnak. Minél több részbecslést hajtunk végre, annál pontosabb lesz a becsült összérték [3], de a becslésre fordított idõ is nagyobb lesz.

Több személy által történõ becslés

A részletek becsléséhez hasonlóan az is a becslés pontosságát fokozza, ha  több személy (pl. a tervezõk, gyártás-elõkészítõk, kalkulációt végzõk) egymástól függetlenül becsülnek meg valamit, s az így kapott értékekbõl egy középértéket képeznek.

A becslés és a pontos költség-meghatározás kombinációja

Ezen eljárás során a költségeket meghatározó részeket (az ABC analízis szerinti A-részeket) a szokásos elõkalkuláció vagy a beszerzendõ alkatrészekre adott árajánlatok segítségével pontosan meghatározzák, míg a kevésbé fontosakat (B- és C- részeket) csak megbecsülik.

Összehasonlító becslés

A becslés eredményei pontosabbak lesznek, ha segítségként igénybe veszünk bizonyos támpontokat, mint pl. hasonló alkatrészek költségei, tapasztalati értékek (költség/kg, alkatrészenkénti középes költség). Alapjában véve minden becslés összehasonlítás valamilyen hasonló dologgal. Amennyiben teljesen új termékrõl van szó, akkor a szükséges idõt és költségeket nem tudjuk megbecsülni.

b) Súlyköltség-kalkuláció

A módszer ismert termékek költségeit (vagy a beszerzési árukat) a súlyukhoz viszonyítja (Súlyköltség Ft/kg). Hasonló termék költségei a termék súlyának a súlyköltséggel való szorzásával számítható. A pontosság növelhetõ, ha a súlyköltséget a méretektõl függõen adjuk meg. Általában a kisebb, könnyebb alkatrészeknek nagyobb a súlyköltsége mint hasonló, de nagyobb és súlyosabb alkatrészeknek.

Minél nagyobb egy termék, tehát az elõállítási költségeknek minél nagyobb százalékát teszi ki az anyagköltség, annál pontosabb a súlyköltség-kalkuláció. Ugyanez érvényes azokra a kis méretû termékekre is, amelyeket nagy darabszámban gyártanak. Hasonlóan lehet összefüggésbe hozni a költségeket a súlyon kívül a teljesítménnyel vagy a forgató nyomatékkal is.

c) Anyagköltségek módszere

A súlyköltség-kalkulációhoz hasonló, a VDI 2225 által ismertetett módszer [4], amelyik azon a feltevésen alapszik, hogy az anyagköltség állandó részét képezik az elõállítási költségnek. Az anyagköltségeket a térfogat és a relatív anyagköltségek segítségével lehet meghatározni, majd az ismert anyagköltség rész alapján következtetni lehet az elõállítási költségekre.

d) Gyorskalkuláció hasonlósági törvények alapján

A költségekre ill. a költségnövekedési törvényszerûségre vonatkozó hasonlósági kapcsolatot, a geometriailag hasonló termékek költségeire kidolgozott összefüggések adják [2]. Amennyiben arányosság áll fenn a költségek és az idõ között, akkor a kapcsolat érvényes lehet a különbözõ ösztöndíjakra is. A fent említett hasonlóságok a következõk lehetnek:

geometriai hasonlóságok, amelyek azonos arányokkal rendelkezõ termékek esetén csak a hosszméret léptékében különböznek ((L=Hosszúság1/ Hosszúság0). Ez esetben az összes lehetséges befolyásoló tényezõt a hossz léptékével (L lehet helyettesíteni.

részleges geometriai hasonlóságok, amelyeknél bizonyos méreteket különbözõ lépték szerint határoznak meg, így egyszerre több tényezõ hatását lehet figyelembe venni.

Amennyiben az alapkonstrukció (Index 0) ismert elõállítási költségeit EK0-val és a további származtatott konstrukciók elõállítási költségeit EKi-el jelöljük, akkor a hasonlóságot a következõ képlet adja meg:

a geometriailag félig hasonló konstrukciók esetén pedig a következõ:

Például, ha az anyagköltségek arányosak a térfogattal, akkor (-vel való növelés esetén:

(L=hosszúság, B=szélesség, H=magasság),

amelynél a hossz lépték:

és az elkészítendõ konstrukció anyagköltsége:

s .

Egy elkészítendõ konstrukció darabonkénti elõállítási költsége (EK1), a következõ:

GKr0= az alapkonstrukció felszerszámozási idejébõl származó gyártási költségek / tétel

GKe0= az alapkonstrukció gépidejébõl  származó gyártási költségek / darab

AK0= az alapkonstrukció anyagköltsége / darab

n1=a konstrukció sorozatnagysága

Hasonlósági kapcsolatokkal, az alapkonstrukció költségeinek adataiból és méreteibõl kiindulva gyorsan ki lehet számolni egy nagyobb vagy kisebb további konstrukcióhoz tartozó költségeket. Elõnyös pl. ha már a sorozat tervezésénél felismerjük, hogyan változnak a költségstruktúrák legfontosabb összetevõi. Ez a különbözõ gyártási eljárások költségeire vagy a nyersanyagra vonatkozó különféle hasonlósági kapcsolatok.

Irodalom

[1] Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. Carl Hanser Verlag, München, 1995.

[2] Ehrlenspiel, K.: Kostengünstig Konstruieren. Springer, Berlin, 1985.

[3] Kiewert, A.: Kurzkalkulation und die Beurteilung ihrer Genauigkeit. VDI-Z 124 (1982) 12, S. 443-446.

[4] VDI-Richtlinie 2225, Blatt 1 bis 4: Technisch-wirtschaftliches Konstruiren. Düsseldorf, VDI-Verlag, 1994.

[5] Bussmann, K.F.: Industrielles Rechnungswesen, Pöschel, Stuttgart, 1993.

[6] Heinen, E.: Industriebetriebslehre. Gabler, Wiesbaden, 1992.

[7] Kilger, W.: Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung. Gabler, Wiesbaden, 1981.

[8] Warnecke, H.J. - Bullinger, H.-J. - Hichert, R.: Kostenrechnung für Ingenieure. Hanser, München, 1981.

[9] Horváth, P. - Mayer, R.: Prozeßkostenrechnung - Der neue Weg zu mehr Kostentransparenz und wirkungsvollen Unternehmensstrategien. Controlling (1989) 4, S. 214-219.

[10] Radke, M.: Kosten senkt man heute so. 222 praxiserprobte Maßnahmen zur Kostensenkung. MI Verlag, Lasndsberg, 1984.

[11] Ehrlenspiel, K.: Möglichkeiten zum Senken der Produktkosten - Erkenntnisse aus einer Auswertung von Wertanalysen. Konstruktion 32 (1980) 5, S.173-178.