## Slide 1
TOTAL KENŐANYAG KÉPZÉS
2018.02.26

## Slide 2
TOTAL - KÉPZÉS
Témák
  Kenőanyag alapelmélet
  HAJTÓMŰVEK - kenőanyag kiválasztás kritériumai
  HIDRAULIKA - kenőanyag kiválasztás kritériumai
  KOMPRESSZOROLAJOK, VÁKUUMSZIVATTYÚ OLAJOK, LÁNCKENÉS
  ZSÍROK
  ANAC OLAJVIZSGÁLAT
  OLAJMINTAVÉTEL
  OLAJCSERE FOLYAMAT
  KEVERHETŐSÉG
  KENŐANYAGOK RAKTÁROZÁSA
  Kenőanyagok elhasználódási folyamatai
  TOTAL LUBRICANTS HUNGARY KFT.
  2040 Budaörs Neumann János utca.1.
  Műszaki menedzser:
  Listván Róbert
  mobil: +36-30-9226-857
  e-mail: robert.listvan@total.com

## Slide 3
Kenőanyag alapelmélet
Mi a kenőanyagok elsődleges feladata?

## Slide 4
Kenőanyag alapelmélet
MILYEN MÁS FUNKCIÓI VANNAK A KENŐANYAGOKNAK?

## Slide 5
Kenőanyag alapelmélet
MI A KENŐANYAG FŐ FELADATA HAJTÓMŰBEN?

## Slide 6
Kenőanyag alapelmélet
MI A KENŐANYAG FŐ FELADATA HIDRAULIKA RENDSZERBEN?

## Slide 7
Kenőanyag alapelmélet

## Slide 8
Kenőanyag alapelmélet

## Slide 9
Kenőanyag alapelmélet

## Slide 10
Kenőanyag alapelmélet

## Slide 11
Kenőanyag alapelmélet – GYÁRTÁS-FINOMÍTÁS
Sómentesítés
Atmoszférikus
desztilláció
Vácuum
desztilláció
Aromás
Oldószer kinyerés
Katalikus hidrofinishelés
Oldószeres
viaszmentesítés
Nagynyomású hidrogénes kénmentesítés
Nagynyomású telítés
Sómentesítés
Bázisolaj
15%
Waxok

## Slide 12
Kenőanyag alapelmélet – GYÁRTÁS-FINOMÍTÁS

## Slide 13
Kenőanyag alapelmélet – ADALÉKOK

## Slide 14
Kenőanyag alapelmélet – ADALÉKOK

## Slide 15
Kenőanyag alapelmélet – ISO VG osztályok

## Slide 16
Kenőanyag alapelmélet – Fő kenőanyag típusok

## Slide 17
Kenőanyag alapelmélet – Fő kenőanyag típusok
SPECIÁLIS KENŐANYAGOK

## Slide 18
Kenőanyag alapelmélet – Tipikus viszkozitások

## Slide 19
Kenőanyag alapelmélet – Viszkozitás tipusok

## Slide 20
Kenőanyag alapelmélet – Viszkozitási index

## Slide 21
Kenőanyag alapelmélet – Viszkozitási görbe (példa)

## Slide 22
Kenőanyag alapelmélet – Viszkozitási index

## Slide 23
HAJTÓMŰOLAJOK

## Slide 24
HAJTÓMŰOLAJOK - OSZTÁLYOZÁS

## Slide 25
HAJTÓMŰOLAJOK – Kiválasztási szempontok

## Slide 26
HAJTÓMŰOLAJOK – Zárt hajtóművek

## Slide 27
HAJTÓMŰOLAJOK – Nyitott hajtások

## Slide 28
HAJTÓMŰOLAJOK – Hajtóműolaj tesztek
Bázisolaj típusa,
Olaj viszkozitása,
Adalékok típusa, és mértéke
Jelentős hatással vannak a hajtómű meghibásodásokra
Általánosan nehéz minősíteni a kenőanyag hatását a hajtóművekre egyszerűen a fizikai és kémiai adatai alapján.
A tapasztalatok és a szisztematikus fejlesztéseknek köszönhetően különböző geometriákhoz, és működési körülményekhez megfelelő speciális tesztek lettek meghatározva.
Sok teszt lett kifejlesztve a kenőanyagok hatásának vizsgálatára.
(Az egyszerű tesztek gyakran nem képesek kimutatni az összefüggést a valós hatással.)

## Slide 29
HAJTÓMŰOLAJOK – Fogaskerék teszt, kopás tesztek

## Slide 30
HAJTÓMŰOLAJOK
– Viszkozitás kiválasztási módszerek
MÓDSZER 1: ASM (American Society for Metals)
Számítási képlet:
Viszkozitás 40 oC-on cSt-ban = 7000 / V^0.5
Ahol: V = Legnagyobb átmérőjű fogaskerék osztókör sebessége.
V = 0.262 * n*d
n = Meghajtó fogaskerék fordulatszáma 1/perc
d = Fogaskerék átmérő inch-ben (1 inch = 25,4 mm).
Ha nincs olajhűtő a hajtóművön:
Emelje 1 ISO VG fokozattal a viszkozitást (20 oC felett, +35oC-esetén)
Emelje 2 ISO VG fokozattal a viszkozitást (20 oC felett, +50oC esetén)
Ha van olajhűtő a hajtóművön:
Ez esetben nem kell számolni, mivel kontrollált az olajhőmérséklet, azért az olaj viszkozitást az olajhőmérséklet alapján kell kiválasztani.
    1 ISO VG fokozatot emelni, ha az olajhőmérséklet eléri a 65 oC-ot
    2 ISO VG fokozatot emelni, ha az olajhőmérséklet eléri a 80 oC-ot
    Ha az olajhőmérséklet eléri a 90 oC-ot, ventillátorral kell hűteni az olajhűtőt.
Példa:
n = 1500 1/min
d=300 mm (300/25,4 = 11,81”)
V= 0,262 x1500 x 11,81 = 4641,33
Viszkozitás 40oC = 7000 / 4641,33 0,5
4641,330,5 =68,13
7000/68,13 = 102,74
Viszkozitás 40oC = 102,74 cSt
20-55 oC: ISO VG 100
55oC: ISO VG 150
70oC: ISO VG 220

## Slide 31
HAJTÓMŰOLAJOK
– Viszkozitás kiválasztási módszerek
Módszer 2: AGMA Method (American Gear Manufacturers Association)
Ez a módszer a tartály olaj hőmérsékletével és az osztókör kerületi sebességével számol, hogy megkapjuk a megfelelő olaj viszkozitást. Széles körben elterjedt módszer. Figyelembe kell venni a táblázat megjegyzéseit a korrekt használathoz.
Kerületi sebesség m/s
Konzultáljon a fogaskerék, csapágy és kenőanyag szállítójával, ha a viszkozitási ajánlás alacsonyabb mint 32, vagy magasabb mint 3200.
Vegye figyelembe a lehetséges legalacsonyabb indítási hőmérsékletet, és a legmagasabb működési hőmérsékletet, és a terhelési viszonyokat a megfelelő viszkozitási fokozat választásakor.
Válassza ki a legjellemzőbb olaj hőmérséklethez tartozó viszkozitási fokozatot.
Alap ajánlás stabilizált olajhőmérséklet esetén és csapágykenési igény esetén.
Ez a táblázat azt feltételezi, hogy a kenőanyagok megtartják viszkozitási jellemzőit a várható olajcsere-intervallumon át.
Határozza meg a kerületi sebességet minden fogaskerék párhoz. Válassza ki a viszkozitási fokozatot a hidegindítási körülmények figyelembevételével..

## Slide 32
HAJTÓMŰOLAJOK
– Viszkozitás kiválasztási módszerek
Módszer 3: Noria módszer
Ez a módszer a hajtóművel átvitt teljesítményt és a sebességváltó fordulatszámát veszi figyelembe. Különböző táblázatokat használnak a Szóró kenéshez és a cirkulációs kenéshez az áttételi viszonyok figyelembevételével.
Szóró kenés
Cirkulációs kenés

## Slide 33
HAJTÓMŰOLAJOK – Hajtómű meghibásodások
Polírozódás
Mérsékelt kopás
Túlzott kopás
Abrazív kopás
Korrozív kopás
Kezdeti pitting
Tönkremeneteli pitting

## Slide 34
HAJTÓMŰOLAJOK – Hajtómű meghibásodások
Fáradásos törés
Fogtető és fogtő interferencia
Lokalizált berágódás
Roncsoló berágódás
Kezdeti-közepes berágódás
Bevonat képződés
Fogpalást repedezés
Lepattogzás

## Slide 35
HAJTÓMŰOLAJOK – Hajtómű meghibásodások
Hornyolódás
Hornyolódás kezdeti fázis
Hullámosodás
Hidegfolyás
Hidegfolyás
Perem és Fogtő repedés
Véletlen törés
Túlterheléses törés

## Slide 36
HIDRAULIKA OLAJOK – OSZTÁLYOZÁSA

## Slide 37
HIDRAULIKA OLAJOK – Kiválasztási szempontok

## Slide 38
HIDRAULIKA – KENÉSI RENDSZER
munkahenger
Vezérlő szelep
Szűrő
Szivattyú
Tartály

## Slide 39
KOMPRESSZOR OLAJOK

## Slide 40
LÁNCKENÉS

## Slide 41
VÁKUUMSZIVATTYÚK

## Slide 42: Kenőzsírok
KENŐZSÍROK
„Konzisztens” kenőanyagok
Gyártásuk vegyi folyamat
Kenőanyag és „kenőkészülék” EGYBEN
+ a „sűrítő” is fontos kenési szempontból

## Slide 43: Kenőzsírok felhasználása
ELŐNYÖK
  Nem folyik el, tömít (elzár a szennyeződésektől, víztől, portól, vegyi a.-tól)
  Élettartam kenés
  A leállás alatt is jelen van
  Zaj- és vibráció csökkentés
  Védelem a lökéssszerű terhelések ellen
  Jell. nagy terhelés – kis-közepes fordulatszám
  Egyszerű és olcsó
HÁTRÁNYOK
  Nem hűt
  Nem távolítja el a kopadékot, szennyeződést, (abráziós kopás!)
  Rel. nagy súrl. veszteség
  Rel. hamarabb „használódik el”
  Nagy fordulatsz.-nál nem előnyös
  Szivattyúzhatósága gyenge/rossz

## Slide 44: Kenőzsírok gyártása
„SŰRÍTŐ”
kenőolaj
gyártási folyamat
adalékok
Spec:
Színezék
Röpálló
Tapadás
Szilárd kenőa.

## Slide 45: Kenőzsírok alapvető osztályozása
Penetráció, 60 törés után, 1/10 mm
Penetráció, 60 törés után
NLGI osztály
Folyékony zsírok (központi zsírkenéshez)
lágy zsírok
Közepesen kemény zsírok
Kemény/szilárd zsírok
Lágy zsírok (zárt hajtóművek)
Konzisztencia alapú besorolás
NLGI BESOROLÁS
Penetráció (Kúp-),
60 törés után, 25 °C

## Slide 46: Fő felhasználási terület
Gördülőcsapágyak kenőzsír

## Slide 47: Kenőzsírok szerkezete
Típus/szappan | Nagy hőm. | Mech. Stab. | Tapadó-képesség | Víz-állóság | TOTAL termék
Lítium (hidr. sztearát) | ++ | ++ | ++ | + | MARSON
Kalcium (hidr. sztearát) | - | ++ | ++ | +++ | MERKAN
Lítium-kalcium | ++ | ++ | ++ | ++ | MULTIS
Lítium-komplex | +++ | +++ | +++ | ++ | MULTIS COMPLEX
Kalcium-komplex | ++ | ++ | +++ | +++ | AXA
Aluminium-komplex | +++ | ++ | +++ | + | COPAL
Kalcium-szulfonát-komplex | +++ | +++ | +++ | +++ | CERAN
Poliurea | +++ | + | + | + | ALTIS
Bentonit | +++ | + | - | - | CALORIS
Fluorozott | >+++ | + | + | - | STATERMIC
Nátrium | - | - | + | - | FUSIS
+++ | Kiváló
++ | Jó
+ | Átlagos
- | gyenge

## Slide 48: Kenőzsírok összeférhetősége/keverhetősége
Nátrium
Bentonit
Nátrium
Bentonit
keverhető
nem összeférhető
feltételesen
összeférhető
Figyelem!

## Slide 49
Konzisztencia : Kúp behatolási teszt
A kúp speciális tömeggel és alakkal rendelkezik, amelyet a kenőzsír mintába engednek 25°C-on, 5 másodpercig.
A kúp süllyedési mélysége, tized millimeterben, határozza meg a kenőzsír konzisztenciáját.
A keménységet mérjük 25°C
Ahogy az olajok ISO VG fokozatban osztályozottak, a zsírok a
konzisztenciájuk szerint: ami az NLGI fokozat
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI

## Slide 50
Osztályozás NLGI (ISO 2137)
NLGI fokozat | Penetráció tartomány (1/10 mm) | Tulajdonság | Use
000 | 445 - 475 | Nagyon folyékony | A
00 | 400 - 430 | Folyékony | A
0 | 355 - 385 | Fél folyékony | A-B
1 | 310 - 340 | Nagyon puha | B-C-E
2 | 265 - 295 | Puha | B-C-D-E
3 | 220 - 250 | Félkemény | E
4 | 175 - 205 | Kemény | 
5 | 130 - 160 | Nagyon kemény | 
6 | 85 – 115 | Extra kemény(Bloc) | 
A: Zárt hajtóművek; B: Nyitott hajtások, kábelek, láncok
C: kardántengelyek, láncok; D: Többcélű; E: csapágyak
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
Használatos
fokozatok

## Slide 51
Ökölszabály: Maximális felh. hőmérséklet
T°C = T csepp. pont – 30°C
Szappantípusonkénti magas hőmérsékleti tulajdonságok meghatározása.
A kenőzsírok esetében a cseppenéspont az a hőmérséklet, ahol már nem tudja magában tartani a szappan az olajat..
Cseppenéspont ISO 2176
Szappan típus | Cseppenéspont(°C)
Kalcium | 70 - 90
Lithium | 190
Lithium Complex | 260
Aluminium Complex | 220 - 250
Polyurea | 250
Bentonite | Olvaszthatatlan
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI

## Slide 52: ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
A kenőzsír konzosztenciája változik a felhasználás során annak köszönhetően, hogy a szappan szálai elnyíródnak.
Azt a tulajdonság változást nevezik MECHANIKAI STABILITÁS-nak
3 tesztvégezhető:
Zsír működési teszt : 10 000 törés
Zsír működési teszt : 100 000 törés
SHELL ROLLER TEST vízzel vagy víz nélkül ( a legszigorúbb)

## Slide 53
MECHANIKAI STABILITÁS : P10 000 és P100 000 törés
A konsisztencia mérve teszt előtt és után is:
Amikor a különbség D alacsony, akkor a zsír STABIL
Amikor a különbség D magas, akkor a zsír NEM STABIL
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
Törőlap
MŰKÖDTETÉS
PENETRÁCIÓ 60 TÖRÉS UTÁN
PENETRÁCIÓ 100.000 TÖRÉS UTÁN
P 60
P 100 000
Különbség mérése:
D = P100 000 – P 60

## Slide 54
Folyamat
50 g zsírt helyeznek el agy hengerbe, amiben egy 5 Kg-os henger van.
A hőmérséklet fixált
Fordulat : 165 1/min 2 órán keresztül
A konzisztencia ellenőrzött a teszt előtt és után is.
Nem végezhető el a vizsgálat NLGI grade 3 feletti zsíroknál.
Mechanikai stabilitás: Roller Test (ASTM D 1831)
Konzisztencia előtte
Roller teszt
Konzisztencia utána
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
54

## Slide 55
A zsírok hajlama arra, hogy az olajat statikus állapotban
tartsák
OLAJELVÁLÁS (Kúpos szivárgás teszt)
Zsír az edényben
olaj
Teszt leírás
Behelyezett zsír tömeg mérése
60o-os szűrőszita behelyezés
30 óra 100°C-on
Az összegyűlt olaj tömegét megmérik(%)
% Szappan
BÁZIS OLAJ VISZKOZITÁS OLAJ ELVÁLÁS
HŐMÉRSÉKLET
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI

## Slide 56
Hőmérséklet :
40 vagy 80°C
Szórás mértéke: 5ml/sec
Forgási sebesség:
600 1/min
Tartam: 1 óra
Vízálló képesség
Ez a teszt hasznos a zsír víz jelenlétében történő tulajdonságainak vizsgálatára.
Eredmény:
A csapágyból távozó
zsírmennyiség mérése
VÍZ KIMOSÁSI TESZT ( ASTM D 1264)
A kenőzsír vízelváló képességének meghatározása, a csapágyból eltávozó zsír mennyiség mérésével.
Gőzzel, vagy felmelegített vízzel
GATT - THE NETHERLANDS - 12-14th October 2015
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI

## Slide 57
Egy vékony kenőzsír filmet ( 0.8mm) visznek fel fémlemezre és vízpermettel szórják 276 Kpa (2,8 bar vagy 40 Psi) nyomással 38°C-on 5 percen keresztül.
A megmaradó zsír tömegét mérik
Az eredmény a veszteség % ban.
TAPADÓKÉPESSÉG
Vízpermet vizsgálat (ASTM D 4049)
Értékeli a zsír tapadási tulajdonságait felmelegített vízpermet jelenlétében
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
57
Szivattyú
Vízpermet nyomás alatt
zsír
Teszt lemez

## Slide 58
A jó tapadóképesség függ:
  Szappan típusától (Aluminium komplex zsír)
  Adalékolás: PIB
  Bázisolaj viszkozitás
Tapadóképesség
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
58

## Slide 59
1 golyó forgatott szemben 3 rögzített golyóval 1200 1/min és 75°C 1 órán keresztül
Eredmény: A kopási átmérő a 3 álló golyón mm-ben
Mozgó golyó
Rögzített golyók
Terhelés
 40 Kg
Zsírminta
RPM : 1 200
Kopásgátló tulajdonságok
4 golyós teszt (ASTM D2266 / DIN 51350-5 )
Meghatározza a kenőzsír kopásgátló tulajdonságát acél-acél
lemezen sikló alkalmazásoknál.
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
59

## Slide 60
4 GOLYÓS teszt (ASTM D 2596/ DIN 51350-4)
3 álló golyó, a 4 negyedik golyó forog 1400 vagy 1770 1/min fordulaton a szabványtól
függően
A terhelést növelik minden 60 sec. vagy 10 sec. amíg nem észlelhető összeheggedés
Az eredmény az összeheggedést eredményező terhelés kg-ban vagy daN-ban.
EP tulajdonság: összeheggedési terhelés ≥ 250daN
Nagyon jó EP ≥ 400 daN
EP TULAJDONSÁGOK
A teszt ismételhetősége
(szórás) 1 terhelési fokozat!
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI

## Slide 61
EMCOR teszt ISO 6294
Dinamikus teszt víz jelenlétében
A csapágy egyik sorával vízben forog vagy sós vízben. (1% vagy 3% NaCl)
A csapágy külső gyűrű felületét vizsgálják, értékelik
TESZT CIKLUS :
Forgatás 8 óra Pihenés 16 ó
Forgatás 8 óra Pihenés 16 ó
Forgatás 8 óra Pihenés 110 ó
Fokozat | A csapágy külső gyűrű megfigyelése
0 | Nincs korrózió
1 | 3 kis pont
2 | Korrózió < a felület 1%-a
3 | 1 és 5% közötti korrózió
4 | 5 és 10 % közötti korrózió
5 | > 10%
Korrózióvédő tulajdonságok
ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
61

## Slide 62: ZSÍROK TULAJDONSÁGAI
Szappan típusától függ:
Conzisztencia
Cseppenéspont (magas hőmérséklet)
Mechanikai stabilitás
Olaj elválás
Vízállóság
Tapadóképesség
Bázisolajok és adalékok-tól jön:
Oxidáció
Korrózió
Tapadó képesség
Kopásgátló és EP tulajdonságok
Mind az olaj, mind a szappan típusától függ:
Látszólagos viszkozitás
A zsírok nem-homogén termékek. Ezért meghatározunk néhány tulajdonságot

## Slide 63: Kenőzsír szabvány jelentése – ISO 6743-9

## Slide 64: Kenőzsír szabvány jelentése – DIN 51502

## Slide 65
KENŐANYAGOK – Kiválasztási szempontok
  Gépkönyvi előírások alapján
  Szabványelőírások alapján
  Jelenleg használatos kenőanyag alapján (megfelelősség, keverhetőség)
  Üzemelési körülmények alapján
  (rendszer, hőmérséklet viszonyok, olajcsere periódus, üzemelési körülmények-szennyezők)
A megfelelő kenőanyag kiválasztása és használata biztosítja a berendezés optimális működését, és élettartamát.
A használat során ügyelni kell a megfelelő üzemeltetésre:
- Szennyeződésmentes működés biztosítása (tiszta környezet a betöltő, légző nyílásoknál)
- Megfelelő olajszintek biztosítása
- Megfelelő szűrők használata, és ellenőrzése
- Diagnosztika (rezgésdiagnosztika, hő kamera, olaj vizsgálat)
- Olajcsere periódusok betartása
- Kenési pontok azonosítása
- Megfelelő tárolási feltételek biztosítása, és megfelelő utántöltő eszközök alkalmazása

## Slide 66
ANAC – OLAJVIZSGÁLATOK

## Slide 67
ANAC – OLAJVIZSGÁLATOK

## Slide 68
ANAC – OLAJVIZSGÁLATOK

## Slide 69
ANAC – OLAJMINTAVÉTEL
FŐ SZABÁLYOK:
Működő gépből
Mindig ugyanonnan
Reprezentatív minta legyen
Tiszta mintavételi eszközöket használjon, ne szennyeződjön a minta a mintavételi folyamatban
Megfelelően, pontos adatokkal kitölteni a mintához tartozó adatlapot
Leeresztő csonknál:
Mintavevő vákuum pumpa:
Kompresszor, hajtómű esetén:
Szóró kenés
Cirkulációs kenés
Dinamikus mintavétel nyomóágból

## Slide 70
OLAJCSERE FOLYAMAT (Hajtómű)
Tisztázni az olajok összeférhetőségét (régi olaj – új olaj)
1 hónappal a tervezett olajcsere előtt kiküldeni a gépben levő olaj mintát laborvizsgálatra.
1-3 nappal a tervezett olajcsere előtt rendszertisztítót hozzáadni az üzemelő gép olajához, amennyiben az eredmények alapján szükséges.. (CLEANER F,CLEANER V, AZOLLA NET HC, SERIOLA DTHA – olajtípustól és viszkozitástól függően)
  Kivéve PAG olajok, ezekhez nem lehet rendszertisztítót adni.
  Terhelés alatt üzemelő berendezés viszkozitását nem szabad 10%-nál nagyobb mértékben csökkenteni!
Rendszertisztítós üzemelés.
Olajleeresztés a gép leállítását, áramtalanítást követően azonnal, meleg állapotban. Így a legtöbb feloldott szennyeződés távozik. Ha van rá lehetőség, leszívással is érdemes beavatkozni.
Amikor a hajtómű üres, szálmentes ronggyal áttörölni. (szintjelző, olajteknő, kémlelő…stb).
Öblítés: Vagy az új olajat használni, illetve ha van lehetőség terheletlenül üzemelni, akkor a használttól alacsonyabb viszkozitású olajjal öblíteni. Így könnyebben eltávolíthatóak a lerakódások, és a rendszertisztító maradékai. (kb. 4 óra öblítés)
Öblítő olaj leeresztése külön tartályba. (esetleg később újra felhasználható öblítésre, ha megfelelő tisztaságú).
Szükséges javítások, cserék, ellenőrzések elvégzése
Új olajjal feltöltés hajtómű esetén 25 mikronos szűrőt használva betöltéskor.
Fokozott figyelés 1 héten keresztül: tömítések, festés, szűrők.
Olaj mintavétel 1 nappal az olajcserét követően.
Olajvizsgálat 1 héttel az új olaj használatát követően. (Ha az olaj eredmény nem megfelelő, az öblítést megismételni)
Olajvizsgálat 90 nappal az olajcserét követően
Olajvizsgálat 180 nappal az olajcserét követően – Ha minden rendben, olajvizsgálat évente, vagy rendellenesség esetén.

## Slide 71
KEVERHETŐSÉG
Azonos teljesítményű, bázisolajú, és adalékrendszerű olajok egymással általában keverhetők, de a keverés nem célszerű.
Új olajok keverhetősége: szűrhetőség, stabilitás-szétválás, habzási tulajdonságok vizsgálata.
Használt olaj – új olaj keverhetőség vizsgálata: szűrhetőség, stabilitás-szétválás, habzási tulajdonságok vizsgálata.
Viszkozitás – Teljesítményszint – Viszkozitási index – Adalékok – Bázisolajok megváltozásának hatása a rendszerre.
Az új olaj oldóképessége jobb, a használt olaj a felhasználás során veszít az oldó – tisztító képességéből, amelyek lerakódás formájában más szennyezőkkel vannak jelen a rendszerben.
Fontos ismerni a rendszer tisztaságát ! Az új olaj, vagy más típusú új olaj az előző olaj lerakódásait feloldja! – Szűrők és folyadék állapot fokozottabb ellenőrzése szükséges a beavatkozást követő 1 hét időtartamban!
PAG (Poli-alkilén Glikol) olajok keverhetőségét területi képviselő segítségével ellenőrizni! – Sok esetben PAG-PAG olajok egymással sem keverhetőek! A PAG olajok nem keverhetőek ásványi, és szintetikus PAO olajokkal!
PAG olajok esetén ellenőrizni kell a festékekkel és tömítésekkel való összeférhetőséget! (CARTER SY, CARTER SG, NEVASTANE SY)
90% A - 10% B
50% A - 50% B
10% A - 90% B
Különböző adalékok:
Semlegesíthetik egymást
Más hatásmechanizmusúak
Reakcióba léphetnek =>kiválások, lerakódás
A nem megfelelő teljesítmény különböző teljesítmény tulajdonságok csökkenéséhez vezethetnek
Különböző bázisolajok:
Eltérő oldóképesség
Eltérő lobbanáspont, dermedéspont, VI
Szeparáció lehetősége
Szűrhetőségi, habzási, légelváló, oxidáció álló tulajdonságok, savszám, kéntartalom, stb
Káros jelenségek:
Habzás
Szétválás
Lerakódások
Szűrhetőség
Túlmelegedés
Oxidáció
Teljesítménycsökkenés
Dugulás, vezérlési problémák
Káros kopás

## Slide 72
KENŐANYAGOK RAKTÁROZÁSA
Kenőanyagok helyes tárolása, a követendő gyakorlat:
A kenés alatt álló ipari berendezések mechanikai meghibásodásainak 50%-a összefüggésbe hozható a kenőanyag – olaj vagy zsír – szennyeződéseivel.
Szempontok:
- Megfelelő kiszerelés
- Racionalizálás
- Zárható
- Védett (csapadék, szél, fagy, sugárzás)
- Megfelelő teherbírás
- Tartályban, raklapon, polcokon tárolás
- Megfelelő cimkézés és azonosítás
- Megfelelő anyagmozgatás
- Szennyeződések elkerülése (pumpák, utántöltő edényzet, betöltő nyílások)
- Az utántöltésre használt edényzet kenőanyag típusonként legyen, felcimkézve!
- Felbontott kiszereléseknél olajkivételt követően zárókupak visszacsavarása.
- Leeresztővel ellátott hordók légzőnyílására szűrő felszerelése.
- Megfelelő kármentesítő edényzet, vagy védekezés használata.

## Slide 73
KENŐANYAGOK RAKTÁROZÁSA

## Slide 74
KENŐANYAGOK KÁRÁSODÁSI FOLYAMATA

## Slide 75
A víz 3 leggyakoribb megjelenési formája:
Oldott víz ez egyszerű víz oldat formájában;az olajban levő koncentrációja függ a hőmérséklettől, nedvességtől és az olaj tulajdonságaitól, a vízmennyiség behatárolt, ami nem képes oldatban maradni, szabad vízként jelenik meg.
Szabad víz bármilyen víz, amely meghaladja az egyensúlyi koncentráció mértékét az oldatban; a szabad víz általában a gravitációnak és a fajsúly különbségnek köszönhetően elválik.
Emulgálódott víz ez a szabad víz egyik formája, amely mint egy kolloid szuszpenzió van jelen az olajban; A valóságban, a víz képezhet többé vagy kevésbé stabil emulzió oxidált és/vagy szennyezett olajjal, és nem válik külön a gravitáció hatására még magas hőmérsékleten sem.
KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK: VÍZ

## Slide 76
Víz szennyeződés hatásai:
A szabad víz a legkárosabb víz fázis forma!!
  Hydrolízis :
    Adalékok : lerakódásokat képeznek: szűrő dugulások
    Észter-bázisú adalékok és szintetikus folyadékok (Polio észter/Foszfát észter) : alkoholokra és savakra bomlanak le: Korrózív kopást okoznak
  Adalékcsökkenés: olajélettartam csökkenés
  Zselé : szűrő & cső dugulás, hőleadás csökkenése
  Olajfilm kimerülése:
    Rozsda és korrózió : Kopadék részecskéket generál / kenőrendszer komponensek élettartam csökkenése
    Olajfilm erősség vesztése: Lepattogzás (pitting) meghibásodás
KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK: VÍZ

## Slide 77
KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK: VÍZ

## Slide 78
Abrazív porok :
  Ásványi porok szilícium összetevőkkel : homok, cement, koptató púder
  Köszörülésből forgácsolásból, hegesztésből keletkező, fémporok,..stb (fémmegmunkálás)
Szálak :
  Cellulóz vagy faforgács szálak
  Szűrők lerakódásai : cellulóz, műanyag anyagok
Festékek/ kenő és szerelőpaszták
Meghibásodott tömítések lerakódásai
Kenőolaj szennyeződések
MÁS KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK

## Slide 79
Más, külső szennyeződések hatásai:
  Abrazív por :
    Szűrő eldugulás
    Abrazív kopás: 3 test kopás
  Szálak/Festék/szerelőpaszták/tömítés maradékok:
    Szűrődugulás
    Belső csőfelületek, szervó szelepek vagy szállító részek dugulása kenési problémákhoz vezetnek.
    Romlik a légelválási és habzásállósági tulajdonság
  Kenőanyag szennyeződés:
    Viszkozitás változás
    A nem kompatibilis adalékok és bázisolajok lágy vagy kemény lerakódásokhoz vezetnek.
MÁS KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK

## Slide 80
Más, külső szennyeződések hatása:
HABZÁS
MÁS KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK

## Slide 81
Fogaskerekek : Károsodás az abrazív kopás miatt
Hidrodinamikus támcsapágy : abrazív por miatti karcolódás
MÁS KÜLSŐ SZENNYEZŐDÉSEK

## Slide 82
Kopadékok: részecskék kopásból vagy fémfelületek korróziójából
Adalék lebomlásnak köszönhető elemek: kémiai lebomlás (víz) és hőmérséklet miatti lebomlás: lerakódások és korrozív vegyületek
Bázisolaj lebomlási elemek: a bázisolajok oxidációja kemény és savas összetevőket hoz létre. (ásványi & PAO), vagy könnyű és illékony elemeket (PAG).
BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK

## Slide 83
83
Ásványolaj + oxigén
Elsődleges oxidációs vegyületek
Aldehidek
Peroxidok
Szerves savak
katalizátorok :
Króm
Mangán
Vas
Réz
Nikkel
Másodlagos oxidáció
Lerakódások
Lakkosodás
Olajsár (fekete lerakódás)
BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK KÉPZŐDÉSE
OXIDÁCIÓS STABILITÁS

## Slide 84
Elsődleges oxidáció
  Megtámadja a tömítéseket és műanyagokat
  Alacsony szénláncok párolgása
  Acél és réz ötvözetek korrózív kopása (szerves savak)
Másodlagos oxidációs termékek:
  Lakkosodás : lerakódás csövek belső falán (nyomásvesztés), hidraulika komponensek tapadása (működési problémák)
  Lerakódások : szűrő dugulások
  Oldhatatlan elemek : Növelik az olaj viszkozitását
  Színváltozás, avas szag
  A lerakódások kemény, tapadó részekké alakulnak át (lerakódások)
  Kemény részecskék megjelenése: fémfelületek kopása
BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK - KÖVETKEZMÉNYEK

## Slide 85
Ezek a szilárd részecskék okozzák:
  Szivattyúk abrazív kopása, csapágyak, tám-csapágyak ás hajtóművek kopása
  Csökken a működtető mechanizmusok hatékonysága
Segítik a:
  Levegő kötődését (kopadék részecskék)
  Habzást (szelepek vezérlők működése romlik)
  Oxidáció (katalizátor)
  Gyorsabban képződik olaj-víz emulzió
Figyelni kell::
  Az olajtisztaságnak meg kell felelnie a gyártói előírásoknak.
  Az utántöltéseket szűréssel elvégezni
  Olaj utántöltésnél az új olaj feloldja a lerakódásokat
  Az öblítési művelet kötelező
BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK KÉPZŐDÉSE
SZILÁRD RÉSZECSKÉK MEGJELENÉSE

## Slide 86
Ezek a speciális lerakódások ronthatják a mechanikai működést és módosítják a tisztaságot.
Ezek a lerakódások az olaj oxidációs elhasználódásából keletkeznek
  A forró pontokon
    Csapágyak
    Labirint tömítések
    Fogaskerekek
    Csőhálózat, szelepek
  A nedves rendszerek víz/olaj reakciók esetén
    Adalékok hidrolízise
    korrózió
    Micro-organizmusok
BELSŐ SZENNYEZŐDÉSEK KÉPZŐDÉSE
FINOM LERAKÓDÁSOK MEGJELENÉSE

## Slide 87
TERMÉK ELHASZNÁLÓDÁSI PÉLDÁK

## Slide 88
Szárítóhenger: tengelycsapágy
Hajtóműház: oxidálódott olajsár
TERMÉK ELHASZNÁLÓDÁSI PÉLDÁK

## Slide 89
hajtóműház: kemény lerakódás
Fogaskerék: lakkosodás és olajsár
TERMÉK ELHASZNÁLÓDÁSI PÉLDÁK
MAGAS HŐMÉRSÉKLET HATÁSAI

## Slide 90
RÉSZECSKE SZÁMLÁLÁS
A berendezésben egy lézer fénnyel átvilágítják az olajmintát, és a detektor megszámolja a darab számot, és megméri a részecske árnyék méretét.
Lézer fény
Olajminta
Részecskék
Minden árnyékot képező részecske megszámolásra kerül.

## Slide 91
RÉSZECSKE SZÁMLÁLÁS ISO 4406 SZERINT

## Slide 92
92
RÉZECSKE SZÁMLÁLÁS NAS 1638 SZERINT

## Slide 93
93
Olajszűrés előnyei
Eltávolítja a lakkosodást a bázisolaj oldóképesség javítással ami a
lerakódások miatt romlott
Tisztaságot javít
MPC eredményt javít
    De nem állítja vissza az olaj tulajdonságait
Ha habzás és légelválás nem jó a szűrést követően, az olajat le kell cserélni.
Az EP és AW adalékok csökkenése esetén az utántöltés segít pótolni az adalék veszteséget.
Teljesítmény és adalékszint jó
Teljesítmény és adalékszint nem jó
Olaj tisztaság nem jó
Olaj tisztaság
jó
Top up or monitor more frequently
Szűrje meg az olajat
Nincs teendő
Cserélje az olajat
Töltse után vagy ellenőrizze gyakrabban az olajat
OLAJ ELLENŐRZÉSI FOLYAMAT

## Slide 94
Ne engedjük szennyeződni a rendszert:
Hogy csökkentsük az elhasználódás mértékét?
Beépített, vagy karbantartási célra
Tartályszivárgás
Levegő beáramlás
Új olajból jövő szennyeződés
Szivattyú kopás
Csőlerakódások
Munkahengerekben levő szennyeződés

## Slide 95
Hogy csökkentsük az elhasználódás mértékét?

## Slide 96
Víz eltávolítás:
Vízeltávolító megoldások | Eltávolítandó víz típus |  | 
 | Szabad | Emulziós | Oldott
Gravitációs | igen | Néha | Nem
Centrifuga | igen | Néha | Nem
Alakos-testes | igen | Néha | Nem
Nedvszívó Polymer | igen | igen | Nem
Vakuum Desztilláció | igen | igen | igen
Hogy csökkentsük az elhasználódás mértékét?

## Slide 97
Leeresztéses vízeltávolítás
Vízeltávolítás
Hogy csökkentsük az elhasználódás mértékét?

## Slide 98
Részecske eltávolítás: szűrőrendszer
Cirkulációs szűrés
Visszatérő ági szűrés
Nyomóági szűrés
Feltöltéskori szűrés
Hogy csökkentsük az elhasználódás mértékét?

## Slide 99
Pittingesedés, repedés

## Slide 100
Fogazás repedése
leválások csapágyban
PITTINGESEDÉS, REPEDÉS

## Slide 101
2 test
közti kopás
3 test
közti kopás
ABRAZÍV KOPÁSOK

## Slide 102
Köszönöm a figyelmet!!!