KENŐANYAGOK

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI,

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

A kenőanyagok feladata

- súrlódás csökkentése

- kopáscsökkentés

- súrlódási hő elvezetése

A súrlódás alapvető fajtái

1. Száraz súrlódás

A felületek közvetlen érintkeznek

2. Félnedves v. vegyes súrlódás

A felületek között nincs összefüggő kenőfilm

- Tiszta folyadéksúrlódás

A felületek között összefüggő kenőfilm alakul ki

A kenőanyagokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk, pl.

1. Konzisztencia szerinti csoportosítás:

- konzisztens, azaz plasztikus, kenőcsszerű (kenőzsír, gép	zsír)

- szilárd

- esetleg légnemű

2.Eredet szerinti csoportosítás:

- kőolaj alapú

- növényi,

- állati eredetű

- szintetikus azaz mesterségesen előállított

A kenőanyag lehet

- kenőolaj

- kenőzsír

- szilárd kenőanyagok

A kenőanyagok tulajdonságai

1. Viszkozitás

A viszkozitás a folyadékokban a belső folyadékrétegek egymáshoz képest való elcsúsztatásánál fellépő - súrlódás jellegű – mozgást gátló ellenállás.

Fajtái:

- A dinamikai viszkozitás - a folyadék belső súrlódási együthatója,  jele: η (éta), dimenziója: Pa s

- A kinematikai viszkozitás  a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa. Mérése kapilláris viszkoziméterrel történik, jele:  (nű), dimenziója: m2 /s vagy  mm2 /s

A viszkozitás függ a hőmérséklettől

A folyadékok viszkozitása a hőmérséklet emelkedésével

csökken, csökkenésével nő.

A változás mértéke az olaj nagyon fontos minőségi tulajdonsága.

Azt az olajat tekintjük értékesebbnek, melynek kevésbé változik a viszkozitása a hőmérséklet-változás hatására.

2. Kenőképesség - tapadóképesnek (adhézió) kell lennie

- csak kismértékben oxidálódhat és képezhet üledéket

- magas hőmérsékleten sem párologhat el

- alacsony hőmérsékleten is megfelelően folyékonynak kell maradnia

3. Lobbanáspont

- Az a hőmérséklet, amelyen a gőze begyullad, de a kenőanyag nem gyullad meg

- Tipikus kenőolaj lobbanáspontja kb. 250 C0,

4. Gyulladáspont

- a keletkezett olajgőzök már maguktól tovább égnek, pl. gépolajnál  kb. 350 C0

5. Kémiai stabilitás

- használatközben a kémhatás ne változzon, mert ekkor fenn áll a korrózió veszélye

6. Víz- és levegő leválasztó képesség

- a kenőanyag a vízzel nem képezhet emulziót

- a levegővel keveredve nem szabad habosodnia

7. Teljesítményszint

- a kenőanyag mennyire képes megfelelni a kenési helyeken az összetett igénybevételnek

- Motorolajok teljesítményszint szerinti minősítése

1. API – amerikai

- benzines motortípusukhoz

API, SE, SG, SH, SJ

- haszonjármű dízel motorokhoz

API, CC, CD, CE, CF-4, CG-4

2. ACEA – Európai, 16 európai legjelentősebb autógyártói, 1977-től kötelező érvényű

- benzines motortípusukhoz

ACEA A1-96, A2-96, A3-96,

- dízel szgk motorokhoz

ACEA B1-96, B2-96, B3-96

- dízel haszonjármű motorokhoz

ACEA E1-96, E2-96, E3-96

8. Cseppenéspont

- A zsír hővel szembeni ellenállásának jellemzője.

Nem a maximális használati hőmérsékletet, hanem azt a felső határt jelenti, amelyiken még a zsír megőrzi struktúráját. A maximális használati hőmérsékletnek jóval a cseppenés-pont alatt kell maradnia. Általában 5-20 C0 – kal alacsonyabb.

Néhány zsír képes visszanyerni eredeti struktúráját a cseppenéspontról való lehűlés után, mások azonban visszavonhatatlanul tönkremennek.

Kenőolajok

Kenőolajokat a súrlódás, kopás csökkentésére elterjedten használnak.

Elsősorban a felhasználási hely határozza meg, hogy milyen kenő-olajat használjunk.

Leginkább elterjedt a különféle ásványi olaj (kőolaj) alapú olajok használata. Előnyük a viszonylagos olcsóságuk.

Környezetvédelmi okok miatt egyre terjed a növényi olaj alapú kenőolajok használata.

Az ásványi olajok a környezetbe kerülve lassabban bomlanak le, mint a növényi olajok, ezért környezeti hatásuk kedvezőtlenebb.

A növényi olajokat a környezetbe kerülve a mikroorganizmusok sokkal gyorsabban bontják le (hiszen hosszú időn keresztül csak az egyenes szénláncú növényi olajjal találkoztak, az elágazó szénláncú ásványolajjal csak az utóbbi században) ezért kevésbé környezetkárosítók. Pl. motorcsónak versenyeken csak növényi olaj használható kenőolajként, hiszen az esetlegesen elcsöpögő olaj közvetlenül az élővízbe jut.

Egyre terjed a szilikon olajok –mint mesterségesen előállított olajok - használata is.

Csoportosítása

- Viszkozitás alapján

  - Hígfolyós olajok

- kisterhelésű csapágyak és nagy fordulatú orsók kenésére

  - közepes viszkózus olajok

- nagy fordulatú gépek terhelt csapágyainak kenésére

  - vastagon folyós olajok

- nagyterhelésű csapágyak,

- hajtóművek

- hengerek kenésére

- Felhasználási területük alapján

  - orsóolaj

  - gépolaj - csapágyolaj

  - hengerolaj

- Adalékolás szerint

  - adalékolatlan

- egyszerű kenési helyekre

- kisterhelésű hajtóművek és

- sikló- és gördülőcsapágyak kenésére

  - adalékolt

- az adalék lehet adaptív: kémiai stabilitást javítja

- detergens-diszpergálók: pl. a jobb tapadást biztosítja

Olaj adalékok

A kenőolajok tulajdonságainak javítására adalékokat kevernek az olajhoz. Különösen jelentősek az adalékok motorolajok esetén.

Néhány adalék típus

• Viszkozitás- és viszkozitásindex növelők

• Detergens-diszpergensek (lerakódások ellen véd)

• Dermedéspont csökkentők

• Súrlódás, kopás csökkentők

• Oxidáció és korrózió gátlók

• Habzásgátlók

• EP (nagy terhelés) adalékok

Általánosan használt adalékanyagok a grafit, a molibdéndiszulfid, cink vegyü-letek.

- motor-és hajtómű olajok

- HD-olajok- nagy teljesítményű olajok

2. olajok EP ( különösen magas nyomás) adalékokkal

- nagytelj. fogaskerékhajtó-művek

- vágó olajkén fémmegmunkáláshoz

3. szintetikus olajok- addativ adalékokat tartalmaznak, kiváló hatásúak, drágák

# Kenőzsírok

Zsírt ott használunk, ahol olajat valamiért nem lehet vagy nem praktikus: nehezen hozzáférhető helyeken, nagyterheléseknél és kis siklási sebességnél pl. gördülőcsapágyaknál

A kenőzsír  olaj, szappan és adalékok keveréke.

Egy háromdimenziós rosthálózat, ami a helyén tartja az olajat.

A közlekedésben legtöbbször csapágyak kenőanyagaként vagy haszongépjárművek központi zsírzóberendezéseiben találkozunk velük.

A zsírokkal szembeni elvárások

- kenés: megfelelően biztosítsa azon részegységek kenését, ahol a kenőanyag cseréjére ritkán van lehetőség, és az olaj nem maradna meg a kenni kívánt felületen

- alacsony hőmérsékleti teljesítmény: legyen lágy, sima és könnyen szivattyúzható a központi zsírzórendszerekben

- magas hőmérsékleti teljesítmény: ne szivárogjon

- forró vízzel szembeni ellenállás: hűtővíz-szivattyú esetén lényeges

- tömítés-kompatibilitás: ne károsítsa a tömítéseket

- oxidációs-stabilitás: mert jellemző az élettartamkenés

### A zsírok felépítése

A zsírok olajból, szappanból és adalékokból állnak.

Az olaj lehet

1.ásványi,

2.félszintetikus vagy

3.szintetikus

ez határozza meg, hogy maga a zsír ásványinak, félszintetikusnak vagy szintetikusnak minősül.

A közlekedésben használt zsírok esetében az ásványi alapú  a leggyakoribb.

A szintetikusat általában az iparban használnak, sokszor ott, ahol 180 foknál magasabb hőmérsékletet kell kibírnia.

A szappan

határozza meg a zsír fizikai karakterét. Befolyásolja a vízállóságot és a szivattyúzhatóságot.

A legjellemzőbb szappantípusok a

1.lítium, a

2.kalcium és a

3.nátrium.

A lítiumbázisú zsírok általános célú zsírok, jó vízálló tulajdonsággal. Korrózió-és oxidációvédő anyag. Jellemző felhasználási terület közepes fordulatszámú sikló-és gördülőcsapágyak kenése.

A kalciumbázisú zsírok szintén vízállóak, korrózió védelmet nem nyújt, általános kenésre kb. 70 °C-igalkalmazható. De jól használhatóak alacsony hőmérsékleten, akár -40 °C-ig.

A nátriumbázisú zsírokat görgőscsapágyak kenésére használják, nem vízállóak, és maximum 100 °C-ig bírják.

Fontos az ún. komplex szappanokat (pl. lítium komplex, kalcium komplex, stb.), amelyeket a hőállóság növelésére fejlesztettek ki. Ezek segítségével a zsír 177 °C-ig is bírhatja, itt már a zsírban levő ásványolaj jelenti a korlátot. Különböző szappanokra épülő zsírok keverése tilos!

Szintetikus alapú zsírok:  500 °C-ig bírják

Vazelin – rossz kenőképességű, korrózió-védőszerként alkalmazzák

Az adalékokat a zsírok teljesítményének növelésére használják. Ilyen adalékok például a molibdén-diszulfid és a grafit, amelyek magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt is jól teljesítenek.

Az ilyen, szilárd adalékokat tartalmazó zsírok esetén, pótlás helyett, sűrűbben kell cserélni a zsírt, a szilárd adalékok felhalmozódásának elkerülése végett.

### A zsírok konzisztenciája és az NLGI osztályok

A zsír egyik legfontosabb tulajdonsága a konzisztenciája.

A zsír konzisztenciája a rá ható erővel szembeni ellenállása. Mértéke a penetráció. Ez mutatja meg, hogy mennyire lágy vagy kemény a zsír. A leglágyabb zsírok szinte olyanok, mint egy sűrű olaj, míg a legkeményebbekről első látásra nehéz megmondani, hogy egyáltalán kenésre valók.

A National Lubricating Grease Institute (NLGI) olyan besorolási rendszert adott ki, amely segítségével a zsírok konzisztenciájuknak megfelelő osztályokba sorolhatóak. Ezek az osztályok a 000-tól 6-ig terjednek, a leglágyabbtól a legkeményebbig. A lágy zsírokat speciális célokra, például központi zsírzóberendezésekben használják, az NLGI 2-es zsírok tipikusak a közlekedésben, míg az egész kemény zsírokra az iparnak van szüksége.

A kenőzsír legfontosabb tulajdonsága a konzisztenciája. Egy túl kemény zsír nem jut el minden kenési pontra, egy túl lágy zsír viszont kifolyhat. A zsír konzisztenciája az alapolaj viszkozitásán és a felhasznált szappantípuson múlik. Azt mutatja meg, hogy a zsír mennyire deformálódik a rá ható erő hatására. Mértéke a penetráció. A penetráció mérésére az ASTM tesztek egy megadott tömegű kúpot használnak, amelyet 25 °C-on, 5 másodpercig hagynak a zsírba süllyedni. A kúp által a zsírban megtett távolság a penetráció. Mértékegysége a milliméter tizedrésze. Egy 100-as penetráció egy kemény zsírra utal, míg egy 450-es egy félfolyékonyra.

Az NLGI (National Lubricating Grease Institute) egy 9 fokozatú skálát állított fel a zsírok konzisztencia szerinti besorolására:

| NLGI osztály | Penetráció | Konzisztencia |
| --- | --- | --- |
| 000 | 445 - 475 | Félfolyékony |
| 00 | 400 - 430 | Félfolyékony |
| 0 | 355 - 385 | Nagyon lágy |
| 1 | 310 - 340 | Lágy |
| 2 | 265 - 295 | Közönséges zsír |
| 3 | 220 - 250 | Félkemény |
| 4 | 175 - 205 | Kemény |
| 5 | 130 - 160 | Nagyon kemény |
| 6 | 85 - 115 | Szilárd |

Érdekesség, hogy mivel a konzisztencia-osztályok között van lefedetlen terület, ezért előfordulhat, hogy egy zsír pont a kettő közé esik. Ilyenkor mindkét osztály számát felhasználják a termék besorolásához, így kaphatunk például EP 2/3-a zsírt.

### DIN besorolások

A legtöbb zsír csomagolásán vagy műszaki adatlapján találunk egy DIN-nel kezdődő kódot, ami nagyon sokat elárul a zsírról. Például a DIN KPF2K-30 kódból megtudjuk, hogy ez egy gördülőcsapágyakhoz és szánokhoz való zsír, EP és szilárd adalékokat tartalmaz, a konzisztenciája 2, 120 fokig használható és jól tűri a nedvességet. Hogy mindezt megtudjuk, csak arra van szükség, hogy értelmezzük a kódban szereplő betűket és számokat.

A Zsírok legfontosabb jellemzői

### Konzisztencia

A konzisztencia a zsír ellenállása a rá ható erővel szemben. Ez a zsír legfontosabb tulajdonsága. A felhasznált alapolaj viszkozitásán és a használt szappan típusán múlik. Az ellenállás mértéke a penetráció. A konzisztencia alapján a zsírokat NLGI osztályokba sorolhatjuk. A közlekedésben a leggyakrabban használt zsír az NLGI 2. Haszongépjárművek központi zsírzóberendezéseiben általában az NLGI 00 zsírok elterjedtek.

### Szennyeződések távoltartása

A zsírok igyekeznek a szilárd szennyeződéseket kívül tartani és megvédeni a kenés alatt álló felületet a kopástól. Azonban így is óvni kell a zsírzott felületet a szennyeződésektől, ugyanis túlzott szennyeződés esetén a fordítottja megy végbe: ha a szennyeződés eljut a kenés alatt álló felületig, akkor a zsír miatt nem tud távozni és kopást okoz.

### Cseppenéspont

A zsír hővel szembeni ellenállásának jellemzője. Nem a maximális használati hőmérsékletet, hanem azt a felső határt jelenti, amelyiken még a zsír megőrzi struktúráját. A maximális használati hőmérsékletnek jóval a cseppenéspont alatt kell maradnia. Néhány zsír képes visszanyerni eredeti struktúráját a cseppenéspontról való lehűlés után, mások azonban visszavonhatatlanul tönkremennek.

### Nyírásstabilitás

A fizikai erőhatások miatt a zsír konzisztenciája megváltozhat. A nyírásstabilitás jelenti az ilyen változásnak való ellenállás képességét. Tixotróp az a zsír, ami nyomásra lágyul, míg reopektikus az a zsír, amely nyomásra keményedik.

### Hőállóság

A nagy hőterhelés jobban károsítja a zsírokat, mint az olajokat. Ez felgyorsult oxidációt, akár karbonizációt okozhat. Más esetben az olaj kifolyhat a zsírból, így az nem tudja kenési feladatát ellátni. A hőállóságot elsősorban a felhasznált szappantípus határozza meg. De a leghőállóbb szappanok esetében már a felhasznált olaj jelenti az új korlátot. Ugyanis az ásványolajok 177 °C körüli hőmérsékletig bírják, e fölött belobbanhatnak, eléghetnek, stb. Tehát egy ásványolaj alapú zsír soha nem fog 177 °C-nál magasabb üzemi hőmérsékletet bírni. Ennél magasabb hőmérséklet tűréséhez szintetikus zsírra van szükség, ami sokkal kevésbé elterjedt, és arányaiban jóval drágább, mint a szintetikus olaj. A közlekedésben nincs szükség ilyen zsírra, de egyes ipari alkalmazásokhoz igen.

### Vízállóság

A zsír azon képessége, hogy megőrízze kenőképességét vízzel való érintkezés ellenére is. A nem vízálló zsírral a víz olyan emulziót képezhet, amely miatt az olaj kimosódhat vagy, enyhébb esetben, megváltozik a zsír konzisztenciája. A vízállóságra a felhasznált szappantípus van a legnagyobb befolyással.

Szilárd kenőanyagok

- A grafit

- finomra őrölve, olajjal v. zsírral keverve különösen nagy

Tehelésű v. magas hőmérsékleten üzemelő csapágyak kené-  sére.

- alkalmas csapágyak, fogaskerekek bejáratására

2. Molibdénszulfid – MoS2

- olajjal v. zsírral keverve kenhető massza

- nagy felületi nyomáson és magas hőmérséleten is jó elcsúszást biztosít

3. Talkum – zsírkő = magnéziumszilikát

- gumi alkatrészek kenő és elválasztó anyagaként alkalmazzáák