Név:_______________________________

# Nemesítés

Kiinduló adatok:

Anyagminőség:			Elvárt nemesítési keménység vagy folyáshatár:

Mdb alakja:				Hűtőközeg:

Mdb jellemző mérete:			Mdb-ok száma a kemencében

Mdb-ok távolsága a kemencében:

Feladat kidolgozása:

- Ausztenitesítési hőmérséklet:

Jellemző ötvözőtartalom:

- Összes ötvöző tartalom:		Acél besorolása ötvözöttség szerint:

- Fajlagos hevítési idő:tf=			Formatényező:kf=		
A kemencében való elhelyezést figyelembe vevő tényező:  ke=
Hevítési idő:thev=

- Hőntartási idő:

- Inkubációs idő a felületen:		Inkubációs idő a magban:
Hűtési sebesség a felületen:		Hűtési sebesség a magban:

- Edzési keménység a magban:	Edzési keménység a felületen:

- Megeresztési hőmérséklet 1 órás hőntartás esetén: Tmeg=

Hevítési idő megeresztéskor:

- Hőkezelés hőmérséklet-idő diagramja:

- Nemesített állapotban az anyagjellemzők:

| Brinnel keménység | Kontrakció | Százalékos nyúlás | Folyáshatár | Szakítószilárdság |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A becsült megeresztési hőmérséklet 1,5 órás megeresztési idő esetén: Tmeg=

Feladat részletezése:

- A rendelkezésre álló táblázatokból, diagramokból gyűjtse ki a kapott anyagminősére jellemző adatokat!

- Határozza meg az ötvözet teljes ötvöző tartalmát és ötvözöttségi szint szerinti besorolását!

- Határozza meg a hevítési időt edzési hőmérsékletre!

- Határozza meg a szükséges hőntartási időt!

- A hűtőközeg és a munkadarab átmérőjének ismeretében határozza meg a felületen és a darab belsejére érvényes inkubációs időket és a hűlési görbéket rajzolja be a folyamatos hűtésre érvényes C-görbébe! Határozza meg az átlagos hűtési sebességeket!

- A C-görbéből becsülje meg az edzéssel elért keménységeket a felületen és a magban! (Vigyázat a keménységek nem mindig azonos keménységegységekben vannak megadva!)

- A nemesítési diagramok (1 órás hőntartásra vonatkoznak) segítségével határozza meg a szükséges megeresztési hőmérsékletet!

- Szerkessze meg a teljes hőkezelés hőmérséklet idő diagramját!

- Olvassa le a diagramokból a munkadarab megeresztés utáni egyéb jellemzőit és foglalja azokat táblázatba!

- A Holomon-Jaffe összefüggés segítségével becsülje meg, hogy milyen hőmérsékleten kellene megereszteni a munkadarabot, hogy a nemesítéskor elért tulajdonságok azonosak maradjanak, ha a megeresztési idő 1.5 óra!

Megjegyzés: A feladat megoldása során felhasznált diagramokat is szerepeltesse a jegyzőkönyvben és azokon jelölje külön színnel a felhasznált görbéket és adatokat, hogy követhető legyen a megoldás! Az eredményeket a feladat űrlapján foglalja össze, mely oldal a jegyzőkönyv első oldalán szerepeljen!