# Házi feladat

- Külön lapra léptékhelyesen rajzolja meg az adott anyag kf görbéjét a feladat sorszámának megfelelő adatok felhasználásával!

- Az anyagot előzőleg φe értékkel már hidegen alakították! A görbéről olvassa le a kiinduló kfe értékét!

- A d0 átmérőjű próbatestet zömítéssel, a d1 átmérőjű próbatestet pedig redukálással szobahőmérsékleten alakítjuk úgy, hogy a kf értéke 10%-al növekedjen az alakítás hatására. Olvassa le a szükséges alakváltozások mértékét!

- Számolja ki a zömítés és redukálás során kapott munkadarab átmérőket!

- Zömítés esetére határozza meg a diagram segítségével az egységnyi térfogatra jutó alakváltozási munka mértékét (wid) és a teljes munka (Wid) értékét, ha a kiinduló munkadarab magasság h0=10 mm volt.

A kf és az átmérő értékeit két tizedes pontosságig, φ és wid értékeit három tizedes pontosságig, a Wid értékét egy tizedes pontosságig adja meg!

A jegyzőkönyv fedőlapjának jobb alsó sarkába írják fel a feladat kódszámát is!

| Sorszám | d0 | d1 | φe | kf0 | A | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10 | 20 | 0.1 | 407 | 723 | 0.35 |
| 2. | 11 | 19 | 0.2 | 296 | 624 | 0.34 |
| 3. | 12 | 18 | 0.3 | 258 | 467 | 0.33 |
| 4. | 13 | 17 | 0.4 | 232 | 638 | 0.32 |
| 5. | 14 | 9 | 0.5 | 210 | 500 | 0.31 |
| 6. | 15 | 10 | 0.1 | 177 | 523 | 0.3 |
| 7. | 16 | 11 | 0.2 | 150 | 555 | 0.29 |
| 8. | 17 | 12 | 0.3 | 486 | 562 | 0.28 |
| 9. | 18 | 13 | 0.4 | 471 | 449 | 0.27 |
| 10. | 19 | 14 | 0.5 | 425 | 655 | 0.26 |
| 11. | 20 | 15 | 0.1 | 393 | 597 | 0.25 |
| 12. | 10 | 16 | 0.2 | 360 | 540 | 0.24 |
| 13. | 11 | 17 | 0.3 | 339 | 611 | 0.23 |
| 14. | 12 | 18 | 0.4 | 288 | 312 | 0.22 |
| 15. | 13 | 19 | 0.5 | 270 | 340 | 0.21 |
| 16. | 14 | 20 | 0.1 | 200 | 345 | 0.2 |
| 17. | 15 | 9 | 0.2 | 123 | 243 | 0.19 |
| 18. | 16 | 10 | 0.3 | 106 | 186 | 0.35 |
| 19. | 17 | 11 | 0.4 | 84 | 134 | 0.34 |
| 20. | 18 | 12 | 0.5 | 215 | 403 | 0.33 |
| 21. | 19 | 13 | 0.1 | 142 | 236 | 0.32 |
| 22. | 20 | 14 | 0.2 | 113 | 156 | 0.31 |
| 23. | 10 | 15 | 0.3 | 72 | 118 | 0.3 |
| 24. | 11 | 16 | 0.4 | 235 | 188 | 0.29 |
| 25. | 12 | 17 | 0.5 | 255 | 253 | 0.28 |
| 26. | 13 | 18 | 0.1 | 326 | 217 | 0.27 |
| 27. | 14 | 19 | 0.2 | 355 | 249 | 0.26 |
| 28. | 15 | 20 | 0.3 | 362 | 345 | 0.25 |
| 29. | 16 | 9 | 0.4 | 374 | 199 | 0.24 |
| 30. | 17 | 10 | 0.5 | 386 | 322 | 0.23 |
| 31. | 18 | 11 | 0.1 | 397 | 186 | 0.22 |
| 32. | 19 | 12 | 0.2 | 403 | 134 | 0.21 |
| 33. | 20 | 13 | 0.3 | 412 | 403 | 0.2 |
| 34. | 10 | 14 | 0.4 | 432 | 236 | 0.19 |
| 35. | 11 | 15 | 0.5 | 445 | 156 | 0.35 |
| 36. | 12 | 16 | 0.1 | 198 | 118 | 0.34 |
| 37. | 13 | 17 | 0.2 | 176 | 188 | 0.33 |
| 38. | 14 | 18 | 0.3 | 145 | 153 | 0.32 |
| 39. | 15 | 19 | 0.4 | 132 | 117 | 0.31 |
| 40. | 16 | 20 | 0.5 | 123 | 249 | 0.3 |
| 41. | 17 | 9 | 0.1 | 109 | 345 | 0.29 |
| 42. | 18 | 10 | 0.2 | 102 | 199 | 0.28 |
| 43. | 19 | 11 | 0.3 | 98 | 122 | 0.27 |
| 44. | 20 | 12 | 0.4 | 85 | 186 | 0.26 |
| 45. | 10 | 13 | 0.5 | 80 | 134 | 0.25 |
| 46. | 11 | 14 | 0.1 | 75 | 93 | 0.24 |
| 47. | 12 | 15 | 0.2 | 82 | 136 | 0.23 |
| 48. | 13 | 16 | 0.3 | 93 | 156 | 0.22 |
| 49. | 14 | 17 | 0.4 | 105 | 118 | 0.21 |
| 50. | 15 | 18 | 0.5 | 109 | 188 | 0.2 |
| 51. | 16 | 19 | 0.1 | 114 | 153 | 0.19 |
| 52. | 17 | 20 | 0.2 | 119 | 207 | 0.35 |
| 53. | 18 | 9 | 0.3 | 124 | 149 | 0.34 |
| 54. | 19 | 10 | 0.4 | 127 | 145 | 0.33 |
| 55. | 20 | 11 | 0.5 | 134 | 199 | 0.32 |
| 56. | 10 | 12 | 0.1 | 139 | 122 | 0.31 |
| 57. | 11 | 13 | 0.2 | 143 | 186 | 0.3 |
| 58. | 12 | 14 | 0.3 | 147 | 134 | 0.29 |
| 59. | 13 | 15 | 0.4 | 153 | 213 | 0.28 |
| 60. | 14 | 16 | 0.5 | 159 | 206 | 0.27 |
| 61. | 15 | 17 | 0.1 | 167 | 156 | 0.26 |
| 62. | 16 | 18 | 0.2 | 173 | 118 | 0.25 |
| 63. | 17 | 19 | 0.3 | 177 | 188 | 0.24 |
| 64. | 18 | 20 | 0.4 | 181 | 253 | 0.23 |
| 65. | 19 | 9 | 0.5 | 187 | 217 | 0.22 |
| 66. | 20 | 10 | 0.1 | 192 | 149 | 0.21 |
| 67. | 10 | 11 | 0.2 | 197 | 245 | 0.2 |
| 68. | 11 | 12 | 0.3 | 203 | 199 | 0.19 |
| 69. | 12 | 13 | 0.4 | 205 | 122 | 0.35 |
| 70. | 13 | 14 | 0.5 | 211 | 186 | 0.34 |
| 71. | 14 | 15 | 0.1 | 215 | 134 | 0.33 |
| 72. | 15 | 16 | 0.2 | 218 | 213 | 0.32 |
| 73. | 16 | 17 | 0.3 | 221 | 236 | 0.31 |
| 74. | 17 | 18 | 0.4 | 226 | 156 | 0.3 |
| 75. | 18 | 19 | 0.5 | 229 | 118 | 0.29 |
| 76. | 19 | 20 | 0.1 | 231 | 188 | 0.28 |
| 77. | 20 | 9 | 0.2 | 246 | 253 | 0.27 |
| 78. | 10 | 20 | 0.3 | 253 | 217 | 0.26 |
| 79. | 11 | 19 | 0.4 | 267 | 249 | 0.25 |
| 80. | 12 | 18 | 0.5 | 235 | 342 | 0.24 |
| 81. | 13 | 17 | 0.1 | 342 | 236 | 0.23 |
| 82. | 14 | 16 | 0.2 | 415 | 321 | 0.22 |
| 83. | 15 | 18 | 0.3 | 440 | 302 | 0.21 |
| 84. | 16 | 19 | 0.4 | 183 | 155 | 0.2 |
| 85. | 17 | 20 | 0.5 | 127 | 145 | 0.19 |
| 86. | 18 | 10 | 0.1 | 211 | 186 | 0.35 |
| 87. | 19 | 11 | 0.2 | 215 | 134 | 0.34 |
| 88. | 20 | 12 | 0.3 | 218 | 213 | 0.33 |
| 89. | 10 | 13 | 0.4 | 139 | 122 | 0.32 |
| 90. | 11 | 14 | 0.5 | 143 | 186 | 0.31 |
| 91. | 12 | 15 | 0.1 | 147 | 134 | 0.3 |
| 92. | 13 | 16 | 0.2 | 153 | 213 | 0.29 |
| 93. | 14 | 17 | 0.3 | 159 | 206 | 0.28 |
| 94. | 15 | 18 | 0.4 | 187 | 156 | 0.27 |
| 95. | 16 | 19 | 0.5 | 172 | 188 | 0.26 |
| 96. | 17 | 20 | 0.1 | 191 | 202 | 0.25 |
| 97. | 18 | 21 | 0.2 | 213 | 219 | 0.24 |