Részletes technológiai utasítás

Leier falazóelemek falazása

TARTALOM

I.	Megelőző  szerkezetek , munkák készültségi foka , műszaki 	állapota

II.	Anyagok

III.	Munkaeszközök , felszerelések

-Szerszámok

-Segédeszközök

-Felszerelések

-Védőeszközök

IV.	Munkakörülmények , munkafeltételek

-Munkaterület

-Egyéb feltételek

V.	Szociális feltételek

VI.	A munka leírása

-Falazás

-Falazott kémény készítés

VII.	Minőségi követelmények

VIII.	Szervezési intézkedések

IX.	Balesetvédelmi előírások

I.	MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI            	FOKA,MŰSZAKI ÁLLAPOTA

A falazási munkák megkezdése előtt az előző szinten a szerkezeti falaknak, a födémszerkezeteknek, a vasbeton koszorúnak megszilárdult állapotban, terhelhetően készen kell lenni.

Az elkészült szerkezeti részeknek a készítendő falakkal csatlakozó felülete ikra legyen kiképezve.

Boltívek falazása előtt el kell készíteni a gyámfalat, a boltvállal együtt, valamint alátámasztó mintaívet kell biztosítani a falazáshoz.

A szellőzők részére a födémben megfelelő nyílást kell kihagyni. A szellőzők bekötéséhez falazott szerkezetekhez való csatlakozás esetén három soronként csorbázott, beton- és vasbeton felületekhez való csatlakozás esetén a huzalcsatlakoztató tüskéinek elhelyezését kell biztosítani.

A szellőzők részére a födémben kihagyott nyílást a munka megkezdéséig védtetővel le kell fedni, vagy legalább 1 m magas , kétsoros, lábdeszkával ellátott védőkorláttal körül kell keríteni. A falazási munkák megkezdése előtt , az előző szint elkészült födémének szélét, a dolgozók lezuhanásának megelőzése érdekében kétsoros védőkorláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, melyet csak a falazási munkák során szabad - a munkába vett szakaszon- megbontani. Az építéshely területét, az épület határvonalától mért, az épületmagasság 1/5-ének megfelelő, de legalább 6 m-es vízszintes körzetet veszélyzónának kell tekinteni.

II. ANYAGOK

Falazóelem  fajták:

- HABISOL falazó elem ( könnyűbeton-hőszig.habarcs)

- Koszorúelem (könnyűbeton-hőszig.)

- PE 45/L falazó elem (könnyűbeton)

- Vf  10 válaszfalelem(könnyűbeton-beton)

- Vf  12 válaszfalelem(könnyűbeton-beton)

- Zs  20 zsaluzóelem(beton)

- Zs  25 zsaluzóelem(beton)

- Zs  30 zsaluzóelem(beton)

- Zs  40 zsaluzóelem(beton)

-PE 38/30/B pincefalazó

-PE 38 pincefalazó plusz

betonacél kengyel ( 5.5 mm

Lágyvas huzal ( 2.8 mm

Rabicszeg 100 mm

Falazóhabarcs, terv szerinti minőségben

Víz

Homok

Cserépdarabok (boltív-falazáshoz)

Füstcsövek és füstcsőidomok, füstcsőhüvelyek

Koromzsákajtó és füstcsatorna tisztitónyilás lezáró szerkezetek

III.	 MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

Szerszámok :

Kőművesserpenyő

Kőműveskanál

Kőműveskalapács

Rókafark fűrész A 600 mm

Kézi kalapács 50-200 dkg

Harapófogó 150 mm

laposvédő 200*20 , 300*25 mm

Segédeszközök:

Függősúly zsinórral

Falazózsinór

Falazóléc

Csuklósmérce

Vizmérték

Sorvezető léc

Vödör

Kéménydugó(kéményfalazáshoz)

Fogófa(kéményfalazáshoz)

Habarcskeverő

Jelölőkréta

Felszerelések:

Álló habarcsláda

Kis- és nagybakállvaány

falazóállvány

Tetőlétra

Tehermentesítő dúcolás, ideiglenes kitámasztó dúcolás

Alátámasztó állvány

Törmelékleeresztő csúszda

Az állványokra, dúcolásokra vonatkozó karbantartási utasítást - mely a technológiai előírás tartozékaként kezelendő - a használóknak ismerni kell és be kell tartani.

Védőeszközök:

- Személyi védőeszközök:

Mechanikai védőszemüveg

Védőkesztyű

Fejvédő sisak

Biztonsági öv

Bélelt védőruházat(kabát vagy mellény)

Bélelt lábbeli

Esőköpeny  vagy vízhatlan kabát

gumi- vagy műanyag csizma

- Kollektív védőeszközök(

Védőkorlát

Védtető

Védőháló

A védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani. A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a személyi védőeszközök használatát és a kollektív védőeszközök meglétét ellenőrizni és biztosítani.

IV.	 MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

(MSZ-04-900-1989)

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani :

Munkaterület :

- Falak, pillérek és szellőzők esetén 300 m2 alapterületnél kisebb épületeknél az épület egy teljes szintje, ennél nagyobb az épületeknél 300 m2-nyi épületrész egy szintje,

- Kémények esetén az egy épületen belüli összes építendő kémény helye,

- Falazást  végző dolgozó részére a falazandó faltest mentén legalább 60 cm szélességben szabad területet kell biztosítani.

A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterület munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az estleges hiányokat megszüntetni.

A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak.

A munkaterület átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

Egyéb feltételek :

- munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek,

- a bedolgozáshoz szükséges anyagokat kartávolságon belül (0,85 m) kell tárolni, a szükségletnek megfelelően, folyamatosan kell a szakmunkás rendelkezésre bocsátani,

- tégla rakodását védőkesztyűvel kell végezni,

- javított habarcs alkalmazásakor a téglákat nedvesíteni, cementhabarcsnál áztatva kell a munka-körzetbe előkészíteni,

- a munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem szabad,

- személyközlekedésre a végleges lépcsővel azonos közlekedési biztonságot nyújtó legalább 0,60 m széles, mindkét oldalon legalább 1,00 m magas, két-soros korláttal és lábdeszkával ellátott lépcsőt kell létesíteni. 6 m-nél nem nagyobb szintkülönbség esetén lépcső helyett 40 cm-ként csúszásgátló lécekkel ellátott palló, vagy létrafeljáró is alkalmazható.A feljárás lejtése legfeljebb 40 %-os lehet,

- a kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően meg kell jelölni,

- felülbordás födém esetén az egyenletes, sík padozatot pallóterítés készítésével kell biztosítani. A falazás a munkaszinttől legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető. E fölött 2,0 m magasságig kisbakállványt, 2,0 m magasság felett nagybakállványt kell biztosítani. Az állványpadozatot szélességi mérete legalább 1,0 m legyen. Munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek meg kell győződni arról, hogy az állvány biztonságos munkavégzésre alkalmas-e.

- -4C és +5C közötti hőmérséklet esetén falazni csak szorított hézaggal és legalább H6 jelű falazó mészhabarccsal szabad. A habarcs hőmérséklete +15C-nál alacsonyabb nem lehet,

- -4C-nál alacsonyabb hőmérsékleten a falazást csak a téli munka végzésére alkalmas védőburkolat alatt szabad végezni. A burkolat alatti hőmérséklet 0C-nál nem lehet alacsonyabb,

- fagyott talajon alapfalat készíteni nem szabad,

- megfagyott falat egyoldalú napsütéstől, árnyékolástól védeni kell. Olvadáskor a falat ki kell támasztani,

- ha a természetes világítás nem kielégítő, mesterséges világításról kell gondoskodni. Megvilágítási érték 20-75 lux.

V. SZOCIÁLIS FELTÉTELEK

A dolgozó részére biztosítani kell :

- ivóvizet,

- szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC)

- étkezésre alkalmas helyiséget,

-melegedő helyiséget,

- elsősegélynyújtó felszerelést,

- +4C alatti középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, illetve melegedőhelyiségről, hideg elleni védőruházatról kell gondoskodni. Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal (kabát vagy mellény, bélelt lábbelivel, esős, időjárási viszonyok esetén esőköpennyel vagy vízhatlan kabáttal és gumi - vagy műanyagcsizmával kell ellátni .

VI.	 MUNKA LEIRÁSA

Teherhordó, felmenő, lábazati és pincefalak, válaszfalak, tűzfalak, oromfalak falazása

Az elemek beépítése a hagyományos falazási, kötési szabályok szerint történik.A megelőző szerkezetre kőművesserpenyővel habarcsot kell teríteni és kőműveskanállal egyenletes vastagságban (7-13 mm) elegyengetni.

A sarkoknál iránytéglákat kell elhelyezni, közöttük falazózsinórt kell kifeszíteni. Az így meghatározott falsikra, a fal hosszától függően 3,00-5,00 m-enként közbenső iránytéglákat kell elhelyezni. Melyeket kétsoronként függőzni kell. Egy tégla vastag fal falazásánál a fal külső síkján, az egy téglánál vastagabb fal falazásánál a fal külső és belső síkján is zsinórozni kell. A zsinórozást téglasoronként meg kell ismételni. A falazóelemek dobozolt tetetjéthabarccsal terítik,a függöleges irányú 'pozitív-negatív' hornyokat habarccsal ragasztják össze.Az asszimetrikusan megjelenő nagyobb méretű függőleges üregeket kitöltetlenül kell hagyni a hőszigetelő képesség megtartása miatt. Az elhelyezését a soronként elkészített habarcságyon a téglakötés szabályainak betartásával úgy kell végezni, hogy a kifeszített zsinórt eredeti helyzetéből a téglák ne mozdíthassák ki. A falazást sorvezető lécek segítségével kell végezni. A sorvezető lécen a beosztások megfelelő megválasztásával biztosítani kell, hogy a terv szerinti magasság(falegyen) egész számú téglaréteggel legyen megépíthető.

A falazás a - szükséges esetén pallóterítéssel kialakított - sík- és akadálymentes munkaszinttől 1,20-1,40 m magasságig végezhető. E fölött 2,00 m magasságig kisbakállványról , 2,00 magasság felett nagybakállványról szabad falazni. A falon állva nem szabad falazni. A falazóállvány padozatának szintjét legalább két téglasorral a már meglévő fal felső szintje alá kell helyezni. Az építés alatt álló falon semmi felesleges tárgy (szerszám, tégla stb.) nem lehet . A falsarkok, egyszerű és kávás falvégek, falcsatlakozások falazását a téglakötés szabályainak megfelelően kell kialakítani, a szükséges téglafaragásokkal, függőzésekkel.

A fal utolsó sorát habarccsal le kell kenni. A habarcsot léccel le kell húzni. A fal felületét 4-5 soronként a kicsurgott habarcstól le kell tisztítani.

A zsalukövekből utólagos kibetonozással, monolit-beton és vasbeton falazat, ill.pillér építhető zsaluzat nélkül.A zsaluzóelemek alkalmazásakor az elemeket habarcs nélkül, vagy igény esetén habarcsba rakva kell egymás mellé,ill. kötésbe egymásra helyezni.A falazás során a kibetonozást 3-4 soronként el kell végezni,ügyelve a gondos tömörítésre.Igény esetén a betonozás elött helyezhetők el az acélbetétek is.A nyílásáthidalók kialakítása eltér a hazai gyakorlatban megszokottól.Könnyűbeton anyagú,25 cm vastagságú-2,5 cm falvastagságú- 'U' keresztmetszetű elemek egymás mellé helyezésével és kibetonozással készül.Az áthidalók hossza  25 cm többszöröse.Ez az alapelemek hosszából következik.

Lábazati és pincefalak:

A lábazati és pincefalak kialakításánál a legfontosabb szempont, hogy a falazat anyaga fagyálló és jó teherbírású legyen.Erre a legalkalmasabb a zsaluzóelemekkel, ill. Pe 38/B jelű elemekkel készült falazat.A Zs 25-ös elemmel könnyedén kialakítható a beugró lábazat.A kiemelt alapárok bebetonozását követően kell elhelyezni a 25 cm szélességű elemeket, amelyeknek az üregeit legalább C.16 mínőségű betonnal kell kitölteni.(Az alaptest felső síkjának vízszintesnek kell lennie és a felületi egyenletlensége sem lehet +10-nél nagyobb.)

Zsalukővel készült pincefalak esetében az alaptesttől a terepszintig 30 cm széles elemet kell alkalmazni.Igény szerint a keresztmetszet csökkenhet 20 cm-re, vagy a pince feletti födémig folytatható a 30-as falvastagság.Az így késült pincefalazatokba nyílások kialakítására is van lehetőség.Pe 38/B elemekkel készült lábazatoknál nincs lehetőség beugró lábazat készítésére, viszont nincs szükség utólagos kibetonozásra, így a falazási idő is rövidíthető.Pincék esetében az áthidalók közötti hézag polisztirol tábla helyett monolitikus kibetonozással is kitölthető, de ekkor legalább 1 db ( 10 betonacél elhelyezése szükséges a kibetonozásba.A kéménytestet kisméretű tömör téglából készült betétfallal lehet kialakítani a kötési szabályok betartása mellett, vagy dilatációval ellátott különálló kéménytestként helyezhető el.A pincefalak készülhetnek talajpára, nedvesség és talajvíz elleni szigeteléssel.Ekkor szigetelést tartó falként a Vf  10 ill. Vf 12 jelű válaszfal elemek használhatók.

Felmenő falak:   Hőtechnikailag igénytelenebb melléképületek falazatához

-Pe 45/L

-Pe 38/L

-Pe38/B

és alárendeltebb helyeken a Zs 25-ös és Zs 30 zsaluzóelemek javasolhatók.

Családi házak felmenő falaiként

-HABISOL

-Pe 45/L

-Pe 38/B

elemek és ezek kombinációja alkalmazható.A lábazati csatlakozások és a vasbetonkoszorúk kialakítása során ügyelni kell arra, hogy hőhíd ne keletkezzen.Magassági méretrendjében - a zsaluelemek kivételével - mindegyik elem azonos , így könnyedén kombinálható.Illeszkedik ebbe a méretrendbe a válaszfalak magassága is.

Válaszfalak:  A válaszfalak magassági méretrendje igazodik a többi falazóelem méretrendjéhez. Ezeknél szerkezeti szempontból kényes csomópont a főfalakba történő bekötés módja, ennek két változata lehetséges:

-válaszfalelemek utólagos bevésése a főfalba.Ennek nincs különösebb akadálya, mert a keramzitbeton anyagú főfalelemek könnyen véshetőek.

-betonacélszálakhoz történő rögzítés, melyet a főfalak falazásakor kötnek be a főfalakba a megfelelő helyeken.Igy a válaszfalak rögzítése a vízszintes fugákban futtatott huyalok betonacélhoz való kötözésével történik.Erre azokban az esetekben van szükség , ha a falazat nehezen véshető, pl. a pincefalazó elemeknél.Nyílászárók elhelyezése során 90 cm-es nyílásszélességig nincs szükség áthidaló beépítésére.A kivitelezés során nem szabad megfeledkezni a 2-3 soronkénti huzalfektetésről és a felső födémhez történő kiékelésről.A kiékeléshez megfelelő méretű keményfa ékek használhatók.

Az elemek megmunkálása :

Az elemek falazás közbeni megmunkálása egyszerű.Vágásuk a gyárilag kialakított törőélek mentén történhet.A beépítés utáni - épületgépészeti szerelvények elhelyezéséhez szükséges - megmunkálás, horonyvágás - szintén könnyen megoldható.

-Vízvezetékhez, elektromos vezetékhez szükséges vízszintes hornyot a vízszintes fugák feletti szakaszon kell kialakítani, itt ugyanis az elemek könnyebben véshetők mint máshol.

-Függőleges irányú horony kialakítása az elemekben bárhol történhet.Ez az oldalfal első üregsorig történő kivéséssel megoldható.

-Ferdén történő horony kialakítását célszerű elkerülni.

A falak keresztirányú átvésése, átfúrása szintén könnyedén megoldható az elemek üregeltsége miatt, mert csak a vékony bordákat kell áttörni.A fentiekben leírtak zsalukövekből készült falazatra nem vonatkoznak.Ezeknél a horonyvésés csak úgy oldható meg, mint egyéb tömör beton anyagú falaknál.Célszerűbb ebben az esetben a szerelvények falon kívüli elvezetése, ekkor csak a rögzítőbilincsek elhelyezéséről kell gondoskodni.Keresztirányú áttörések helyét célszerű már a falazat készítése során kizsaluzással biytosítani.

Tűzfal vagyb oromfal falazása esetén a gerinchez zsinórvezető léceket kell felerősíteni, zsinórt kifeszíteni és a falat a kifeszített zsinórhoz lépcsősen visszaugratva kell falazni. A tűzfalak építésekor szükség esetén tűzfalkapcsokat kell elhelyezni és azokat a padlástérben a tetőszerkezethez szilárdan rögzíteni.

Javítás:

A szerkezetvizsgálat során nem megfelelőnek minősített falszakasz, pillér javítási munkáit csak tehermentesítés után szabad megkezdeni. Először a hibás, laza részeket le kell vésni és el kell távolítani. A bontás során a lepattanó téglaszilánkok ellen mechanikai védőszemüveget kell viselnie a dolgozónak. Ezt követően az építéssel azonos technológiával kell a javítási munkát elvégezni. A bontásból kikerült törmeléket zárt csúszdában, nedvesen tartva szabad leengedni. A tűzfalak tető feletti részének javítását tetőlétráról csak biztonsági öv használata mellett szabad végezni.

A felújítási munka ideje alatt a munkaterület lezárásával, a forgalom átirányításával, védőtetők és védőállványok készítésével kell gondoskodni a környezet védelméről. A munkaterület éjszakai megvilágításáról gondoskodni kell .A védőtető szélessége a fal síkjától számítva az épület magasságának legalább 1/6 -a, de minimum 2,5m legyen.Ha a védőtetőn kívül gyalogos vagy járműforgalom folyik, az állvány külső síkjára védőhálót is fel kell szerelni.A feltárási, javítási munka megkezdése előtt az érintett területen gondoskodni kell mindazon  épületgépészeti berendezések kiiktatásáról, melyek a munkavégzés biztonságát veszélyeztetik. Kéménypillérek javításához biztonságosan kell megépített, a pillérhez nem kapcsolódó állványt kell készíteni, a kéménypillérek mindkét oldalán 0,6 , illetve 1,00 m munkaszint szélességben. A meghibásodott kéménypillérek, kéményfejek felújításakor a meglazult elemek leesését meg kell akadályozni. A szerkezet vizsgálat alapján nem megfelelőnek minősített szerkezetet méretezet dúcolással, alátámasztó állvánnyal tehermentesíteni kell. Tűzfal vagy oromfal javításakor a tetőszerkezet megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megfogásáról, megtámasztásáról.

Általános elő(rások

1. A teherhordó falazatokat habarccsal kitöltött v(zszintes és függőleges hézagokkal, kötésbe rakva kell megép(teni. Az egymás feletti rétegek függőleges hézagainak v(zszintes irányú távolsága az elemek magasságának legalább 0,4-szerese, de legalább 50 mm legyen.

2. A  falazott válaszfalak elemeit - egyéb elő(rás hiányában - kötésbe rakva , v(zszintes hézagokban huzalerős(téssel kell megép(teni, és peremeiket a csatlakozó szerkezethez kiékeléssel, bekötéssel, vagy más módon meg kell támasztani

3 A többszintes épületek függőleges és v(zszintes teherhordó szerkezeteinek elkészülése után a födémre áll(tott válaszfalakat - egyéb elő(rás hiányában - a tervdokumentációban elő(rt sorrendben ki kell ékelni a födémhez.

4  A nem teherhordó falakat szintenként ki kell váltani.

5  A teherhordó-falazat és a burkolat kapcsolatát az alakváltozások különbségének figyelembevételével kell kialak(tani.

6 Az egymástól eltérő alakváltozási tulajdonságú falak csatlakozását  egyébelő(rás hiányában - a relat(v elmozdulást lehetővé tevő módon kell kiképezni.

7  Falazott kéményt csak tömör égetett agyag téglából , vagy a kémény ép(tésére alkalmasnak minős(tett kézi falazó elemekből szabad ép(teni.

8  A betonaljzat vagy a betonpadló - egyéb elő(rás hiányában - v(zszintes legyen.

9  A 20 m( -nél nagyobb felület, 5 m-nél nagyobb oldalhosszúságú betonaljzaton, betonpadlón - külön elő(rás hiányában - a szerkezet teljes vastagságán átmenő mozgási hézagrendszert kell kiképezni.

Kémények falazása kisméretű téglából

A kémény falazása a felmenő fal falazásával együttesen történik. a kémények falazása a sík és akadálymentes munkaszintről 1,20-1,40 m magasságig végezhető. E fölött 2,00 m magasságig kisbakállványról, 2,00 m magasság felett nagybakállványról szabad falazni. induló kéménynél a 30-40 cm magasságban elkészült falazatra, kémény folytatásánál a koszorúra 7-13 mm vastagságban habarcságyat kell készíteni. A kémények falazását kéménydugó (cilinder) segítségével kell végezni. A vízszintes és a függőleges hézagokat teljesen ki kell tölteni habarccsal. A kéménydugó és a téglák közötti hézagot híg habarccsal ki kell önteni. A kéménydugó felhúzását - fogófák segítségével - a falazás haladásával párhuzamosan úgy kell végezni, hogy felhúzás közben a téglák eredeti helyükről ne mozduljanak el. A füstcsatornák a faltestben függőlegesen legyenek. Ha valamilyen okból elhúzást a vízszintestől mért 60(-nál kisebb szögben készíteni nem szabad. A téglákat az elhúzás síkjának megfelelően kell faragni. A füstcsatorna elhúzásának domború töréspontjaiba - a kicsorbulás megakadályozására - 12mm-es élvédő betonacélt kell beépíteni. Falazás közben soronként a kéményszakaszt habarccsal le kell kenni és léccel lehúzni. A külső hézagokat legalább H10 jelű habarccsal tele kell dörzsölni. Falazás közben a padlószinttől 30-40 cm, padlástérben 1,20 m magasságban kéménytisztitó nyílást kell kiképezni. Több füstcső betorkollása esetén a nyílásokat 30-40 cm-es szintkülönbséggel kell kihagyni. A tetőtér belsejében a kéménytesteket Hvb 2 jelű, belső vakoló mészhabarccsal durván be kell vakolni. A tetőn kivüli kéménytesteket nagy szilárdságú (fagyálló) tömör, égetett agyagtéglából legalább H6 jelű javított falazó mészhabarcsba kell falazni és hvh jelű különleges homlokzati vakoló és hézagoló habarccsal teli kell hézagolni. A kéményfedlapot vízorral kell ellátni. Tetőn kívül kéményt falazni, valamint kéményfedkövet elhelyezni csak állványról szabad.

Javítás:

A kéménypillér tető feletti részének felújítását csak biztonságosan megépített állványról szabad végezni. Tetőléceken állva ilyen munkát végezni nem szabad. Az épület ereszvonalában a szarufákhoz rögzített 0,50 m magas törmelékfogó palánkot kell készíteni. A meghibásodott kéménypillérek, kéményfejek felújítását csak a meglazult elemek leesés elleni védelme után szabad megkezdeni. Először a hibás, laza részeket le kell vésni és el kell távolítani. A bontás során a lepattanó téglaszilánkok ellen mechanikai védőszemüveget kell viselni a dolgozónak. A bontásból kikerült törmeléket zárt csúszdában , nedvesen tartva szabad leengedni. ezt követően az építéssel azonos technológiával kell a javítási munkát elvégezni.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK (MSZ-04.82/1-85)

1.	A kémény az MSZ 14799-nek megfelelő,füstöt át nem eresztő, az előfordulható füstgáznak, lecsapódásnak, lerakódásnak és az ezekkel összefüggő hő és vegyhatásokkal ellenálló legyen.

2.	A kéménytest és a szerkezeti elemek, valamint a kéménybélés anyagának megválasztásakor figyelembe kell venni
	- a tüzelőanyag fajtáját
	- a füstgázhőmérséklet alakulását a kéménymagasság mentén
	- a tartósság követelményeit
	- a teherbírás és állékonyság követelményeit

3.	A kémény megengedettlegkisebb falvastagságát szerkezetileg gyengíteni nem szabad.

4.	A füstgáz nem érintkezhet az épület beton, illetve vasbeton tartószekezeteivel.

5.	Kéményt (annak minden részét és tartozékát) úgy kell megépíteni , illetve a létesítmény más szerkezetéhez csatolni  , hogy az gyújtásveszélyt ne jelenthessen.

6.	Kéménytestbe fa , vagy más éghető anyagú , szerkezet nem nyúlhat be.

7.	Kémény kitorkollása legalább olyan magas legyen, hogy a kéményfej föléfüggőleges tengellyel és a kitorkollásra illeszkedő lefelé mutató csúcsal szerkesztett 60 fok félnyílású kúpot az épület ( vagy a szomszédos épület ) semmilyen széltorlófelépítmény ne közelítse meg 0,7 m-nél jobban (függőlegesen mért távolság attól legalább 0,8 m legyen ).

Szélzugot képző tetőfelépítmények közelében a kitorkollás azoknál magasabban legyen.

8.	Nagy felületű enyhe hajlású lapostetők esetében a kitorkollás a tetősík felett legalább 1,20 m  magasan legyen.

ÉPITÉSI, SZERELÉSI ELŐIRÁSOK (MSZ-04-800-1989)

1.1	A kivitelezett szerkezet és ezek anyagai feleljenek meg a tervben , vagy a 	külön előirásokban goglaltaknak.

1.2	Külön elő(rás hiányában a jav(tott , vagy felúj(tott szerkezetek esetében is 	az egyes ép(tő- és szerelőipari kivitelezett szerkezetekre vonatkozó 	szabványok előirásait kell alkalmazni.

1.3	A vállalkozó köteles saját munkájánakjó minőségű elvégezhetősége 	céljából ellenőrizni azokat a munkarészeket, amelyekhez saját munkája 	csatlakozik.

1.4	Az eltakarásra kerülő szerkezet minőségét , eltakarás előtt ellenőrizni kell.

1.5	Külön eljárás hiányában a meglévő ép(tmény szerkezetét csak a 	megrendelő hozzájárulásával szabad teljesen, vagy részlegesen eltávol(tani  	átalak(tani vagy megvésni.

VII.	MINÖSÉGI KÖVETELMÉNYEK (MSZ-04-800-1989)

1.  Legalább másfél tégla felmenő fal belsejében elszórtan, legfeljebb 10% törött tégla lehet , de az ilyen réteg fölé egész téglákból álló rétegnek kell kerülnie.

2. A pillérfalazatokat gondosan válogatott, ép és szabályos téglákból, darabtégla nélkül kell készíteni , előirt minőségű habarcsba.

3. A téglakéményeket csak tömör , égetett agyagtéglából egyenletes keresztmetszettel, a szabályos téglakötés által megengedett tégladarabokkal, legalább H10 jelű különlegesen javított mészhabarcsba kell falazni. A tetőn kívüli, vagy szabadon álló kéménytest csak nagy szilárdságú, fagyálló, tömör falazótéglából készíthető.

4. szellőzőkürtőt csak csorbulásmentes téglákból, vagy válaszfallapokból szabad készíteni

5. Gázszilikát fal csak a terepszint felett építhető, külső felületét feltétlenül vakolni kell . A teherhordó gázszilikát-falak vastagsága legalább 24 cm, a kitöltő-falaké legalább 20 cm legyen. A gázszilikát falazóelemekből készült falazatok függőleges vájatait legalább H6-os jelű habarccsal kell kitölteni.

6. Téglafalazatoknál a hézagok szélességének megengedett mértéke:

- fekvő hézagnál  		8-15 mm

- álló hézagnál		5-12 mm

7. A négyszög keresztmetszetű pillér legkisebb mérete 25*25 cm legyen

8. A téglaboltövek vastagsága egy téglánál kisebb nem lehet. A boltöv téglái közötti hézagok szélességének megengedett mértéke legfeljebb:

- hátoldalon (felső ív) 	 20 mm

- belső oldalon (alsó ív )	  8 mm

9. Kéményeknél a füstcsatornát mindig szabályos és egyenletes keresztmetszettel kell készíteni. A négyszög keresztmetszetű füstcsatorna legkisebb mérete legalább 14*14 cm legyen . A füstcsatorna legkisebb falvastagsága 12 cm lehet , a vastagságot véséssel gyengíteni nem szabad.

10. Kéménynél a hézagok szélességének megengedett mértéke legfeljebb:

- fekvő hézagnál 		12 mm

- álló hézagnál 		10 mm

11. A téglából falazott egyedi kéménykürtőt függőlegesen kell vezetni, az elhúzás a függőlegestől legfeljebb 30(-kal térhet el.

12. A szellőzőkürtő legkisebb keresztmetszeti mérete 20*20 cm legyen. Belső felületének simának kell lennie, a légjárat súrlódásának csökkenése és a huzat növelése céljából.

Osztályozástól függő és független követelmények

1.	A minőségi osztályozástól független követelmények

Az egyes meghatározott szerkezetekre vonatkozó ágazati szabványok, 	illetőleg a külön elő(rások szerint.

2.	A minőségi osztályozástól függő követlemények

Az egyes meghatározott szerkezetekre vonatkozó ágazati szabványok, 	illetőleg a külön elő(rások szerint.

Minőség ellenőrzése

1	Álatlános szabályok

- Az ellenőrzés megkezdése előtt az átadásra-átvételre kerülő tétel 	általános szemrevételezését el kell végezni. Ennek során arról is meg kell 	győzödni , hogy a tétel az átlagos minőségtől 	megkülönböztethető 	mértékben eltérő részeket nem tartalmaz-e. A szemmel láthatóan eltérő 	minőségű részmennyiségeket külön tételként 	kell minős(teni. Az egyes 	szabványokban elő(rt minőségi követelmények betartását.

- vagy külön szerkezetként külön-külön ( ez esetben a tétel : egy 	szerkezet ).

- vagy azonos szerkezetként egy tételben összevontan.

- vagy több tételre bontva

kell ellenőrizni.

- Az ellenörzés - külön elő(rás hiányában - végrehajtható

- vagy szemrevételezéssel ,

- vagy szemrevételezés és - a vitatott követelményekre korlátozott . 	részletes mintavétel , vizsgálat,  és értékelés ,

- vagy az összes követelményekre vonatkozó részletes mintavétel , 	vizsgálat és értékelés alapján végzett minős(téssel.

- A szerkezet, illetve a tétel valamennyi elemét vagy részét a vonatkozó elő(rások 	szerint meg kell vizsgálni , ha erre biztonsági okból szükség van.

Mintavétel

- Az átadásra-átvételre kerülő tételből egyes részeket ( szerkezeteket, szerkezeti részeket , a továbbiakban mintaelemeket ) a véletlenszerűséget biztos(tó módszerrel kell a vizsgálat céljára kijelölni.

Vizsgálat és értékelés

A vizsgálat általános szabályai:

A vizsgálatokat

- vagy az egyes szerkezetek szabványaiban hivatkozott, a jelen 	szabványban meghatározott elő(rások szerint,

- vagy az egyes szerkezetek szabványaiban hivatkozott külön elő(rások 	szerint,

- vagy az egyes szerkezetek szabványaiban elő(rtak szerint kell végezni

Az egyes szerkezetek szabványaiban elő(rt követelmények betartásának a

mintaelemekben végzett vizsgálata során a minős(tést legkedvezőtlenebbül befpolyásoló adatot kell megállap(tani.

A vizsgálathoz használt mérőeszköz leolvasási pontossága legalább egytizede legyen a mérettűrés egységnyi értékének.

Vizsgálat általános módszerei

- Felületi hibák, sérülések

( Csorbulás, folytonossági hiány, lyuk, bemélyedés, kipattogzódás, 	hólyagosodás, élsérülés, porszemcsézettség, ráncosodás, megrogyás, 	korhadás stb)

-Hajszálrepedés:

A vizsgálatot legalább 25-szörös nagy(tású, 0,05 mm beostású kézi 	mérőmikroszkóppal kell elvégezni.

- Hézag , repedés:

szélességét az MSZ 11151 szerinti hézagmérővel vagy legalább 25-szörös 	nagy(tású 0,05 mm beosztású kézi mérőmikroszkóppal

hosszúságát mm-pontosságú  hosszmérővel

- lejtés:

A felületek vagy élek lejtését léccel , v(zszintbeáll(tó ezsközzel és a "k" 	távolságát mérő ezsközzel kell vizsgálni. A mérést úgy kell végezni ,hogy 	a lécet a vizsgált él, illetve a felület esésvonalának függőleges s(kjában 	v(zszintmérővel v(zszintesre kell áll(tani, majd a lejtés felöli végénél meg 	kell mérni a léc és a felület, illetve él közötti függőleges távolságot (k).

- S(któl való eltérés

A felüet s(któl való eltérését vizsgálóléccel , vagy vizsgálózsinorral és 	hosszmérővel, tolómércével vagy résmérővel kell vizsgálni. A vizsgálatot 	legalább 	két - egymásra közel(tőleg mrőleges irányú - méréssel kell 	elvégezni. A vizsgálóléc vagy vizsgálózsinor lehajlás a k/100 értéket nem 	haladhatja meg.

- Élek és felületi vonalak eltérése az egyenestől:

A vizsgálózsinórt a vonal két pontjára ( végpontjára) kell fesz(teni, majd a 	vizsgálózsinór és a felületi vonal közötti legnagyobb távolságokat meg 	kell mérni.

- függőlegességtől való eltérés

A felületek , élek függőlegestől való eltérését függővel és mm-pontosságú 	mérőléccel vagy egyéb geodéziai módszerrel kell vizsgálni . A 	függőlegestől való eltérés +k vagy -k mértékét mm-pontossággal kell 	megállap(tani és az "l" magasságnak megfelelő követelményértékekkel 	kell összehasonl(tani.

Értékelés:

- A minőségi osztályozástól güggetlen követelmények betartásának 	vizsgálata során a követelményként csoportos(tott vizsgálati adatok köyül 	a legkedvezőtlenebbet kell kiválasztani és ezt az értéket kell minős(téskor 	mértékadónak tekinteni.

- A minőségi osztályozástól függő követelmények betartásának vizsgálata 	során meg kell állap(tani , hogy a minta egyes részmennyiségeinek hány 	százaléka esik az I. II. III. minőségű osztályba, illetve hány százalék 	rosszabb a III. minőségű osztálynál. A minőségi osztályba sorolásnál a 	minta mennyiségének ezeket a százalékértékeket kell mértékadónak 	tekinteni.

VIII.	SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

Létszám-meghatározás és munkamegosztás

A felmenő falak, pillérek, boltövek, kémények falazásaoszthatatlan csoportmunka. Legkisebb dolgozó létszám: 1 fő kőműves szakmunkás, felmenő falak falazása esetén 1 évnél hosszabb szakmai gyakorlattal, boltöv, pillér, kémény és szellőző falazása esetén 5 évnél nagyobb szakmai gyakorlattal.

A bedolgozáshoz szükséges anyagok biztosításának legkisebb dolgozó létszáma : 1 fő segédmunkás. Fiatalkorú dolgozók ezen munkán, magasban való munkavégzés miatt, nem alkalmazható. a dolgozók a munkába állás előtt orvosi-alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi-alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni melynek gyakorisága:

- 18-40 éves korig 3 évenként

- 40-50 életév között 2 évenként,

- 50 év felett évenként.

Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig a MVSZ-ben meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tennie.

IX.	BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Veszélyes és ártalmas termelési tényezök

Fizikai hatású tényezők :

1. Leesés veszélye (magasban végzett munka miatt)

Védelem módja : -szabályosan megép(tett munkaállványok

-személyi védőeszközök használata

-munkahelyi rend és tisztaság

-aknák , ny(lások letakarása

2. Test sérülés veszélye ( tárgyak leesése , éles szerszámmal és anyagokkal 				  végzett munkánál )

Védelem módja : -egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása

-védőövezet meghatározása , veszélyeztetett terület 			        elhatárolása

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-a szükséges korlátok , lábdeszkák szabályos megép(tése

-munkahelyi rend és tisztaság

-egyéb védőeszközök használata

3.Elcsúszás , elesés veszélye ( közlekedés és anyagmozgatás közben )

Védelem módja : -munkahelyi rend és tisztaság

- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-járófelületek akadálymentes kialak(tása

4. Időjárás ártalmának veszélye

Védelem módja : -elő(rt védőruházat használata

-melegedőhelyiség biztos(tása

-védőital biztos(tása

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat , egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt , zárható helyre kell vinni ,a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell száll(tani.

Biztonságtechnikai követelmények :

1.1       Általános biztonságtechnikai követelmények

az MSZ-04.900 szerint

1.2       Előkész(tés

A habarcs munkahelyi száll(tása

1.2.1   A habarcsszáll(tó vezetéket a vezetékrendszer teljes hosszában azonos keresztmetszettel és iránytörés nélkül szükséges vezetni. Ahol az iránytörés elkerülhetetlen ,ott 60( -nál nem nagyobb iránytöréssel vagy a vezeték károsodása nélkül kialak(tható nagy sugarú (vben kell kialak(tani .

1.2.2 A habarcsszáll(tás vezetékrendszerét  úgy kell rögz(teni , hogy a habarcstömlő nem szándékos kiürülése esetén a vezeték csapkodása a szórófej kezelőjének biztonságát ne veszélyeztesse.

1.2.3   Habarcsszáll(tó berendezés üzemeltetésénél a gép kezelője és a bedolgozó hely között üzembiztos oda és visszajelző berendezést kell létes(teni.

1.3       Falazatok

1.3.1    Szerkezeti falak

1.3.1.1 A falazóállás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4m magasságig ( falazómagasság ) végezhető falazómunka .

1.3.1.2  Fagyott falelemeket beép(teni nem szabad .

1.3.1.3  Amennyiben a fal fagyás következtében szerkezeti károsodást szenved , a szerkezeti károsodás megszüntetéséig ( pl. kitámasztással ) a falazást folytatni nem szabad

1.3.1.4  A párkányokat a végleges  lehorgonyzás , vagy leterhelés elkészültéig  kidőlés ellen biztos(tani kell .

1.3.1.5  Meglévő falak kiváltása esetén a kiváltószerkezet elkészültéig  a kiváltott falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezettel ( pl. dúcolással ) kell az ép(tmény teherb(ró  részeire vagy a talajra átadni.

1.3.2     Egyedi ( falazott ) kémény ép(tésénél a munkabiztonság követelményei a következők.

1.3.2.1 A hágcsót a bélésfalon átvezetve , a szerkezeti falban kell rögz(teni , vagy csak  14cm-nél vastagabb tégla , vagy ezzel egyenértékű teherb(rású bélésfalba szabad bekötni.

1.3.2.2   A kéményfalazó -és az anyagfeladó szint között jelző- és közlőberendezéssel folyamatos összeköttetést kell biztos(tani .