### RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASITÁS

### PILLÉRZSALU HAGYOMÁNYOS ZSALUZATTAL

###### Száller Zoltán É 211

Tartalomjegyzék:

1: Megelőző szerkezetek készültségi foka, műszaki állapota

2: Munkaeszközök, felszerelések

3: Anyagok

4: Munkakörülmények, munkafeltételek

5: A munka részletes leirása, létszámmeghatározás és munkamegosztás

6: Minőségi követelmények

7.Balesetvédelmi előirások

8: Felhasznált irodalmak jegyzéke

I.MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSYÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA

Beton- és vasbeton pillérek, oszlopok zsaluzásánál:

-a beton, ill. vasbeton alapoknak, vagy magasabb syint esetén a       födémnekés az előző szint tartópillérének terhelő, megszilárdult állapotban,

-a szerkezettel esetleg összefüggő szigetelő munkáknak, vagy azok

szerelvényeinek,

-betonalapnál a föld visszatöltésének, tömöritve,

-a pillérek kitűyésének, a tengely és vizszintvonalak feljelölésével,

-az elkészitett betonacél szerelésének,

-a vasbeton pillér záróoldal zsaluzása előtt az elmozdulásmentes, kész

betonacél szerelésnek,

-a kihagyandó lukak, nyilások kitűzésének.

# II. MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

SZERSZÁMOK:

Ácsszekerce

Ácsfejsze

Ácsvéső

Keresztvágó fűrész

Keretes (rámás) fűrész

Keretes keskeny (kanyaritó) fűrész

Lyukfűrész

Rókafarku fűrész

Cigányfúró

Fafurdancs

Nagyoló gyalu

Szeghúzó

Harapófogó

Feszitővas

Kaparóvas

SEGÉDESZKÖZÖK:

Vasderékszög

Csuklós mérce

Egyenes mérőléc

Talpas vizmérték

Csöves vizmérték

Mérőszallag

Fakőrzö

Zsinoros függőón

Csapó zsinor

Fűrészreszelő

Fűrészfog-hajtogató

Ácsiron

Kréta

Ácskapocs

Kenderkötél

Istráng

Porfesték

Vödör

Kenőkefe

Ecset

Magasságbeállitó

GÉPEK:

Kézi körfűrész

Kézi fúrógép

Láncfűrész

Az üzemeltetett gépekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasitásokat a használónak ismerni kell és azokat be kell tartani.

FELSZERELÉSEK:

Szegtáska övvel

Ácsbak

Állvénypalló

Csigatartó pipafa ollós alátámasztással, felhúzó csigával

Támasztó létra

Festékes láda

Köszörűkő állvánnyal

Fenőkő állvánnyal

Fűrészelő bak

Kézikocsi

Az állványokhoz szerelési és karbantartási utasitás tartozik, melyet az állványok használatakor biztositani kell és betartani.

Az állványokat minden esetben a vonatkozó külön technológiai utsitás szerint kell megépiteni, melyet a kivitelezés során be kell tartani és melyet a munka vezetőjének ellenőrizni kell.

VÉDŐESZKÖZÖK:

Személyi védőeszközök:

Bőr védőkesztyű

Peremes fejvédő sisak

Mechanikai védőszemüveg

Bélelt védőruházat

Vállvédő

Bélelt lábbeli

Védőöv és biztosito kötél

Zuhanásgétló eszköz

Kéztisztitó szer

A személyi védőeszközök közül azokat, melyek nem szerepelnek az MVSz-ben, esetenként és a körülményektől függően a munkát közvetlenül irányitó vezetőnek  kell biztositani.

Kollektiv védőeszközök:

Terelő korlátok tartóoszloppal

Védőkorlátok

Védőtetők

Figyelmesztető táblák

Biztonsági világitás

Kézi tűzoltókészülék

A mukaeszközöket és felszereléseket a dolgozók kötelesek a rendeltetésnek megfelelően használni és karbantartani.

A munkát közvetlenül irányitó felelős vezető köteles a munkaeszközökket és felszereléseket biztositani, azok meglétét és használatát ellenőrizni.

# III. ANYAGOK

Zsaluzódeszka

Palló

Léc

Zárléc

Gömbrúd

Gömbfa

Faragott fa

Huzalszeg 28/65, 28/70, és 34/80 mm-es

Lágyvashuzal

Ácskapocs

A faanyag III-IV. osztályú, törés- és korhadásmentes, teherbiró és szegálló, valamint gombamentes legyen.

Az épitőfát zsaluzóanyagként legalábbfélszáraz állapotban kell beépiteni. A nedvességtartalom legfeljebb 30% lehet.

Használt anyagot csak csökkent szilárdsági értékkel szabad figyelembe venni.

# IV. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, FELTÉTELEK

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

## MUNKATERÜLET

-Szabadonálló, nem nagyméretű épület egy-egy szintjén a vb.

szerkezetekzsaluzási munkafrontját.

-Többszekciós és sorház beépitésnél az épületek egy szintjén a

szekciók által határolt terület vb. szerkezeteinek zsaluzási

területét ,

-nagyobb terjedelmü ipari, kommunális és egyéb épületeknél legalább

az azonos szinten lévő dilatációs hézagok által határolt területen

lévő vb. szerkezetek zsaluzási területét.

A munka megkezdése előtt a munkát irányitó felelős vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányokat, ill. veszélyforrásokat megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei biztositottak.

A munkaterület átadás-átvételét irásban kell rögziteni.

EGYÉB FELTÉTELEK:

A munka megkezdése elött a munkát közvetlenül irányitó vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszereléseek biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak és a munkaterületen belül legyenek tárolva.

Palló és egyébfaanyag szállitásáhozbőr vállvédőt és védőkesztyűt kell használni. A munkaterületen a zsaluzási munkákkal egy időben más munka nem végezhető, ott más munkák anyagait tárolni még átmenetileg sem szabad.

A kiegészitő anyagokat a félkész termékektől elkülőnitve kell munkaszinten tárolni.

A zsinórpad területét megnövelve minden irányban 3-3 méter széles területsávval.

A munka megkezdése elött a munkapadnak készen kell lenni és mind a zsinorpadhoz, mind a beépitési helyhez 2-2 db. ácsbakot kell biztositani.

a beépitésre kerülő anyagok mozgatásához 3 m szélességű akadálymentes útvonalat.

Az anyagok és zsaluzati elemek felhúzási munkáinak megkezdése előtt a felhúzószerkezetet meg kell épiteni. A felhúzó helyet úgy kellkiképezni, hogy az legalább 3 m szélességű, de a leghosszabb szerkezeti elemnél 2 m-rel nagyobb szabad területet biztositson.

A függőleges anyagmozgatást ollós alátámasztású pipafával ellátott csigán kell végezni. A munkakörzet biztonságos megközelitéséhez az anyagdepónia és munkakörzet között akadálymentes közlekedési utat kell biztositani. A közlekedési utak és a munkaterület állandó csúszásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell.

A zsaluzási munkák készitéségez szükség esetén munkaállványt kell biztositani 2 m magasságon felöl, kétsoros korláttal és lábdeszkával. Az állványpadozat szélességi mérete minimum 1 m legyen. Az állványtfolyamatosan a munka előrehaladásának megfelelően kell biztositani. Munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek meg kell győződnie arról, hogy az állvány a biztonságos munkavégzésre alkalmas-e, és azt a munkavédelmi naplóban át kell venni.

A munkaterületként szolgáló födémet nem szabad túlterhelni.

Szükség esetén a munkaterületet el kell keriteni és egyéb módon (pl. védőtetővel) kell a biztonságos munkavégzésről gondoskodni.

El kell helyezni a szükséges figyelmeztető táblákat.

Ha a természetes világitás nem kielégitő a biztonságos munkavégzéshez, mesterséges általános, káprázatmentes megvilágitásról kell gondoskodni. Megvilágitási érték 100 lux.

Személyközlekedésre a végleges lépcsővel azonos közlekedési biztonságot nyújtó, legalább 0,60 m széles, mindkét oldalon legalább 1 m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával ellátott lépcsőt kell létesiteni.

6 m-nél kisebb szintkülönbség esetén lépcsőt kell létesiteni.

csúszásgátló lécekkel ellátott palló, vagy létrafeljáró is alkalmazható.

A feljáró lejtése legfeljebb 40%-os lehet.

A zsaluzási munkához szabványos támasztólétrát kell biztositani, melyet használat előtt az előirt módon ki kell próbálni.

A támaszólétra dőlésszöge 70 fokosnál,hossza 5 m-nél nagyobb nem lehet.

10 kp-nál nagyobb súlynak a létrán való mozgatása tilos! A létra hossza legalább 1 m-re haladja meg az elérni kívánt szintet.

kétágú létrát használni nem szabad.

Elektromos csatlakozási helyet kell biztositani 20 m-enként. A zsaluzási munkákhoz szükség szerint biztonsági övet, vagy biztonsági hevederzetet és fejvédő sisakot kell használni. Erős szélben (36 km/h) zsaluzási munkát végezni nem szabad.

Zsaluzat épitésekor és bontásakor a munkaterületen csak a zsaluzó munkát végző dolgozók tartózkodhatnak.

A munka megkezdése előtt a dolgozókkal részleteiben is ismertetni kell a feladatot, a munkahelyi sajátosságokat, és a feladat jellegéből adódó veszélyforrásokat.

A dolgozók részére biztositani kell:

- ivóvizet

- szociális helyiségeket(öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC)

- étkezésre alkalmas helyiséget

- elsősegélyt nyújtó felszerelést

- hideg évszakban +4 (C alatti középhőmérséklet esetén: védőital kiszolgálását, melegedőhelyiséget, hideg elleni védőruházatot, bélelt lábbelit

- MVSZ-ben meghatározott tisztálkodási szereket.

### V. MUNKA LEIRÁSA

Pillérek, oszlopok zsaluzata:

Az pillérek és oszlopok zsaluzatát egyedi zsaluzással, vagy tipustáblákkal készitjük.Az egyedi zsaluzásu pillérek és oszlopok lényeges szerkezeti elemei a kalodák, ezért ezeket ismertetem először:

A KALODÁK:

A kalodák az egyedi zsaluzású pillérek és  oszlopok oldaldeszkázatának összefogására szolgálnak, és az oldaldeszkázatot a beton súlyából és a beton tömörítéséböl származó erôhatások ellen biztosítják. Az oszlopok kalodáit akkor szereljük fel, amikor az oszlop acélbetéteinek elhelyezése és szerelése elkészült.

A kalodákat 24 mm vastag, 12-15 cm széles deszkából, 48 mm vastag pallóból, fürészelt zárlécbõl készítik. Alkalmaznak lapos acélból készült kalodát is.

Legegyszerübb, de nem egészen megfelelô a 395.a és b ábrán látható kaloda, amely négy darab 24 mm vastag, 12 cm széles deszkából készült. A kaloda három oldalát az oszlop zsaluzatának megfelelõ mérettel elöre összeszegezik, a negyedik oldalt ideiglenesen csak egy szöggel rögzítik, és az elhelyezés alkalmával szegezik a két csatlakozó deszkához. Ez a kaloda legfeljebb 6Q/60 cm keresztmetszetű pillér és oszlop kalodázására használható mert nagyobb keresztmetszetnél a nedves beton súlya és a tömörítésböl származó eröhatás szétnyomná.

Hasonló szerkezettel szögesacélból ne készitsünk kalodát, mert az ilyen kaloda költséges és gyenge.

Ne kalodázzunk rúdfadarabokkal, mert ez sok munkával és a faanyag teljes elpusztulásával jár.

Újabban, különösen nagyméretû és változó keresztmetszetû pilléreknél és oszlopoknál, a kalodák 5/7,5 cm keresztmetszetú zárlécbõl készülnek, az oszlop méreteinél jóval nagyobb hosszakkal (400. ábra). A kalodafákat 7,5 cm széles lapjukkal fektetjük a zsaluzathoz úgy, hogy sorjában mind a négy fa bütüjével csatlakozik a másik oldallapjához. Az igy képzôdô sarkokra 10 mm átmérôjû acélból készült hegesztéssei kötött kengyeleket füzünk. A kengyelek belső mérete 7,5/15 cm. A felfüzött kengyeleket azután két-két kiskapoccsal megfeszitjük. A kiskapcsok 8 mm átmérőjü acélból 10 cm hosszal készülnek. A kalodák elhelyezése után a kalodákon és a deszkázaton fúrt lyukakon keresztül 13 mm átrnérőjű, csavarmentes végződésű acélösszekötőket fűzünk és 2 szemben álló kalodafákat csavarokkal az oldaldeszkázathoz szorítjuk.

Az acélösszekötőket olajospapírral burkoljuk, mert így a beton kötése után kihúzhatók.

Ennek az egyébként célszerű kalodának az az egyetlen komoly hátránya, hogy csak gyakorlott kéz tudja a kiskapcsok beverésével a kengyeleket jól megfeszíteni és igy a zsaluzat alaktartását biztosítani. A kiskapcsok ismételt beverésével rongáljuk a kalodafákat (400. ábra).

##### KÁVA NÉLKÜLI BETON-ÉS VASBETON PILLÉREK,OSZLOPOK ZSALUZÁSA:

A munkapadra fel kell rajzolni a táblák idomvonalait, az idomok egy végénél és egy oldalánál ütközőlécet kell a munkapadra felszegezni. A hevederek széleit az idomvonalakon kivűl kell megjelölni.

A munkapad mellett tárolt zsaluzódeszkákat munkapadra kell helyezni, méret szerint megjelölni és elvágni. A leszabott deszkákat az ütközőléchez kell illeszteni és zsalutábla szélességben beteriteni. A tábla szélső deszkáit ideiglenesen meg kell szegezni. A tábla szélességét túlhaladó záródeszkát hossz-irányban kell elfűrészelni.

2 m-nél magasabb pillér oldaltábláján bedobónyilást kell képezni. A deszkákat ideiglenesen a munkapadhoz kell szegezni. Az egyik zsaluzódeszka (tábla) alsó végén tisztitónyilást kell képezni.

A munkapad mellett tárolt zsaluzóanyagból a heveder szélességenek megfelelő deszkákat kell a munkapadra helyezni és méret szerint leszabni. A leszabott hevedereket a beteritett táblákra kell ráhelyezni és rászegezni. A szélső deszkákat 2-2 db, a középsőket 1-1 db szeggel kell rögziteni.

A bedobó-és tisztitónyilás alsó és felső szélére 1-1 hevedert kell felszegezni. Az összeszegezett zsaluzótáblát a munkapadról fel kell fesziteni, megforditani, a túlnyúló szegvégeket szálirányban, a szegfejre rátartással kell viszahajltani. A zsaluzótáblákat az ütközőléccel ellentétes végén a hosszméretnek megfelelően kell szabni. A bedobó- és tisztitónyilások lefestésére a munkapadon deszkákat kell méret szerint leszabni. A deszkákatv az ütközőléchez kell illeszteni és a hevedereket le kell szabni. A leszabott hevedereket a nyilászáró deszkára kell szegezni.

A nyilásáró fedelet meg kell forditani, a szegeket elhajlitani és a szegfejekre rátartással szálirányban beverni. A nyilászáró fedeleket a munkapadtól 10 m-es körzeten belűl kell tárolni.A pillérzsaluzat méretének megfelelően a kaloda belső határvonalát kell felrajzolni.

Az első kelodát a pillér oldalhosszánál kb. 1.5-2 m-rel hosszabbra kell leszabni. A leszabott deszkákat az idomvonal mellé kell helyezni és két csomópontot véglegesen, két csmópontot ideiglenesen kell rögziteni.

A kalodát a munkapadról le kell fesziteni, a túlnyúló szegvégeket szálirányban kell elhajlitani és a szegfejekre rátartással beverni. A kész kalodákat a munkapad mellett 10 m-es körzeten belűl kell tárolni. A pillér négyszögkeresztmetszetű oldalzsaluzatát fa, vagy acélkalodákkal kell összefogni. A kalodák egymástól való távolságát és méretét az oszlop magasságától, keresztmetszeti méretétől és a betonozás gyorsaságától függően, számitással kell megállapitani.

Nagyobb keresztmetszetű pilléreknél  a kalodát zárlécből, gömbrúdból, vagy pallóból kell késziteni, melynek műveletei a deszkából készitett kalodáéval egyezőek.

A zsaluzat kimerevitésére szolgáló ferde merevitőhevederek hosszát meg kell állapitani, kimérni, jelölni és leszabni.

Nagyobb keresztmetszetű pilléreknél egymáshoz, vagy a gerenda zsaluzatának állványzatához kikötő keresztmerevitőket kell késziteni.A munkapadon a hevederek hosszát a deszkára kell jelölni és leszabni.A lekötött zsaluzóanyagokat és egyéb zsaluzóelemeket a felállitás helyére,az állitás sorrendjében kell eljuttatni.Munkaállványt kell késziteni és szükség szerint lebontani,áthelyezni.

A pillérzsaluzat felállitásánál az alsó kalodát kell összeállitani.A zsaluzó táblákat fel kell állitani,közben függőzni.A szabadon álló pillérek zsaluzatát legalább két irányban ki kell támasztani.

A keretek pilléreinél a ferde oldalt ideiglenesen ki kell támasztani és a sarkokon a zsaluzótáblákat huzalszeggel rögziteni.

A zsaluzótáblák rögzitése után a kalodákat kell elhelyezni.

A kalodák rögzitése a negyedik kalodaoldal két csomópontján szegezéssel történik.A zsaluzat végleges kimerevitése után az ideiglenes kitámasztásokat el kell bontani.

A zsaluzatot az alsó kaloda túlnyúló végének belső,és a zsaluzat oldalához 45(-os szögben két irányban elhelyezett és rögzitett hevederekkel kell kimereviteni.

A pillérek zsaluzatát egymáshoz,vagy a gerenda zsaluzatát tartó állvánzyathoz keresztirányú hevederekke kell kimereviteni.

KÁVÁS BETON-ÉS VASBETON PILLÉREK OSZLOPOK ZSALUZÁSA:

Az előzőekben ismertetett technológiával megegyezik az alábbi kiegészitésekkel:

A zsaluzódeszkát a munkapadra kell helyezni és a káva szélességének,valamint mélzségének megfelelő méretre kell szabni.

A leszabott kávadeszkákat az oldaltáblákra kell rászegezni. Ékek készitéséhez a zárlécet a munkapadra kell helyezni,a hosszúsági méret szerint le kell szabni és átlós irányban elfűrészelni.

A nagy kávamélység esetén az ékek alá zárlécet kell a megfelelő méretre leszabni.A zsaluzatra helyezett kaloda és zsaluzótábla közé ékpárt kell helyezni,megszoritani és az ékeket rögziteni.Nagyobb kávamélységnél az ékek mögé zárlécet kell helyezni az ékelés lehetővé tételére.

#### KÖR KERESZTMETSZETŰ ÉS SOKSZÖGŰ PILLÉREK, OSZLOPOK ZSALUZÁSA

Kör keresztmetszetű pillérek, oszlopok zsaluzatát keskeny deszkából, lécből kell késziteni.

A kalodák két rétegben egymásra szegezett, ivesen kivágott deszkákból álljanak. a zsaluzat szétesését 50-60 cm-ként alkalmazott, betonacélból készitett gyűrűvel kell megakadályozni. A mintaivet, kaloda belső idomvonalát a munkapadra, zsinórpadra kell helyezni és a rajz mentén körülfűrészelni.

A mintaiv két sor egymáshoz szegezett deszkaelemből áll, melyeket eltoltan egymáshoz, ill. az idomvonalak közé kell helyezni és csomópontoknál 3-3 db. szeggel úgy kell rögziteni, hogy a mintaiv 2, vagy 3 db-ra szétszedhető legyen. A mintaivet, kalodát meg kell forditani és a kiálló szegeket szálirányba kell elhajlitani, a szegfejekre rátartással be kell verni. A zsaluzatot képező deszkákat, vagy léceket a munkapadra kell helyezni és hosszméretének megfelelően leszabni, két végén a mintaivhez, kalodához kell szegezni és a mintiv darabjait teljesen be kell teriteni a mintaiv csatlakozási pontjáig. A csatlakozási ponton esetleg túlnyúló deszkákat hosszirányban kell lefűrészelni. A közbenső mintaiveket, kalodákat folytatolagosan kell a zsaluzódeszkához, vagy léchez huzalszeggel rögziteni. Mintaivekkel, kalodákkal összeszegezett elemeket az összes elem elkészültéig 10 m-es körzeten belül kell tárolni. Az igy elkészitett zsaluzóelemeket, vizszintes és ferde merevitőket a zsaluzat felállitásának helyére kell szállitani. A zsaluzat összeállitásához munkaállványt kell késziteni állványbakokból és állványpallókból. A munkaállványt szükség szerint át kell helyezni.

A zsaluzatot két-három zsaluzóelemből kell összeállitani. Az elemek felállitása a mintaivek, kalodák összeszegelésével történik. Az iveket, kalodákat a csatlakozó pontokon huzalszeggel kell rögziteni, a kiálló szegvégeket a szegfejre rátartással kell a fába szálirányban beverni. A zsaluzatot függőbe kell állitani, felállitott pillérzsaluzatot vizszintes és ferde kikötőelemekkel több oszlop esetén egymáshoz, egyéb esetben szilárdan rögzitett dúcokhoz, vagy talajba bevert karókhoz ferde irányu kitámasztással kell kimereviteni. A felállitott pillérzsaluzatot kalodák között lágyvashuzallal kell átkötni és sodrással fesziteni. A zsaluzási munkák befejezése után a munkaállványt el kell bontani és anyagát a kijelölt helyen tárolni.

BETON-ÉS VASBETON PILLÉREK, OSZLOPOK ZSALUZATÁNAK BONTÁSA:

A  bontási munkák elvégzéséhez munkaállványt kell késziteni. Az ékeket, esetleges zárléc-alátéteket el kell távolitani. A keresztirányu merevitőhevedereket le kell bontani. A kalodákat szét kell bontani és leszedni. A zsaluzótáblákat a betonról le kell fesziteni.

### LÉTSZÁMMEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTÁS

A szint feletti teherhordó beton- és vasbeton szerkezetek zsaluzatának épitése és bontása oszthatatlan csoportmunka.

A legkisebb dolgozó létszám: 1 fő ács és 1 fő segédmunkás.

Fiatalkoru dolgozót magasban történő munkavégzésre beosztani

nem szabad.

A csoport tagjai közül egy fő szakmunkást meg kell bizni a munka irányitásával és azt a többi dolgozó tudomására kell hozni.

A dolgozók a munkába állás előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi- alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, melynek gyakorisága:

-18-40 éves korig háromévenként,

-40-50 éves korig kétévenként,

-50 év felett évenként.

Az újonnan belépő, az átirányitott és a munkát tartósan megszakitot dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSz-ben meghatározott időszakonként ismétlődő, a munkakörnek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesiteni.

Az irányitással megbizott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tenni.

### VI. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

- A zsaluzat – a felhasználható anyagminőségek, szerkesztési, kötési, megépitési műszaki követelmények kiegészitésével – legyen alkalmas a várható terhelések káros alakváltozás nélküli viselésére.

- Az alátámasztó állványt megfelelő teherosztással, a kész szerkezet tömegének megfelelő talajra, vagy szerkezetre kell állitani.

- Toldani legfeljebb csak minden harmadik oszlopot szabad, a födémlemezek alátámasztásánál a keresztmerevitések közelében. Az aláducoló állványzatnál toldott dúcokat csak teljes hosszúságu dúcokkal váltakozva szabad késziteni. A dúcok toldásainál az elvágások teljes felületei érintkeznek.Toldásnál a dúcok merevitésére legalább hosszú lécet, vagy deszkát kell négy oldalról felszegezni.Az oszlopokat mindkét irányban keresztmerevitőkkel kell ellátni.

- A csavaros, csapos kapcsolatok, valamint egyéb kötések káros elmozdulásmentesen tartsanak.

- A zsaluzati elemena folytonossági hibákat ki kell javitani:

-a kieső csomók helyét faragott puhafa betéttel

-a letörött, leszakadt részeket szabványos alakban ki

kell foltozni.

A javitási felületek a zsaluzat eredti sikjától nem

térhetnek el.

- Megcsorbult zsaluzati elemet beépiteni nem szabad.

- A felesleges szegelést kerülni kell, de két zsaluzati elem egymáshoz való kapcsolatához legalább 2 db. szeget kell alkalmazni.

- Különböző vastagságú zsaludeszka összegzésénél, vagy

-szabványos kiegészitőalátétet helyezünk a deszka és a

hevederek közé,

-vagy a szegelést úgy kell végezni, hogy a szegfej a

vékonyabb oldalon legyen.Ebben az esetben a szegeket

a külső felület oldaláról kell leverni, majd

visszahajlitan.

9. A zsaluzati elemből bármilyen okból kiálló szegeket

beépités előtt vissza kell hajlitani.

10.A zsaluzati elem deszkái között hézag legfeljebb 3 mm.

lehet.

11.A műszaki terv és utasitás szerint előre elhelyezhető

szerelvényeket a zsaluzatba be kell épiteni, a

szerelvényekre megadott mérettűrések betartásával.

12.Mérettűrés megadott mértékei:

-Sik felületeknél, éleknél, összemetsződéseknél

1 m-es szakaszon + 6 mm,     - 4 mm

2 m-es szakaszon + 8 mm,     - 5 mm

3 m-es szakaszon +10 mm,     - 6 mm

6 m-es szakaszon +16 mm,     - 8 mm

9 m-es szakaszon +20 mm,     -10 mm

-Tarók keresztmetszeti mérereltérése negativ iránnyban

legfeljebb 3 mm lehet.

### VII. VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

#### FIZIKAI HATÁSU TÉNYEZŐK

- Leesés veszélye

Védelem módja:

-szabályosan megépitett munkaállványok

-személyi védőeszközök használata

-munkahelyi rend és tisztaság

-aknák, nyilások letakarása

2. Test sérülésveszélye

Védelem módja:

-egymás alati munkavégzés tilalmának betartása

-védőövezet meghatározása, veszélyeztetett terület

elhatárolása

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépitése

-munkahelyi rend és tisztaság

-egyéni védőeszközök használata

- Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye

Védelem módja:

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-gépeket csak kezelési utasitásnak megfelelően szabad

használni

- Elcsúszás, elesés veszélye

Védelem módja:

-munkahelyi rend és tisztaság

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-járófelületek akadálymentes kialakitása

- Áramütés vaszélye

Védelem módja:

-gépeket csak kezelési utasitásnak megfelelően szabad

használni

-szabványos csatlakozóhelyek és kábelek alkalmazása

-érintésvédelmi szabványok betartása

- Tűz veszélye

Védelem módja:

-a tűzrendészeti utasitások maradéktalan betartása

- Időjárási ártalmak veszélye

Védelem módja:

előirt védőruházat viselése

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállitani.

8.A FELHASZNÁLT IRODALOM

Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai:4. Vasbetonszerelés és zsaluzás

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási központ Bp 1987

Gáspár Zoltán: Magasépítők kézikönyve

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási központ Bp 1980

Seffer József: Magasépítéstan I.

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó Bp 1992

Kardos Andor – Dr. Valkó Gábor:  Építőipari kézikönyve

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó Bp 1973