Részletes technológiai utasítás

Pincefal készítése terméskőből

- 2 -

1. Megelőző szerkezetek készültségi foka, műszaki állapota

A falazási munkák megkezdése előtt az alapozásnak megszilárdult állapotban, terhelhetően, készen kell lennie. Az elkészült szerkezeti részeknek a készítendő falakkal csatlakozó felülete síkra legyen kiképezve. A meglévő víztelenített munkagödörnek a terv szerinti szintben kiemelve kell lennie. A függőleges földfalak ideiglenes megtámasztásáról méretezett dúcolással kell gondoskodni. Szigetelést védő éltéglafal előrefalazásákor a falhoz való csatlakozás esetén a huzalcsatlakoztató tüskék legyenek elhelyezve.

A munkaárok, munkagödör szélét kétsoros védőkorláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával le kell zárni. Kedvezőtlen látási viszonyok esetén, illetve éjszaka a védőkorláton elhelyezett, vörös színű akadályvilágítással kell a figyelmet felhívni a veszélyre.

Az építéshely területét a munkaárok, a munkagödör határvonalától mért 6,00 m szélességű körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni.

2. Munkaeszközök, felszerelések pontos ismertetése

Szerszámok : - kőművesserpenyő

- kőműveskanál

- rókafarkú fűrész

- harapófogó

- kőfaragó szerszámok : - puha kövek esetén:

- hosszú nyelű kalapács

- kőbalta

- lapos véső

- kemény kövek esetén:

- hegyes kőbalta

- nehéz kalapács

- vasékek

- hegyes véső

Segédeszközök: - függősúly zsinórral

- falazózsinór

- falazóléc

- csuklósmérce

- vízmérték

- 3 -

- vödör

- habarcskeverő

- jelölőkréta

Felszerelések: - álló habarcsláda

- kis és - nagy bakállvány

- falazóállvány

- tehermentesítő dúcolás

- kitámasztó dúcolás

- törmelék leeresztő csúszda

Védőeszközök: - mechnanikai védőszemüveg

- védőkesztyű

- fejvédő sisak

- bélelt védőruházat (kabát, mellény)

- esőköpeny, vagy vízhatlan kabát

- gumi, vagy műanyag csizma

Kollektív védőeszközök: - védőkorlát

- figyelmeztető táblák

- önálló áramforrással rendelkező, vagy törpefeszültsé-

gű világítótestek

3. Felhasznált anyagok

Általában minden szilárd, fagyálló és málló kő felhasználható falazatnak. A felhasználható természetes építőkövek : gránit, sienit, diorit, granadiorit, riolit, fonolit, dácit, andezit, dialóz, frachidolerit, riolittufa, dácitdufa, andezittufa, bazalttufa, homokkő, agyagpala, tömött mészkő, durva mészkő, édesvizi mészkő, dolomit, márga, gnájsz, fillit, márvány.

Felhasználható még a folyók medrében található kb. 12-15 cm átmérőjű gömbölyded alakúra kopott un. görgeteg kövek is.

Egyedül a csillámpala nem használható fel főfalazatnak.

Az építőköveket bányáktól rendelik meg az adott méretben. Nagyobb méretű kövekre az adott bányával külön kell megállapodni.

Terméskő falak építéséhez azok a megfelelő szilárdságú építőkövek használhatók fel, melyek egyenletes minőségűek, a kő szilárdságát károsan befolyásoló idegen

- 4 -

anyagú eret vagy zárványt nem tartalmaznak, megfelelő fagyállóságuak és ha belső tégla bélésfal nélkül épülnek 1800 Kp/m - nél kisebb térfogatsúlyúak, továbbá ha jól megmunkálhatóak.

A terméskö falak egyszerű kézi szerszámokkal megmunkált terméskőből, és az igénybevételnek megfelelő minőségű habarcsból állnak.

Pincefalnak inkább a vulkáni tufák, vagy a puha mészkövek alkalmazhatók, mert lyukacsos szerkezetük miatt aránag jó hőszigetelők.

Az építőkövek fizikai és mechanikai tulajdonságai:

- testsűrűség

0,9-3,5 t/m határok között változik. A lyukacsok térfogata 0,1-70 % között

lehet.

- fagyállóság

A 0,5 %-nál kevesebb lyukacsot tartalmazó kövek fagyállóak, ezek fagyállósá-

gát nem kell külön vizsgálni. Valószínűleg fagyállók azok a kövek, melyek lát-

szólagos porozitásának legfeljebb 80 %-át tölti ki a felvett víz. Az ilyen fagyál-

ló kövek több, mint 50, a fagyálló kövek 25-49, a mérsékelten (körülményektől

függően) fagyállókövek 16-24, a nem fagyálló kövek kevesebb mint 15 fagyosí-

tást állnak ki.

- hővezetés

A hővezetés a testsűrűségtől függ. A kőfalazatok hővezetési tényezőjét minden

esetben külön ki kell számítani, mert a kő és habarcshézag felületének aránya

változó. Az 1900 Kp/m -nél nagyobb testsűrűségű kő hővezetése és hőtárolása

nagyobb a tégláénál. Az ilyen kőből készült pincefalú helyiségben az emberi

szervezet túlzott hőleadása miatt kellemetlen a tartózkodás.

- szilárdság

A szilárdságot a követ alkotó ásványok tulajdonsága, minősége, a kőzet szövet-

szerkezete, nedvességtartalma geológiai zúzottsága, fagyott volta, málottsága

befolyásolja. A kő rideg, nem követi Hooke törvényt.

- nyomószilárdság

A nyomószilárdság döntően befolyásolja a technikai felhasználást. A palás kő-

zetek nyomószilárdsága a hasadási lapra merőlegesen lényegesen nagyobb, mint

azzal párhuzamos irányban. Az igen szilárd, vagy igen kemény kőzetek hirtelen

törnek.

- 5 -

- szakítószilárdság, hajlítószilárdság

A pincefalak ilyen irányú terhelésre nincsenek igénybevéve.

- nyírószilárdság

A nyírószilárdság a nyomószilárdságnak az 1/5-1/21-ed része. Réteges és palás

kőzetek nyírószilárdsága a hasadási irányban lényegesen kisebb.

A megmunkálhatóságot megkönnyíti a bányanedvesség, a kő puha kötőanyaga, a rétegzettség. a palásság, a pados, oszlopos elvállás, a nagy csillámtartalom. A szívós kőzetek nehezen aprózhatók, nehezen faraghatók, de bonyolult alak is kiformálható belőlük.

A kőfalakhoz felhasznált termésköveket szilárdságuk szerint osztályozzuk :

-I. osztályú terméskő, átlagos kockaszilárdságuk legalább 600 kg/cm.

-II. osztályú terméskő, ezeknek legalább 300 kg/cm.

-III. osztályú terméskő, ezeknek legalább 100 kg/cm ( csak vakoltan alkalmazha-

tok.

Kőfalazatok fajtái:

A kövek szabályossága szempontjából megkülönböztetünk faragott, réteges és nem réteges köfalazatokat.

A faragott kőfalazatok közel egyenlő nagyságú, derékszögű hasáb alakú, faragott kövekből készülnek. A köveket beépítés elött, előre elkészített, méretezett rajz szerint, minden oldalukon gondosan megmunkálják. Ezt a munkát nem a kőműves, hanem a kőfaragó végzi, a kőműves csak elhelyezi a kifaragott köveket. Mégis a faragott kőfalazatokat a kőműves munkák között tárgyaljuk, mert a kövek megdolgozásának módja és a falazás szabályai lényegében azonosak, csak pontosabbak és szigorúbbak, mint az egyébb kőfalazatoknál.

A faragott kőfalakat rendszerint kváder falazat formájában rakják, amely egyenlő rétegmagasságú kövekből készül, minden második rétegben egymás fölé eső    függőleges hézagokkal. A kövek felületét többféle módon dolgozhatják meg. Ezeket a durvább vagy finomabb megdolgozású módokat már előbb megismertük. A csiszolt és fényezett felületek drága, igen kemény kőnél használatosak. A kövek kifaragásánál fontos, hogy a kövek rétegződése az átadodó erőkre lehetőleg merőleges legyen.

A faragott kő szerkezetek hézagainak szélessége a kő keménységétől és a megmunkálás módjától függ. A faragott kőfalaknál az álló és fekvő hézagok

- 6 -

egyaránt 2 mm szélesek. A kőmegrendelési rajzokon a kövek magassági és szélességi méreteit hézagközéptől hézagközépig kell megadni. A hézagot a kőfaragómőhelyben vonják le az így megadott kőméretböl.

A kövek egymáshoz kapcsolódása sík felületeken, hornyos illesztéssel, kő vagy fémcsappal, esetlek bekötő vassal történik. Az illesztésnél felhasznált habarcs cementhabarcs legyen. A fémcsapok helyét jó kivitelnél ólommal öntik ki. A kötésnél használt vasalkatrészeket horganybevonattal, de legalább kétszeri ólompír mázolással kell megvédeni a rozsdásodástól. A rozsda,eltekintve attól,

hogy a vasat megeszi és így a kötés megszűnik, a térfogatnövekedés miatt el is repeszti a követ.

Faragott kőfalazatokat ma már ritkán épitünk.

A réteges terméskőfalak eltérő méretű, nem csak derékszögű, hanam ferdeszögű

lapokkal határolt kövekből, de minden esetben vízszintes fekvő hézakokból készülnek, váltakozó magasságú rétegekből.

Ennél a falazásmódnál a kövek megdolgozása már nem olyan pontos, mit a faragott kőfalaknál. A kőműves a szabálytalan alakú bányaköveket úgy válogatja össze, hogy a falat minél kevesebb faragással, jó kötésben rakhassa fel.

A réteges terméskőfalak különböző kivitelben készülhetnek.

Az I. osztályú réteges kőfalazat, vagy vágottkőfalazat rétegei különböző magasságúak, de ugyanabban a rétegben csak egyforma magas kövek lehetnek. A fekvő hézagok vízszintesek, az álló hézagok függőlegesek legyenek. A látható hézagok átlag 1 cm szélesek lehetnek. Külön előírás esetén a hézagok meletti 2 cm  széles felületet - az élszegélyt - vésővel meg kell dolgozni. A kövek vastagsága 20 cm. Az I. osztályú réteges kőfalazathoz I. osztályú terméskövet és legalább H 25-ös habarcsot kell használni.

A II. osztályú réteges kőfalazat, vagy réteges terméskő-falazat rétegei különböző magasságúak és ugyanabban a rétegben helyenként két kő is kerülhet egymásra. Ék csak álló hézagban és ki nem lazulhatóan építhető be. A kövek legkisebb homlokzati mérete 20 cm, legkisebb vastagsága 15 cm. A falazathoz II. osztályú terméskövet és legalább H 10-es habarcsot kell használni.

A III. osztályú réteges kőfalazat, más néven közönséges terméskő-falazat fekvő hézagai lehetőleg vizszintesek legyenek. Ék bárhol alkalmazható, de kieső nem lehet. A hézagok szélessége átlag 2 cm lehet. A falazatok III. osztályú terméskőből készülnek, mészhabarcsba rakva.

- 7 -

A nem réteges terméskőfalak  szabálytalan alakú, eltérő méretű, alig megdolgozott kövekből készülnek. A köveket sokszor megmunkálatlanul építik be, máskor csak nagyolva (idomítva) és csak igényes kivitel esetén dolgozzák meg.

Az I. osztályú nem réteges kőfalazat, vagy jobb minőségű ciklop-falazat szabálytalan sokszögű, egyenesre faragott élű, egymásba illeszkedő kövekből áll. Ékeket csak a fal belsejében szabad használni. A kövek legkisebb homlokzati

mérete 40 cm, legkisebb vastagsági mérete 25 cm. A látható habarcshézagok átlagos szélessége  1,5-2 cm. Az oldallapokat 5-15 cm mélységig faragják egymáshoz. A falhoz legalább II. osztályú terméskövet és H 10-es habarcsot kell használni.

A II.osztályú nem réteges kőfalazat, másnéven közönséges ciklop-falazat szabálytalan alakú, vagy gömbölyű kövekből készül. Jól beágyazott köveit bárhol lehet használni. A kövek legkisebb homlokzati mérete 25 cm, vastagsága 15 cm.

A III. osztályú nem réteges kőfalazat olyan, mint az előbbi, de 15 cm homlokzati méretű és    cm vastagságú kövekből készülhet. A falhoz III.osztályú terméskő és mészhabarcs is felhasználható.

Ezenkívül kell még megfelelő mennyiségű víz és lágyvashuzal a munka elvégzéséhez.

A megrendelővel, vagy a megrendelő képviselőjével minden esetben egyeztetni kell a kiválasztott kő fajtáját és minőségét.

4. Munkakörülmények, munkafeltételek

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsájtani:

Munkaterület:

- Sávházaknál egy szekció, vagy dilatációs hézagok közötti épületrész egy szint-

je, egyéb épületeknél 300 m-nyi épületrész egy szintje.

- Terméskő falak építésekor a falazáshoz nagyobb munkaterület szükséges, és azt

több szakaszra kell osztani, mint téglafalazáskor. A kőfalakban - különösen ke-

mény, tömör szövetű kövek esetén - a habarcs szilárdulása lassúbb folyamat, e-

- 8 -

zért egy műszak alatt több kis magasságú munkaszakaszon kell dolgozni. Ezért

a falazást végző dolgozó részére a falazandó falrész mentén legalább 70-100cm

szélességben szabad területet kell biztosítani.

- A munka megkezdése előtt, a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet

munkavédelmi szempontból megvizsgálni, és az esetleges hiányosságokat meg-

szüntetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos

munkavégzés feltételei biztosítottak.

A munkaterület átadás-átvételét írásban rögzíteni kell.

Egyéb feltételek:

- Munkavégzés előtt a kijelölt vezetőnek, szemrevételezéssel meg kell győződnie

arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavég-

zésre alkalmas, ép állapotúak legyenek.

- A bedolgozáshoz szükséges anyagokat kartávolságon belül (0,85 m) kell tárol-

ni, a szükségletnek megfelelően, folyamatosan kell a szakmunkás rendelkezésé-

re bocsátani.

- A kövek rakodását ötujjas bőr, védőkesztyűben kell végezni.

- Személyközlekedésre a végleges lépcsővel azonos közlekedési biztonságot

nyújtó, legalább 0,5 m széles, mindkét oldalon legalább 1,0 m magas kétsoros

korláttal és lábdeszkával ellátott lépcsőt kell létesíteni. 6 m-nél nem nagyobb

szintkülönbség esetén lépcső helyett 40 cm-ként csúszásgátló lécekkel ellátott

palló, vagy létrafeljáró is alkalmazható. A feljáró lejtése legfeljebb 40 %-os

lehet.

- Válaszfalba kerülő nyílászáró szerkezetek tokjait falazás előtt el kell helyezni.

A tokok ideiglenes kitámasztását felső borítással úgy kell megoldani, hogy a

közlekedést ne zavarja. Az anyagszállítás és közlekedés céljára legalább 0,6 m

széles sáv maradjon.

- A kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnően meg

kell jelölni.

- A féltégla vastag válaszfalakat a kőfalakhoz legalább minden 4. sorban féltégla

mélyen be kell kötni, ki kell ékelni.

- 9 -

- A falazás a munkaszinttől legfeljebb 1,4 m magasságig végezhető. E fölött 2 m

magasságig kis bakállványt, 2 m magasság felett nagy bakállványt kell biztosí-

tani. Az állványpadozat szélességi mérete legalább 1,0 m legyen. A falazáshoz

szükséges állványt folyamatosan, a munka előrehaladásának megfelelően kell

biztosítani. A munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek meg kell győződnie arról,

hogy az állvány biztonságos munkavégzésre alakalmas-e.

- Mínusz 4 C és plussz 5 C közötti átlaghőmérséklet esetén falazni csak szorított

hézaggal és legalább H 6 jelű javított falazó mészhabarccsal szabad.

A habarcs hőmérséklete plussz 15 C -nál alacsonyabb nem lehet.

- Mínusz 4 C -nál alacsonyabb hőmérsékleten a falazást csak a téli munka végzé-

sére alkalmas védőburkolat alatt szabad végezni. A burkolat alatti hőmérséklet

0 C -nál alacsonyabb nem lehet.

- Ha a természetes világítás nem kielégítő, mesterséges világításról kell gondos-

kodni. A megvilágitási értéknek 20-75 lux között kell lennie.

- Fagyott talajon falazási munkát végezni nem szabad.

- A megfagyott falat egyoldalú napsütéstől árnyékolással védeni kell. Olvadáskor

a falat ki kell támasztani.

A dolgozó részére biztosítíni kell:

- ivóvizet

- szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC)

- étkezésre alkalmas helyiséget

- elsősegély nyújtó felszerelést

- Plussz 4 C alatti napi középhőmérséklet esetén védőitalt, melegedő helyiséget,

hideg elleni védőruházatot

Javítási munka esetén:

- A felújítási munka ideje alatt a munkaterület lezárásával, a forgalom átirányítá-

sával kell gondoskodni a környezet védelméről. A munkaterület éjszakai megvi-

lágítását is biztosítani kell.

- A fetárási, javítási munka megkezdése előtt az érintett területen gondoskodni

kell mindazon épületgépészeti berendezések kiiktatásáról, melyek a munkavég-

zés biztonságát veszélyeztetik.

- 10 -

5. A munka részletes leírása, létszámmeghatározás és munkamegosztás

A munkát a kövek előkészítésével, idomításával kezdjük. Ehhez a kő minőségétől függően néhány kőfaragó szerszámra is szükségünk van. A kövek megmunkálása közben a szerszámok hamar elvesztik élüket. Ezért jó, ha egyszerre több szerszámkészlet áll rendelkezésünkre, hogy a szerszámok élezése javítása miatt ne kelljen megszakítani a munkát.

Réteges falak esetén az idomított köveket szárazon összeillesztve megjelöljük. Falazáskor a segédmunkások az idomítási illesztés sorrendjében adják kézbe a köveket.

A segédmunkások a falazás megkezdése előtt kb 2 órai munkához szükséges kőmennyiséget készítenek a munkahelyszínre, a faltól kb. 70-100 cm távolságra. Az anyag előkészítésekor - különösen az idomítatlan kövek esetén - ügyeljünk arra, hogy a kőanyag kisebb-nagyobb kődarabokból álljon, és a futó- és kötőkövek arányosan legyenek kiválaszhatók.

A megelőző szerkezetre kőművesserpenyővel habarcsot kell teríteni, és kőműveskanállal egyenletes vastagságban (7-13 mm) elegyengetni.

A falazás megkezdésekor a kitűző kőműves a sarkokon és hosszú falszakaszok esetén (több mint 4-5 m) középen helyezi el az irányköveket. Idekerülnek a nagyobb kövek. A falazózsinórt az iránykövekre kell feszíteni. Az iránykövek közé eső falszakasz köveit általában kétoldali zsinorozással rakjuk. Nehezen idomítható, kemény kövekkel könnyebb, és ezért célszerű úgy falazni, hogy csak a külső oldalon használunk zsinórt, a belső oldalon pedig élére állított pallók (anlégsor) mellett falazunk. Az első réteget a fal teljes hosszán rakjuk le, és csak a habarcs kötése után kezdünk a második réteghez, különben az első réteg kövei szétcsuszhatnak. A falazáshoz sűrű habarcsot kell használni, mert a híg habarcs, különösen a tömöttebb szövetű köveknél, a hézagokból kifolyik. A kövek megmunkálásakor a rétegosztást afal teljes magasságának figyelembevételével kell megállapítani. A falsarok függőleges helyzetét függővel kell ellenőrizni.

A köveket a falazatba természetes fekvésüknek megfelelően kell beépíteni úgy, hogy a teherhordás iránya a rétegződésre merőleges legyen. Mind a fekvő, mind az álló hézagokat ki kell tölteni habarccsal, melynek vastagsága 3 cm-nél több nem lehet. Ha a hézagok 3 cm-nél mégis vastagabbak, akkor kisebb, esetleg megfelelően idomított kődarabokkal ékeljük ki. Gondos kiékeléssel csökkenthetjük a fal ülepedését. Ha a hézagok 3 cm-nél vastagabbra adódnának, de a kövek kis idomításával az előírt hézagvastagság elérhető, akkor inkább idomítsuk a köveket. Nehezen megmunkálható kemény kövek esetén idomítás

- 11 -

helyett a kövek helyes összeválogatása a célszerűbb. Az optimális megoldást azonban a kőművesnek kell megtalálnia, mert előfordulhat, hogy jobb megoldás a puha köveket összeválogatni, mint faragni, és esetleg a kemény kövek is gyorsabban helyezhetők el kisebb idomításokkal. Faragáskor a lepattanó szilánkok ellen a dolgozónak mechanikai védőszemüveget kell viselni.

Egy-egy kőréteget a falszakasz egész hosszán végig kell rakni. Még a nem réteges falaknál is lehetőleg 60-80 cm-es magasságonként a fal teljes vastagságán átmenő vizszintes hézagot kell kialakítani. Az átmenő vizszintes hézag biztosítja a jobb, egyenletesebb teherátadást a falazatban.

A kőfalazatok falazásánál arra kell ügyelni, hogy az egyes kövek, az alattuk lévő réteg két- vagy több kövére támaszkodjon. Az álló hézagok akár függőlegesek, akár ferdék, nem eshetnek egymás fölé. A kövek váltakozva, futó, ill. kötő helyzetben kerülnek a falba. A futó helyzet azt jelenti, hogy a kövek hosszabb mérete a falazat hosszirányába esik. A kötő helyzet pedig ennek fordítottja, a kötőkövek hosszabb mérete a fal hosszirányára merőleges. Az ilyen kő a falazatot keresztirányban összeköti. A kötőkövek mélysége legalább 15 cm-rel nagyobb legyen a futókövek méreténél. Ha a kövek nagysága megengedi, helyenként a fal teljes vastagságán átmenő kötőköveket is be kell építeni.

A fekvő hézagok lehetőleg vizszintesek legyenek, de legfeljebb 1:5 arányban leljthetnek a fal belseje felé. Kifelé lejtő hézagokat nem szabad készíteni, mert az ilyen kövek a falazatból kicsúszhatnak.

Előfordul, hogy a réteges fal köveit már a bányában is megmunkálják. Ilyen esetben a kőműves csak kisebb idomítást végez a kövek illesztése közben. A sóskúti kőbányában például már géppekkel szabályos idomuakra vágják a tufaköveket, melyeket beépítéskor már nem kell faragni.

A hézagok külön előírás esetén készülhetnek kőporos, vagy szinezett habarccsal is. Erősen felmelegedett, vagy túlzott napsütésnek kitett felületen hézagolni nem szabad. Ez esetben a felület beárnyékolásáról gondoskodni kell.

A falazat megszakításakor a felső sort habarcsréteg nélkül kell hagyni. A falazást mindig a falsaroktól, falvégektől 1,5-2 m-re hagyjuk abba. A sorok vizszintes voltának ellenőrzésére vízmértéket kell alkalmazni.

A ciklopfalak építésénél a falazathoz szükséges kő kiválasztását lágyvas huzalból készített sablon segítségével könnyíthető meg.

A kövek homloklapját egyenes keretező ékekkel szabályos, vagy szabálytalan felületűre alakítják. A csatlakozó oldallapokat a homloklapra merőleges síkba faragják, hogy a kövek a falban egymáshoz illeszkedjenek.

A kövek elhelyezéséhez - tekintettel nagy súlyukra - olyan állványt kell építeni, amely a terhelések viselésére méretezett. A nehéz kőegységek felemelése és

- 12 -

mozgatás külön feladat. A kövek vizszintes irányba görgőkön, függőleges irányba pedig emelőkkel, vagy csigasorokkal szállíthatók.

A kőfalazat egyes darabjainak elkészülte után a homlokzati felületet lehetőleg még a falazóhabarcs megszilárdulása előtt ki kell hézagolni. A hézagokat utólag 2 cm mélyen ki kell kaparni, be kell nedvesíteni és cementhabarccsal ki kell tölteni, majd hézagolóvassal betömöríteni.

A falazat homlokzati síkját papírral, drótkefével, esetleg vizes ronggyal le kell tisztítani.

Ha a falazat belső oldala nincs vakolva akkor a hézagolás igen fontos a falazat szépsége szempontjából. Készülhetnek mélyhézagok vagy telehézagok.

A hézagolt felületet meleg időben 3-4 napon át, naponta legalább háromszor meg kell nedvesíteni, hogy a porózus és lyukacsos szerkezetű kövek a habarcsból a vizet ne tudják elszívni.

Az utólagosan készített szigetelést védő téglafal esetén készen kell lennie a vízszigetelésnek.

Javítási munkák:

A szerkezetvizsgálat során nem megfelőnek minősített falszakasz javítási munkáit csak tehrmentesítés után szabad megkezdeni. Először a hibás, laza részeket le kell vésni, és el kell távolítani. A bontás során lepattanó kőszilánkok ellen mechanikai védőszemüveget kell viselni a dolgozónak.

Ezt követően az építéssel azonos technologiával kell a javítási munkát elvégezni. A bontásbol kikerült törmeléket, ha a munkavégzés magassága megköveteli, zárt csúzdában, nedvesen tartva szabad leengedni.

Létszámmeghatározás és munkamegosztás:

A felmenő falak falazása egyéni munka.

Legkisebb dolgozó létszám:

- 1 fő kőműves szakmunkás, 1 évnél hosszabb szakmai gyakorlattal.

A bedolgozáshoz szükséges anyagok biztosításának legkisebb dolgozó létszáma:

- 1 fő segédmunkás. Fiatalkorú dolgozók ezen a munkán nen alkalmazhatók. Kivéve a szakmunkástanulók, akik felügyelet mellett foglalkoztathatóak.A dolgozók munkába állás előtt orvosi-alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi-alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni melynek gyakorisága:- 18 - 40 éves korig 3 évenként

- 40 - 50 életév között 2 évenként

- 50 év felett évenként

- 13 -

Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSZ - ben meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tennie.

6. Minőségi követelmények

1. Az egyes kődarabok csatlakozásánál legfeljebb három hézag indulhat

ki.

2. A teherhordó kőfalakat minimum 50 cm vastagra lehet falazni.

3. A kőfalazat habarcsvastagsága nem lehet több 3 cm-nél.

4. A köveket a falazatba a természetes felfekvésüknek megfefelően kell

beépíteni úgy, hogy a teherátadás iránya a rétegződésre merőleges le-

gyen.

5. A falvégeken és a sarkokon  kell elhelyezni a nagyobb köveket, és

szabályos kötéseket kell alkalmazni.

6. Minden kősor alá ágyazóhabarcs réteget kell teríteni, amelybe az egyes

köveket elmozdulás mentesen kell elhelyezni.

7. Robbantott kő építőkőnek nem alakalmazható, mert hajszálrepedéses,

és idő előtt tönkremegy.

7. Balesetvédelmi előírások

Veszélyes tényezők:

1. Leesés veszélye

Védelem módja: - szabályosan megépített munkaállványok

- személyi védőeszközök használata

- munkahelyi rend és tisztaság betartása

- 14 -

2. Test sérülés veszélye (tárgyak leesésénél, éles szerszámmal és anyagokkal

végzett munkánál)

Védelem módja: - egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása

- védőövezet meghatározása, veszélyeztetett terület elhatá-

rolása

- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

- munkahelyi rend és tisztaság betartása

- egyéni védőeszközök használata

3. Elcsúszás, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben)

Védelem módja: - fokozott figyelemmel történő munkavégzés

- járófelületek akadálymentes kialakítása

- munkahelyi rend és tisztaság betartása

4. Időjárás ártalmának veszélye

Védelem módja: - előírt védőruházat használata

- melegedő helyiségek biztosítása

- védőital biztosítása

Biztonságtechnikai követelmények:

- A falazóállás padozatának szintjétől mért legfeljebb 1,4 m magasságig (falazó-

magasság) végezhető falazómunka.

- Fagyott falelemeket beépíteni nem szabad.

- Amennyiben a fal fagyás következtében szerkezeti károsodást szenved, a szer-

kezeti károsodás megzüntetéséig (pl. kitámasztással) a falazást folytatni nem

szabad.

A munka befelyezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaszközöket és anyagokat az arra kijelölt zárható helyre kell vinni. A keletkezett hulladékokat össze kell gyűjteni és el kell szállítani.

- 15 -

8. A felhasznált irodalmak jegyzéke

Tóbiás Lóránd - Seidl Ambrus - Megyer Attila - Pados Antal:

Kőműves szerkezetek

Kiadó: Műszaki Kőnyvkiadó

Budapest, 1984.

Seffer József: Magasépítéstan I.

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó

Budapest, 1992.

Kardos Andor - Dr. Valkó Gábor: Építőipari kézikönyv

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó

Budapest, 1973.

Gáspár Zoltán: Magasépítők kézikönyve

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási központ

Budapest, 1980.

Építőipari termelőfolyamatok technológiai előírásai: 4. Állványozási és kőműves munkák

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási Központ

Budapest, 1987.

- 1 -

Tartalomjegyzék:

1. Megelőző szerkezetek készültségi foka, műszaki állapota                            2.

2. Munkaeszközök, felszerelések pontos ismertetése                                        2.

3. Felhasznált anyagok                                                                                     3.

4. Munkakörülmények, munkafeltételek                                                           7.

5. A munka részletes leírása, létszámmeghatározás

és munkamegosztás                                                                                      10.

6. Minőségi követelmények                                                                             13.

7. Balesetvédelmi előírások                                                                             13.

8. Felhasznált irodalmak jegyzéke                                                                   15.