Mesterfödém építése rendszerelvű alátámasztással

Tartalomjegyzék

1.	Megelőző szerkezetek, munkák készültségi foka, műszaki állapota

2.	Munkaeszközök, felszerelések

3.	Anyagok

4.	Munkakörülmények, munkafeltételek

5.	Munka leírása

6.	Létszám-meghatározás és munkamegosztás

7.	Minőségi követelmények

8.	Veszélyes és ártalmas termelési tényezők

9.   	Irodalomjegyzék

1.	Megelőző szerkezetek, munkák készültségi foka, műszaki állapota:

1.1.	Építési területen az épület (építmény) határvonalától mért, az épületmagasság 1/5-ének megfelelő, de legalább 6,0 méter szélességű vízszintes körzetet  veszélyes termelési területnek kell tekinteni.

1.2.	Ha a tárgyak esetleges leesése által veszélyeztetett területre közlekedési útvonal esik, akkor forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kell a közlekedés biztonságáról gondoskodni. Ha a tárgyak esetleges leesése által veszélyeztetett területen munkavégzés vagy belső, üzemi közlekedés történik, akkor a leeső tárgy ellen, védelmet nyújtó védő állvánnyal, védő tetővel, egyéni védőeszközzel kell az ott dolgozók biztonságáról gondoskodni.

1.3. 	Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 2,0 méternél magasabb munkaszinteknél  (szintkülönbségeknél) legalább  10 m magas kétsoros korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót, vagy a várható igénybevételnek megfelelő teherbírású védőtetőt kell felszerelni.

1.4.   	A kétsoros korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm távolság legyen.

1. 5.   	A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet (mellvédfal vagy személykorlát, homlokzati szerkezeti elem stb.) elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, illetve leesés ellen védelmet nyújtó rögzített záróelemekkel kell határolni.

1.6.   	A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával,

biztonságot nyújtó berendezésekkel ,állványokkal és védőeszközökkel (korlát, védőtető, védőháló stb.) kell biztosítani tani ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót az MSZ 1502 szerinti munkaövvel, illetve az MSZ 16677 szerinti biztonsági hevederzettel kell ellátni, és kötelét szilárd teherbíró szerkezethez kell kötni.

1. 7.   	Azokon az építési területeken, amelyek a viharos szél által veszélyes termelési területekké válnak, az ott végzett munka biztonságáról méretezett szerkezettel gondoskodni kell.

1.8.   	Az építési területen az idegenek belépését a várható veszélyek ellen biztonságot nyújtó elkerítéssel kell megakadályozni és az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal jelezni kell.

1.9.   	Építési feljárók (lejárók)

A feljárók szélességi mérete a következő legyen:

- egyirányú közlekedés esetén legalább                         0,60 m

- egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a

szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább     1,0  m

- kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén

a szállított anyag terjedelmétől függően, de legalább    I,5  m

A feljárók lejtése legfeljebb 40%-os lehet. A feljárókon a megcsúszást a padozaton legfeljebb

0,4 m-enként felerősített lécekkel vagy egyéb módon akadályozni kell.

A feljárók pihenőjét úgy kell kialakítani, hogy hosszúsága legalább 1,25 m, szélessége pedig

a feljáró szélességével azonos méretű legyen.

A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és elmozdulás mentesen kell

rögzíteni.

A közlekedésre  és anyagszállításra szolgáló  támaszokra  felfekvő járópallók alátámasztásait a várható igénybevételnek megfelel, de egymástól legfeljebb 2,0 m távolságban szabad elhelyezni.

1.10.   	Építési járópadozat

A járópallók alátámasztását szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani. A járópallóknak egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.

A zsaluzaton a betonszállítás céljára a várható igénybevételnek megfelelően alátámasztott járópallót kell készíteni.

Az állványpadozat szélességi mérete:

- falétra állványvakolás, tatarozás céljára legalább               . . . 0,5 m

- csőállvány vakolás, tatarozás céljára legalább                    . . . 0,6 m

- anyaglerakás, falazás céljára legalább                                 . . .1,0 m

- keretes fémállványok esetében legalább az adott típusú állványkeret

terítési szélessége

1.11.   	Építési átjáró

A hídszerűen kialakított személyi átjárók

- egyirányú közlekedés esetén legalább                                  0,60 m

- kétirányú közlekedés esetén pedig legalább                         1,0  m

szélesek legyenek.

Ha az átjáró szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van,  akkor az átjárót lábdeszkával

ellátott 1,0 m magas, kétsoros korláttal kell ellátni.

1.12.   	Építési lépcső

Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén Iegalább 0,6 m széles legyen. A lépcsőt

1,0 m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni.

A kivitelezés tartama alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás,

megcsúszás ellen biztosított Iépcsőt kell létesíteni, 5.0 m-nél nem nagyobb szintkülönbség

esetén lépcső helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is alkalmazható.

1.13.   	A 35,0 m magasságot meghaladó létesítményekhez - külön előírás hiányában - személyszállításra alkalmas felvonót kell üzemeltetni. A felvonó felszerelését úgy kell végrehajtani és az emelőmagasságot úgy kell növelni, hogy gyalogos közlekedésre 12,0 m-nél nagyobb szintkülönbség ne maradjon.

1.14.   A 35,0 m-nél magasabb létesítményeknél a földszint és a felső munkaszint között telefon- vagy  egyéb távközlő összeköttetést kell létesíteni.

1.15.   	Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezeti elemek csatlakozásáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés közben (pl. a munka megszakításakor) is biztonságos legyen.

Amennyiben meglévő teherhordó szerkezetek ideiglenes megbontása, pl. a szerkezet cseréje, megerősítése szükséges, ezen munkálatokat terv szerint kell végrehajtani.

1.16.   	Az építési munkák során az építési állványok kialakítása a vonatkozó szabványok szerint.

1.17.	Az elkészült állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás vagy viharos időjárás után minden alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit írásban rögzíteni kell. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után, megfelelő engedély alapján szabad.

Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állványnál állagának védelmét pót

merevítésekkel, kikötésekkel, csavarok utánhúzásával kell biztosítani.

Csak ezek végrehajtása után lehet az állványt újra használatba venni.

1.18.	A használatban levő állványok időszaki vizsgálata során  ellenőrizni kell az állvány anyagának állapotát (korhadás, esetleges sérülések stb.), továbbá a kapcsolatok teherbírását és merevségét (bilincsek, csavarok lazulása, egyenlőtlen süllyedés) is.

1.19.   	A villamos berendezések, szerelvények, vezetékek létesítése és biztonságtechnikája a vonatkozó szabványok szerint.

1.20.	A mesterfödém az épület tartószerkezeti része. Kivitelezése a szerkezet kész építés időszakában történik.

1.21.	A mesterfödém épületszerkezeti tervét minden esetben el kell készíteni, amely alaprajzban és metszetben ábrázolja a födémnek a megelőző szerkezetekkel való kapcsolatát, a kiváltásokat, a födémáttöréseket, a lépcsőcsatlakozásokat, a kéményeket, és a födémet terhelő épületszerkezeteket (pl.: válaszfalakat).

1.22.	Az előregyártott vasbeton födémgerendák elhelyezése előtt az előző szinten - a fogadószint alatt - a tartószerkezeti falaknak, pilléreknek, falazott boltöveknek, előregyártott áthidalók elhelyezésének fogadásra kész szilárdsági állapotban, terhelhetően készen kell lenni. Az elkészült szerkezeti falak, pillérek felső síkja vízszintesre, síkra legyen kiképezve.

1.23.	A csatlakozófelületeken 0,8-1,0 cm vastag kiegyenlítő habarcsréteg lehúzva készen legyen. A kiegyenlítő habarcsrétegre a födémszerkezet legyen kitűzve, illetve berajzolva.

1.24.	El kell készíteni a nyílások feletti áthidalók vasalását és fenékzsaluzását.

1.25.	A koszorú zsaluzóelem a hőhíd elkerülése érdekében csak kellő hőszigetelő képességű termék lehet.

1.26.	A béléstesteket vízszintes, szilárd területen máglyába rakva kell tárolni, legfeljebb öt rétegben, függőleges irányú üregekkel.

A máglyákat ledőlés ellen biztosítani kell a béléstestek kötésbe rakásával vagy lépcsősrakat képzésével.

Ha a béléstesteket rakodólapokra egységcsomagba rakják, akkor legfeljebb két rakodólapos egységcsomagot szabad egymásra rakni.

1.27.	A béléstesteket a dinamikus erőhatásoktól óvni kell, azokat dobálni, csúsztatni, rázkódtatni nem szabad.

1.28.	A  béléstestek  szállítására  oldalfalas  kocsi  alkalmazandó.

Az üregekkel függőlegesen, szorosan egymás mellé a kocsi hosszoldalával párhuzamosan kell a béléstesteket legfeljebb öt rétegben berakni.

A kocsi oldalfalának a rakománnyal való érintkezését szükség esetén köztes anyag alkalmazásával kell megakadályozni.

1.29.	Beton adalékszer alkalmazása esetén, az előregyártás és a helyszíni betonozás során is, csak a betonacélt nem károsító adalékanyagok használhatók.

1.30.	A betonacél szálakat kötegelve kell szállítani.

A kötegeket legalább 4 helyen, megfelelő szilárdságú huzallal vágy kötözőszalaggal át kell kötni.

1.31.	A tekercseket legalább 3 helyen, megfelelő szilárdságú huzallal vagy kötözőszalaggal át kell kötni. A tekercsek tömege legalább 900 kg, belső átmérője legalább 600 mm legyen. Ha 900 kg-nál kisebb tömegű tekercsek szállítására jön létre megállapodás, akkor a tekercseket elég legalább két helyen átkötni.

1.32.	Minden tekercsre, csévére vagy kötegre címkét kell erősíteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

- a gyártó neve vagy jele,

- az anyagminőség jele,

- a betonacél névleges átmérője,

- az adagszám,

- a nettó tömeg és

- az MSZ 339 azonosító jelzet.

1.33.	Színjellel csak a B 38.24 B és a B 60.50 S jelű betonacélokat kell megjelölni.

- a B 38.24 B jelű betonacél esetében fehér-rózsaszín-szürke,

- a B 60.50 S jelű betonacél esetében pedig kék-barna-narancs,

színnel kell végezni.

1.34.	Mesterfödém-gerendák a födém készítése során csak alátámasztásokkal képeznek tartószerkezeteket.

1.35.	Az építés közben szükséges alátámasztási megoldás meghatározása a méretezéshez tartozó fontos feladat. A gerenda tengelytávolság, az építés közbeni hasznos teher, a födémmagasság és a fesztávolság ismeretében az alátámasztások helyét, megbízás alapján a gyártó szintén meghatározza.

1.36.	A gerendák tárolását szilárd és vízszintes alapon, lécalátéteken kell megoldani. Egymásra legfeljebb 6 sor rakodható, az alátétlécet a sorok között a hegesztési csomópontra kell tenni.

1.37.	Födémgerenda elhelyezése esetén a székállást el kell készíteni, és a tengelytávolságot be kell rajzolni.

1.38.	Az elhelyezés előtt az elkészült szerkezetek méreteit, valamint az elhelyezésre kerülő szerkezetek méreteit egyezőség szempontjából ellenőrizni kell.

1.39.	Az általános szerkezeti dokumentációnak az állvány általános tervét (MSZ 1228/1), költségvetését, műszaki leírását és a statikai vizsgálat anyagát kell tartalmaznia.

Ezen kívül közölni kell a felhasználandó anyagok minőségét és megdolgozási módját is.

1.40.	Az állványok általános tervén az állványszerkezetet, az alapozással együtt olyan részletesen kell - alaprajzi, nézet- és metszetábrákkal - feltüntetni, hogy annak alapján az állványszerkezet és a szerkezeti elemek helyzete, méretei egyértelműen számíthatók, és a helyszíni lekötés (összeállítás) előkészíthető legyen.

Az általános tervben nemcsak a csomópontok térbeli távolsága, hanem a faelemek 	túlnyúlása is megadandó.

Az általános állványtervnél meg kell adni a merevítés, leeresztés, előírásait valamint az 	építési és bontási munka sorrendjét is.

1.41.	Az alapozás méreteit (leeresztőszerkezet, alátétpalló vagy gerenda, esetleg lerögzítés és alaptest) meg kell adni.

Az alaptesteket és a talajmechanikai adatokat az MSZ 15000 szerint kell megadni.

Talajmechanikai vizsgálatra csak olyan nagyterhelésű vagy gyenge talajon építendő állványoknál van szükség, melyek süllyedésekre érzékenyek és különleges teherelosztást igényelnek.

1.42.	Szükség esetén az állvány kivitelezési mérettűréseit is közölni kell.

Túlemelés szükségessége esetén a hálózatot túlemelt állapotban kell megadni.

1.43.	A felhasználásra kerülő anyagok minőségét feltűnően meg kell jelölni, valamint az anyagminőségeken kívül a megdolgozás és felületvédelem módját is közölni kell.

1.44.	Az állvány megengedett hasznos terhelését fel kell tüntetni, amennyiben az állvány állékonyságát leterheléssel kell biztosítani, akkor a teher nagyságát és helyét, valamint a lehorgonyzás módját is meg kell adni.

1.45.	A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma

A teljes szerkezeti dokumentáció az előzőkben felsoroltakon kívül a szerkezeti kialakítás részleteit - a részletes állványtervet - is tartalmazza. Ennek keretében meg kell határozni minden olyan adatot, amely az állvány megvalósításához, szereléséhez és bontásához szükséges. A részletes állványtervben nem kell felsorolni az általános tervben már szereplő csomóponti anyagokat.

Az általános állványtervben előírt merevítési, leeresztési. építési és bontási munkákhoz a részletes állványtervben rajzokat is kell közölni.

A csomópontok szerkezeti megoldását annyi metszettel és vetülettel kell feltüntetni, hogy a csomópont kialakítása és készítési módja is egyértelműen eldönthető legyen.

Meg kell adni a csomópontban felhasznált anyagok minőségét, az alkalmazott kapcsolóelemek (csavarok, állványkapcsok, szegek) darabszámát, méreteit, kiosztási adatait; nyomott fabetétek esetén azok rostirányát. Előírást kell közölni a beépítendő új és használt anyagok alkalmazására, valamint vízbe vagy talajba kerülő faanyagok esetén azok tartósításának módjára (olyan anyagot, mely a fa felületét elfedi, tehát a fahibákat is eltakarja, ilyen célra felhasználni nem szabad.

Fel kell tüntetni az állvány merevítési és leeresztő rendszerének (pl. a végleges létesítményhez való kikötésének) részletes megoldását, elhelyezésüket, kapcsolatukat a többi szerkezeti elemmel.

Az állvány tehermentesítésének és leeresztésének sorrendjét is meg kell adni, ha az az állvány vagy a szerkezet körülményeire befolyással lehet.

Meg kell adni az állvány építési és bontási technológiáját, beleértve az esetleg felhasználandó munkagépek ismertetését, valamint a túlemelések, a várható összenyomódások és süllyedések mértékét.

A dokumentációnak tartalmaznia kell a tűzbiztonsági berendezések elhelyezését, esetleges felerősítési részleteiket; hegesztés, illetve elektromos világítás szüksége esetén az ezekkel kapcsolatos tűzbiztonsági előírásokat.

Közölni kell a munkavédelmi berendezések`(korlátok; védőtetők, védőhálók) részleteit és felerősítésük módját, valamint tételes felsorolásban a betartandó biztonságtechnikai előírásokat.

1.46.	Előregyártott födémelemek elhelyezése előtt  készen kell lenni az előregyártott vasbeton födémgerendák elhelyezésének, a szükséges pallóterítésnek.

1.47.	A mesterfödém az összeállításának időszakában a végleges tartószerkezetre semmiféle erőt nem ad át.

1.48.	A gerendákat a vízszintesen elkészített és letisztított falra kézi erővel lehet beemelni, és széthordani. A gerendák közötti távolságot a gerendák végénél egy-egy sor béléstest behelyezésével lehet  biztosítani.

1.49.	A legalább 10 cm felfekvés körülményére ügyelni kell. A betonacél gerendarács felső övének is be kell nyúlnia a koszorúba.

1.50.	A további béléstestek elhelyezése előtt az alátámasztást kell elkészíteni. Az alátámasztó oszlopok szilárd teherhordásra megfelelő felület legyen. Feltöltés vagy fagyott talaj nem alkalmas. Az oszlopok teljes magasságban egy darabból legyenek és elmozdulás ellen ezeket biztosítani kell. Az előírt mértékű túlemelést be kell tartani.

2.	Munkaeszközök, felszerelések:

2.1.	Szerszámok:

-Kőművesserpenyő

-Kőműveskanál

-Kőműveskalapács

-Keretes fűrész

-Kézikalapács

-Drótkefe

-Harapófogó, 150 mm

-Kézi betonacélcsípő

-Csípőfogó

-Hajlítókulcsok

-Lapát

-Ácsszekerce

-Beállító és emelő vasrudak

-Kisgépek ( hegesztő, vágó, tömörítő,  stb. )

2.2.	Segédeszközök:

-Csuklósmérce vagy mérőszalag

-Jelölőkréta

-Ácsíron, zsírkréta, zsinór

-Feszítővas

-Huzalszeg

-Faék

-Függőón, zsinórral

-Drótkefe

-Veder

-Falazóléc

-Vízmérték

-Szintezőműszer állvánnyal ( TEODOLIT )

-A munkavégzéshez szükséges terv- és részletrajzok

2.3.	Felszerelések:

-Kötélhimba ( kétágú, négyágú )

-Könnyű szerelőlétra

-Kenderkötél

-Feszítővas

-Tehermentesítő dúcolás

-Kitámasztó dúcolás

-Előregyártott zsaluelem

-Betonszállító konténer

2.4.	Gépek:

-Az  épület paramétereinek megfelelő emelőgép (autódaru)

-Hegesztődinamó

-Betonkeverőgép  ( 75-150 l-es )

A gépekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítást- mely a Technológiai  		         	Előírás tartozékaként kezelendő- a használóknak ismerni kell, és be kell tartani.																2.5.	Védőeszközök:

Személyi védőeszközök:

-Mechanikai védőszemüveg

-Védőkesztyű

-Fejvédő sisak

-Biztonsági öv vagy hevederzet

-Esőköpeny vagy vízhatlan kabát

-Gumi vagy műanyag csizma

-Hegesztő védőpajzs szűrőbetéttel

-Bőr védőkesztyű

-Hegesztőkesztyű

-Bőr lábszárvédő

-Bőrkötény

-Hegesztőpajzs

-Védőbakancs

-Biztonsági öv kötéllel

Kollektív védőeszközök:

-Védőkorlát

-Védőtetö

-Védőháló

-Figyelmeztető, tiltó táblák

-Tűzoltókészülék

-Lángmentesített anyagú ponyva

-Mentőláda

A védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésüknek 	megfelelően 				használni és karbantartani. A munkát közvetlenül irányító vezető köteles  			a személyi és kollektív védőeszközök meglétét biztosítani és használatát 				ellenőrizni.

3.	Anyagok:

3.1.	Előregyártott betonelemek terv szerinti méretben és minőségben

Béléstestek- az MSZ 10798/2 számú szabvány szerinti EB 60/19 jelű üreges beton födémbéléstest, valamint az MB jelű üreges beton födémbéléstestek alkalmazhatók.

EB jelű födémbéléstestek:

A béléstesek elhelyezkedése a födém szélén

3.1.1.	 Név, jel, megnevezés, megjelölés:

-A termék neve: üreges beton födémbéléstest (a továbbiakban béléstest)

-A termék jele: EB 30/19, EB 60/19, illetve EB6O/24, amelyben az E a 				födémgerenda típusának jele, a B a béléstest anyagára utaló jel, az első 				szám a fódémgerendák tengelytávolsága, a második szám a béléstest 				magassága cm-ben.

-A födémbéléstest megnevezésének tartalmaznia kell

- a béléstest nevét;

- a béléstest jelét;

- a béléstest minőségi osztályát;

- e szabvány azonosító jelzetét,

-A tétel legalább 5 %-án maradandóan fel kell tüntetni:

- a gyártó nevét vagy jelét;

- a béléstest jelét;

- a béléstest minőségi osztályát az 									  MSZ  10798/1  szerint;

- a gyártás időpontját.

3.1.2.	Műszaki jellemzők:

-Tömeg: a mintában lévő béléstestek légszáraz állapotban mért tömegének 			névleges értéke:

EB 30/19     9,0 kg

EB 60/19   22,0 kg

EB 60/24   24,0 kg

3.1.3.	Minőségi követelmények:

-Felületi követelmények:

-A béléstesten nincsenek megengedve a következő 	hibák:

- a bordákon, lemezeken sem a teljes keresztmetszetükön 						átmenő, sem a béléstest hosszán végigmenő repedés;

- a felfekvő részek (fülek) repedése, csorbulása.

-A béléstesten az I. minőségi osztályban meg vannak engedve a 					következő hibák:

-10 mm átmérőnél nem nagyobb és legfeljebb 5 mm  						mélységű szétszórt légbuborékok;

- a teljes felület 5 %-át meg nem haladó mennyiségű,  						legfeljebb 5 mm mély fészkesség;

- csorbulások, melyek egyenként legfeljebb 7 mm mélyek és 					élenként az élhosszúság 25 %-ánál nem hosszabbak;

- legfeljebb 5 mm széles sorja.

A béléstestek betonra agresszív környezetben nem használhatók. A béléstestekre 		figyelembe vehető tűzállósági határérték:

- vakolat nélkül, 1,9 óra;

3.2.	Előregyártott vasbetongerenda terv szerinti méretben és minőségben:

3.2.1.	Betonacél- gerndarács-hegesztőroboton állítják elő. Az alsó övét melegen 			hengerelt bordás acélból, a felső övét  U keresztmetszetűre hajlított szalagacélból, 		az öveket összekötő diagonálokat pedig hidegen húzott, sima felületű betonacélból 		készítik.

3.2.2.	Betontalp-előregyártása során csak a gerendarács húzott övét veszi körül a beton. 		A betontalp szilárdsága az MSZ 4719 szerinti C20 betonszilárdsági osztály 			követelményeinek felel meg. A keresztmetszek névleges méreteitől az eltérés ( 5 		mm-t nem haladhatja meg.

Mesterfödém gerenda

3.3.	Áthidalók -kiváltók terv szerinti méretben és minőségben

3.4.	Kiegészítő szerkezeti alkotórészek:

3.4.1.	Keresztirányú vasalásként-minden födémváltozatnál - a gerendákra merőlegesen, 		folyóméterenként 4 db, legalább 5 mm átmérőjű, az MSZ 339 számú szabvány 			szerinti B.38.24 jelű sima betonacélt kell elhelyezni. A keresztirányú vasalás 			betonacéljai a koszorúba köthetők. A betonacélok a falak felett is folyamatosan 			áthaladnak.

Keresztirányú vasalás

3.4.2.	Keresztgerenda- abban az esetben készül, ha a falköz mérete meghaladja a 6 			métert. A födém középvonalában, vagy annak közelében kell kialakítani. A 			vasaláshoz az MSZ 339 ,szerinti B.60.50 jelű bordás betonacélt kell használni. A 		keresztgerendába kerülő mind a négy betonacél egyforma keresztmetszetű.			A betonacélok átmérője a mesterfödém gerenda húzott övében lévő betonacél 			átmérőjével legyen megegyező. A keresztgerenda teljes hosszában vasalt, és 			betonacéljai a koszorúba beköthetők.

A betonacélok keresztmetszeti mennyiségét lakóépületeknél 50%-kal mérsékelni 		lehet.

Keresztgerenda

3.4.3.	Bekötővasalások-a vasbetongerendák felfekvésénél az MSZ 15022 számú 			szabványban előírt 0,2 MH negatív nyomatéki teherbírást biztosítják. A bekötővas 		a födémmezőbe a falköz 1/6-ával nyúlik be. A vasaláshoz az MSZ 339 szerinti 			B.60.50 jelű bordás betonacélt kell használni.

3.4.4.	Koszorú-a födémvastagsággal megegyező méretűre kell készíteni. A koszorúba 4 		db,  8 mm átmérőjű, az MSZ 339 szerinti B 60.50 jelű bordás betonacélt kell 			használni.

A gerendákra merőleges koszorúknál a mesterfödém gerendák vasvégei 				kengyelként működnek, a gerendákkal párhuzamos koszorúkhoz az MSZ 15022 			szerinti kengyelezés is szükséges.

Koszorúvasalás

3.5.	Alátétek, ékek

3.6.	Mész, homok, víz

3.7.	Előírt minőségű cement, kavics:

A helyszíni betonozáshoz az MSZ 4719 számú szabvány szerinti legalább C16-16/K szilárdsági osztály körülményeit kielégítő transzportbetont, vagy helyszínen kevert betont alkalmaznak.

3.8.	Betonadalékszer:

A mesterfödém elemeinek előállítása és helyszíni betonozás során csak olyan adalékszert lehet alkalmazni, amelyek a betonacélt nem károsítják.

3.9.	Technológiailag szükséges alátámasztás:

A készítés során a vasbeton gerendák csak alátámasztásokkal együtt képeznek tartószerkezetet.

3.10.	Hegesztőpálcák

3.11.	Lécek, deszkák, dúcok

3.12.	Fa-, illetve acélék

3.13.	Hegesztőelektrodák

3.14.	A tervben előírt minőségű és átmérőjű (méretre vágott és alakra hajlított)  betonacél.

Az előregyártott szerkezetek acélbetéteit vasbeton szerkezet esetében az 	MSZ 15022/1-ben, feszített szerkezet esetében az MSZ 15022/2-ben előírt acélból kell tervezni.

Az acél határfeszültségeit és határnyúlását az MSZ 15022/1-2, az 	MSZ 15024/l.

3.14.1.  Felület

- A felhasználhatóságot nem veszélyeztető felületi hibák (benyomódások, 			  dudorok, hosszirányú karcok, pikkelyek, revefészkek stb.) nem 					  kifogásolhatók.

- A bordás, kör szelvényű betonacélokon méterenként legfeljebb 5 felületi 			  hibás hely van megengedve. Egy-egy hibás helyen a bordahiányos, illetve 			  hibás szakasz hossza ne haladja meg a 30 mm-t.

-A betonacélok felhasználhatóságát veszélyeztető hiba (keresztirányú 				  repedés, rétegesség, fogyási üreg  maradványa, rágyűrődés, átlapolás stb.) 			  nincs megengedve.

A B 60.50 jelű csavarbordás betonacél alakja és bordakiképzése feleljen meg az ábrának.

Az egyenes szálakban szállított betonacélon hosszborda jelenléte nem kifogásolható.

4.	Munkakörülmények, munkafeltételek:

A vonatkozó munka és balesetvédelmi szabályokat az építés során be kell tartani.

Ezen belül különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az emelés, elhelyezés és betonozás idején a munkavégzés alatti szinten személy ne tartózkodjon. A béléstesteket csak pallóról szabad elhelyezni. Az alátámasztások bontását középen kell elkezdeni.

4.1.	Munkaterület:

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre   			bocsátani:

4.1.1.	200 m2  területű födémszint, ennél kisebb födém esetében egy teljes 				födémszint, illetve az emelőgép mozgási területe.

A munka megkezdése előtt a munkát közvetlenül irányító vezető 	köteles a 			munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni, és az esetleges 			hiányosságokat megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat 				engedélyt, ha a biztonságos 	munkavégzés feltételei adottak.

A munkaterület átadását-átvételét írásban kell rögzíteni.

A munkavégzés feltételeit az elemek elhelyezésénél annak figyelembevételével 			kell meghatározni, hogy az elhelyezés kézi 	vagy gépi erővel történik-e. A kézzel 		történő beemelésnél és elhelyezésnél az elemek mozgatásához szükséges  			biztonságos állványzatot és elemszállítási útvonalat a tárolótól a beemelésig 			biztosítani kell. A géppel, daruval történő beemelésnél és elhelyezésnél a gép 			mozgásához, emelés közbeni rögzítéséhez - az emelés helyének és sorrendjének 			megfelelően - a feltételeket előre fel kell mérni és biztosítani kell.

Födémek, gerendák fogadására szabványosan megépített szerelőállványt 	kell 			biztosítani, amelyet a munka felelős vezetője köteles használatbavétel előtt 			jegyzőkönyvileg átvenni.

A beemelés idejére az épület veszélyes termelési területét körül kell zárni, 			pl. tetőkorláttal. Az emelés ideje alatt a közvetlen helyszínen  csak a technológiai 		folyamathoz szükséges személyek tartózkodhatnak.

4.1.2.	A szükséges betonacélok depóniahelyét 15 m-es körzeten belül kell kijelölni. A 			kész (szerelésre előkészített) szereléket legfeljebb 1,50 m 	magasságig szabad 			egymásra rakni.

4.1.3.	Helyszíni szerelés esetén a szerelésre kerülő szerkezettől függően hosszirányban 			4-8 m-es szakaszt kell folyamatosan rendelkezésre 	bocsátani.

4.2.	Egyéb feltételek:

4.2.1.	Munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg 	kell győződnie 		arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos 				munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek és a munkakörzeten belül 			álljanak rendelkezésre.

4.2.2.	Az elhelyezésre kerülő elemeket a daru hatósugarában kell tárolni úgy, hogy 			bennük káros feszültségek ne keletkezzenek és sérülést ne szenvedjenek.

4.2.3.	A munkaterületen csak a szereléshez szükséges anyagokat és szerszámokat 			szabad tárolni.

4.2.4.	A hegesztőkészülék csatlakozásához 20-25 m-ként szabványos  elektromos 			csatlakozóhelyet kell biztosítani. A kábeleket védeni kell a mechanikai 				sérülésektől. A hegesztő-berendezést és tartozékait az MVSZ-ben meghatározott 		időszakonként ellenőrizni kell.

4.2.5.	A szerelési munkát száraz kapcsolat esetén -10(C alatt nem szabad végezni. 			Fagyban a nedves kapcsolatok védelméről gondoskodni kell.

4.2.6.	Az emelési körzetben az emelés ideje alatt csak azok a dolgozók 	tartózkodhatnak, 		akik a daru kiszolgálásában közreműködnek.

4.2.7.	Elégtelen természetes világítás esetén a munkaterületen 50 lux erősségű, 				egyenletes, káprázatmentes megvilágítást kell biztosítani. 	A hegesztési munka 			megvilágítási igénye minimum 200 lux.

4.2.8.	Az elhelyezéshez (bedolgozáshoz) szükséges anyagokat folyamatosan, a 				sorrendnek megfelelő ütemezés szerint, a felhasználás sorrendjében kell az 			elhelyező brigád rendelkezésére bocsátani.

4.2.9.	A födém síkján tárolt és meghibásodott vasbeton elemek különtárolásához az 			elemek méretének megfelelően helyet kell 	biztosítani.

4.2.10.	Csak teljesen ép, sérülésmentes elemeket szabad beépíteni.

4.2.11.	Előszereléshez, (előgyártáshoz) szerelőasztalok vagy szerelőbakok a 				munkakörzeten belül álljanak rendelkezésre.

4.2.12.	A betonacél helyszíni szerelést csak akkor szabad megkezdeni, ha a szerelési 			munkaterülettől 5 m-es körzetben elektromos szabad vezeték nincs, vagy azt 			feszültségmentesítették.

4.2.13.	A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad.

4.2.14.	Ha a betonkeverő gép emelvényen (állványon ) áll, az ürítéshez  -külön előírás 			hiányában - csúszdát (surranót) kell építeni.

4.2.15.	A betonszállítás céljára kialakított padozat talicskaszállításnál legalább 	0,60 m, 		japáneres szállításnál legalább 1,5 m széles legyen, lehajlás ellen a vasszerelés 			fölött legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás.

4.2.16.	A kész vasszereléken járni nem szabad.

4.2.17.	Betonszivattyú csővezetékét csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, 			amelynek a teherbírását a csővezeték tömegének és dinamikus terhelésének 			figyelembevételével állapították meg.

4.2.18.	A csővezeték hirtelen nyomásváltozásakor bekövetkező esetleges fölcsapódását 			megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni.

4.2.19.	A beton bedolgozásánál a 3 m-nél nagyobb ejtési magasság esetén csúszdát kell 			alkalmazni, pilléreknél pedig 3 m-enként a beton betöltésére, 					bedolgozására   alkalmas nyílást kell hagyni. A csúszdát elmozdulás ellen  			megfelelően biztosítani kell.

4.3.	A dolgozók részére biztosítani kell:

- ivóvizet,

- szociális helyiségeket ( öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC )

- étkezésre alkalmas helyiséget,

- elsősegélynyújtó felszerelést, illetve az elsősegélynyújtás lehetőségét

- +4(C alatti napi középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, illetve 			melegedőhelyiségről, hideg elleni védőruházatról ( bélelt kabát, vagy mellény ) kell 	gondoskodni. Esős, csapadékos időjárási viszonyok esetén esőköpennyel vagy 		vízhatlan kabáttal és gumi- vagy műanyag csizmával kell ellátni.

- a vasszerelést végző dolgozók részére bőrvédő kenőcsöt kell adni.

5.	Munka leírása:

A mesterfödém készítése során elhelyezik az előregyártott vasbeton gerendákat és béléstesteket, beszerelik a gerendára merőleges keresztirányú vasalást, a bekötővasakat, valamint a koszorú hosszirányú betonacéljait, majd helyszíni betonozással válik monolittá, így "tárcsafödémet nyernek.

5.1.	A gerendák tárolása

A gerendákat szilárd és vízszintes alapon, lécalátéteken kell tárolni. Egymásra legfeljebb 6 sor rakodható, az alátétlécet a sorok között a hegesztési csomópontra kell tenni.

A gerendák tárolása

5.2.	Előregyártott födémgerenda elhelyezése

A mestergerendákat a vízszintesen elkészített és letisztított falra kézi erővel lehet  beemelni, és széthordani. A gerendák közötti távolságot a gerendák végénél egy-egy sor béléstest behelyezésével lehet biztosítani.

A legalább 10 cm felfekvés követelményére ügyelni kell. Az utolsó övi csomópontoknak a falsíktól legalább 5 cm-re a koszorúban kell lenniük. A betonacél gerendarács felső övének is be kell nyúlnia a koszorúba.

Az előregyártott szerkezetek elhelyezését végző dolgozók kötelesek fejvédő sisakot használni.

A gerendák elhelyezése

5.3.	Az alátámasztás elkészítése

A további béléstestek elhelyezése előtt az alátámasztást el kell készíteni. Az alátámasztó oszlopok alatt szilárd teherhordásra megfelelő felület legyen. Feltöltés vagy fagyott talaj nem alkalmas. Az oszlopok teljes magasságban egy darabból legyenek és elmozdulás ellen ezeket biztosítani kell.

Az előírt mértékű túlemelést be kell állítani.

A gerendák alátámasztása

5.4.	Födém béléselemek elhelyezése

A födémbéléselemek elhelyezése sarokelemekkel kezdődik. Az első elemet szerelőállványon kell fogadni, és a helyére vezetni, a többi elem fogadása már történhet az elhelyezett födémről, előzőleg azonban fel kell szerelni a korlátokat, hogy a munkatér biztonságos legyen. A födémbéléselemek elhelyezése előtt a gerendákat feszítővassal a függőleges tengelyüktől kissé el kell fordítani, hogy a födémelemeket felülről a két gerenda közé lehessen engedni.

A béléstesteket a gerendára merőleges sorokban kell elhelyezni úgy, hogy a gerendák egyoldalú terhelést ne kapjanak.

A gerendák elhelyezkedése a födémmezőben

5.5.	Betonacélok szerelése

A kereszirányú betonacélokat a béléstestek hornyába kell helyezni illetve felbetonos változatnál a felbetonba.

Amennyiben keresztgerenda is készül, úgy egy sor béléstest kihagyása és alsóoldali zsaluzás után kell a vasalást szerelni.

A következő művelet a bekötővasak elhelyezése.

A koszorú betonacélját a mestergerenda diagonáljai közé kell befűzni, a harmadikat és a negyediket a bekötővasakhoz kötni. A gerendák párhuzamos szakaszon a koszorú betonacéljait kengyelezni kell és a keresztvasakhoz is hozzá kell kötni.

5.6.	Építéshelyi betonozás

A födém helyszíni betonozásához az MSZ 4719 számú szabvány szerinti C16- K/16 betonszilárdsági osztályú betonra van szükség. A bordákat és a felbetont egy ütemben kell készíteni. A beton tömörítése követelmény.

A béléstest közötti bordák elkészítéséhez folyóméterenként 15 liter betonra van szükség.

A betont talicskával csak pallón lehet tolni. Az érkező transzportbetonnal nem szabad a födémet egy helyen túlterhelni, hanem a betont egyenletesen és nem magasról a födémre réengedve kell érkeztetni. A betonozást az egész födémterületen egy ütemben ajánlatos készíteni, ha munkahézag kialakítása szükséges, annak helyét a műszaki vezető határozza meg.

Friss betont az első napon esőtől, fagytól, erős napsugárzástól védeni kell. A beton felületét legalább az első héten nedvesen kell tartani.

Helyszíni betonozás

5.7.	Az alátámasztás elbontása

A beton kellő megszilárdulása után a tervező, vagy a felelős műszaki vezető által meghatározott nap múlva az alátámasztást részlegesen, vagy teljesen el lehet bontani. Általában ez az idő a betonozás utáni 21. nap.

5.8.	Munka- és balesetvédelem

A vonatkozó munka- és balesetvédelmi szabályokat az építés során be kell tartani.

Ezen belül különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az emelés, elhelyezés és betonozás alatti szinten személy ne tartózkodjon. A béléstesteket csak pallóról szabad elhelyezni. Az alátámasztások bontását középen kell elkezdeni.

6.	Létszám-meghatározás és munkamegosztás:

A dolgozói létszámot mindenkor a munka nagysága szerint kell meghatározni.

6.1.	Szakmunkás:

-kőműves

-ács

-betonacél szerelő

6.2.	Betanított munkás:

-kötöző

-betonozó

6.3.	Segédmunkás:

-anyagmozgatás

A munkacsoportnak nem tagja, de feltétlenül szükséges 1 fő emelőgép-kezelő. A kötözőnek, a darukezelőnek és a hegesztőnek érvényes vizsgabizonyítvánnyal és munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie.

Fiatalkorú dolgozók ezen a munkán magasban való munkavégzés miatt nem alkalmazhatók. A dolgozók a munkába állás előtt előzetes, a továbbiakban időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, amelynek gyakorisága:

- 40 éves korig 3 évenként

- 40-50 éves kor között 2 évenként,

- 50 év felett évenként.

Magasban történő munkavégzéskor a dolgozó köteles a munkát irányító vezetőjének jelenteni, ha egészségi állapotában kedvezőtlen változás áll be. ( Pl. szédülés, rosszullét vagy olyan gyógyszer szedése, amelynek hatása alatt magasban munkát végezni nem szabad.)

Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

7.	Minőségi követelmények:

7.1.	Hatósági előírások betartása:

A födém műszaki tervét csak erre jogosított személy készítheti és az előírások teljesítését illetően nyilatkoznia is kell.

Födémet csak hatóságilag engedélyezett terv alapján lehet építeni.

A házilagosan végezhető építési munkákról a 13/1978 ÉVM számú rendelet, valamint az ezt módosító 1/1978 ÉVM számú rendelet intézkedik, amely szerint a födémépítést csak felelős műszaki vezető irányíthatja. A födémet készítheti építőipari jogosultsággal rendelkező vállalkozó is.

7.2.	A födémet alkotó termékek minősége:

A födémet alkotó termékek gyártói az eladáskor a 63/1985. XII.28.MT számú rendelet szerint a minőséget írásban tanúsítják.

Csak ép, sérülésmentes elemeket szabad beépíteni.

7.3.	Az építési folyamat közbeni minőségellenőrzés:

A födém építésének megkezdésekor az előző épületszerkezetek terv szerinti alakhűségéről és minőségéről meg kell győződni.

A mesterfödém gerendák és a béléstestek elhelyezése valamint az összes betonacél beszerelése után építés közbeni ellenőrzéssel meg kell állapítani a tervvel való egyezőséget. Ellenőrizni kell az alátámasztások megfelelőségét.

Ezután kezdődhet a betonozás.

A friss betonból - az előírások szerint - mintát kell venni, és ezek vizsgálatát később el kell végezni, az eredményeket az építési naplóban rögzíteni.

7.3.1.	 Vizsgálat, minősítés:

-A vizsgálat terjedelme: a vizsgálatokat tételenként kell végezni. A tétel 				egy öntési adagból származó, azonos jelű és méretű betonacélból álljon.

-Az alak, a méretek, a tömeg és a felület vizsgálata:

-A betonacél alakját, méretét, tömegét és felületét tetszés 						szerinti számú terméken lehet vizsgálni.

-A betonacél szelvényének alakját és méreteit megfelelő 						pontosságú mérőeszközzel kell mérni.

-Az egyenes szálakban szállított betonacél hosszúságát 						legalább 1 mm-es pontossággal kell mérni.

-A szálakban szállított betonacélok 1 m-re vonatkozó 						egyenességét 1 m hosszúságú mérőléccel. a teljes hossz 						egyenességét a szál két vége közé kifeszített huzal 							segítségével, legalább 1 mm-es pontossággal kell mérni.

-A bordás, kör szelvényű betonacélok egységnyi tömegét 						legalább 500 mm hosszúságú szálon. 0.2%-os pontossággal 					kell meghatározni.

-A betonacél felületét szabad szemmel - vitás esetben 						részletesebb vizsgálattal - kell ellenőrizni.

-A szilárdsági és a technológiai tulajdonságok vizsgálata:

-Próbavétel

A szilárdsági vizsgálatokhoz a tételt alkotó tekercsek vagy 					kötegek 5%-át, a hajlítóvizsgálathoz 10 tonnánként l, de 						mindkét esetben legalább 5 tekercset vagy köteget kell 						tetszés szerint kiválasztani.

A vizsgálatra kiválasztott tekercsek vagy szálak végéből egy 					próbadarabot kell kivágni. A próbadarab deformálódott 						szakaszt ne tartalmazzon.

A kivágott próbadarabokat a tekerccsel vagy a köteggel való 					azonosításra alkalmas módon meg kell jelölni.

-Szakítóvizsgálat

A betonacél szakítóvizsgálatát az MSZ 105/1 előírásai 						szerint kell végezni a következő kiegészítések 							figyelembevételével.

A próbatest felülete 22 mm átmérőig nyers (hengerelt), 25 					mm és ennél nagyobb névleges átmérőjű betonacélok 						esetében a szakítógép teljesítményétől függően nyers 						(hengerelt) vagy 20 mm-re forgácsolt átmérőjű legyen.                                                ·				            Döntővizsgálatokhoz nyers felületű próbatestet kell 						alkalmazni.

A bordás, kör szelvényű betonacél folyáshatárának 						meghatározásakor a mérési hossz legalább 10 keresztbordát 					tartalmazzon.

A tekercselt betonacélokból kivett és egyengetett, valamint a 					hidegen egyengetett betonacélokból kivett próbatesteket 						öregített állapotban kell vizsgálni. A vizsgálatokhoz a 						próbatesteket 100 oC-on 1 órán keresztül kell hőn tartani.

A szakítószilárdságot és a folyáshatárt - lemunkálatlan 						próbatestek esetében - a névleges keresztmetszet alapján kell 					kiszámítani.

-Hajlítóvizsgálat

A hajlítóvizsgálatot az MSZ 5702 előírásai szerint kell 						végezni.

-A vegyi összetétel vizsgálata

A betonacél vegyi összetételét vagy öntéskor üstönként egy 					vagy tételenként egy betonacélból vett mintán kell 							meghatározni.

-Minősítés

Azokat a vizsgálatokat, amelyek eredménye nem megfelelő, a tételből 				újonnan kivett, kétszeres mennyiségű termékből származó próbatesten meg 			lehet ismételni.

Ha valamennyi megismételt vizsgálat eredménye megfelelő, akkor a tétel - 			első vizsgálatkor elégtelen eredményű termék kivételével - megfelelő.

A födém készítés folyamatáról naplót kell vezetni.

8.	Veszélyes és ártalmas termelési tényezők:

Fizikai hatású tényezők:

8.1.	Leesés, lezuhanás veszélye: ( magasban, állványon való munkavégzés miatt)

Védelem módja:- szakszerűen megépített védőkorlátok,

- szakszerűen megépített szerelőállványok,

- biztosági öv használata.

8.2.	Test sérülés veszélye (tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett 			munkánál)

Védelem módja:-védőövezet meghatározása, veszélyeztetett terület elhatárolása

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése

-munkahelyi rend és tisztaság

-egyéni  védőeszközök használata.

8.3.	Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye (elektromos kéziszerszámok 				használatakor)

Védelem módja:- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

- gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad 					     használni.

8.4.	Elcsúszás, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben)

Védelem módja:-munkahelyi rend és tisztaság

- akadály- és csúszásmentes munkaterület

- fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-járófelületek akadálymentes kialakítása.

8.5.	Kézsérülés veszélye:

Védelem módja:- védőkesztyű használata.

8.6.	Áramütés veszélye (elektromos gépek használatakor)

Védelem módja:- gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad       					     használni

-szabványos csatlakozóhelyek és kábelek alkalmazása

-érintésvédelmi szabványok betartása

- kábelek mechanikai sérülés elleni védelme.

8.7.	Időjárási ártalmak veszélye (szabadban végzett munka esetén)

Védelem módja:-előírt védőruházat viselése

-melegedőhelyiség biztosítása.

A munka befejeztével a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek 	érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható 	helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.

9.    	Irodalomjegyzék:

9.1.	Dr. Széll László- Építéstechnológia I.

- Tankönyvkiadó, Budapest	          			1975

9.2.	LEIER- Mesterfödém	alkalmazástechnikai útmutató

- Leier-BCM Kft.					1997

9.3.	LEIER- Mesterfödém

- Építésügyi Tájékoztatási Központ 			1995. május

9.4.	BVM kézikönyv

- Budapest			          			1995

9.5.	Pálvölgyi Ervin- MUNKAVÉDELEM- Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai 	követelményei, MSZ-04 904-83

- Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium  	1983. dec. 1.

9.6.	ÉGSZI- Építőipari termelőfolyamatok technológiai előírásai - Egy. szerkezetek szerelése és 	panelszerelési munkák

- Építésügyi Tájékoztatási Központ  			 1987

9.7.	ÉGSZI- (pítőipari termelőfolyamatok technológiai előírásai-Zsaluzási, betonacél-szerelési 	és betonozási munkák

- Építésügyi Tájékoztatási Központ  			 1987

9.8.	MSZ-04.900-1989 - MUNKAVÉDELEM- Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 	követelményei

- (pítésügyi (gazati Szabvány           		1990. május 1.

9.9.	MSZ 595/3-86 - ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME - Épületszerkezetek tűzállósági 		követelményei

- Országos szabvány			 		1987. július 1.

9.10.	MSZ 339-87 -  MELEGEN HENGERELT BETONACÉL

- Országos szabvány			 		1988. július 1.

9.11.	MSZ 15022/4-86 - ÉPÍTMÉNYEK TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERŐTANI 		TERVEZÉSE

- Országos szabvány					 1986. július 1.

9.12.	MSZ 10798/2-1989 - ÜREGES BETON FÖDÉMBÉLÉSTESTEK -EB jelű 			födémbéléstestek

- Országos szabvány					1990. április 1.

9.13.	MSZ 13010/1-79 - ÉPÍTÉSI ÁLLVÁNYOK -  Általános előírások

- Országos szabvány					1980. április 1.