TECHNOLÓGIAI TANULMÁNY

MESTERFÖDÉM ZSALUZÁSA ÉS IDEIGLENES

ALÁTÁMASZTÁSA

- 1 -

Alkalmazási terület

A mesterfödém lakó-, kereskedelmi-, egészségügyi-, oktatási-, és üzemi épületekben alkalmazható. Új építési és felújítási feladatoknál egyaránt eredményesen használható.

Pince feletti, emeletek közötti és tetőfödémek céljára alkalmas. Erkély- és loggia kinyúló mesterfödém gerendákkal és a műszaki terv szerinti vasalással egyszerűen oldható meg.

A kiváltók a födém alatt, avagy akár a födém vastagságában rejtetten készíthető el.

Alkalmazási előnyökkel rendelkezik továbbá:

- födémnyílások kialakítása,

- lépcsőcsatlakoztatás,

- a födémbe vezetendő csövek számára üregkiképzés szempontjából is.

A mesterfödém elsősorban nyugvó terhek viselésére szolgál. Nem nyugvó terhek viselésére szolgál. Nem nyugvó tehernek számítanak a gépek, a daruk, a közlekedési eszközök súlyterheli, illetve ezek keréknyomásai, amennyiben a 7,5 kN értéket meghaladják.

Agresszív gázokkal, folyadékokkal érintkező szerkezetek esetén a gyártó írásos véleménye szükséges.

- 2 -

1. Megelőző szerkezetek, munkák készültségi foka,

műszaki állapota

A munka megkezdése előtt, a zsaluzandó szerkezet alapjának terhelhető, szilárd állapoban lévőnek, az alapok melletti földvisszatöltésnek tömörítve, készen kell lennie.

Emeleti szinten a zsaluzandó szerkezet alatt födémnek verhelhető, szilárd állapotban kell lennie.

A zsaluzandó felület felső síkjának eltérése a tervezett szinttől a + 1 cm-t nem haladhatja meg.

A zsaluzási munkák megkezdése előtt még az alábbiakban is készen kell lenniük:

- 	a lezsaluzásra kerülő födém alatti talajszint simára egyengetett föld felületének kellően 	tömörítve kell lennie,

-	a bezsaluzandó födém alatti födémnek kezelhetőnek kell lennie,

-	a felmenő falaknak a koszorú, illetve a födém alsó síkjáig felfalazottnak kell lennie,

-	amennyiben a födém nem monolit szerkezetű, az előregyártott tartószerkezetnek a terv 	szerinti magasságban kell lennie, a talpak síkja pedig vízszintben elhelyezve legyen,

-	a pillérek, koszorúk, vagy a koszorúkkal egybeépített szerkezetek zsaluzása kész legyen, a 	falra vízszintvonallal jelölve kell lennie.

A felmenő felek vízszintes hullámossága 3 m szakaszon a + 0,5 cm-t nem haladhatja meg.

Hatósági előírások betartása

A födém műszaki tervét csak erre jogosított személy készítheti és az előírások teljesítését illetően nyilatkznia is kell. Födémet csak hatóságilag engedélyezett terv alapján lehet építeni.

A  házilagosan végezhető építési munkákról a 13/1987. ÉVM számú rendelet, valamint az ezt módosító 1/1978. ÉVM számú rendelet intézkedik, amely szerint a födémépítést csak felelős műszaki vezető irányíthatja. A födémet készítheti építőipari jogosultsággal rendelkező vállalkozó is.

- 3 -

A födémet alkotó termékek minősége

A födémet alkotó termékek gyártói az eladáskor a 47/1968. (XII.18.) számú kormány rendelet és az ezt módosító 63/1985. (XII.28.) számú MT rendelet szerint a minőséget tanúsítják.

A kereskedőnek a minőségtanusítást is közvetíteni kell.

Az építési folyamat közeni minőségellenőrzés

A födém építésének megkezdésekor az előző épületszerkezetek terv szerinti alakhűségéről és minőségéről meg kell győződni.

A mesterfödém gerendák és a béléstestek elhelyezése valamint az összes betonacél beszerelése után építés közbeni ellenőrzéssel meg kell állapítani a tervvel való egyezőséget. Ellenőrizni kell az alátámasztások megfelelőségét.

A friss betonról - az előírások szerint - mintát kell venni, és ezek vizsgálatát később el kell végezni, az eredményeket az építési naplóban rögzíteni. A födémkészítés folyamatáról naplót kell vezetni.

2. Munkaeszközök, felszerelések

Szerszámok:

- ácsszekerce,

- ácsvéső,

- keretes fűrész,

- csillagkulcsok (a tervezett méretű anker csarokhoz),

- racsnis kulcs (a szükséges méretű betétekkel),

- harapófogó,

- feszítővas,

- szeghúzó vas,

- kalapács,

- olajozó ecset,

- 4 -

Segédeszközök:

- vasderékszög,

- csapózsínór,

- függőón zsínórral,

- talpas vízmérték,

- csuklósmérce,

- egyenes léc,

- ácsiron,

- ácskapocs,

- fűrészreszelő,

- fűrészfog hajtogató,

- jelölő kréta,

- seprű

Felszerelések:

- szegtáska övvel,

- festék láda,

- ácsbak,

- állványbak,

- támasztólétra,

- egyéb állványzat (szükség szerint)

Gépek:

- kézi villamos körfűrész,

- villamos, kézi fúrógép,

- formaleválasztó, szóró berendezés,

- daru (szükség szerint).

A gépek használata során a Technológiai Előírás részét képező kezelési és karbantartási utasításokban foglaltakat be kell tartani.

- 5 -

Védőeszközök:

Személyi:

- védőkesztyű,

- mechanikai védőszemüveg,

- peremes védősisak,

- kéztisztító szer,

- bőr válvédő,

- acél orrmerevítős bakancs,

- védőöv és biztosító kötél,

- zuhanásgátló berendezés

Kollektív:

- védőtető,

- védőkorlát,

- terelőkorlát, tartóoszlopokkal,

- figyelmeztető táblák,

- biztonsági világítás (vörös lámpa),

- kézi tűzoltókészülék.

A munkát közvetlenül irányító felelős vezető köteles a védőeszközöket és felszereléseket biztosítani, azok meglétét, állapotát és használatát ellenőrizni. A védőeszközöket a dolgozók kötelesek a rendeltetésnek megfelelően használni és rendszeresen karbantartani.

3. Anyagok

A zsaluzati rendszer készülhet acélból, ritkábban fából vagy ez utóbbi tartósabb szerkezeti anyaggal történő kombinációjával (fémkeret, élvédelem, ragasztott rétegelt lemez, telített faanyag). A zsaluzatok lényegében előregyártott elemek. Az elemmérektből a gyártók a minőséget, a terhelhetőséget, a ragasztóeszközöket és a rögzítési módokat is megadják.

- 6 -

A zsaluzatok fő elemei a fal-, illetve asztalzsaluk, melyekkel a vízszintes térelhatárolás, valamint teherhordó szerkezetek bezsaluzhatók. A további kiegészítő (rögzítő, merevítő, kitámasztó) elemek szintén katalogizáltak.

A zsaluzás minden esetben csak zsaluzási terv alapján készíthető, melyben a táblákon kívül részletesen meg kell adni az átlós és vízszintes merevítők, valamint a ferde kitámasztók típusát, beépítésének módját is.

Az anyagok általában:

- zsalutáblák és kiegészítő elemek (gyártmányismertető és terv szerint),

- formaleválasztó anyag (szórható),

- kenőolaj,

- porfesték.

A mesterfödém alkotórészei

Az előregyártott vasbeton gerenda

A mesterfödémnél alkalmazott vasbeton gerendát betonacél gerendarácsból gyártják, amely minőségileg megfelel az ÖNORM B 3360 számú osztrák szabvány előírásainak. Magyarországi alkalmazását az ÉMI A-716/1992. számú Építőipari Alkalmassági Bizonyítványa teszi lehetővé.

A betonacél gerendarácsot hegesztőroboton állítják elő, az alsó övét hidegen húzott bordás acélból, a felső övét egy "U" keresztmetszetűre hajlított szalagacélból, az alsó és felső öv acéljait összekötő diagonálok anyaga hidegen húzott sima felületű betonacél.

A húzott öv betonacéljai a gerenda teljes hosszában végighaladnak. A gerenda alsó öve ugyancsak végighaladó pótvasalással kiegészíthető, ehhez az MSZ 339 számú szabvány szerinti B60,40 hengerelt bordás betonacélt alkalmazzák.

Az előregyártás során csak a gerendarács húzott övének betoncéljait veszi körül a beton, a gerenda betontalpa ezáltal alakul ki.

A betontalp szilárdsága az MSZ 4719 számú szabvány szerinti C20 betonszilárdsági osztály követelményeinek felel meg. A betontalp névleges méreteitől az eltérés 4 % lehet, azt a korlátozást figyelembe véve, hogy az eltérés a + 5 mm értéket nem haladja meg.

- 7 -

Béléstestek

Az MSZ 10798/2 számú szabvány szerinti EB 60-19 jelű üreges beton födémbéléstest, valamint a Leier-BCM Kft MF-1 műszaki feltétel szerinti mB jelű üreges beton födémbéléstestek (MSZ 10798/5-1989 számú BB2-10.07 jelű teherhordó béléstest) alkalmazhatók.

Keresztirányú vasalás

Keresztirányú vasalásként - minden födémváltozatnál - a gerendákra merőlegesen, folyóméterenként 4 db, legalább 5 mm átmérőjű, az MSZ 339 számú szabvány szerinti B. 38.24 jelű sima betonacélt helyeznek el. A keresztirányú vasalás betonacéljai a koszorúba bekötnek. A betonacélok a felek felett is folyamatosan áthaladnak.

Keresztgerenda

Keresztgerenda abban az esetben készül, amennyiben a falköz mérete meghaladja a 6 métert. A födém középvonalában, vagy annak közelében helyezkedik el. A vasaláshoz az MSZ 339 számú szabvány szerinti B60.40 jelű bordás betonacélt használják. A keresztgerendában elhelyezett mind a négy betonacél egyforma keresztmetszetű.

A betonacélok átméróje a mesterfödém gerenda húzott övében lévő betonacél átmérőjével megegyező méretű. A keresztgerenda teljes hosszában vasalt, és betonacéljai a koszorúba is bekötnek.

A betonacélok keresztmetszeti mennyiségét lakóépületeknél 50 %-al mérsékelni lehet.

Bekötővasalás

A vasbetongerendák felfekvésénél az MSZ 15022 számú szabványban előírt 0,2 MH negativ nyomatéki teherbírást bekötő betonacélokkal biztosítják. A bekötővas a födémmezőbe a falköz 1/-ável nyúlik be. A vasaláshoz az MSZ 339 számú szabvány szerinti B60.40 jelű bordás betonacélt használják. A bekötővas felülete a födémmező vasalásának 1/5-e.

- 8 -

Koszorú

A födémvastagsággal megegyező méretű koszorút készítenek. A koszorúba 4 db, 8 mm átmérőjű az MSZ 339 számú szabvány szerinti B60.40 jelű bordás betonacélt szerelnek.

A gerendákra merőleges koszorúknál a mesterfödém gerendái kengyelként működnek,  a gerendákkal párhuzamos koszorúszakaszokon az MSZ 15022 számú szabvány szerint kengyelt is készítenek.

Koszorú zsaluzóelem

A hőhíd elkerülése érdekében csak kellő hőszigetelő képességű termék lehet.

Helyszíni beton

A helyszíni betonozáshoz az MSZ 4719 számú szabvány szerinti legalább C16-16/K szilárdsági osztály követelményeit kielégítő transzportbetont, vagy helyszínen kevert betont alkalmaznak.

Beton adalékszer

A mesterfödém elemeinek előállítása és helyszíni betonozás során csak olyan adalékszert lehet alkalmazni, amelyek a betonacélt nem károsítják.

4. Munkakörülmények, munkafeltételek

A munkavégzés folyamatossága érdekében a következőket kell rendelkezésre bocsátani:

Munkaterület:

-	az összeszerelési munka megkezdése előtt a munkapadnak, zsínórpadnak készen kell lennie,

-	a zsaluzati elemek előkészítésénél minimum egy szerkezet teljes zsaluzásához szükséges 	egyenes felületű, csúszás- és botlásmentes, legalább 6x4 méter méretű területet kel 	biztosítani, melyhez 3 m széles közlekedő útvonal is tartozzon,

-	az elkészített zsaluzati elemek tárolására legalább 6c4 m méretű terület kell, melyhez 3 m 	széles mozgási útvonal tartozzon,

-	a foglalkoztatott létszám figyelembevételével legalább egy szerkezet elkészítéséhez 	szükséges zsaluzóanyag helyszínen történő biztosítása szükséges,

- 9 -

-	a zsaluzóanyagot méret és fajta szerint külön-külön tárolva (a munkapadtól, zsínórpadtól) 	10 m körzeten belül legyenek,

-	az anyagdepóniák között 1 m széles közlekedési utat kell hagyni,

-	az elektromos gépek üzemeltetéséhez szabványosan kiépített áramviteli lehetőség 	biztosítása szükséges.

Egyéb feltételek:

-	a zsaluzati elemek terv szerinti leszabásához, összeállításához, munkapadot, 2 db ácsbakot, 	valamint 2 db fűrészelő bakot kell biztosítani,

-	a munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy 	a szerszámok, gépek, segédeszközök, felszerelések a biztonságos munkavégzésre 	alkalmasak-e,

-	a zsaluzati elemek szereléséhez, előkészítéséhez szükséges anyagokat folyamatosan 	biztosítani kell,

-	a zsínórpad és munkapadok mellett, valamint a közlekedő utakon idegen anyagot, vagy 	egyéb eszközöket még átmenetileg sem szabad tárolni,

-	ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, mesterséges világításról kell gondoskodni, 	melynek értéke legalább 100 lux legyen,

-	a munkaterületet rendben, tisztán kell tartani,

-	a zsaluzatba beépítendő egyéb (pl. gépészeti stb.) szerevlényeknek a helyszínen kell 	rendelkezésre állniuk,

-	a munkaörzetben a zsaluzással (zsaluzat bontással) egyidőben más természetű munka nem 	végezhető,

-	a munkaörzetben a zsaluzás (bontás) ideje alatt az azt végzőkön kívül más személy nem 	tartózkodhat.

A daruval történő munkavégzéskor irányító személyt kell beállítani és ezt a munkatársakkal közölni kell. Az irányító személyt a munkavezetőnek külön ki kell oktatnia és ezt a munkavédelmi naplóban rögzítenie kell. Abban az esetben, amikor a darukezelő kilátása akadályba ütközik, a daruzás csak URH készülékek használata esetén történhet (vakemelés).

- 10 -

A nagytáblás zsaluelemek emelésekor kísérőkötél alkalmazása kötelező. Az emelést 36 km/h feletti szélsebességnél be kell fejezni! Viharos időben nagytáblás zsaluzási munka nem végezhető.

A kötözést csak kötöző vizsgával és érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti. Amennyiben szükséges, a védőöv használata kötelező! A védőöv használatát (szükségességét) és módját a művezető határozza meg. Mindezt munkavédelmi oktatáson kell ismertetnie és a munkavédelmi naplóban rögzítenie.

A dolgozók részére biztosítani kell:

-	ivóvízet,

-	szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC),

-	étkezésre alkalmas helyiséget,

-	elsősegélynyújtó felszerelést,

-	+ 4 C o alatti napi középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, melegedőhelyiségről, 	illetve hideg ellen védő ruházatról kell gondoskodni,

A munka megkezdése előtt a munkát irányító felelős vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei megvannak.

A munkaterület átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

5. A munka leírása

A nagytáblás zsaluzatokkal monolit, vagy vegyes szerkezetek zsaluzása végezhető. A szerkezetek általában függőleges és vízszintes zsaluzásra alkalmasak.

Első ütemben készülnek a függőleges, második ütemben a vízszintes térelhatároló vagy helyiségválasztó szerkezetek. Vízszintes zsaluzásra szolgál az asztal-zsalu, a függőleges pedig a falzsalu.

- 11 -

5.1. Asztal zsaluzás

A munkák ütemezése:

a/	Zsaluhéj felszerelése a kereszttartóra a zsínórpadon.

b/	Az összeszerelt zsaluhéj felemelése szerelőbakra.

c/	Keresztállványok felszerelése kereszttartókra.

d/	Vízszintes-, ill. ferde hosszmerevítők beépítése.

e/	Görgők felszerelése.

Az átlós (ferde) és a vízszintes merevítők elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a megfelelő merevítő vég a megfelelő csomóponthoz kapcsolódjon és az átlós merevítők iránya a keresztállványokon felváltva ellentétes legyen.

Födémszélnél lévő asztalokat 60 cm széles közlekedőrésszel, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. A keresztállványok fektetve szerelendők. A hosszirányú merevítők szereléséhez a keresztállványokat fel kell állítani. Megkülönböztetett figyelemmel kell végezni az asztal beemelését és a födém alól való kiemelést, melynek műveletét a tervezőnek a nagytáblás zsaluzat fejtájától függően "Műveleti Utasítás"-ban kell megadnia. Az emelésnél, elhelyezésnél a kísérő (irányító) kötél használata kötelező! Az emelést 20 km/h vagy ennél nagyobb sebességnél be kell szüntetni.

5.2. Falzsaluzás

A falzsaluzatok tartószerkezetetét függőlegesen elhelyezett tartók képezik. A tartó oldalirányú megtámasztását (tároláskor az állékonyságát) és függőbe állítását állító konzol biztosítja. A pontosan szemben elhelyezett tartókat két ponton átmeneő ankercsavarral kötik össze. A falvastagságot az ankercsavarba húzott távtartó cső biztosítja, mely a betonban marad. A tartó hosszát meghaladó magassági igény esetén a tartókat növelni lehet tartóoldattal, záróléccel, ill. a tartók átfedésével. A zsalutáblákat szerelő sablon segítségével kell elkészíteni (előkészítés).

- 12 -

A szerelés menete:

a/	A tartók sablonba fektetése léccel felfelé.

b/	Az összecsavarozott övtartók betoldása és beékelése.

c/	A padlóknak a tartókra való szegezése.

d/	A zsaluhéj felszegezése.

A felzsaluzatokhoz - a beépítés helyszínén - a betonozás biztosítására a tartókhoz kapcsolható járókonzokok beépítésével munkaállványt kell kialakítani. A járókonzol korlátoszloppal van ellátva, amelyre kétsoros korlát, valamint lábdeszka helyezendő el.

5.3 Zsaluzatok bontása (kizsaluzás)

A falzsaluzat kibontását az ankeranyák meglazításával és eltávolításával kell kezdeni, majd az ankerszárakat ki kell ütni. Ennél a műveletnél ügyelni kell arra, hogy a csavarok kiütésekor a zsaluzat tulsó oldalán álló személyeket az esetleg kirepülő csavar ne veszélyeztesse. A zsalutáblák daruval történő kiemelése csak akkor kedzhető meg, ha minden ankerszár eltávolításra került.

A táblák daruval való mozgatását legfeljebb 36 km/h szélsebességgel szabad végezni. A zsaluzat bontását az építés fordított sorrendjében kell végezni. A műszaki tervben, a "Műveleti Utasítás"-ban foglaltakat szigoruan be kell tartani.

A mesterfödém építése

A gerendák tárolása

A gerendákat szilárd és vízszintes alapon, lécalátéteken kell tárolni. Egymásra legfeljebb 10 sor rakodható, az alátétlécet a sorok között a hegesztési csomópontra kell tenni.

- 13 -

A gerendák elhelyezése

A gerendákat a vízszintesen elkészített és letisztított falra kézi erővel lehet beemelni és széthordani. A gerendák közötti távolságot a gerendák végénél egy-egy sor béléstest behelyezésével lehet biztosítani. A gerendákat az egyenletes felfekvés biztosításra érdekében 1 cm habarcságyazatba kell elhelyezni. A legalább 10 cm felfekvés követelményére ügyelni kell. Az utolsó övi hegesztési csomópontoknak a falsíktól legalább 5 cm-re a koszorúban kell lenniük. A betonacél gerendarács felső övének is be kell nyúlnia a koszorúba.

Az alátámasztás elkészítése

A további béléstestek elhelyezése előtt az alátámasztást kell elkészíteni. Az alátámasztó oszlopok alatt szilárd teherhordásra megfelelő felület legyen. Feltöltés vagy fagyott talaj nem alkalmas. Az oszlopok teljes magasságában egy darabból legyenek és elmozdulás ellen ezeket biztosítani kell.

Béléstestek elhelyezése

A további béléstesteket a gerendára merőleges sorokban kell elhelyezni úgy, hogy a gerendák egyoldalú terhelést ne kapjanak.

Betonacélok szerelése

A keresztirányú betonacélokat a béléstestek hornyába kell helyezni, illetve felbetonos változatnál a felbetonba. Amennyiben keresztgerenda is készül, úgy egy sor béléstest kihagyása és alsóoldali zsaluzás után kell a vasalást szerelni. A következő művelet a bekötővasak elhelyezése. A koszorú betonacélját a mestergerenda diagonáljai közé kell befűzni, a harmadikat és a negyediket a bekötővasakhoz kötni. A gerendákkal párhuzamos szakaszon a koszorú betonacéljait kengyelezni kell és a keresztvasakhoz is hozzá kell kötni.

- 14 -

Építéshelyi betonozás

A födém helyszíni betonozásához az MSZ 4719 számú szabvány szerinti C 16-16/K betonszilárdási osztályú betonra van szükség. A bordákat és a felbetont egy ütemben kell készíteni. A beton tömörítése követelmény.

A béléstest közötti bordák elkészítéséhez folyóméterenként 15 liter betonra van szükség.

A betont talicskával csak pallón lehet tolni. Az érkező transzportbetonnal nem szabad a födémet egy helyen túlterhelni, hanem a betont egyenletesen és nem magasról a födémre ráengedve kell érkeztetni. A betonozást az egész födémterületen egy ütemben ajánlatos készíteni, ha munkahézag kialakítása szükséges, annak helyét a műszaki vezető határozza meg.

Friss betont az első napon esőtől, fagytól, erős napsugárzástól védeni kell.

A beton felületét legalább az első héten nedvesen kell tartani.

Az alátámasztás elbontása

A beton kellő megszilárdulása után a tervező, vagy a felelős műszaki vezető által meghatározott nap múlva az alátámasztást részlegesen, vagy teljesen el lehet bontani.

6. Létszám meghatározás és munkamegosztás

A nagytáblás zsaluzati elemek előkészítése és beépítése oszthatatlan csoportmunka. A legkisebb dolgozói létszám: 3 fő, ebből 2 fő ács (zsaluzó) szakmunkás. A csoport tagjai szükségszerűen különböző műveleteket, műveletelemeket is végeznek. A csoport tagjai közül egy fő szakmunkást meg kell bízni a munka irányításával és ezt a csoport tagjaival a tudomására kell hozni. A dolgozók a munkába állás előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, melynek gyakorisága:

- 15 -

-	 18. életévüket be nem töltött dolgozóknál évenként,

-	18-40 életév között háromévenként,

-	40-50 életév között kétévenként,

-	50 év felett évenként.

Fiatalkorú dolgozót magasban történő munkavégzésre beosztani nem szabad. Az újonnan belépő, az átirányított és a munkát tartósan megszakított dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes (eseti), a továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott időszakonként ismétlődő (rendszeres), a munkakörnek megfelelő elméleti és gyakorlati, munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az irányítással megbízott dolgozónak érvényes munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie. A dolgozó köteles a munka vezetőjének jelenteni, ha egészségi állapotában valamilyen kedvezőtlen változás áll be, például: rosszullét, szédülés, vagy ha olyan gyógyszert szed, ami miatt magasban munkát végezni nem szabad.

7. Minőségi követelmények

1.	A gyártás megkezdésekor, a szereléskor is folyamatosan ügyelni kell arra, hogy csak 	hibátlan elemek kerüljenek beépítésre. A gyári tartozékok beépítésétől eltérni, azokat más 	anyaggal helyettesíteni csak a tervező engedélyével szabad.

2.	A zsaluzati elemek legyenek alkalmasak a rájuk jutó terhelések károsodás és alakváltozás 	nélküli viselésére.

3.	A műszaki terv és utasítás szerint előre elhelyezendő szerelvényeket lehetőség esetén a 	zsaluzai elemre rá kell építeni a szerelvényekre megadott mérettűrések betartásával.

4.	A zsaluzati elemen folytonossági hiba nem lehet, azokat beépítés előtt ki kell javítani.

5.	Csorbult zsaluzati elemet beépíteni nem szabad.

6.	A zsaluzati elem deszkái közötti hézag a deszkák nedves állapotában legfeljebb 3 mm lehet.

- 16 -

7.	A felesleges szegezést kerülni kell, de két zsaluzati elem egymáshoz szegezéssel való 	kapcsolásához legalább 2 szeggel kell alkalmazni.

8.	A zsaluzati elemből kiálló szükségtelen szeget a beépítés előtt el kell távolítani, az egyéb 	kiálló szegeket pedig vissza kell hajlítani.

8. Veszélyes és ártalmas terhelési tényezők

Fizikai hatású tényezők:

1	Leesés veszélye (magasban végzett munka miatt).

Védelem módja: 	-	szabályosan megépített munkaállványok,

-	személyi védőeszközök használata,

-	munkahelyi rend és tisztaság,

-	aknák, nyílások letakarása.

2.	Test sérülés veszélye (tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett munkánál).

Védelem módja:	-	egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása,

-	védőövezet meghatározása, veszélyeztetett területek elhatárolása,

-	fokozott figyelemmel történő munkavégzés,

-	a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése,

-	munkahelyi rend és tisztaság,

-	egyéni védőeszközök használata.

3.	Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye (elektromos kéziszerszámok használatakor).

Védelem módja:	-	fokozott figyelemmel történő munkavégzés,

-	gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni.

4.	Elcsúszár, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben).

Védelem módja:	- 	munkahelyi rend és tisztaság,

-	fokozott figyelemmel történő munkavégzés,

-	járófelületek akadálymentes kialakítása.

- 17 -

5.	Áramütés veszélye (elektromos gépek használatakor).

Védelem módja:	-	gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni,

-	szabványos csatlakozóhelyek és kábelek alkalmazása,

-	érintésvédelmi szabványok betartása.

6.	Tűz veszélyes (tűzveszélyes anyagok használatakor).

Védelem módja:	- 	a tűzrendészeti utasítások maradéktalan betartása.

7.	Időjárási ártalmak veszélye (szabadban végzett munka esetén).

Védelem módja:	-	előírt védőruházat viselése.

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.

IRODALOMJEGYZÉK

1/	Kollányi Béla: Ácsmunka (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1984.)

2/	Segédlet az állványozó és zsaluzó munkákhoz.

3/	Kollányi Béla: Kőműves szakismeretek (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1980. Ipari 	Szakkönyvtár)

4/	Sárándi Kálmán: Építőipari vasszerkezeti lakatos munka (Műszaki Könyvkiadó,

Budapest 1965.)

5/	Dr. Széll László: Építéstechnológia I. (Tankönyvkiadó, Budapest 1975)

6/	Markó Iván: Magasépítő művezetők Zsebkönyve (Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1985)

7/	Magasépítők Kézikönyve (Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 1980)

8/	Budapest,Tankönyvkiadó, 1988. Gábor I., II.

9/	Dr. Orbán: Építőipari Katalógus 1997.