PINCETÖMB KIEMELÉSE GÉPPEL

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS

TARTALOM:

·	1. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA                                     3.oldal

·	2. MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK              4.oldal

·	3. ANYAGOK                                                                   5.oldal

·	4. Munkakörülmények, munkafeltételek

6.oldal

·	5. munka leírása                                                       9.oldal

·	6. létszámmeghatározás és munkamegosztás

11.odlal

·	7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK                            11.oldal

·	8. BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK                         12.oldal

·	FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM                            20.oldal

l. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA

A földmunka megkezdése előtt már készen kell lennie a teljes munkaterület vonatkozásában a fa-, bozótirtásnak, a gyökérzet kiszedésének, a humusz letermelésének földnyeső géppel. Megmaradó koros fát meg kell védeni. Ugyancsak előzően kell befejeződnie a talajfelsz0n alatt húzódó és fejtésszelvénybe benyúló szilárd tárgyak és vezetékek pontos feltárásának és jól látható megjelölésének.

Az előkész0tő munkák során végre kell hajtani a munkaterület felett vagy alatt húzódó élő villamos vezetékek áramtalan0tását, vagy áthelyezését is.

Ki kell jelölni a munkaterület határait, a magassági és v0zszintes fejtési méreteket, a hozzávezető felvonulási utakat, az átjárásra szolgáló területeket, valamint a depóniahelyeket, olyan módon, hogy azok a munkavégzést ne akadályozzák, ugyanakkor egyértelműek és megfelelő biztos0tó pontok elhelyezésével könnyen rekonsrtuálhatóak legyenek. A kitűzési határpontoknak meg kell lennie, az ép0téshelyre érkező földmunkagép kezelőjének rendelkezésére bocsátani.

Forgalom alatti területen vagy annak közvetlen közelében a munkaterületet korláttal kell biztos0tani, melyet szükségszerűen a KRESZ elő0rásainak megfelelően ki kell világ0tani.

A munkahelyre való belépést idegenek számára meg kell tiltani!

2. MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

Segédeszközök: 	szintezőkereszt

kitűzőzsinór

mérőszalag

cövek

jelzőzászló vagy tábla

Gépek: 	földnyeső (T l80-510)

kotró-mélyásó szerelékkel (E-03)

billenőplatós tehergépkocsi

(A gépekre vontkozó kezelési és karbantartási utas0tások a technológiai elő0rások tartozékaként kezelendő, azokat a használónak ismerni kell, a kezelést és a karbantartást azok szerint kell végezni.

A gépeket csak érvényes jogos0tvánnyal rendelkező, az adott gép kezelésével megb0zott, orvosilag alkalmas, kellően kioktatott gépkezelő kezelheti.)

Védőeszközök:

Személyi:	hallás vagy fülvédő

fejvédő sisak

védőszemüveg

Kollekt0v: 	elzáró korlát

terelő oszlopok

figyelmeztető táblák

munkaterületet megvilág0tó lámpák

(A dolgozók kötelesek a védőeszközöket rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani.

A munkát közvetlenül irány0tó vezető köteles a személyi és kollekt0v védőeszközök használatát ellenőrizni és meglétét biztos0tani.)

3. ANYAGOK

A földmunkák anyaga termett talaj vagy a kitermelt földanyag. Üzemanyag és kenőanyag a gépekhez.

Dúcolatok anyagai:

1, Fenyő:

·	Dúcpalló

·	Heveder

·	Ferdedúc

·	Támgerenda

2, Akác:

·	Ékek

3, Acél:

·	Szádpalló, szádfal

·	I, U tartó (Siemens)

·	Horgonyfej

·	Mellgerenda

·	Horgonyszár

4, Cementhabarcs (injektálás)

4. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell biztos0tani:

4.1. Munkaterület:

- Az elvégzendő munkamennyiség és a rendelkezésre álló létszám ill. gép függvényében az egy műszak alatt elvégezhető munkaterület, a biztonságos munkavégzés feltételeit kielég0tő minőségben.

4.2. Egyéb feltételek:

- A munka megkezdése előtt, a munkát közvetlenül irány0tó vezető köteles a munkaterületet átvenni és szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei adottak-e.

- A munka megkezdésére a vezető csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei biztos0tottak.

- A folyamatos munkavégzéshez szükséges szabad depóniahelyek, ill. száll0tjárművek álljanak rendelkezésre.

- A száll0tójárművet nem túlterhelve, egyenletesen kell megrakni.

- A mennyiségi és minőségi elő0rások betartásán túl figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaárok, vagy munkagödör kitermelés, majd a kinyitott árok, vagy gödör és az ott dolgozó munkagép a már elkészült, közelben levő ép0tmények állagát, állékonyságát ne veszélyeztesse, a munkavégzés egyéb zavaró körülménye - terepszint alatti szilárd tárgyak, munkaterületen levő felső vezetékek - ellenére ne következzen be baleset, géptörés, üzemzavar vagy népgazdasági kár.

- A talaj tulajdonságainak - talajosztály, talaj állékonyság, teherbirás - megfelelő távolságban kell  a deponálást, következőleg a munkaárok oldalfalainak függőleges vagy rézsüs kialakitását elvégezni. Nagy nedvességtartalmú, átázott felszinű vagy kőréteggel boritott fagyos talaj esetén a kitermelés nehézkessé válik, amelyen túl esetleg számolni kell a munkagép talajfelszinen maradásának kérdésével is. A gép haladási sávja rendszeres gondozást igényel.

- A munkaterületen nem jelölt létesitmények - vezetékek, műemlékek, régészeti leletek - észlelése esetén további munka nem végezhető mindaddig, míg az illetékes szervek a munka folytatására engedélyt nem adnak.

- A biztosnságos és megfelelő minőségű munkavégzéshez min. 15 lux erősségű megvilágitást kell biztositani.

Több műszakban történő munkavégzés esetén a durvább fejtési fázisokat a mesterésges, a finomitó, méretre igazitó fázisokat pedig a nappali, természetes világitás mellett célszerű elvégezni.

- Egyenetlen terepen, ill. ha több munkagép egyidejűleg azonos területen végez munkát, irányitó felügyeletről kell gondoskodni és a munkahelyen megfelelő közlekedési rendet kell kialakitani.

- Csapadékos időben vagy csapadéktól áztatott, havas-fagyos talaj esetén földvisszatöltés és tereprendezési munka csak abban az esetben végezhető, ha a tömöritési igény még elérhető, illetőleg a munkagép talajfelszinen maradása biztositott.

- A kész földművön a szállitás csak akkor engedhető meg, ha a szállitójárművek a kész földművet nem rongáják meg.

- Dúcolat közül történő földkitermelés esetén ezen technológiai előirás csak akkor érvényes, ha a dúcolat nem akadályozza a munkagépet a munkavégzésben.

- Földmunkagép kezelését csak az azzal megbizott, megfelelően kioktatott, a gép tipusára érvényes vizsgával rendelkező, orvosilag alkalmas, 18. életévét betöltött férfi dolgozó végezheti.

4.3. A gép kezelője felelős:

- A gép tipusára érvényes kezelési és karbantartási utasitásban foglaltak betartásáért.

- A gép meghibásodása esetén az azonnali leállitásáért és a vezetőnek történő jelentéstételért.

- A gép üzeme alatt az illetéktelen személyeknek a géptől való távoltartásáért.

- A géphez tartozó okmányok (menetlevél, gépnapló) naprakész, eseményszerű vezetéséért, valamint a gépkezelői vizsgáról szóló okirat rendelkezésre állásáért.

A munkaterület átadását - átvételét irásban kell rögziteni.

4.4. A dolgozók részére biztositani kell

- Ivóvizet

- Szociális helyiséget (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC)

- Étkezésre alkalmas helyiséget

- Elsősegélynyújtó felszerelést

- + 4 C alatti napi középhőmérséklet esetén meleg ital kiszolgálását és melegedőhelyiségről kell gondoskodni. Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal (kabát, mellény) , bélelt lábbelivel, esős, csapadékos időjárás esetén esőköpennyel, vagy vizhatlan kabáttal és gumi-, vagy műanyag csizmával kell ellátni.

5. MUNKA LEIRÁSA

A földmunkagép kezelőjének, az épitéshelyi művezetővel közösen megtartott munkaterület bejáráson, szemlén tudomására hozott ismeretek birtokában át kell venni a művezetőtől a kitűzött munkaterületet.

A munkagödör kiemelésekor kettős feladatot kell megoldani: a munkagödör határfalainak biztosítását és a munkagödör víztelenítését (csapadékvíz elvezetését). A föld kiemelésével párhuzamosan a beszivárgó vizeket eltávolítják. E célra gyűjtőárkot alakítanak ki, amelynek vizét gyűjtőzsompba vezetik. Az árkok mindig mélyebben (kb.:20-40 cm) legyenek mint a földmunka szintje. Az elvi elrendezést, a főgyűjtők és szívózsompok helyét, valamint ezek süllyesztésének technológiáját és ütemezését előre meg kell tervezni, ezek nélkül a munkát megkezdeni nem szabad. A munkagödör szivárgó és gyűjtőrendszerének kialakításakor a következőkre kell figyelni: a főgyűjtők és zsompok részére szükséges többletterületre már az alapterület megtervezésekor gondoskodni kell, a gödör kerületén szivárgó, szükség szerint gyűjtőszivárgó feltétlenül alkalmazandó. A szivárgó fenékesése legalább 2%-os legyen. A szivárgókat utólag cementtel (cementhabarccsal) kell injektálni, az utólagos káros süllyedések elkerülése miatt. Célszerű, ha a zsompok oldalfalai és feneke vízzáróak.

A dúcolás módja függ a talaj minőségétől, a munkagödör szélességétől és mélységétől. Keskeny munkagödörben a szemben lévő oldalakhoz kétoldali dúcolást, széles munkagödörben a munkagödör alsó szintjéhez egyoldali dúcolást alkalmaznak. Dúcolással biztosítható földmunkát csak akkor szabad elkezdeni, amikor a dúcanyag a helyszínen van. A földet támasztó pallózás függőleges vagy vízszintes lehet. Függőleges pallózáskor a pallókat vízszintes hevederek fogják össze, ezeket támasztják egymáshoz a beépített dúcok, amelyeket ékpárokkal feszítenek a hevderekhez. Vízszintes pallózás estében a hevederek függőlegesek. Függőleges vagy vízszintes pallózás megválasztását az dönti el, hogy melyik rendszerben kell az adott esetben kevesebbet darabolni a fát. Széles munkagödröket ferde kitámsztóelemek beépítésével, vagy a függőleges fal kihorganyzásával dúcolnak ki. A ferde dúcok sok helyet foglalnak el és gátolják a munkagödör fenekén végzendő építési munkát. A hátrahorganyzáshoz a függőleges hevedereket sodronykötéllel, vagy köracéllal kötik egy cölöphöz. A heveder-oszlopokat a munkagödör fenékszintje alá beverve kell megtámasztani (Siemens dúcolás). A függőleges heveder-oszlopokat I vagy U gerendák alkotják.

A rámpa kialakítását nagymértékben meghatározza ill. befolyásolja az épület jellege, funkciója, az alapozástól függő építési terület és az épület teherhordó vázszerkezete, valamint ennek a vázszerkezetnek a kivitelezéskor megvalósuló technológiai sorrendje.

A földfejtés ciklikus művelet, amelynek során először a mélyásó kanalat fejtő állásba kell juttatni gémbillenéssel és fordulással, majd  a fejtő menet során a kanál földbenyomásával és annak alapgép irányába történő egyidejű mozgatásával meg kell tölteni a kanalat. A gémet fel kell emelni a kanál gépirányba történő egyidejű végállásba állitásával, majd elfordulással a kanalat a depónia, vagy a szállitó jármű fölé kell emelni, ahol a kanál kifelé történő forditásával, ill. a tapadástól függően szükséges kanálrázogatással a földet a depóniába, vagy a szállitójárműbe kell üriteni. Végezetül vissza kell térni a fejtő állásba és a ciklust szükség szerint kell ismételni. Ciklus megszakítással - lehetőleg szállítójármű hiányos időszakban az oldalfalat és a gödörfeneket méretre kell igazitani, a fejtés és a gémemelés közben elhullott földet pedig géppel összeszedni, kirakni és a méretet ellenőrizni. A fejtési szakasz kitermelése után a kitámasztó talpakat fel kell emelni, majd az új állásba letalpalni.

A földmunka közben fellazult talajrétegeket az esetleges esőzés, az idő közbeni taljvíz-feleresztés útján keletkezett vagy szélhordta iszapot, elsárosodott és szennyeződött rétegeket el kell távolítani, felületi egyenlőtlenségeket durván el kell simítani és a laza részeket tömöríteni kell.

6. LÉTSZÁM-MEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTÁS

Célszerű legkisebb dolgozó létszám munkagépenként: 1 fő nehézgépkezelő

A gépkezelő a földmunka gép tipusára érvényes gépkezelői jogositvánnyal rendelkezzék közúti forgalomban is résztvevő munkagép esetében a gépkezelőnek különleges gépjárművezetői jogositvánnyal is kell rendelkeznie. A helyi forgalmi adottságoktól függően terelő őr (ök) biztositása, valamint hatályos forgalmi jelzőtáblák elhelyezése szükséges.

Nőt és fiatalkorú dolgozót a gép kezelésével megbizni nem szabad.

A dolgozók a munkába állás alkalmával előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek résztvenni.

Az újonnan belépő és az áthelyezett dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati balesetvédelmi oktatásban kell részesiteni.

7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

7.1. A  munkaterületen levő jelölt létesitmények, tereptárgyak - vezeték, épitmény, élő fa - nem károsithatók.

7.2. A depóniába történő tárolás esetén a terv szerinti előirt depónia határok nem léphetők túl.

7.3. A depónia oldalait állékony - 6/4 arányú - rézsűvel kell kialakitani.

7.4. A kitermelés és beépités megengedett méreteltérései MSZ-04.802/1-82 szerint lehetnek.

8. BALESETVÉDELMI ELŐIRÁSOK

8.1. TELEPITÉSI HELY KIJELÖLÉSE

8.1.1. Az épitőipari gépet (MSZ-04.161/2) úgy kell telpiteni, hogy az ne veszélyeztessen munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetőleg közforgalmi utat. Ha ez nem valósitható meg, akkor ezzel egyenértékű biztonságot adó műszaki és szervezési intézkedéssel kell kizárni a veszélyhelyzetet.

8.1.2. A gép nem telepithető feszültség alatt lévő erősáramú, kis - vagy nagyfeszültségű lég-, ill. kábeltvezeték veszélyes közelségében (MSZ 1585).  Ha ez nem biztositható, akkor feszültségmentesiteni kell a vezetéket vagy műszaki berendezéssel kell kizárni a vezeték veszélyes megközelitését, ill. megérintését.

8.1.3. A gép ne veszélyeztessen nyomástartó edényt, csővezetéket, könnyen égő vagy tűz- és robbanásveszélyes, ill. egyéb veszélyes anyagot tároló edényt, tartályt, tárolót. A belsőégésű motorral vagy nyilt lánggal üzemelő gépet, az üzemanyagot vagy egyéb tűz- és robbanásveszélyes anyagot tároló veszélyes övezetén kívül kell elhelyezni. Biztositani kell a vonatkozó előirás szerinti helyen, minőségben és mennyiségben a tűzoltó berendezéseket 4/1980.(XI. 25.) BM számú rendelet

8.1.4. A gép biztonságosan hozzáférhető térbeli elhelyezésére az MSZ 73 szabvány vonatkozik. A nyersanyag oda - és a késztermékek elszállitását, valamint a közbenső tárolását biztonságosan meg kell oldani.

8.2. ELHELYEZÉS

8.2.1. A helyváltoztató, szabad pályán közlekedő gépek útvonalát megfelelő mértékben teherbiró felületen kell kijelölni vagy ilyet épiteni kell.

8.2.2. Egymás hatósugarában dolgozó gépek biztonságos üzemelési feltételeit műszaki és /vagy szervezési intézkedésekkel kell megoldani.

8.2.3. Repülőterek és repülőgéppel permetezett mezőgazdasági területek közelében telepitett, a környezetből kiálló gépeket el kell látni fényjelző berendezésekkel.

8.3. ENERGIAELLÁTÁS, KÖZMŰCSATLAKOZÁS

8.3.1. Közművekhez (víz-, csatorna-, gáz-, távfűtő-, telefonhálózat) csatlakozni a szolgáltató vállalat előirásai szerint kell.

8.3.2. Tilos közvetlenül közcsatornába belevezetni veszélyes hulladékot és a szolgáltató vállalalat által megtiltott anyagokat.

8.4. ANYAGELLÁTÁS, KÖZLEKEDÉS

8.4.1. Az anyag - áramlásra, - tárolásra, - mozgatásra és a közlekedésre az OR - 05 óvórendszabály vonatkozik.

8.4.2. Az üzemeltetés módját egyeztetni kell a beruházóval, ill. az épitkezés helyén esetleg már termelő gazdasági egységgel.

8.5. TÉLI ÜZEMELTETÉS

Téli üzem szükségessége esetén biztositani kell a dolgozók védelméhez, a gépek működéséhez, technológiai eljárásához szükséges klimatikus feltételeket.

8.6. KEZELŐHELY

A kezelőhelyről legyen belátható a kezelt gép veszélyzónája és technológiai hatásterülete. Ha ez nem valósitható meg, akkor jelző személyt vagy technikai rendszert kell biztositani a gépkezelő irányitására.

8.7. KÖRNYEZETVÉDELEM

8.7.1. Az épitési hulladékok környezetet szennyező szétszóródását alkalmas eszközbe gyűjtéssel kell megakadályozni.

8.7.2. A levegőtisztaság védelmére az MSZ 21461 szabvány és az 1/1973.(I.9.) MT számú rendelet vonatkozik.

8.7.3. A környezetet terhelő zaj elleni védelemre, a rezgés elleni védelemre a vonatkozó rendeleteket be kell tartani.

8.8. A gép és a dokumentáció megegyezésének a követelményei.

8.8.1. A minőségi bizonyítvány(ok) azonosítójelének meg kell egyeznie a gép, illetőleg a vonatkozó fődarab(ok) alkatrész(ek) azonosító jelölésével.

8.8.2. A gép a fő szerkezeti felépítésének és biztonságtechnikailag fontos alkatrészei típusának meg kell egyeznie a géphez mellékelt dokumentációban előírtakkal.

8.9. A gépek veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők elleni védelmének követelményei (a vonatkozó KM rendelkezéseket be kell tartani).

a)	A mozgó munkagépek mellett végzett munka veszélye

Védelem:

·	Fegyelmezett és fokozott mértékű figyelemmel történő munkavégzés

·	A gép kezelését, karbantartását a vonatkozó utasításoknak megfelelően kell végezni

·	Forgó és mozgó alkatrészeket burklni kell

b)	Zajártalom veszélye

Védelem:

·	Hallásvédő használata

·	Váltott időtartamú munkavégzés

c)	Időjárási ártalmak veszélye

Védelem:

·	Hideg időben meleg védőruha, esős csapadékos időben gumi-, vagy műanyag csizma, esőköpeny vagy vízhatlan kabát használata

·	Védőital kiszolgálása

·	Melegedő helység biztosítása

d) Tűz- és robbanásveszély

Védelem:

·	Csak álló motor melletti üzemanyagfeltöltés

·	Figyelmes munkavégzés

·	Tűzvédelmi előírások betartása

e)	Feldölés veszélye

Védelem:

·	Figyelmes munkavégzés

·	Hangjelző autómata beépítése a megengedett mértéken túli dölésre

·	Biztonsági fülke alkalmazása

·	Irányító felügyelet biztosítása

f) Elcsúszás, elesés, botlás veszélye

Védelem:

·	Vízelvezetésről történő állandó gondoskodás

·	Fokozott figyelemmel való közlekedés és munkavégzés

·	Munkavégzés helyét a síkosságtól mentesíteni kell

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét és munkagépét renben és tisztán elhagyni. A géptartozékokat és gépalkatrészeket az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.

8.9.1. A gép kezelőjőt (vezetőjét) kisegítő személyzetét meg kell védeni a munkafolyamat végzésekor, illetve figyelésekor a gátló, zavaró tényezőktől.

8.9.2. Felirattal meg kell tiltani a gép hatáskörzetében az illetéktelen tartózkodást. A felirat határozza meg a veszélyes termelési tér terjedelmét.

8.9.3. Belsőégésű motortól eredő veszélyes és/vagy termelési tényezők elleni védelem követelményei.

8.9.3.1. A belső motort csak bistonsági indítókulccsal lehessen elindítani (kivéve a motoros kéziszerszámok és kisgépek).

8.9.3.2. A motor felfutásakor, illetve leállásakor rezonanciába kerülő biztonságtechnikailag fontos alkatrészek, valamint a motor oldható kötőelemeit biztosítani kell meglazulás, illetve elállítódás ellen.

8.9.3.3. A motorral kapcsolatos olyan villamos áramköröket és fogyasztókat, amelyeknek a tűzveszélyes felmelgítésére elegendő teljesítményű az áramforrása, zárlatvédelemmel kell ellátni.

8.9.3.4. A kipufogógázt úgy kell elvezetni, hogy a kezelőnek gázmérgezést ne okozzon.

8.9.4. Tartályok, csővezetékek

8.9.4.1. A különféle anyagokat (üzemanyag, kenőanyag, hűtőfolyadék, hidraulikaolaj) tárolótartályok beöntő- és ürítőnyílásai legyenek elkülönítettek és biztonságosan megközelíthető.

8.9.4.2. A légköritől eltérő nyomás alaatt üzemelő, de a Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzatának hatálya alá nem tartozó berendezést is biztonsátechnikailag fontos alkatrésznek kell tekinteni.

8.9.5. A gép járószerkezete

A gépet hangjelzőberendezéssel kell ellátni. Ennek hangja legyen jól érzékelhető a gép működése közben is, annak hatáskörzetében.

8.9.6. A gép világítóberendezése

Amennyiben éjszaka vagy a korlátozott látási viszonyok között történő munkavégzés területének megfelelő megvilágítása máskánt nem oldható meg, a gépet el ell látni világító fényszóróval, szükság esetén a munkaterületet megvilágító (állítható) fényszóróval is, a menetiránnyal ellentett oldalon két piros színű fényvisszaverő prizmával.A fényszórók ármkörei legyenek külön-külön biztosítva rövidzárlat esetére.

8.10. Ergonómiai követelmények

8.10.1. A kezelőfülke követelményei

8.10.1.1. Az építőgép kezelőfülkéje elégítse ki a daruvezérlőfülke követelményeit

8.10.1.2. A fülke ajtaja legalább 0.5m x 1.5m méretű legyen, a fülke belmérete 1.2m x 1.2m x 1.55m méretű legyen.

8.10.1.3. A kezelőfülkében a kezelő- és jelzőelemeken kívül legyen:

·	A munkavégzés irányába mutató ablakon ablaktörlő

·	Világítótest

·	Rögzítési hely a tűzoltókészüléknek

·	Ventilátor (szükség esetén)

·	Biztonsági áramforrásról táplált kézilámpa-csatlakozó

·	Fűtőkészülék (szükség esetén)

·	Kezelői utasítás

·	Vészleállító

·	A fülkében tárolandó eszközök elmozulásmentes rögzítésére alkalmas berendezés

·	Mentőláda

8.10.1.4. A fülke üzem közben szellőztethető legyen

8.10.1.5. A kezelőfülkle fűtőberendezése ne okzzon tűzveszélyt, áramütést, gázmérgezést

8.10.2. A kezelő- és jelzőberendezések követelményei

8.10.2.1. Ki kell zárni az indítást illetéktelen személy részéről

8.10.2.2. Külön kell választani a közlekedés céljait szolgáló kezelőelemeket

a munkavégzés kezelőelemeitől

8.11.Földnyesőgép és kotró főbb balesetvédelmi előírásai:

Földnyesőgépet csak megfelelő vizsgával és vezetői jogosítvánnyal rendelkező személy vezethet. A gépen személyt szállítani TILOS. Kenni, karbantartani csakis földreeresztett ládával szabad.

A kotrógépek csak a gépkönyvben meghatározott teljesítőképességig vehetők igénybe és csak rendeltetésszerűen lehet azokat használni. A kotró önjárás közben csak a kijelölt útvonalon haladhat. Járműbe rakodásnál csak az a jármű állhat a gép hatósugarában, amire rakodik. A gép hatósugarában a kezelőszemélyzeten kívül senkisem tartózkodhat. A gép szerelékének ellenőrzését, javítását csakis a gép leállított helyzetében szabad.

FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM:

·	ÉPÍTÉSGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET: ÉPÍTŐIPARI TERMELŐFOLYAMATOK TECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSAI

KÉZI ÉS GÉPI FÖLDMUNKÁK (ÉTK 1987.)

·	ÉPÍTÉSÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM: ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI IRÁNYNORMÁK

ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁK (ÉTK 1987.)

·	DR. TEMESVÁRI JENŐ: ÉPÍTŐIPARI GÉPEK (MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, 1991.)

·	DR. RÓZSA SÁNDOR: AZ ALAPOZÁS KÉZIKÖNYVE (MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ, 1977.)

·	KARDOS ANDOR-DR. VALKÓ GÁBOR: ÉPÍTŐIPARI KÉZIKÖNYV (MŰSZAKI KÖNYKIADÓ, 1973.)

·	DENKE-RÉV-SZÁRAZ-TELEKI: FÖLDMUNKA ÉS MÉLYÉPÍTÉS TECHNOLÓGIÁI (ÉTK 1972.)

·	ÉPÍTŐIPARI GÉPEKRE VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

MSZ-04.965-84

MSZ-04.963/1-87

MSZ-04.963/2-87