Kötélszívek:

A sodronykötelek végein lévő „csülök” készülhet a kötélvég visszafonásával és a kötélvég szorítókengyeles rögzítésével és kötélszívvel, történő rögzítéssel a kötél törésének elkerülésére.

Sodronykötelek:

Sodronykötél szerkezete:

Gyűjtőszemek:

Láncfüggesztékek:

Teherfüggesztő szerkezetek

Feladata: A felemelésre kerülő szerkezetek megfogása ill. felfüggesztése a daru emelőhorgára.

Használata: előregyártott épületszerkezet elemek, fal-, födém- és térelemek emelőgépekkel történő mozgatásakor.

Lehetnek:

-	kötélhimbák

-	acélszerkezetű keretes himbák

-	ezek kombinációja

HIMBÁK:

Kötélhimbák:

Merev himba (gerenda himba):

Állíthatóságuk révén alkalmasak különböző súlyponelhelyezkedésű elemek emelésére.

A gerenda mentén a horgok állíthatóak, függesztő szerkezetei a kötélhimbák.

# Daruk

Helyhez kötött daruk

- Árbocdaruk (emelőbikák)

Kis gémkinyúlás, nagy teherbírás jellemzi.

Korlátozott manipulációs készség miatt együttes alkalmazás gyakori (több árbocdaru együttesen)

- Kábel daruk

Szélsőséges viszonyok közötti (völgyzáró gátak, erőművek, járhatatlan hegyoldalak) alkalmazásokra kidolgozott daruk, ahová toronydaruk, árbocdaruk (bikák) telepítése nem lehetséges. 150-1000m fesztávra.

Valójában nagyméretű futómacskákkal szerelt daruk, lehetnek:

- Fixen telepítettek

- Billenthető toronnyal telepítettek

- Pályán mozgatott tornyokkal kialakítottak

Jellemzőjük a

- Nagy teherbírás

- Nagy magasságban való manipulációs készség

Mozgódaruk

Emel és forgat.

- Toronydaruk

A korszerű toronydaruk már „önszerelőek” (saját csörlőrendszereik segítségével felállíthatók, leszerelhetők). Ezek segítségével a teljes méretre szerelt toronyszerkezet, gémszerkezet felállítása történik meg.

Minden mozgásfunkció korlátozható végálláskapcsolókkal (ezek a védett tartományba a teherrel való befordulást megakadályozzák úgy, hogy a meghajtó villamos motorokat kikapcsolják). A védett zónákból való kimozgatást lehetővé teszik teher nélkül (hétvégén, pihenőnapokon való leállítások során a szél befordíthatja a darukat ezekbe a  zónákba).

Túlterhelésgátlókkal szereltek a korszerű emelőgépek. (ezek segítségével a túlterhek emelése során a gép hangjelzést ad, majd a további emelést megakadályozza a rendszer)

Gémszerkezeti jellemzők alapján:

- Billenőgémes jellemzője a gém hosszán változó teherbírás, a teher vízszintes mozgatása során magassági változás is történik pozíciójában, viszonylag kis gémkinyúlás, magassági korlátozottság változása a gém hosszában, „hónaljmagasság” (ez a körülmény megnehezíti a teherrel való finom vízszintes mozgatásokat a sérülési kockázat növelése miatt, mert egyidejűen változik magassága – egyidejűen több mozgásfunkcióval egyenlíthető ki ez a bizonytalanság)

Előnye:

- könnyebb és olcsóbb gémszerkezet, könnyebb daru

- azonos torony magasság esetén nagyobb emelési magasság

- a daru összeszerelése és szállítása egyszerűbb

Hátránya:

- a teher egyenes vezetése csak bonyolult módon oldható meg, ennek hiányában  gémbillentéshez nagyobb energia szükséges.

- Futómacskás jellemzője a gém teljes hosszán az azonos teherbírás, nagy gémkinyúlás, mozgásfunkciók tiszta különválasztási lehetősége

Előnye:

- vízszintes tehermozgatás egyszerű eszközökkel

- kis súlyok mozgatása – kis teljesítményű futómacska motor

- kisebb teherlengések a rövidebb kötélhossz miatt

- a futómacska begördülhet a toronyig – nagyobb kiszolgálható terület

Hátránya:

- nehezebb, költségesebb gém – nehezebb daru

- Vegyes gémű – a toronyhoz közelebbi részen vízszintes gémű, a végén billenőgémes

### Telepítése szerint:

- Fixen telepített (alapozásra épített, épületre telepített is lehet) ez esetben gyakori megoldás az épülethez való kikötés (csökkentve ezáltal a kihajlási hosszakat)

- Pályára telepített (darupályán mozoghat) – ezáltal növelhető a bedaruzott terület

Villamos üzemű futódaruk

A kezelési szint fölött darupályán mozgó kiszolgáló emelő berendezés.

Bakdaruk

Sínpályán mozgó segédszerkezet.

Autó-, és mobil- daruk

Nagy mobilitással rendelkezők.

Alapvető különbségek:

Autódaruk

### Közúti közlekedésben részt vehet

megfelel a közúti űrszelvény-, az előírt tengelyterhelés- előírásainak közlekedésbiztonsági felszerelései megvannak

Irányító fülkéje és a vezetőfülke különálló, elválasztott.

Futóművén állva nem emel terhet (vagy csak különleges esetben, kis terhek esetén, hiszen a futómű, rugózás, stb. csak arra való, hogy a közlekedésben részt vehessen, az emelt teher altalajra való átadása nem szerepe a futóműnek. A stabilitása is sokkal kisebb ha csak a futóművén áll), hanem kitalpal (ezáltal elemeli a futóművét az altalajtól, vízszintes pozícióba állítja az alvázat, és megnöveli a kitámasztással a stabilitását). Ezért a teherrel menetelni nem tud.

Teleszkópgémes rakodódaruk

Ezek a daruk a gémhosszat teleszkóposan változtatni tudják, ezáltal egy mozgásfunkcióval több van a tarsolyukban, mint a fix gémhosszal rendelkező pl. rácsos gémű daruknak.

Azonban vigyázat: a gémhossz változtatása változtat a stabilitáson, a teherbíráson.

Sokkal rugalmasabban alkalmazhatók, minta szerelt fix gémű daruk, gyorsabban változtatni lehet a gémhosszat, nem szükséges külön szerelést végző daru, személyzet, és időráfordítás.

Mobildaruk

Közúti közlekedésben nem vehet részt

Tréleren kell mozgatni, útvonalengedélyt kell kérni

Nem felel meg a közúti űrszelvény-, az előírt tengelyterhelés- előírásainak közlekedésbiztonsági felszerelései eltérőek lehetnek a KRESZ előírásaitól.

Irányító fülkéje és a vezetőfülke azonos.

Futóművén állva is emel terhet (a futómű, rugózás alkalmas a teljes teher altalajra való átadására. A stabilitása ugyan sokkal kisebb ha csak a futóművén áll, vagy mozog, de alkalmas erre. Általában több kormányzott tengelye, több meghajtott tengelye van), alkalmas kitalpalásra is, kitalpalható (ezáltal elemeli a futóművét az altalajtól, vízszintes pozícióba állítja az alvázat, és megnöveli a kitámasztással a stabilitását). A teherrel menetelni is tud.

Lánctalpas daruk

Nagy felületű megtámaszkodó felülettel rendelkező daruk – a kis talpfeszültség biztosítása végett. Ezért kis teherbírású altalajon is képes teheremelésre.

Daruk biztonsági berendezései:

Feladatai:

- védik a darut a felborulástól

- megakadályozza, hogy a méretezésnél nagyobb igénybevétel érje a darut

- biztonságos területen kívüli munkavégzést tiltják

- figyelmeztető jelzések – baleset megelőzés

- Túlterhelésgátló berendezések:

- Feladatuk szerint:

- maximális teherhatároló

- maximális nyomatékhatároló

- Működési elvük szerint

- mechanikus

- elektromos

- hidraulikus

- Végálláskapcsolók:

- haladásvégállás – kapcsolók

- horogvégállás kapcsolók

- forgáshatárolók

- törzsmagasítást határoló végálláskapcsoló

- maximális- és minimális gémálláskapcsoló

- ajtó- és egyéb reteszelő kapcsoló

- Szélerősségmérő és jelzőberendezések:

- mechanikus rendszerűek

- elektronikuus rendszerűek

- Sínzárak:

a.) Működtetés szerint:

- kézi

- gépi

- Működési elv szerint

- mechanikus

- elektromos

- kombinált

- Gémállásjelző berendezések

- Nyomatékjelző berendezések

- Hibajelző berendezések

- Lökésgátló berendezések

- Biztonságos kötélvezetési megoldások

Toronydaru pályák

Összehasonlítás a vasúti pályákkal:

Darutípustól függő fesztávolságuk van, vasúti pályaméretektől eltérő, általában nagyobb.

-A sín magassága kisebb.

-A sín tengelye függőleges.

-A sín fejszélessége nagyobb.

-Nagyobb teherbírású pálya épül.

-Kisebb sebességre építik, mint a vasúti pályákat.

-Gyakran nem teljes talpfamérettel épülnek (rövidebb talpfák, az egyes sínszálak alatt különálló talpfák lehetnek)

-Az ívek és egyenes szakaszok között nincs átmeneti ívszakasz.

-Csak vízszintes pálya lehetséges (vasúti pályák lehetnek lejtésben is, a sínszálak magassága is eltérő lehet – külső íven túlemeltek általában)