Hulladékok kezelése

A kivitelezési tevékenység során hulladékok kezelésével kell számolni.

Veszélyesek azon hulladékok, melyek olyan összetevőket tartalmaznak, mely önmagában is és bomlása során keletkező termékeivel az élővilágra és a környezetre közvetlenül vagy közvetve kockázatot jelent (veszélyes hulladékkal szennyezett bontási törmelék).

Hulladék tárolás:

Az építési területen a keletkező hulladékokat a sittes konténerekben tárolandó átmenetileg.

A keletkezett hulladékot, ha az műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. Amennyiben a hasznosítás gazdasági és technológiai feltételei adottak, a hulladékot a gazdaságos hasznosíthatóság elősegítése érdekében a hasznosítási lehetőségeknek megfelelően elkülönítve gyűjtendő. A technológiákból származó, a technológiai folyamatba visszavezetett maradék anyag, technológiákból valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék a forgási ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká.

A környezetet elvileg szennyező anyagokat csak és kizárólag zárt helyen, a jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően tárolandó.

Nem veszélyes például a betontörmelék vagy előkezelt frakciók tárolása, mely lehet nyílt téren felhalmozva, ha mennyisége a jogszabályban megállapított 20 tonna küszöbértéket meghaladja, akkor pedig kötelező az elkülönített tárolása. A környezeti hatások ellen ezt is érdemes védeni például fóliatakarással, mivel a porózus anyagok hajlamosak a vizet magukba szívni, és ha ehhez még fagy is társul téli időszakban, akkor elkezdődik az anyag mállása (levegő porterhelése megnőhet).

A felszámolásból kikerülő hulladékokat az adott hulladék típusokra megfelelő engedéllyel rendelkező szállítók fogják a megadott befogadó ártalmatlanító helyekre szállítani.

Az átadás és a szállítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges nyilvántartási rend szerint fog megtörténni.

Kommunális jellegű hulladékok:

bontási-építési munkák során keletkező szilárd kommunális hulladékok mennyisége az ott dolgozók számából becsülhető. A munka- és szállítójárművek számából becsülhetően egy-egy munkaterületen 10-20 ember egyidejű munkavégzésére számíthatunk. A bontási-építési tevékenység során keletkező szilárd hulladék mennyiségét napi 3 l/fő-vel számolva, naponta kb. 30-60 l hulladék keletkezik munkaterületenként.

A kommunális hulladékok gyűjtésére javasolható munkaterületenként 1-2 db, acélkeretre erősített, műanyag fedéllel ellátott műanyag zsák alkalmazása. Ezt a műszakok végén a műszakvezető gépjárművén a központi telephelyre szállíthatja. A központi telephelyről a keletkezett hulladék a helyi kommunális lerakóra kerül. (A kommunális hulladékok gyűjtésére és elszállítására a kivitelezést végző cégek kell, hogy a végleges, gyakorlatukban bevált módszert kialakítsák.) Az építési területen keletkező szennyvizet az építési területre kihelyezett mobil WC-t biztosító szolgáltató szállítja el igény szerint (a korábbi gyakorlat tapasztalatai alapján).

A keletkező kommunális hulladékok besorolása a következő:

-kommunális jellegű szilárd hulladék (EWC kód és megnevezés: 20 03 01 - egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is)

- kommunális jellegű folyékony hulladék (EWC kód és megnevezés: 20 03 04 - emésztőgödrökből származó iszap)

A kommunális jellegű hulladékok nem tartalmazhatnak veszélyes hulladékokat, azokat elkülönítve kell gyűjteni a későbbiekben ismertetett módon.

Szénhidrogén tartalmú hulladékok:

A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése a helyszínen történik tartálykocsiról. Az esetleges túltöltések megelőzésére a tartálykocsik túlfolyás-gátló szeleppel vannak ellátva, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. (Ugyanezen szempontot figyelembe véve nem engedélyezett az üzemanyaghordóból szivattyúval történő feltöltés.) Az üzemanyag áttöltés idejére kármentő tálcát kell elhelyezni az üzemanyag tartály alatt, ezzel kizárva a szénhidrogének talajba kerülését. Rendszeresíteni kell továbbá egy, a tartálykocsihoz tartozó hulladékgyűjtő zsákot is, amiben az esetlegesen keletkező olajos rongyokat lehet gyűjteni.

A munkavégzés helyszínén olajcsere végzése az egyes munkagépeken nem várható. Amennyiben erre mégis szükséges lenne, kármentő tálcák alkalmazásával elkerülhető, hogy fáradt olaj veszélyt jelentsen a környezetre. A fáradt olajat, az elhasznált olajszűrőket és az olajos rongyokat, göngyölegeket zárt tartályban, edényekben kell gyűjteni, majd a veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001. Korm. rend. hatályos jogszabálynak megfelelően „Sz” kísérőjegy kitöltésével engedéllyel rendelkező szakcégeknek át kell adni ártalmatlanítás céljából.

A hidraulikus munkagépek működéséhez szükséges hidraulika olaj, illetve akkumulátorok cseréje szintén nem valószínűsíthető a munkálatok helyén, mert erre a korszerű gépeknél évente legfeljebb 1-2 alkalommal lehet szükség. Ezt a TMK munkák keretében a gépeket üzemeltető cég telephelyén, illetve szakszervizben végzik el. Amennyiben mégis szükséges a hidraulika olaj cseréje, illetve utántöltése, a fent leírt kármentőt, veszélyes hulladékgyűjtést és elszállítást kell alkalmazni.

A fent említett hulladékokat a 10/2002 (III.26) KöM rendelettel módosított hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint az alábbi EWC kódokkal jelölik.(Lásd következő táblázat)

Az építési munkák során várható szénhidrogén tartalmú hulladékok megnevezése és EWC kódja:

| Hulladék megnevezése | EWC kód |
| --- | --- |
| dízelolaj | 13 07 01* tüzelőolaj és dízelolaj |
| hidraulika olajok | 13 01 09* klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok; 13 01 10* klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok; |
| gépzsír | 12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok |
| fáradt olaj, olajos fémhordó, olajos rongy, használt olajszűrő, kiürült olajos flakon | 13 02 csoport: motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok: 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*; 13 02 08* |
| használt akkumulátor | 16 06 01* ólomakkumulátorok |

* Veszélyes hulladéknak minősül

A táblázatban felsorolt hulladékok közül a rendeltetésszerű üzemeltetés során, az építési munkák rövid ideje miatt, csak kis mennyiségű olajos rongy, esetleg olajos flakon (kenőanyag utántöltés, nem olajcsere) keletkezése várható.

Amennyiben a munkálatok során keletkező hulladékokat az előírásoknak megfelelően tárolják és ártalmatlanítják, ebből eredően környezetszennyezéssel vagy veszélyeztetéssel nem kell számolni (részletesen lásd később).

Bontási hulladékok:

Az inert, és más építési-bontási hulladékok elszállításáról és szakszerű újrahasznosításáról vagy lerakásáról gondoskodni kell. Az építési és bontási hulladékok kezeléséről szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet előírásai alapján a keletkező építési-bontási hulladékokat (föld, betontörmelék, fa, fémek, vegyes, stb.) szelektíven kell gyűjteni.

Amennyiben az építés során keletkező hulladékokat az előírásoknak megfelelően tárolják és ártalmatlanítják, ebből eredően környezetszennyezéssel vagy veszélyeztetéssel nem kell számolni. A munkavédelmi oktatás mellett a környezetvédelmi intézkedéseket, illetve a környezetet nem veszélyeztető technikákat is tudatosítani kell a területen dolgozókkal.

Építési és bontási hulladékok csoportosítása:

| A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok | Hulladék EWC kódja | EWC kód jelentése | Mennyiség (tonna) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kitermelt talaj | 17 05 04 | föld és kövek, melyek nem tartalmaznak veszélyes hulladékot |  |
| 2 | Beton törmelék | 17 01 01 | beton |  |
| 3 | Fa hulladék | 17 02 01 | fa |  |
| 4 | Fém hulladék | 17 04 01 | vörösréz, bronz, sárgaréz |  |
|  |  | 17 04 02 | alumínium |  |
|  |  | 17 04 03 | ólom |  |
|  |  | 17 04 04 | cink |  |
|  |  | 17 04 05 | vas, acél |  |
|  |  | 17 04 06 | ón |  |
|  |  | 17 04 07 | fémkeverékek |  |
|  |  | 17 04 11 | kábelek |  |
| 5 | Műanyag hulladék | 17 02 03 | műanyag, fólia |  |
| 6 | Vegyes építési és bontási hulladék | 17 09 04 | kevert építkezési és bontási hulladékok, melyek különböznek a 17 09 01,17 09 02 és 17 09 03-tól |  |
| 7 | Ásványi eredetű építőanyag-hulladék | 17 01 02 | tégla |  |
|  |  | 17 01 03 | cserép és kerámia |  |
|  |  | 17 01 07 | beton, tégla, cserép és kerámia frakció |  |
|  |  | 17 02 02 | üveg |  |
|  |  | 17 06 04 | szigetelő anyagok, melyek nem tartalmaznak veszélyes anyagot |  |
|  |  | 17 08 02 | gipsz-alapú építőanyag |  |

Nem veszélyes anyagok csoportosítása:

| Megnevezés | Tárolás | Átadás |
| --- | --- | --- |
| Kitermelt talaj | depóniában / elszállítás | helyszínen újrahasznosítás / értékesítés |
| Fa hulladék | deponálva | hasznosítás |
| Fém hulladék | deponálva | értékesítés, MÉH telep |
| Egyéb építési és bontási hulladék (tégla, beton, ...) | deponálva, konténer | területileg kijelölt építési konténerben a helyi lerakónak, vagy újrahasznosítás |
| Kommunális hulladék | hulladékgyűjtő edény | helyi kommunális hulladékszállító |

Veszélyes hulladékok:

A tevékenység során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezése fordulhat elő:

1701 06* veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok

keveréke

170204* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok

17 04 10* olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek

17 06 03 * egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat tartalmazzák

17 08 01 * veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok

17 09 02* PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pL PCB-ket tartalmazó

szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta- alapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt

gyanta-ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)

17 09 03 * veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve

a kevert hulladékokat is)

2001 21 * fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

2001 23* klór- fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 160601, 160602 vagy a 16 06 03

kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus

berendezések

A veszélyes hulladékokat fajtánként külön, biztosított zárt, elfolyás menetes veszélyes hulladék gyűjtő edényekben kell gyűjteni. Az edényeket beton aljzaton kell tárolni. A folyékony állapotú, vagy folyadékot is tartalmazó veszélyes hulladékgyűjtő edényeket kármentő peremes fémtálcára állítandó, hogy az edényzet esetleges meghibásodásából keletkező elfolyás ne a talajt szennyezze, és azonnal intézkedni lehessen a hiba kijavításáról. Így a munkahelyi gyűjtő helyen a kétszintű védelem biztosított.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, és kapcsolódó rendeleteiben - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeikről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 4512004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet, valamint a 19112009 (IX.l5.) kormányrendelet - szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettségeinek a kivitelező vállalat eleget tesz.

A veszélyes hulladékok átadása ártalmatlanításra:

a) Az átadás megtervezése:

A veszélyes hulladék átadásának tervezése építési munkahelyen a felelős műszaki vezető (projektvezető), vagy megbízottja (építésvezető / művezető) feladata.

- Az átadáshoz az engedéllyel rendelkező vállalkozók közül kell kiválasztani a legmegfelelőbbet.

- A kiválasztás szempontjai:

- szállítási távolság,

- az átvett veszélyes hulladék csoportok száma,

- a veszélyes hulladék további sorsa; sorrend: hasznosítás, égetés, lerakás,

- költségek,

- a vállalkozó rugalmassága és együttműködési készsége.

- A hulladékgazdálkodó szervezetekről - a kivitelezéssel érintett megyékre - lista került összeállításra

- Törekedni kell arra, hogy a hulladék kezelése, és átadása alvállalkozói kötelezettség legyen.

- Ha a hulladékgyűjtés, elszállítás alvállalkozói kötelezettség, annak követelményeit az alvállalkozóval kötött szerződésben, ASzF-ben, és a Munkaterület munkavédelmi átadás-

- átvétele. együttműködési feladatok meghatározása jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

b) A veszélyes hulladék átadása

- Az átadás csak "SZ" kísérőjegy nyomtatvány szigorúan számozott példányával történhet, melynek kitöltése az építési munkahelyen a felelős műszaki vezető (projektvezető), vagy megbízottja (építésvezető / művezető) feladata.

- A nyomtatvány 4 példányos, az első az átvevőé, a 2. a szállítóé, a 3. példányt 30 napon

- belül az átvevő visszaküldi az átadónak, a negyedik példány az átadóé marad.

- Ha a 3. példány 30 napon belül nem érkezik vissza, akkor a fent megjelölt felelősnek ezt a körülményt jeleznie kell az illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére.

- A visszaküldött "SZ" kísérőjegy másolatát át kell adni a megbízott környezetvédelmi felelős részére is.

- A veszélyes hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön a hulladék termelőjének láthatóan fel kell tüntetni az "SZ" kísérőjegy számát, és a hulladék EWC kódszámát.