## RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASITÁS

## HAGYOMÁNYOS FEDÉLSZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

1.  Megelőző munkák készültségi foka,

2.  Anyagok

3.  Munkaeszközök, felszerelések

4.  Munkakörülmények, munkafeltételek

5.  Munka leírása

5.1 Torokgerendás, talpszelemenes nyeregfedélszék készítése

5.2 Torokgerendás talp- és taréjszelemenes nyeregfedélszék készítése

5.3 Középoszlopos, kötőgerenda-csonkos, talpszelemenes nyereg-

fedélszék készítése

5.4 Bakdúcos, fogópáros, talpszelemenes, kötőgerenda-

csonkos nyeregfedélszék készítése

6.  Minőségi követelmények

7.  Munka szervezése

8.  Veszélyes és ártalmas termelési tényezők

9.  Irodalomjegyzék

1. Megelőző munkák készültségi foka:

- A fedélszerkezet késztése előtt készen kell lennie az épület minden olyan szerkezetének, amely a fedélszerkezetet hordozza, kitámasztja, vagy előre beépített formában azt lehorgonyozza, továbbá amely szükséges a fa fedélszerkezetek lekötése előtti helyszíni méretellenőrzések hiánytalan elvégzéséhez, az alábbiak szerint:

- Szerkezeti falak fel vannak falazva / kizsaluzva /. Teljesen megszilárdult állapotban / 28 napos szilárdság /.

- Vasbeton födémek és koszorúk, alátámasztó vasbeton tuskók és főpárkányok kizsaluzva, megszilárdulva / 28 napos szilárdság /.

- A lehorgonyzáshoz szükséges kengyelek, vagy tőcsavarok a terven megadott helyeken és méretben / koszorúkban, födémben / elhelyezve.

- Attika, párkány-, térd- és határfalak felfalazva, kivéve tűzfal vagy oromfal.

- Légaknák, szellőzők, kémények a legfelső födém síkjáig felépítve, a nyílások elmozdulás ellen rögzített 5 cm vastag pallókkal biztonságosan lefedve.

- A csatlakozó szerkezetek és a fedélszerkezet alapja kellően legyen megtisztított, alkalmassá téve a következő munkálatok elvégzését.

- Fa anyag minőségi vizsgálatainak adott feltételeknek /gomba és védőkezelések / teljesülniük kell.

2. Anyagok:

2. 1 Minőségi ellenőrzések:

2.1.1  A  faanyagok hibái:

- Rendellenes növésből származó tulajdonságok:

- a sudáróság / vékonyodás / max.:1,25 cm/m

- görbeség / a törzs görbe növése /

- síkgörbe: gyengébb teherbírású

- térgörbe: ipari célokra nem alkalmas

- villás  növés : a törzs egy vezérága helyett kettő vagy több fejlődik, ha összenőnek a vezérágak, akkor is önálló bél és évgyűrű tartozik egy vezérághoz.

-A göcsök / ággöcsök /

A faágaknak a törzs szövetében elhelyezkedő részei, amelyek a faág elhalásával is a törzsbe maradnak, és a törzs szövetei csak körbe növik.

- Hosszúkás göcs

- Csoportos göcsök

- Kerek göcs

- Ovális göcs

- Kereszt göcs

- Szétszórt göcsök

- Szárnyas elágazó göcsök

A repedések:

A fatörzsben, illetve a faanyagban a rostok mentén húzódó szöveti elválások, a fa repedésének oka a különböző részek különböző mértékű zsugorodása / a szíjács nagyobb nedvességtartalma miatt jobban zsugorodik, mint a geszt / miatt keletkező feszültségek megrepesztik a fát.

Keletkezés szerint: Bél- vagy sugárirányú repedés

Gyűrűrepedés

Fagyrepedés

Száradási repedés

A repedések főbb változatai fűrészárun:

- Sugárirányú repedés

- Fagyrepedés

- Száradási repedés

- Gyűrűs repedés / elválások /

Elhelyezkedés alapján:

- Laprepedéseket

- Oldalrepedéseket

- Bütürepedéseket

Szerkezeti hibák és rendellenes elszíneződések:

Ferdeszálúság: / csavarodottság / amelyen azt kell érteni, hogy a faanyag rostiránya nem párhuzamos a hossztengellyel. A ferdeszálú faanyag vetemedésre hajlamos, ezért az ilyen fatörzset, amelyen a csavarodás mértéke 10 m-en belül egy teljes kör, ipari célokra már nem használhatják fel.

Nyomott fa: A fenyő faanyag szöveti felépítésében mutatkozó helyi elváltozás, amely az évgyűrűk egyes szakaszán / szórtan vagy egybefüggően / a kései pászta faanyagának viszonylagos megvastagodásából mutatkozik.

Húzott fa: A lombos fafajták faanyagában növekedés alatt bekövetkezett, szerkezeti elváltozás, amely a fűrészáru felületén bolyhosság / érdesség / és néha elszíneződés formájában jelentkezik.

Hullámos rostlefutásról: beszélünk, ha a faanyag rostiránya elágazó, rendszertelen. Ha a rostirány hullámvonalú és a hullámvonal síkban marad, a szövet fodros, ha a hullámvonal lefutása térbeli, akkor a szövet habos. Amennyiben a hullámosságot alvórügyek vagy tűgöcsök okozzák, csomorosságnak vagy madárszemességnek mondjuk. Ez származhat hullámos és fodros növésből egyaránt. A fa megmunkálása nehéz, mert száliránya változik, s ezért a faanyag felülete beszakad. Színfurnérnak azonban keresett anyag.

Gyantatáskák: Az évgyűrűk között egyes szakaszokon gyantával, mézgával töltött üregek, tömlők. Megkülönböztetünk: Egyoldalú gyantatáskákat amelyek a fűrészáru egyenetlen felületén láthatóak - és átmenő gyantatáskákat, ha a fűrészáru két szemben lévő oldalára vagy lapjára terjednek ki. A tömlők elgyantásodásán a gyantával erősen átitatott fa-részeket kell érteni. A gyantatáskák és az elgyantásodott részek a faanyag szilárdságát csökkentik, feldolgozását, megmunkálását nehezítik, viszont ellenállóvá teszik a gomba és a rovarkárokkal szemben.

Kéregbenövés: A faanyagba részben vagy teljesen benőtt kéregrész. A fűrészáruknál megkülönböztetünk egyoldali kéregbenövést / a faanyag egyik felületén látható / kétoldali kéregbenövést / a faanyag két egymással szemben lévő lapján egyszerre látható /.

Álgeszt: A lombos fafajokban a fatest központi részének normálistól eltérő színárnyalatú, erősségű és kiterjedésű elszíneződése, amely az évgyűrűk vonalát ált. nem követi. A faanyag szilárdságát nem csökkenti, az egészséges álgeszt / barnabél / színe általában vörösbarna, benne semmiféle korhadásra utaló jel nincs, alakja szabályos, többé-kevésbé kör. A beteg álgeszt / szürke, csillagos / színe a szürkétől a feketéig változik, benne esetenként korhadt foltok láthatók, alakja szabálytalan, lángnyelvhez hasonló vagy csillagos.

Foltosság: A lombos fafajokban a szíjács helyi elszíneződése sáv- és folt alakban élő fában jelentkezik, színe közel azonos a gesz színével. A faanyag szilárdságát nem csökkenti.

Belső szíjács vagy kettős szíjács: A lombos fafajok gesztrészében találhatók, a szíjáccsal közel azonos tulajdonságú és színű évgyűrű-zóna, a hideg hatására az elhalt sejtek hiányos működése folytán úgy keletkezik, hogy néhány évgyűrű nem gesztesedik el, hanem a szíjácshoz hasonló állapotban marad, és a gesztrészben második szíjács gyűrűt / hold-gyűrűt / alkot.

Vegyi hatások okozta elszíneződések: A lombos fafajokban természetes vegyi anyagainak bomlása következtében keletkező felületi, 2-5 m mélységű vöröses-barna vagy kékes-barna elszíneződés.

- Növényi károsítók okozta fahibák

Baktériumok: kártevése kevésbé jelentős, a faanyagokon észrevehető kárt általában nem okoznak. Veszélyességük abban nyilvánul meg, hogy a farontó gombákkal biológiai láncot alkotva, a cellulózbontó baktériumok megteremtik a farontó gombák számára a megtelepedési feltételeket. Általában frissen döntött fákban vagy vízben tárolt faanyagokban találhatók.

Farontó gombák: kártevéseik revesedés vagy korhadás formájában jelennek meg. A gomba fertőzés a spórák megtelepedésével kezdődik, ha életkörülményeik adottak, kicsíráznak. Ennek feltételei: Megfelelő nedvességtartalom és hőmérséklet, savanyú közeg, továbbá levegő / oxigén /. A farontó gombák megtelepedéséhez minimum 18 %-os fanedvesség-tartalom szükséges. Az élőnedveshez közeli nedvességtartalmú faanyagot a fülledést, az elszíneződést és a korhadást előidéző gombafajok már nem károsítják. A nagy nedvességtartalom ugyancsak kizárja a gombák életműködését / de vannak kivételek /.

A kedvező hőmérséklet eltérő, a legtöbb farontó gombáknál 24-32 oC között mozog, de vannak 18-22 oC és 45-60 oC közé eső ideális hőmérsékletű gomba fajok is.

A gombák az oxigént a faanyagból szerzik. Ez akkor menet végbe, ha a fában illetve a sejtüregben legalább 20 % levegő van jelen.

A gombák okozta elszíneződést élesen el kell különíteni a korhadástól. Az elszíneződés ugyanis nem jelenti minden esetben a faanyag szilárdságcsökkenését. A minőségi előírások is különbséget tesznek felületi és mélyre hatoló elszíneződött réteg között. A korhadás kezdetben ugyancsak a faanyag elszíneződésében mutatkozik, de a folyamat előrehaladtával a faanyag teljes szétmorzsolódását okozza.

- E csoportba tartozó fűrészáruk minőségi osztályozását befolyásoló fahibák megnevezését az alábbiak tartalmazzák:

A geszt gombás elváltozása sáv-, és foltalakban mutatkozik meg, a geszt faanyagában egyes részek rendellenes elszíneződése jelenik meg. A faanyag szilárdságát nem csökkentik.

Penész: A faanyag felületén gombafonalak és termőtestek jelenléte látható. A penészedés a faanyag természetes színének megváltoztatásával járó hiba. Ez lehet sáv- és foltalakú vagy teljes. A penészgombák általában csak a faanyagok elszíneződését okozzák, szilárdságát azonban nem befolyásolják / ezért ez a fűrészelt fagerenda megengedett hibája /. Színük szerint megkülönböztetünk zöld, téglavörös, szürke és fekete penészhibákat.

Szíjács gombás felszíneződése: A szíjács faanyagának rendellenes elszíneződése, a faanyag szilárdságának csökkenése nélkül. A faanyagban korhadást nem okoz, színétől függően lehet kékülés és színes szíjács-foltosság. A kékülés a szíjács rész szürke elszíneződése, kékes vagy zöldes árnyalattal. Főleg fenyőfélék faanyagában található hiba. Ez elsősorban szépséghiba az ácsszerkezetek szempontjából szilárdságcsökkenése nem jelentős.

Színes szíjács foltosság: A szíjácsban lévő narancs, sárga, rózsaszín / a világos ibolyaszínig / és barna elszíneződés. A szín erőssége alapján lehet világos / a faanyag rajzolata átlátszik a folton / és sötét / nem látszik át /. A behatolási mélységét tekintve lehet felületi és mélyre hatoló az elszíneződött réteg. A kettő között 2 mm-nél is nagyobb lehet a határ.

Barnulás: A faanyag szíjácsban lévő barnás elszíneződés / hamvas-vöröses / lombos fafajoknál jellemző. A faanyag szilárdságát bizonyos mértékig csökkenti.

Fülledés:  A lombos fák betegsége, a faanyag foltos, illetve hosszirányú, csíkos elszíneződésben jelenik meg. Fűrészárukban csak az alátét léceknél fordul elő. A bükk, éger és nyárfafélékben a fülledés első szakaszában csak sugárirányú, lándzsa alakú szürkésbarna foltokban, majd nagyobb kiterjedésű foltosodásban jelentkező elszíneződés, ekkor még a fa szilárdsága nem csökken, szárítással, gőzöléssel a faanyag még megmenthető.

A második szakaszban a bütün és a szíjács külső részén fehér, szürkés-sárga foltok jelentkeznek, ez már a faanyag jelentős szilárdság-csökkenésével jár. A harmadik szakaszban a kis foltok összeolvadnak és a bütün szabálytalan fekete vonalakkal határolt, fehéres sárgás-szürke, márványra emlékeztető foltosság alakul ki. A faanyag műszaki célokra már nem alkalmas.

Korhadás:  A faanyag rendellenes elszíneződése, szilárdság csökkentéssel vagy a nélkül. A károsítás tünetei szerint megkülönböztethető barna vagy vörös korhadás. A faanyag szíjácsban és gesztjében észlelhető. A megtámadott fa fokozatosan barna vagy vöröses színűvé válik, majd megrepedezik és a fa kockákra hullik szét. A faanyag gyors szilárdság csökkenését okozza. A nedves korhadás hasonló tünetekkel jár, okozója azonban majdnem mindig a pincegomba. E gombafaj vízigénye nagy, nagyon gyakran támadja meg a tetőszékek kötőgerendáinak falon fekvő végeit és a sárgerendákat.

A fehér vagy marókorhadás: A farostanyag lignintartalom lebontásának a következménye, a megmaradó cellulózváz miatt a faanyag foltos, fehéres, sárgás-fehér színűvé, majd mindinkább üregesedve, vattaszerű, laza, összemorzsolható tömeggé válik. A korhadás kezdeti állapotában lévő faanyagot sem szabad műszaki célokra használni, mert a faanyag nagymérvű szilárdságcsökkenése hirtelen következik be.

Szíjács-korhadás: A szíjács egyes részeinek rendellenes elszíneződése, fenyőféléknél sárgásbarna vagy barnás-rózsaszín árnyalattal, lombos fafajoknál tarka, márványra emlékeztető rajzolattal jelentkezik, a faanyag szilárdságcsökkenésével vagy a nélkül jár. Kitermelt faanyagban keletkezik és a gesztre is átterjedhet. A fertőzött faanyag állapota szerint lehet: kezdeti korhadás, amelynél a fertőzött szíjács rész faanyagának szilárdsága a környező egészséges faanyagáéval közel azonos. Lehet még előrehaladott korhadás, ez esetben a szíjács rész faanyagának szilárdsága már erősen lecsökkent.

Geszt-korhadás: A geszt egyes részeink megváltozása, a faanyag rendellenes elszíneződése, szilárdságának jelentős csökkenése mellett következik be. Élő fában keletkezik a leggyakrabban.

- A farontó gombák három fázisban támadják a faanyagot:

Törzskorhadást okozó gombák / még élő fán /.

Fenyőtaplógomba, gyökérrontó-taplógomba, gyűrűs tölcsérgomba.

Fatelepeken károsító gombák.

Lemezes fenyőgomba, pikkelyes fabomba, labirintus taplógomba.

Épületekben károsító gombák.

Pincegomba, könnyező házigomba, házi kéreggomba.

2.1.2  Rovarok okozta fahibák:

Rovar- és álcajáratoknak nevezzük a rovarok, illetve álcáik által a fába vagy faanyagba rágott lyukakat, járatokat.

Behatolási mélységük szerint lehetnek:

Felületi sekély rovar és álcajáratok, ha a behatolási mélységük nem haladja meg az 5 mm-t.

Mélyre hatoló rovar és álcajáratok, ha a behatolási mélységük meghaladja az 5 mm-t.

2.1.3  Alakváltozás okozta fahibák:

Vetemedés:

Teknősüdése. A fűrészelés, szárítás vagy tárolás során. Jellegétől függően lehet:

- Egyszerű vetemedés laphosszban:

- Összetett / hullámos / vetemedés laphosszban:

- Vetemedés élhosszban:

- Keresztirányú vetemedés:

- Csavaros szárnyas vetemedés:

A vetemedés oka, hogy a faanyag egyes részei - a szíjács és a geszt különböző nedvességtartalma  miatt - a száradásuk során különböző mértékben veszítik el nedvességüket, s ezáltal feszültségkülönbség keletkezik, amelynek hatására a faanyag megváltozik,  alakjában vetemedik.

2.1.4  Fűrészelési hibák:

Fagömbösség / tompa él /: A szélezett fűrészáru oldalán a rönkpalást visszamaradt része.

Vágási hibák: A fűrészáru felületén a fűrészelés során keletkező egyenetlenségek.

Típusaik szerint:

- Karcolás: Amikor a faanyag felszínén a fűrészfog okozta mély

nyomok barázdák vannak.

- Hullámosság: Amikor a fűrészelési, vágási felület hullámos, s ennek

következtében a fűrészáru vastagsága a keresztmetszetben változó.

- Érdesség, szálkásság: Amikor a fűrészáru felületén rosszul vágott, kiálló rostok maradnak

A fenyő fűrészárura vonatkozó szabvány MSZ 17300/2-1988/.

Méretek: Az MSZ 17300/1 szerint.

2.2  Felhasználható fafajok:

A fenyő fűrészáru termelésére az MSZ KGST 1263 szerint bármely hazai és külföldi fenyőfaj felhasználható / pinus, picea, abies, larix és egyéb/.

A teherhordó szerkezetekhez felhasznált faanyagok fafaj csoportjának megnevezését, az alkalmazott fafajt a következő táblázat tartalmazza.

| Fafaj csoport jele | Fafaj megnevezése | Alkalmas fafaj |
| --- | --- | --- |
| F | Fenyő | Jegenye-, luc-, erdei-, fekete, vörös fenyő |
| K | Kemény lombos | Tölgy, akác, bükk, kőris |
| L | Lágy lombos | Éger-, óriás-, korai-, kései-, fekete nyár, fűz |

2.2.1  Nedvességtartalom:

A K / kiváló /, az I. a II. a III. és a IV. minőségi osztályba tartozó fűrészárut nedvességtartalom szempontjából a következők szerint különböztetjük meg:

- Légszáraz, ha a nettó nedvességtartalma legfeljebb 22 %.

- Nedves, ha a nettó nedvességtartalma meghaladja a 22. %-ot.

A teherhordó szerkezetekhez felhasznált anyagok nedvességtartalma:

| A nedvesség tartalom jele | Megnevezés | Követelmény MSZ KGST 387 szerint mérve % |
| --- | --- | --- |
| NY | Nyers | U>= 30 |
| FSZ | Félszáraz | 20 <U <30 |
| SZ | Száraz | U <= 20 |
| EL | Ellenőrzött | Előírt érték U= 6-20 % között |

| Védőkezelés jele | Megnevezés | Követelmény |
| --- | --- | --- |
| TV | Teljes védőkezelés | A fa teljes térfogatára kiterjedő védőszer |
| SZV | Szijács védőkezelés | A szíjács keresztmetszetének 85%-ára kiterjedő védelem |
| MV | Mély védőkezelés | A védőszer behatolás a felületre merőlegesen nagyobb mint 10 mm |
| HV | Határrétegvéde-lem | A védőszer behatolás a felületre merőlegesen kisebb mint 10 mm, de nagyobb mint 1 mm |
| FV | Felületi védelem | A védőszer behatolás nem nagyobb mint 1mm |
| BV | Bütüvédelem | A bütü lezárása védőszerrel |

A védőanyagokat az MSZ 6771 szerint kell megválasztani csak engedélyezett 15/1982. (VIII. 9. ) ÉVM sz. rendelet védőanyag felhasználását szabad előírni. Ennek megnevezését a terven fel kell tüntetni.

Szerkezeti fa védőkezelési módjainak megválasztása:

A szerkezeti fa tűzállósága, gomba- és rovarkár ellenállása javítható védőkezeléssel. Kombinált hatású anyagok alkalmazhatók.

A megkövetelt védőhatáshoz javasolt kezelési módok:

| A védőkezelés jele | Követelmény |
| --- | --- |
| TV, SZV, MV * | Vízzel vagy talajjal érintkező és időjárásnak kitett faanyag védelme |
| TV, SZV, MV, HV | Biológiai károsítók elleni megelőző védelem |
| HV | Fedett térbe beépített faanyag védelme |
| FV, HV | Tűzállóság fokozása |

2. 3 Anyaghasználat, méretek:

- Fűrészelt gerenda:

10x12 cm	15x21 cm

10x15 cm	17x17 cm			Hosszúsága 3,00 m-től

12x12 cm	17x21 cm			6,00 - 7,00 m-ig.

12x15 cm	17x24 cm			Rövidáru 3,00 m alatti

12x17 cm	21x21 cm			hosszúságban.

15x15 cm	21x24 cm

15x17 cm

- Deszka:

25 cm vastag	8-34 cm széles		3,00-6,00 m hosszú

/ 24 /

- Palló:

5 cm vastag	10-34 cm széles		3,00-6,00 m hosszú

/ 48 /

2, 75 m hosszúság alatt a palló és a deszka rövidáru.

- Zárléc:

48 cm vastag	48-75 cm széles		3,00-6,00 m hosszú

75 cm vastag	75-10-12 cm széles	3,00-6,00 m hosszú

10 cm vastag	10 cm széles		3,00-6,00 m hosszú

- Léc:

25x5 cm			3,00-6,00 m hosszú

- Bramac léc:

35x5 cm			3,00-6,00 hosszú

Az 1,00-2,75 m közötti hosszúsági méretű anyag rövidáru.

- Szélezetlen deszka maximum 4 cm vastag, 1,00-3,00 m hosszú

- Rúdfa vastagsági mérete a fa vékonyabb végénél

05-12 cm 3,00-6,00 m hosszúságban

- állványfa középátmérő 20-25 cm hosszúsága 4,00-10,00 m - ig.

- szeg: 		28/65 léchez			46/120 fogópárhoz

34/80 Bramac léchez		60/180  szaruzat

70/200 kötéséhez

- Ácskapocs:

26x8 vagy 30x8 mm lapos acélból kovácsolva

- Anyáscsavar:

Alátéttel a mérete a tervrajzokon kerül meghatározásra.

3. Munkaeszközök, felszerelések:

3.1  Kéziszerszámok:

3.1.1  Forgácsoló szerszámok:

Fűrészek: Lyukfűrész

Keskenyfűrész

Keresztvágó fűrész

Keretes fűrész

Rókafarkú fűrész

Furdancs		durva lyuk, pontatlan

Cigányfúró		nagy átmérő, kis mélységű lyuk

Központfúró	mély lyuk

Vésők: Ácsvéső

Lyukvéső

Lyuktisztító

Gyaluk: nagyoló

simító

Kétnyelű kés

3.1.2 Hasító és faragó szerszámok:

Ácsfejsze

Balta

Ácsszekerce

Ácsbárd

Ráspolyok

Reszelők

3.1.3  Egyéb kézi szerszámok:

Tisztítóvas

Harapófogó

Villáskulcs

Szeghúzó

Nagy ácskulcs

Francia

3.2   Segédeszközök:

Vas derékszög

Vízmérték

Csuklós mérce

Mérőszalag

Mérőléc

Kréta

Csavarhúzó

Vödör

Fűrészreszelő

Szeghúzó

Hurkospózna

Támasztólétra

Festékes láda

Istráng

Kenőkefe

Ácsirón

Zsinóros függőón

Fakörző

Fa derékszög

Állítható faszögmérő

Köszörűkő

Fenőkő

Kis és nagy fűrészelőbak

Kézi kocsi

Marokecset

Kenderkötél

Feszítővas

Ácskapocs

3.3  Gépek:

Láncos lyukmaró

Kézi körfűrész

Kézi láncfűrész

Villamos kézi fúrógép

Elektromos meghajtású csörlő

FONTOS: A gépeket csak hozzáértő személy használhatja, karbantartását is csak erre a munkára kiképzett személy végezheti. A munkálatokat folyamatosan ellenőrizni kell.

3.4 Védőeszközök:

- Személyi: védőkesztyű, bőr

fejvédő sisak, peremes

mechanikai védőszemüveg

bélelt védőruházat

vállvédő bőr

bélelt lábbeli

védőöv és biztosító kötél

zuhanásgátló eszköz

- Kollektív: terelőkorlát, tartóoszloppal

figyelmeztető táblák

kézi tűzoltó készülék

A védőeszközöket a dolgozóknak viselniük kötelező!

A munkavezetőség köteles a védőeszközöket biztosítani és ellenőrizni azok megfelelő használatát, állapotát.

4.   Munkakörülmények, munkafeltételek:

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

4.1  Munkaterület:

- Az elkészítendő fedélszerkezet teljes alapterülete, de legalább 4 fő szaruállás.

- A szerkezet lekötésénél a munka és zsinórpad területe minden oldalon legalább 2 méter széles szabad területtel legyen megnövelve.

- A fedélszerkezet állításánál az épület mellett minden oldalon legalább 1,5 méter széles szabad és elkerített területet kell hagyni. A felhozás helyén pedig legalább 3 méter széles és a legnagyobb feladandó elem hosszánál 2 méterrel nagyobb szabad terület elkerítve.

- Az anyag és szerkezet depóniák területe a depóniák közötti minimum 1,5 négyzetméter, 1,5 m  széles sávokkal együtt.

- A vízszintes és függőleges, anyagmozgatási útvonalak, legalább 3 méter széles, szabad közlekedési / felhúzási / sávval.

- A munkaállványok alapterülete.

4.2  Egyéb feltételek:

A faanyagok szakszerű tárolása, védelme érdekében a faanyagot az ács telepen kell tárolni mindaddig, amíg a lekötésre, illetve a munkahelyi bedolgozásra sor nem került. Az egyéb anyagok munkahelyre való kiszállítása is csak a szükségleteknek megfelelően történjen:

- A munkaterület, a munkavégzéshez megfelelően legyen megvilágítva.

- Ha a természetes megvilágítás nem elegendő, úgy mesterséges megvilágításról kell gondoskodni, amely legalább 50 lux érték legyen.

- Minden javításra, illetve cserére szoruló szerkezeti elemet láthatóvá és hozzáférhetővé kell tenni.

- A munkaterület úgy legyen kialakítva, letisztítva, hogy azon a közlekedés, a szál anyagok mozgatása botlás és csúszásmentesen történhessen.

- A munkavégzéshez 2 db. ácsbakot, munka- és zsinórpadot, továbbá a lekötéshez és állításhoz akadálymentes, letisztított munkaterületet kell biztosítani, illetve a kész lekötött szerkezeteket az épülettől legalább 10 méter távolságban kell tárolni.

- A lekötési és állítási munkákkal egy időben a munkaterületen és a munkakörzetben más természetű munka nem végezhető és a szerkezetekhez szükséges anyagokon kívül ott más anyag nem tárolható.

- A balesetmentes anyagmozgatás érdekében legalább 1,5 méter széles csúszásmentes sávot kell kialakítani a közlekedés részére, melyet anyagtárolásra elfoglalni ideiglenesen sem szabad.

- Az elektromos árammal működő gépekhez és szerszámokhoz csatlakozó dobozokat kell biztosítani és az érintésvédelemről gondoskodni kell.

- Vízzel teli hordót, tűzoltó vödröt, homokos ládát, tűzoltó készüléket és tűzoltó szerszámokat kell elhelyezni.

- A beépítésre kerülő anyagot a brigádvezető köteles darabonként szemrevételezéssel / ha kell próbaterheléssel / átvizsgálni és gondoskodni arról, hogy csak megfelelő minőségű anyag kerüljön beépítésre.

- Függőleges szállításhoz 20 méter magasságig felhúzóeszközt, 20 méter felett gépi szállítóberendezést kell biztosítani.

- A szükséges anyagoknak, eszközöknek, gépeknek, védőeszközöknek, valamint a dolgozói létszámnak a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

- A födémet anyagtárolással vagy más módon túlterhelni TILOS!

Gombagyanús, korhadásos, rovarrágott, keresztcsomós, roppanásra, törésre hajlamos faanyagot felhasználni, beépíteni tilos.

- A faanyagot befesteni vagy hibáit más módon eltakarni nem szabad.

- A munka megkezdése előtt a munkát irányító felelős vezetőnek, szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések, a biztonságos munkavégzésre alkalmasak-e, s gondoskodni kell az esetleges hiányosságok megszüntetéséről.

- A munkavégzés körzetében idegenek nem tartózkodhatnak, ott idegen anyagok, eszközök nem tárolhatók.

4.3  A dolgozók részére biztosítandó feltételek:

- a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges védőeszközök és védőberendezések,

- a szociális helységek / öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC /,

- étkezésre alkalmas helyiség,

- elsősegélynyújtáshoz hiánytalan felszerelés,

- ivóvíz

- a szociális helyiségek norma szerinti temperálása, fűtése,

- hideg évszakban / + 4 oC alatt / bélelt meleg védőruházat, védőital és melegedő helységek,

- meleg évszakban / + 29 oC felett / hűsítő védőitalt,

- padlástérben vagy egyéb tűzveszélyes helyeken dolgozók részére dohányzásra kijelölt helyiséget,

- piszkos, poros, egészségre ártalmas munkavégzés során kéztisztító szert és bőrvédő kenőcsöt.

Lezuhanás-veszélyes helyeken / tetőzet, külső falak széle, födémnyílások, aknák, világító és szellőző udvarok pereme, orom és tűzfalak /, védőöv, illetve zuhanás gátló eszköz nélkül munkát végezni TILOS! Áramütés veszélyének elkerülésére a munkaterületen, vagy annak légterében levő / esetleg idegen / elektromos vezetékeket burkolni, elkeríteni, megfelelően szigetelni, illetve áramtalanítani, szükség esetén meg kell szüntetni. E munkákat csak szakképzett villanyszerelők végezhetik.

A munka szállítási, valamint közlekedő területeit rendben, tisztán kell tartani. A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és a hiányosságokat megszüntetni.

A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei adottak.

A munkaterület átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

5.  Munka leírása:

5. 1 Torokgerendás, talpszelemenes, nyeregfedélszék készítése:

Az egyes fa fedélszékek készítésénél a leszabott faanyagot gombásodás elleni védőanyaggal, illetve lángmentesítő szerrel kell bevonni.

A helyszínen ellenőrzött méretek alapján a fedélszerkezet és az alátámasztó szerkezetek / fal, koszorú, stb. / méreteit, idomvonalait fel kell mérni a zsinórpadra mérőszalag, ácsirón segítségével. Az egyenes, hosszabb vonalakat csapózsinórral, a rövidebbeket egyenes deszka mellett ácsirónnal kell megjelölni.

A főállások zsinórpadján kívül szükség van alapozási zsinórpadra, amelyre fel kell rajzolni a külső és belső vakolatlan főfalcsíkok nyomvonalait, a tetőtérben lévő összes szilárd szerkezet / kémény, szellőző / helyét, valamint az ereszek, gerincek, élek és vápák vonalait, a főállások tengelyeit, szelemeneket, kötőgerendákat.

A csomópontokat ácsirónnal, vasderékszög segítségével kell felrajzolni.

A faanyagokat a depóniából ki kell válogatni és a zsinórpad mellé, méretek szerint kell lerakni úgy, hogy a munka zavartalanul legyen végezhető. Előbb egy szarufapárt kell a zsinórpadra - az idomvonalak mellé - felhelyezni, majd az elvágásokat és az ollóscsapot kell a szarufára berajzolni. A faanyagok leszabásánál ügyelni kell arra, hogy a hulladék, a lehető legkevesebb legyen. Az elvágást és ollóscsapot keresztvágófűrésszel, kanyarító fűrésszel, ácsszekercével és tisztítóvassal kell megmunkálni.

A  megmunkált szarufapárt a zsinórpadon felrajzolt idomvonalakra kell elhelyezni és az ollóscsapot össze kell illeszteni. A torokgerendát a zsinórpadon összeillesztett szarufára kell helyezni és a lapolást vasderékszög, csuklósmérce és ácsirón segítségével a szarufán és a torokgerendán együttesen kell berajzolni. A torokgerendán és a szarufán berajzolt lapolást be kell fűrészelni és az ácsvésővel, tisztítóvassal kell megmunkálni, majd a megmunkált torokgerendát és a szarufapárt a zsinórpadon össze kell illeszteni, szükség szerint igazítani és az idomvonalra helyezni. A zsinórpadon összeillesztett szarufapárra a horgolást be kell rajzolni, majd berajzolás után az elemeket szét kell szedni és a horgolást el kell készíteni Megmunkálás után a szarufapárt a torokgerendával újra össze kell illeszteni és tisztítóvassal beszámozni.

Beszámozás után  az elemeket újra szét kell szedni és a kész anyagot  a kijelölt  helyen kell tárolni.

Az első szaruállás elkészítése után a többi szaruállás lekötését, megmunkálását az elsőhöz hasonlóan kell elvégezni. Ezt követően a talpszelemeneket ácsbakokra kell  felhelyezni, mérőléccel, ill. csuklósmércével a hosszát lemérni és keresztvágó fűrésszel lefűrészelni, majd beszámozni.

A leszabott, beszámozott elemeket védőkezelés után a kijelölt helyen kell tárolni.

A felállítási munka megkezdése előtt a lekötött, beszámozott szerkezetelemeket a felállítás sorrendjében kell a felhúzás helyére szállítani. Az egyszeri felhúzásra összerakott anyagot felhúzókötéllel és istránggal össze kell kötni. A köteg alsó végére deszkatáblát kell felerősíteni és a felhúzást vezetőkötéllel kell irányítani.

A szerkezetelemeket csörlővel vagy csigával kell felhúzni a felső munkaszintre. Felhúzás után a felhúzóköteleket meg kell lazítani, az istrángkötést kioldani, a hurkot meglazítani és a kötegről lehúzni, majd a deszkatáblát kell leoldani és a vezetőkötéllel együtt a felhúzókötélhez kell rögzíteni. Rögzítés után a felhúzókötelet a vezetőkötélbe vissza kell húzni és a további elemeket az elsőhöz hasonlóan kell folyamatosan felszállítani a munkaszintre. A felszállított elemeket felszállítási sorrendben, az összeszerelés helyére kell széthordani. Először a talpszelemeneket kell elhelyezni a lehorgonyzás mellé és a lehorgonyzó csavarok helyét be kell jelölni a talpszelemenekre. A bejelölt lyukakat cigányfúróval ki kell fúrni, majd a csavaranyát az elhelyezett csavarokról le kell hajtani és a talpszelemeneket a kifúrt lyukakon keresztül a csavarokra -- ütögetéssel – rá kell helyezni. A csavarokra alátétet kell tenni és a csavaranyát ezután kell ráhajtani, majd francia-, vagy villáskulccsal meg kell húzni. A talpszelemenek elhelyezése, lehorgonyzása után az első két szaruállást kell a lekötött, beszámozott elemekből a torokgerendákkal együtt összeállítani, összekapcsolni és összeszegezni. Az összeszerelt szaruállást kézzel, vállal, majd csáklyákkal, esetleg hurkospóznák segítségével fel kell állítani, függőlegesbe állítás után ideiglenesen kikötni, majd ideiglenes állást kell készíteni. Az első két szaruállás felállítása után a további szaruállásokat azonos módon kell felállítani. A felállított szaruállásokat szükség szerint ideiglenes kikötésekkel kell rögzíteni, majd az összes szaruállás beépítése után a szélkötőket, szélrácsokat kell felszegezni.

A munka befejezése után az ideiglenes állást el kell bontani.

A faanyagok védőkezelését el kell végezni!

5. 2 Torokgerendás talp- és taréjszelemenes nyeregfedélszék készítése:

A torokgerendás, taréjszelemenes nyeregfedélszék munkáinak technológiai leírása a lekötési munka megkezdéséig megegyezik az 5. 1 pontban leírtakkal.

Először egy szarufapárt kell a zsinórpadra, az idomfalak mellé elhelyezni, majd az elvágást és ollóscsapot keresztvágó fűrésszel, kanyarító fűrésszel, ácsszekercével és tisztítóvassal meg kell munkálni. A megmunkált szarufapárt a zsinórpadon felrajzolt idomvonalakra újra el kell helyezni és az ollóscsapot össze kell illeszteni. A torokgerendát és a gerincfogót zsinórpadra és szarufapárral kell elhelyezni, majd az elvágást, valamint a lapolást be kell rajzolni. A berajzolt helyeken az anyagokat keresztvágó (vagy keretes) fűrésszel le-, illetve be kell fűrészelni és ácsszekercével, ácsvésővel, tisztítóvassal meg kell munkálni, illetve szükség szerint utána igazítani.

A megmunkált szarufát, torokgerendát és gerincfogót a zsinórpadon össze kell illeszteni, ideiglenesen összekapcsolni és az idomvonalakra ráhelyezni. A szarufapáron a horgolást be kell rajzolni, meg kell munkálni, majd az összeillesztett szerkezeti elemeket tisztítóvas beütéssel kell számolni. Beszámozás után az elemeket újra szét kell szedni és a kész szerkezeti anyagokat a kijelölt helyen kell tárolni. Az első főszaruállás lekötése után a további főszaruállásokat kell az előbbivel azonos módon lekötni, beszámozni és tárolni.

A főszaruállások lekötése után a mellékszaruállásokat a főszaruállásokkal azonos módon, de gerincfogó nélkül kell lekötni és megmunkálni. Ezután a talp- és taréjszelemeneket ácsbakokra kell felhelyezni, a hosszakat lemérni, bejelölni, lefűrészelni és lerakni. A leszabott és beszámozott szerkezetelemeket védőkezeléssel kell ellátni. A talpszelemeneket gombásodás elleni védőanyaggal , a szarufát, a torokgerendát, a gerincfogót és a talpszelement lángmentesítő szerrel kell beitatni, illetve bevonni.

A felállítási munka technológiai leírása a legfelső munkaszinten történő anyagfelszállításig és a talpszelemenek lehorganyzásáig teljesen megegyezik az 5.1 pontban leírtakkal.

A szerkezetelemek szétosztása után a két kezdő főszaruállást gerincfogó nélkül kell fekvő helyzetben összeállítani, a csomópontokat összekapcsolni, összeszegezni. Először a kezdő első főszaruállást kell kézzel, vállal, majd csáklyával, esetleg hurkospózna segítségével felállítani, lefüggőzni, függőbe állítani és kikötni. Az utána következő másik főszaruállást az előzőhöz hasonlóan kell felállítani, befüggőzni és kikötni, majd ideiglenes állást kell készíteni és a gerincfogót, gerincszelement állványról (állásról) kell elhelyezni, megkapcsozni, megszegezni. A gerincfogót esetleg anyáscsavarral kell a szarufával összefogni.

Az első két főszaruállás felállítása és kikötése után a többi főszaruállást a taréjszelemenekkel együtt kell felállítani.

Az ideiglenes állványt a taréjszelemen és a gerincfogók felszereléséhez esetenként át kell állítani.

A főszaruállások felállítása után a mellékszaruállásokat kell felszállítani és a szarufákat a beépítés sorrendjében szétosztani, széthordani. Széthordás után a talp- és taréjszelemenre bejelölt szaruállásokra a szarufákat el kell helyezni. A taréjvonalon a szarufapárokat össze kell szegezni, helyenként összekapcsolni és mind a taréj-, mind a talőpszelemenekhez hozzá kell szegezni.

Végül a szélkötőket, szélrácsokat véglegesen fel kell szegezni, majd az ideiglenes állást el kell bontani.

5.3  Középoszlopos, kötőgerenda-csonkos, talpszelemenes, nyeregfedélszék készítése:

A középoszlopos, kötőgerenda-csonkos, talpszelemenes nyeregfedél-szerkezet munkáinak technológiai leírása a lekötési munka megkezdéséig megegyezik az 5. 1 pontban előírtakkal. Először a középoszlopot kell zsinórpadra, az idomvonal mellé helyezni és az elvágást, valamint csuklós mérce, vasderékszög, ácsirón segítségével az alsó csapot be kell rajzolni. Berajzolás után a középoszlopot le, ill. az alsó csapvállat be kell fűrészelni és ácsszekercével, tisztítóvassal megmunkálni. Ezt követően a szarufapárt kell a zsinórpadra felhelyezni és az elvágást, ollóscsapot a szarufapáron be kell rajzolni. A szarufaanyagra berajzolt elvágást és ollóscsapot keresztvágó fűrésszel, keretes fűrésszel, kanyarító fűrésszel, ácsszekercével, ácsvésővel és tisztítóvassal meg kell munkálni.

Megmunkálás után az alsó gerincfogót kell idomvonalak mellé a zsinórpadra helyezni, majd a szarufapárt  gerincfogóra helyezni és az ollóscsapot ideiglenesen összeilleszteni, összekapcsolni.

A középoszlopot zsinórpadra, alsó gerincfogóra kell helyezni. Az alsó gerincfogón elvágást, lapolást, rovást, a szarufapáron lapolást, a középoszlopon rovást kell berajzolni, ácsirón, csuklósmérce, és vasderékszög segítségével.

A berajzolt szerkezeti elemeket meg kell munkálni és megmunkálás után a zsinórpadon azokat újra össze kell illeszteni, ideiglenesen összekapcsolni.

Az alsó gerincfogóval összedolgozott középoszlopra és szarufapárra a felső gerincfogót kell ráhelyezni és berajzolni. Berajzolás után a felső gerincfogón lapolásokat, rovást, a középoszlopon és a szarufapáron lapolást kell készíteni. Megmunkálás után  a felső gerincfogót a szarufapárral és a középoszloppal össze kell illeszteni, szükség szerint igazítani és a főszaruállást a zsinórpadon idomvonalakra helyezve ideiglenesen össze kell kapcsolni.

A szarufapáron a horgolást be kell rajzolni, meg kell munkálni, majd a lekötött szerkezetelemeket tisztítóvas beütéssel be kell számozni. Beszámozás után a lekötött főszaruállást szét kell bontani és a szerkezetelemeket a kijelölt helyen, ászokfákon kell tárolni. Az első főszaruállás lekötése után, a többi főszaruállást az elsővel azonos módon kell lekötni, beszámozni és tárolni. A főszaruállások lekötése után a kötőgerenda-csonkok elhelyezési idomvonalait kell az alapozási zsinórpadra bejelölni, majd a faanyagot kell keresztvágó fűrésszel leszabni. Leszabás után a kötőgerenda-csonkokat az alapozási zsinórpadra felrajzolt idomvonalakra kell elhelyezni és lekapcsolni, majd a kötőgerenda csonkokra felrajzolni. Aztán kell a taréjszelemeneket az alaprajzi résszel lefűrészelni.

Lefűrészelés után a taréjszelemeneket össze kell illeszteni, ácskapoccsal összekapcsolni és egyenes vonalban zsinór mellett beállítani.

A zsinórállást a kötőgerenda-csonkokra rá kell jelölni. A taréjszelemenek elhelyezése után a középoszlopok hosszát kell lemérni, bejelölni és  keresztvágó fűrésszel levágni, majd a középoszlopot a taréjszelemenre derékszögben ráhelyezni. A középoszlopon a felső csapot, a taréjszelemenen pedig a csaplyukat be kell rajzolni. Berajzolás után a csapot és a csaplyukat keresztvágó fűrésszel, ácsfejszével, ácsvésővel, ácsszekercével és tisztítóvassal kell megmunkálni. A megmunkált elemeket az alaprajzi zsinórpadon össze kell illeszteni, szükség szerint igazítani, a középoszlopot a taréjszelemennel derékszögbe állítani, ácskapoccsal ideiglenesen összekapcsolni.

Az összeillesztett taréjszelemenre és középoszlopra a karpántok állását be kell jelölni és a karpántokon a csapokat, a taréjszelemenen és középoszlopon a csaplyukakat be kell rajzolni, a berajzolt elemeket meg kell munkálni keresztvágó fűrésszel, ácsszekercével, ácsvésővel, ácsfejszével és tisztítóvassal. A megmunkált elemeket újra össze kell illeszteni, szükség szerint a karpántokat utána igazítani, ácskapoccsal ideiglenesen összekapcsolni és tisztítóvas beütéssel beszámozni.

A szerkezetelemeket szét kell kapcsolni és a kijelölt helyen kell tárolni. A taréjszelemen és a középoszlop lekötése után a talpszelemeneket ácsbakra kell felhelyezni, a hosszakat lemérni, bejelölni és keresztvágó fűrésszel leszabni.

Leszabás után a talpszelemeneket be kell számozni és a kijelölt helyen kell tárolni.

A mellékszaruállás elemeit a zsinórpadon az idomvonalakra kell helyezni, majd az ollóscsapot és elvágást be kell rajzolni csuklós mérce, ácsirón és vasderékszög segítségével. A mellékszarukra berajzolt ollóscsapot és elvágást meg kell munkálni, az ollóscsapot össze kell illeszteni, majd a szarufapárt az idomvonalakra, a zsinórpadra vissza kell helyezni. A zsinórpadon elhelyezett szarufapáron a horgolást be kell rajzolni, meg kell munkálni és a megmunkált szarufapárt tisztítóvas beütéssel kell megszámozni, majd a kijelölt helyen tárolni. A lekötött és beszámozott fedélelemeket védőkezeléssel kell ellátni. A talpszelemeneket és a kötőgerenda-csonkokat gombásodás elleni védőanyaggal, a szarufákat, taréjszelemeneket, középoszlopokat, karpántokat és szélkötőket lángmentesítő szerrel kell beitatni, ill. bevonni.

A felállítási munka technológiai folyamata a legfelső munkaszintre történő anyagfelszállításig és a talpszelemenek lehorgonyzásáig teljesen megegyezik az 5.1 pontban leírtakkal. A szerkezetelemek szétosztása után a kötőgerenda-csonkokat a lehorgonyzó kőcsavarokra kell elhelyezni és a födémhez le kell csavarozni. Ezt követően a két  szélső főszaruállás alá kerülő középoszlopot alsó csappal a két kötőgerenda-csonkhoz kell fektetve elhelyezni és a taréjszelement a felső csapokra ráhelyezni, lekapcsolni.

A két középoszlopot a ráhelyezett taréjszelemennel, karpántokkal együtt, kézzel, vállal, esetleg csáklya segítségével függőlegesbe kell állítani és ideiglenesen ki kell kötni.

Felállítás és kikötés után az első és a második főszaruállás szarufapárjait kell elhelyezni a talp- és taréjszelemenre. Az ollóscsapokat össze kell illeszteni és a talpszelemenhez kell szegezni. Az első két középoszlop és taréjszelemen felállítása következik karpántokkal együtt az egész épület hosszában, a teljes befejezésig. A felállítási munkához ideiglenes állást kell készíteni.

A középoszlopokat felállítás után kétoldalon ideiglenes kikötéssel kell ellátni, majd először a közbenső főszarupárokat kell elhelyezni és a talp-, valamint a taréjszelemenhez hozzászegezni, esetleg lekapcsolni.

A főszaruállások felállítása közben az ideiglenes kikötéseket el kell bontani, majd a gerincfogókat kell elhelyezni és a talp-, valamint taréjszelemenekhez szegezni. Végül az ideiglenes állványt el kell bontani és az anyagot rendezetten a kijelölt helyen kell tárolni.

5.4  Bakdúcos, fogópáros, talpszelemenes, kötőgerendacsonkos nyeregfedélszék készítése:

A bakdúcos, fogópáros, talpszelemenes, kötőgerendacsonkos nyeregfedél-szerkezet munkáinak technológiai leírása a lekötési munka megkezdéséig megegyezik az 5. 1 pontban foglaltakkal. Az első szarufapárt a zsinórpadra rajzolt idomvonalakra kell helyezni, majd a szarufapáron az ollóscsapot, elvágást be kell rajzolni ácsiron, csuklós mérce és vasderékszög segítségével. A berajzolt elemeket keresztvágó fűrésszel, ácsszekercvel, keretes- és kanyarító fűrésszel, tisztítóvassal meg kell munkálni.

A főszaruállás szarufapárját zsinórpadon hagyva, zsinórpadra kell helyezni a gerincfogópár (kötésbeni) alsó darabját és azt lapolással a főszarupárhoz kell dolgozni, majd a gerincfogópár felső darabját a főszarufára kell helyezni és a lapolásokat azon berajzolni, majd megmunkálni.

A megmunkált főszaruelemeket a zsinórpadon az idomvonalak mellé újra el kell helyezni, szükség szerint utána igazítani és összekapcsolni. A zsinórpadon összeillesztett, összekapcsolt főszaruállásra az anyáscsavarok helyét be kell jelölni és a fogópárokon, szarufákon, bakdúcokon a lyukat cigányfúróval át kell fúrni. A szarufapáron a horgolásokat, a bakdúcokon az alsó csapokat, elvágásokat be kell rajzolni. Az elemeket be kell számozni, szét kell kapcsolni és keresztvágó fűrésszel, ácsvésővel, ácsszekercével, tisztítóvassal meg kell munkálni. A megmunkált szerkezetelemeket a kijekölt helyen, ászokfákon kell tárolni. Az első főszaruállás lekötése után a többi főszaruállás lekötését kell elvégezni. A főszaruállások elkészítése után a mellékszarufapárokat kell a zsinórpadra rajzolt idomvonalakra elhelyezni. Az idomvonalakra helyezett szarufákra az ollóscsapokat kell berajzolni. A berajzolt ollóscsapokat keresztvágó fűrésszel, kanyarítófűrésszel, ácsvésővel, ácsszekercével és tisztítóvassal meg kell munkálni. A megmunkált szarufapárt a zsinórpadra, idomvonalakra kell elhelyezni, az ollóscsapot össze kell illeszteni, szükség szerint utána kell igazítani és össze kell kapcsolni. Az összeillesztett szarufapárta az elvágást és horgolást be kell rajzolni, majd következik a beszámozás, szétbontás és megmunkálás.

Megmunkálás után a szarufapárt a kijelölt helyen kell tárolni.

Ezt követően a további mellékszarufapárokat kell berajzolni, megmunkálni, beszámozni és tárolni.

Az összesszarufapár lekötése után a derék-(szék) szelemeneket és bakdúcokat kell az alapozási zsinórpadra ráhelyezni. A szelemenek elvágási hosszát ki kell jelölni és keresztvágó fűrésszel el kell vágni. Elvágás után a szelemeneket össze kell illeszteni és kapcsolni, majd egyenes vonalba, zsinór mellett be kell állítani.

A zsinórállást a főszaruállás vonalainál a zsinórpadra rá kell jelölni. A derékszelemenek elhelyezése, beállítása, lekapcsolása után a bakdúcokat a derékszelemenekre rá kell helyezni és derékszögben be kell állítani. Beállítás után a szelemenre a csaplyukakat, a bakdúcokra a csapokat kell berajzolni, ácsírón csuklós mérce és vasderékszög. Megmunkálás után a azselemeneket és a bakdúcokat derékszögben össze kell illeszteni, majd össsze kell kapcsolni. A bakdúcok és a szelemenek összeillesztése után a karpántok helyét a bakdúcokra és a derékszelemenekre rá kell jelölni, majd a karpántokat a jelölésre kell helyezni. Az elhelyezett karpántokra a csapokat, a derékszelemenre és a bakdúcra a csaplyukakat ácsíron, csuklós mérce, vasderékszög segítségével be kell rajzolni. Berajzolás után az elemeket meg kell munkálni és a karpántcsapokat a bakdúc és szelemen csaplyukaival kell összeilleszteni, majd tisztítóvas beütésel beszámozni. Beszámozás után az összekapcsolt szerkezetelemeket szét kell szedni és a kijelölt helyen kell tárolni. Ezt követően a kötőgerendacsonkokat le kell mérni, be kell jelölni és keresztvágó fűrésszel kell lefűrészelni.

A lefűrészelés után a kötőgerendacsonkokat a zsinórpadra felrajzolt idomvonalra kell helyezni és a csaplyukakat be kell rajzolni az ácsíron, csuklós mérce és vasderékszög segítségével, majd meg kell munkálni. Megmunkálás után a kötőgerendacsonkokat az alapozási zsinórpadon bejelölt idomvonalakra kell helyezni és azon rögzíteni. Ezután a taréjszelemeneket az alapozási zsinórpadon levő kötőgerendacsonkokra kell helyezni, ott az elvágási hosszokat rámérni, bejelölni és keresztvágó fűrésszel lefűrészelni, majd beszámozni. Beszámozás után a szelemenre a szarufa tengelytávolságokat is rá kell jelölni, majd kijelölt helyen tárolni. A szelemen elkészítése után a talpszelemenek hosszának lemérése, bejelölése, elvágása, megmunkálása, a lehorganyzó csavarok helyének kijelölése és a kijelölt helyeken a lyukak kifúrása következik. A talpszelemenek elkészítése után a szarufaállások helyét a szelemenre rá kell jelölni, majd tisztítóvas beütéssel be kell számozni és a talpszelemeneket a kijelölt helyen kell tárolni. A leszabott és beszámozott szerkezetelemeket védőkezeléssel kell elláltni. A talpszelemeneket a kijelölt helyen kell tárolni.

A leszabott és beszámozott szerkezetelemeket védőkezeléssel kell ellátni. A talpszelemeneket és kötőgerendacsonkokat gombakár ellleni védőanyaggal, az egyéb szerkezetelemeket lángmentesítő szerrel kell beitatni, illetve bevonni.

A felállítási munka technológiai leírása, a legfelső munkaszintre történő anyag felszállításáig és a talpszelemenek lehorganyzásáig, megegyezik az 5.1 pontban leírtakkal.

A szerkezetelemek széthordása és a talpszelemenek lehorganyzása után a kötőgerendacsonkokat kell elhelyezni és lehorgonyozni. Ezt követően az első (szélső) főszaruállás bakdúcait, fogópárjait kell a födémen, fektetett állapotban összeszerelni. Összeszerelés után a fogópáron és abakdúcon keresztül fúrt lyukakba anyáscsavart kell elhelyezni, az anyát ráhajtani, majd francia-, vagy villáskulccsal meghúzni. Ezután a bakdúcok alsó csapjait a kötőgerendacsonkok csaplyukaihoz kell illeszteni és a főszaruállást kézzel, vállal meg kell emelni, majd csáklyákkal, esetleghurkos póznákkal segítve kell felállítani, közben a bakdúccsapokat a csaplyukakba bele kell csúsztatni és a főszaruállást függőlegesbe kell állítani. A főszaruállás után a függőlegességet függőzéssel kell ellenőrizni és elmozdulás ellen a szaruállást ideiglenesen ki kell kötni. Az első főszaruállás felállítása után a következő (második) főszaruállást kell összeszerelni, felállítani és az elsőhöz hasonlóan kikötni.

A felállítási munkákhoz ideiglenes munkaállványt kell készíteni. Az első két főszaruállás felállítása után a derékszelemeneket a bakdúcok felső csapjaira kell helyezni, beilleszteni és beütni. Egyidejűleg be kell helyezni és be kell ütni a karpántokat is a szelemenek és bakdúcok csaplyukaiba.

A karpántokkal együtt behelyezett szelemeneket a bakdúcokhoz lapos kapcsolatokkal kell rögzíteni, majd az ideiglenes kikötéseket le kell bontani. Ezt követően a többi főszaruállás bakdúcait, fogópántjait és derékszelemenjeit a karpántokkal együtt, az elsőhöz hasonlóan kell felállítani, majd az összes főszaruállás felállítása után a főszaruállások szarupárjait kell elhelyezni a gerincfogókkal és taréjszelemenekkel együtt.

Először a szarufapárokat kell elhelyezni a talp- és derékszelemenre, a fogópárok közé csúsztatva, a felső ollóscsapokat összeillesztve. A fogópárokon és a szarufákon átfúrt lyukakon keresztül a csavart be kell ütni, az alátétet és a csavaranyát rá kell helyezni, ráhajtani, majd francia- vagy villáskulccsal meg kell húzni. Ezután az első gerincfogót kell a szarupárral összeilleszteni és megszegezni, esetleg átfúrni és összecsavarozni. Az elsőgerincfogó felszerelése után a taréjszelement kell a gerincfogó alá behúzni, a következő szarupár horgolás közé beemelni, elhelyezni és a következő gerincfogót a szarufapár kilapolásába a taréjszelemen alá helyezni és megszegezni.

A főszaruállások szarufapárjának elhelyezése, valamint a taréjszelemenek és a gerincfogók beszerelése után a mellékszarufapárok beépítése következik. A mellékszarufapárokat a talp-, a gerék- és taréjszelemenre kell helyezni, az ollóscsapokat össze kell illeszteni és a szarufát a szelemenekhez hozzá kell szegezni. A fedélszerkezet teljes felállítása, illetve elkészítése után az ideiglenes munkaállványokat el kell bontani és a kijelölt helyen kell tárolni.

6. Minőségi követelmények:

A fenyő fűrészárura vonatkozó szabvány MSZ 17300/2-1988/.

Méretek: Az MSZ 17300/1 szerint.

6.1 Osztályozás:

Az osztályba soroláskor a fűrészárut a rosszabb minőségű lap és oldallap alapján kell minősíteni.

A megengedett fahibák mértékét és mennyiségét minőségi osztályonként deszka és palló esetében az 1. táblázat léc, zárléc és fűrészelt gerenda esetében pedig a 2. táblázat írja elő.

1. táblázat: Deszka, Palló

| Minőségi osztály | K (kiváló) | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Göcsök: A lapon és az éleken lévő göcsök | Meg van engedve a lapszélességre vonatkoztatott mérethányadban. A megfelelő lapfelület bármely 1 m-es szakaszán, legfeljebb |
| - Egészséges, | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db | Meg van |
| Benőtt göcs | 1/6 | 2 | 1/4 | 3 | 1/3 | 4 | 1/2 | 4 | engedve |
| - Egészséges, részben benőtt és kieső (világos és sötét) | Meg van engedve - az egészséges benőtt göcsökre előírt darabszámon belül - a lapszélességre vonatkoztatott mérethányadában és a megfelelő lapfelület bármely 1 m-es szakaszán legfeljebb |
| Göcs | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db |
|  | 1/8 | 2 | 1/5 | 2 | 1/4 | 3 | 1/3 | 3 | 1/2 | 4 |
| - Részben korhadt, és korhadt göcs | Nincs megen-gedve | Meg van engedve - a részben benőtt és kieső göcsökre előírt darabszámon belül - azok mértékének feléig, de legfeljebb |
|  |  | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db | Méret | Db |
|  |  | 1/10 | 2 | 1/8 | 3 | 1/6 | 3 | 1/4 | 4 |
| Az oldallapokon levő göcsök | Meg vannak engedve |
| Repedések - Lap és oldallap- repedések | Meg van engedve, ha a nyílásszélesség legfeljebb | Meg van engedve |
| - Sekély repedés (naprepedés) | 1mm | 1mm | 2mm | 2mm |  |

| Minőségi osztály | 4 (kiváló) | I. | II. | III. | IV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gombakárosítás - A geszt gombás elszíneződése sáv- | Nincs megengedve | Meg van engedve, ha együttes területű nem haladja a megfelelő lapfelületet | Meg van engedve |
| És foltalakban |  | 10 %-át | 20 %-át |  |
| - Penészedés | Nincs megengedve | Meg van engedve folt- és sávalakban | Meg van engedve |
| - Geszt, és szijácskorhadás (kemény és lágy) | Nincs megengedve | Csak geszt- korhadás van megengedve sáv- és folt alakban, az egyik oldalon a lap felületének legfeljebb 10 % - áig |
| Vegyi hatások okozta elszíneződés | Nincs megengedve | Meg van engedve |
| Védőkezelés okozta Elszíneződés | Meg van engedve |
| Rovarrágás (élő rovar és | A csekély meg van engedve szélezetlen felületeken | Meg van engedve a fűrészáru megfelelő lapszélességének |
| Álca nélküli) | Hengeres | 2 db | 2 db | 6 db |
| Fűrészelési hibák | Meg van engedve, ha mértéke nem haladja meg a fűrészáru | Meg van engedve, ha teljes hosszában |
|  | megfelelő lapszélességének | fűrészelt felület nem |
| - Tompaélűség | 1/6-át | 1/6-át | 1/6-át | 1/3-át | keskenyebb, mint a |
|  | Hosszúsága nem haladja meg a fűrészáru hosszmértékének | fűrészáru |
| (hengeres felület) | 1/6-át | 1/6-át | 1/6-át | 1/4-ét | szélességé-nek |
|  | Mértéke az éleken nem haladja meg a vastagsági méret | 1/2-e, az élek legalább |
|  | 1/3-át | 1/3-át | 1/3-át | 2/3-át | fűrészáru hosszának 3/4 részéig fűrészeltek |
| - Fűrésznyom, | Meg van engedve az MSZ 17300/1 szerinti névleges méretek tűréshatárain belül |
| hullámos felület |  |
| Alakváltozások | Meg van engedve, legfeljebb |  |
| - Vetemedés a lap és | 0,2 %-ig | 0,2 %-ig | 0,2 %-ig | 0,4 %-ig |  |
| az oldallap hosszú- |  |  |  |  | Meg |
| ságában és térbeni |  |  |  |  | van |
| (kajszulás) |  |  |  |  | engedve |
| Keresztirányú | Meg van engedve, legfeljebb |  |
| Vetemedés | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |  |
| (teknősödés) |  |  |  |  |  |

Az olyan göcsöket, amelyeknek legnagyobb mérete a táblázatban megengedett méret felénél kisebb, a minősítéskor nem vesszük figyelembe.

A hosszúkás és az átmenő göcsök közül azok, amelyeknek kisebb átmérője nem haladja meg a 6 mm-t a "K" minőségi osztály kivételével a pallóban meg van engedve a nagyobbik átmérő korlátozása nélkül.

A fűrészáru lapfelületén lévő szárnyas göcs méretét a fűrészáru szélességi méretének felével vesszük egyenlőnek.

| MINŐSÉGI OSZTÁLY | K (kiváló) | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Mély- és átmenő repedés | Nincs megengedve | Meg van engedve, ha a fűrészáru épségét nem veszélyezteti |
| -Hártyás repedés | Nincs megengedve | Meg van engedve |
| -Gyűrűs repedés (elválás) | Nincs megengedve | Meg van engedve |
| Bütürepedések | Meg van engedve, ha a repedések együttes hosszúsága nem haladja meg a megfelelő lapszélességet |
| -Felületi repedés | 1-szeresét | 1. 5-szeresét | 2-szeresét | 3-szorosát | 4-szeresét |
| -Ferde átmenő repedés | Nincs megengedve | Meg van engedve az egyenes bütürepedés1/2-éig |
| Ferdeszálúság (csavarodottság) | Meg van engedve, ha a szálak eltérésének mértéke a fűrészáru hossztengelyétől méterenként legfeljebb | Meg van engedve |
|  | 3% | 5% |  |
| Zárt bél | Nincs megengedve | 40 mm-es fűrészáru vastagsá-gától meg van engedve | Meg van engedve |
| Átvágott bél | Meg van engedve |
| Gyantatáska | Meg van engedve, a fűrészáru bármely 1mm-es szakaszán legfeljebb 1db 50mm hosszú egyoldalú | Meg van engedve, a fűrészáru bármely 1mm-es szakaszán legfeljebb | Meg van engedve |
|  |  | 2 db | 4 db |  |  |
|  |  | Meg van engedve a hosszúsági méret |  |
| Gyantás rákos seb | Nincs megengedve | 1/10-éig | 1/5-éig | Meg van engedve |
|  |  | De legfeljebb 1m hosszúságban |  |
|  |  | Meg van engedve, ha szélessége a fűrészáru szélességének |  |
|  |  | 1/10-edét | 1/5-ödét | 1/4-edét |  |
| Körbenövés, sebhely | Nincs megengedve | Hosszúsága a fűrészáru hosszméretének | Meg van engedve |
|  |  | 1/20-adát | 1/10-edét | 1/10-edét |  |
|  |  | Nem haladja meg |  |
| Vasér (nyomott fa) | Nincs megengedve | Meg van engedve a felület | Meg van engedve |
|  |  | 10%-áig | 20%-áig |  |  |
| -szijács gombás elszíneződése folt- és sáv alakban (barna, vörös, kék) | Nincs megengedve | A felületi és a 2mm-nél mélyebb meg van engedve, ha együttes területük nem haladja meg a lapfelület | Meg van engedve |
|  |  | 10%-át | 20%-át | 50%-át |  |

A repedések, a hossz- és a keresztirányú vetemedések méretei legfeljebb 25 % nedvességtartalmú faanyagra vonatkoznak, ennél nagyobb nedvességtartalom esetén a táblázatban előírt méreteket felére kell csökkenteni.

2. táblázat: Léc, Zárléc, Gerenda

| A fűrészáru neve | Léc | Zárléc | Fűrészelt gerenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Minőségi osztály |  | I | II | I | II | III |
| Göcsök |  | Meg van engedve, ha | Meg van engedve, legfeljebb |
| - Egészséges, |  | átmérője nem haladja | 2 cm | 3 cm | 4 cm |
| Benőtt göcs |  | meg a keskenyebb |  |  |  |
|  | Meg | lapszélességet |  |  |  |
|  | van | 1/3-át | 1/2-ét | Átmérőig korlátlanul, továbbá oldal- |
|  | engedve |  |  | laponként és méretenként további |
|  |  |  |  | 2 db | 3 db | 4 db |
|  |  |  |  | Ha átmérője nem haladja meg a |
|  |  |  |  | keskenyebb lapszélességet |
|  |  |  |  | 1/5-ét | 1/4-ét | 1/3-át |
| - Korhadt és | Meg van engedve, ha átmérője nem | Meg van engedve, legfeljebb |
| kieső göcs | haladja meg a keskenyebb lapszélesség |  |  |  |
|  | 1/5-ét | 1/5-ét | 1/4-ét | 1 cm | 1, 5 cm | 2 cm |
|  |  |  |  | Átmérőig korlátlanul, valamint oldalla- |
|  |  |  |  | ponként és méterenként további |
|  |  |  |  | 2 db | 3 db | 3 db |
|  |  |  |  | Ha azok átmérője nem haladja meg |
|  |  |  |  | a keskenyebb lapszélesség |
|  |  |  |  | 1/8-át | 1/6-át | 1/5-ét |
| Repedések | A 0, 5 mm-nél keskenyebb repedéseket figyelmen kívül hagyjuk |  |
| - Lap és oldal | Meg van engedve a csekély, ha a nyílás- | Meg van engedve a csekély, |  |
| laprepedések | szélesség 2 mm-nél nem nagyobb és a | ha a nyílásszélesség |  |
|  | repedések együttes hossza nem haladja | Legfeljebb | Felületi |
|  | meg a hosszméret |  |  | meg |
|  | 1/6-át | 1/6-át | 1/4-ét | 2 mm | 5 mm | van |
|  |  | Mély repedések esetén a | A repedések együttes hossza | enged- ve |
|  |  | hosszúság | nem haladja meg a névleges |  |
|  |  |  |  | hosszúság |  |
|  |  | 1/10-ét | 1/6-át | 1/5-ét | 1/3-át |  |
|  |  |  |  | Mély repedések esetén a |  |
|  |  |  |  | hosszúság |  |
|  |  |  |  | 1/5-ét | 1/3-át |  |
| - A bütüre is | Meg van engedve, ha együttes hosszúságuk legfeljebb |
| kiterjedő laprepedés | 15 cm | 10 cm | 15 cm | 15 cm | 20 cm | A hosszméret |
|  |  |  |  |  |  | 1/6-a |

| A fűrészáru neve | Léc | Zárléc | Fűrészelt gerenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Minőségi osztály |  | I | II | I | II | III |
| - Átmenő oldalrepedések |  |  |  |  |  | Meg van engedve |
|  |  | 150 mm vastagságig |
| gyűrűs elválás |  | a vastagsági méret |
|  | Nincs megengedve | 20 %-áig 150 mm-es |
|  |  |  |  |  |  | és vastagabb fűrészá- |
|  |  |  |  |  |  | ruban a vastagsági |
|  |  |  |  |  |  | méret 30 %-áig |
| - Bütürepedés, csekély | Meg van engedve |
| egyenes irányú |  |  |
| - Bütürepedés, mély | Meg van engedve, a fűrészáru névleges hosszúságán | Meg van engedve, ha a két véglapon lévő |
| egyenes irányú | belül a szélességi méret | repedések együttes hossza legfeljebb |
|  | 1/2-éig | 1/2-éig | mértékig | 10 cm | 15 cm | 40 cm |
| - A bélen is átmenő |  |  |  |  |  | Meg van engedve, ha |
| bütürepedés | Nincs megengedve | együttes hossza |
|  |  |  |  |  |  | legfeljebb 20 cm |
| Ferdeszálúság | Meg van engedve, ha a |  |  |  |  |
|  | hossztengelytől való | Meg van engedve |
|  | eltérés mértéke legfeljebb |  |  |  |  |
|  | 5 % | 5 % |  |  |  |  |
| Bél, kettősbél | Nincs | A kettősbél kivételével meg van engedve | Meg van engedve |
|  | megenged-ve |  |  |  |  |  |
| Gyantatáska | Meg van engedve | Meg van engedve a fűrészáru bármely 1 m-es |  |
|  | méteren- | szakaszán legfeljebb | Meg van |
|  | ként legfeljebb |  |  |  |  | engedve |
|  | 1 db 50 mm | 2 db | 3 db | 2 db | 4 db |  |
|  | Hosszúsá-gig |  |  |  |  |  |
| Kéregbenövés, | Meg van | Nincs | Meg van engedve |  |  | Meg van engedve, |
| sebhely | engedve | megenged-ve | méterenként |  |  | méterenként |
|  | Méreten-ként |  | legfeljebb | Nincs megengedve | legfeljebb 2 db |
|  | legfeljebb |  | 1 db 50 mm |  |  |  |
|  | 1 db 50 mm |  | hosszúságig |  |  |  |
|  | hosszúságig |  |  |  |  |  |
| Gomba károsítások | Meg van engedve sáv- és foltokban, ha összterülete nem haladja meg a lapfelületet |  |
| - Geszt gombás |  |  |  |  | Meg van |
| elszíneződés folt és sáv alakban | 10 %-át | 20 %-át | 10 %-át | 30 %-át | engedve |
| Penészesedés | Meg van engedve folt- és sáv alakban | Meg van engedve |
| A szíjács gombás | Meg van engedve a felület |  |
| elszíneződése |  |  |  |  |  | Meg |
| - Színes szijács- | 10 %-áig | 10 %-áig | 20 %-áig | 10 %-áig | 20 %-áig | van |
| foltosság |  |  |  |  |  | engedve |
| Kékülés | Meg van engedve |
| Korhadás | Nincs megengedve | Sáv és foltalakban | Nincs megengedve | Csak kemény |
| - Szíjácskorhadás |  |  | a felületi, kezdődő |  |  | korhadás van |
| (kemény és lágy) |  |  | meg van engedve |  |  | megengedve az |
|  |  |  | legfeljebb egy |  |  | érintett felület |
|  |  |  | oldalon a felület |  |  | 10 %-áig |
|  |  |  | 5 %-áig |  |  |  |
| - Gesztkorhadás |  | Csak kemény korha- |
| (kemény és lágy) | Nincs megengedve | dás van megengedve |
|  |  |  |  |  |  | az érintett felület |
|  |  |  |  |  |  | 10 %-áig |

| A fűrészáru neve | Léc | Zárléc | Fűrészelt gerenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Minőségi osztály |  | I | II | I | II | III |
| - Vegyi hatások okozta elszíneződés | Meg van engedve |
| - Rovarrágás (élő rovar és | A felületi szúrágás meg | Nincs megengedve | Rovarjárat (élő rovar nélküli | Nincs megen-gedve | A fűrészáru bármely 1 m szakaszán |
| álca nélküli) | van engedve |  | méterenként legfeljebb 3 db 2 mm mélységig meg van engedve |  | 3 db 5 mm-es mélysé-gig | 6 db |
|  |  |  |  |  | Meg van engedve |
|  |  | A tompa élű részeken szúrágás nyomai meg vannak engedve |
| Fűrészelési hibák | A hosszú-ság 1/3-áig, a | Meg van engedve a hosszúság a vastagság és a szélesség | Meg van engedve a hosszúság a vastagság és a szélesség |
| - Tompaélűség | szélesség és | 1/4-éig | 1/3-áig | 1/4-éig | 1/3-áig | 1/2-éig |
|  | a vastag-ság 1/2-éig a tétel 20 %-ba meg van engedve |  |  | De a névleges vastagságnak a bélen átmenve, a vékonyabb végén is meg kell lennie |
| - Fűrésznyom, hullámos felület, és szálkásság | Meg van engedve az MSZ 1M300/1 szerinti névleges méretek tűréshatárain belül |
| Alakváltozá-sok | Az összes hosszúsági méret esetén meg van engedve, ha az elhajlás ívmagassága a hossztengelyéhez viszonyítva méretenként legfeljebb |
| - Síkgörbeség | 5mm | 3mm | 5mm | 3mm | 5mm | 10mm |
| - Térgörbeség (kajszulás) | Nincs megengedve | Meg van enged-ve méte-ren-ként legfel-jebb 0,5 %-ig |

A fűrészáruban idegen anyag (fémszilánk, szeg, drót stb.) nincs megengedve. A táblázatokban nem említett vagy az ott előírt mennyiséget és mértéket meghaladó fahiba nincs megengedve.

A lapoknak és az éleknek a párhuzamostól való eltérése a névleges méretek tűréshatárain belül meg van engedve. A véglapokat (bütüt) a fűrészáru hossz- tengelyére merőlegesen kell levágni. A merőlegestől való eltérés meg van enged-e a megfelelő lap vagy oldallap szélességének, illetve vastagságának 5 %-áig.

A fafedélszékre, mint épületszerkezetre vonatkozó minőségi követelményeket:

- Építő és szerelőipari szerkezetek általános előírásai az MSZ-04-800-1989. Tartalmazza és az

- Építő és szerelőipari épületszerkezetek ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek MSZ-04-803/6-1989. Tartalmazza.

Építési szerelési előírások:

- A kivitelezett szerkezet és ezek anyagi feleljenek meg a tervben vagy a külön előírásokban foglaltaknak.

A faszerkezet készítése során úgy kell a szerkezetet kialakítani, illetve szerelni / túlemelés, aláfeszítés, stb. /, hogy a kész szerkezet alakváltozása - külön előírás hiányában - ne haladja meg az MSZ-5021/2-ben meghatározottakat.

Megjegyzések:

A táblázatban „e” a támaszköz, illetve konzol hossza.

- A többtámaszú vagy befogott tartóknál fenti követelmények értelemszerűen alkalmazhatók a nyomatéki nullpontok közti tartószakaszokra, mint szabadon fekvő tartókra.

- Elegendő vagy a lehajlásokra vagy az elfordulásokra előírtakat betartani.

- Az egyes vízszintes irányú elemek toldását csak méretezett, teherbíró tartószerkezeti elemek felett / vagy elemeken / szabad elvégezni.

- A tetőszerkezet szerkezeti elemei, a talpszerkezet / talpgerenda, kötőgerenda, párnafa, stb. / kivételével - külön előírás hiányában - legalább 20 mm távolságra legyenek az épület teherhordó, teherhordó, illetve térelhatároló szerkezeteitől.

- A vállalkozó köteles saját munkájának jó minőségű elvégezhetősége céljából ellenőrizni azokat a munkarészeket, amelyekhez saját munkája csatlakozik.

- Az eltakarásra kerülő szerkezetek minőségét eltakarás előtt ellenőrizni kell.

- Külön előírás hiányában a meglévő építmény szerkezetét csak a megrendelő hozzájárulásával szabad teljesen vagy részlegesen eltávolítani, átalakítani vagy megvésni.

A minőségi osztályozástól független követelmények:

- A fabetétes kapcsolatok megengedett méreteltérése a tervezett méretek + 1%-a.

- Az acél anyagú kapcsolati betéteknél a fészkek megengedett vastagsági és mélységi méreteltérése a tervezett méretekhez viszonyítva + 0, 25 mm.

- A fagerendák felfekvése a falakra vagy vasbeton koszorúra legalább 120 mm legyen.

- Az oszlopok, kötőgerendák, támgerendák és szarufák csak fa alátételem közbeiktatásával érintkezhetnek az épület tégla vagy beton teherhordó szerkezeteivel.

- A kéménytest és faszerkezet között legalább 120 mm-es légrésnek vagy ezzel egyenértékű, nem éghető anyagú hőszigetelésnek kell lennie.

- A kéményseprőjárdát 280 mm széles 48 mm vastag, az MSZ 17300/2 szerinti I. osztályú fenyőpallóból vagy azzal teherbírás és élettartam szempontjából legalább egyenértékű szerkezetből kell készíteni.

- A fedélszerkezet elemeinek kötésénél törés vagy hasadás nem lehet.

- A csavarlyukak kifúrását, illesztések kifaragását csak a szerkezet beállítása után lehet elvégezni.

- A lyukak átmérője a csavarorsó méreténél nagyobb nem lehet. Az anyáscsavarok alá legalább O 35 mm alátétlemezt kell helyezni.

- A talpszelemeneket vízszintesen kell elhelyezni és a vasbeton koszorúhoz le kell csavarozni.

- A szarufákat fordított kapcsokkal és szegezéssel kell a talpszelemenekhez rögzíteni.

A minőségi osztályozástól függő követelmények a kész szerkezet felülete és alakhűsége - külön előírás hiányában - a táblázat szerint feleljen meg az MSZ 7658/2-82 szerinti pontossági osztályoknak.

7. Munka szervezése:

A fa fedélszerkezetek kötése, állítása / készítése / osztatlan csoportmunka.

Az egy munkahelyen foglalkoztatott létszám a végzendő feladat nagyságától, bonyolultságától függően kerül meghatározásra.

- A legkisebb dolgozó létszám:

- fedélszerkezet lekötésénél: 2 fő ács szakmunkás

- fedélszerkezet állításánál:   3 fő ács szakmunkás

A munkálatok során előforduló műveletelemeket a csoport tagjai célszerű munkamegosztásban végzik. A munkacsoport tagjai közül 1 fő szakmunkást meg kell bízni a munka irányításával és ezt a csoport tagjainak tudomására kell hozni.

A irányítási munkával megbízott dolgozóknak munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie.

- A dolgozók a munkába állás előtt előzetes orvosi-alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, az alábbiak szerint:

18. életévüket be nem töltött dolgozónál évenként

18-40 éves korig háromévenként

40-50 életév között kétévenként

50 év felett évenként.

A fiatalkorú dolgozót magasba történő munkavégzésre beosztani nem szabad!

A dolgozó köteles a munka vezetőjének jelenteni, ha egészségi állapotában valamilyen kedvezőtlen változás áll be, például rosszullét, szédülés vagy olyan gyógyszert szed, amelynek szedése alatt magasban munkát végezni nem szabad. Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes / eseti /, a továbbiakban pedig az „MVSZ” -ben meghatározott, időszakonként ismétlődő

/ rendszeres /, a munkakörnek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

8. Veszélyes és ártalmas termelési tényezők:

Az MSZ-04-900-1989 szerinti biztonságtechnikai követelmények:

- Építési területen - külön előírás hiányában - az épület / építmény / határvonalától mért, az épületmagasság 1/5-ének megfelelő, de legalább 6,0 méter szélességű vízszintes körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni.

- Ha a tárgyak esetleges leesése által veszélyeztetett területre közlekedési útvonal esik, akkor forgalomeltereléssel, forgalomkorlátozással kell a biztonságról gondoskodni. Ha a tárgyak esetleges leesése által veszélyeztetett területen munkavégzés vagy belső üzemi közlekedés történik, akkor a leeső tárgy ellen védelmet nyújtó védő állvánnyal, védő tetővel, egyéni védőeszközzel kell az ott dolgozók biztonságáról gondoskodni.

- Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 2,0 méternél magasabb munkaszinteknél / szintkülönbségeknél / legalább 1,0 m magas kétsoros korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót vagy a vágható igénybevételnek megfelelő teherbírású védőtetőt kell felszerelni.

- A kétsoros korlát egyes vízszintes elemei között legfeljebb 50 cm távolság legyen.

- A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet / mellvédfal vagy személykorlát, homlokzati szerkezeti elem, stb. / elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, illetve leesés ellen védelmet nyújtó rögzített záróelemekkel kell határolni.

- Megjegyzés: Amennyiben a nyílást elzáró szerkezetet, elemet munkavégzés céljából ideiglenesen el kell távolítani, akkor azt a munka befejezése után eredeti állapotába vissza kell állítani. Az ilyen természetű munkák végzése közben gondoskodni kell / Pl.: kikötéssel, forgalomtereléssel / az arra közlekedők, valamint az ott dolgozók biztonságáról.

- A magasból való leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó berendezésekkel, állványokkal és védőeszközökkel / korlát, védőtető, védőháló, stb. / kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód, a dolgozót az MSZ 1502 szerinti munkaövvel, illetve az MSZ 16677 szerinti biztonsági hevederezettel kell ellátni, és kötelét szilárd, teherbíró szerkezethez kell kötni.

Azokon az építési területeken, amelyek a viharos szél által veszélyes termelési területekké válnak, az ott végzett munka biztonságától méretezett szerkezettel gondoskodni kell.

Az építési területen az idegenek belépését a várható veszélyek ellen biztonságot nyújtó elkerítéssel kell megakadályozni és az MSZ 17066 szerinti tiltó táblákkal jelezni kell.

- Az építési állványok kialakítása a vonatkozó szabványok szerint építési lépcsőkre a következők az előírások:

Az ideiglenes lépcső egyirányú közlekedés esetén legalább 0,6 m széles legyen. A lépcsőt 1,0 m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni. A kivitelezés tartalma alatti személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás, megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 5,0 m-nél nem nagyobb szintkülönbség esetén  lépcső helyett pihenővel ellátott palló- vagy létrafeljáró is alkalmazható.

A 35,0 m. magasságot meghaladó létesítményekhez - külön előírás hiányában - személyszállításra alkalmas felvonót kell üzemeltetni. A felvonó felszerelését úgy kell végrehajtani és az emelőmagasságot úgy kell növelni, hogy gyalogos közlekedésre 12,0 m-nél nagyobb szintkülönbség nem maradjon.

- Az építési padozat:

- A járópallók alátámasztását szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani. A járópallóknak egymáshoz való illeszkedését küszöbök és szintkülönbségek nélkül kell biztosítani.

Az állványpadozat szélességi mérete 0,6 m legalább.

- Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett végzett munkánál azok láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési jelzést a vonatkozó előírásokat / 20/1984. (XII. 21.) NM számú rendelete / szerint kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkánál fehér színű zsinórpadokat, zsinórállványokat kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani.

- A közlekedési útvonalak mentén felállított vezetéktartó oszlopok mellett az oszloptól különálló kerékvetőt kell elhelyezni.

- A 35,0 m-nél magasabb létesítménynél a földszint és a felső munkaszint között telefon- vagy egyéb távközlő  összeköttetésről gondoskodni kell.

- Építőipari munkát csak úgy szabad elkezdeni és végezni, valamint az épületek, szerkezetek, segédszerkezetek, bármilyen elemét megbontani, átalakítani vagy kicserélni, hogy a végzett munka az MSZ 14399 szerinti technológiai műveletet, kezelési, karbantartási utasításban foglalt munkavédelmi követelményeknek feleljen meg.

- Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezeti elemek csatlakozásáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés közben / Pl.: a munka megszakításakor / is biztonságos legyen.

- A villamos berendezések, szerelvények, vezetékek létesítése és biztonságtechnikája a vonatkozó szabványok szerint.

#### IRODALOMJEGYZÉK

Tóbiás László - Tóbiás Loránd: Ácsszerkezetek

Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1967.

Kékesi Albert: Építési 1x1 Ácsmunkák és állványozó munkák

Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 1981.

Kollányi Béla: Ácsmunka

Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1981.

Dr. Széll László: Építéstechológia I.

Tankönyv Kiadó, Budapest 1981.

Építőipari termelőfolyamatok technológia előírásai:

6. Ács, tetőfedő és épületbádogos munkák

Építésügyi Tájékoztatási Központ, Budapest 1987.

Vonatkozó magyar állami szabványok:

- Fenyő fűrészáru általános előírások				MSZ 17300/02-1988.

- Teherhordó faszerkezetek anyagai				MSZ 10144-86.

- Építő- és szerelőipari szerkezetek				MSZ-04-800-1989.

általános előírásai

- Építő- és szerelőipari épületszerkezetek			MSZ-04-803/6-1989.

ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek

- Építőipari tűrések, pontossági osztályok			MSZ 7658/2-82

- Építmények teherhordó szerkezeteinek			 MSZ 15021/2-86.

erőtani tervezése magasépítési szerkezetek merevségi követelményei

- Munkavédelmi építőipari munkák 				MSZ-04-900-1989.

általános biztonságtechnikai követelményei