Részletes Technológiai

Utasítás

Tőbbrétegű  falazat  /téglaburkolat + kiszellőztetett  légrés + hőszigetelés + teherhordó fal / készítése

Oláh Zoltán É. 221

……….

Tartalomjegyzék

1. Megelôzô munkák, szerkezetek készültségi foka, állapota

2. Munkaeszközök, felszerelések

3. Felhasznált anyagok

4. Munkakörülmények, munkafeltételek

5. A munka leírása

6. Létszám meghatározása és a munka megosztás

7. Minôségi követelmények

8. Baleset- és egészségvédelmi szabályok

9. Irodalomjegyzék

1. Megelôzô munkák, szerkezetek készültségi foka, állapota

A megelôzô szerkezetek szilárdsága terhelhetô legyen.

Lábazati fal esetén a terep rendezésre kerüljön a munka végzés sávjában a fal mellett, elhelyezhetô legyen a szükséges állványozás, anyagmozgatás céljára. Illetve ezek mellett más szükséges közlekedô út biztosítása is.

A lábazati falra két réteg szigetelés és erre habarcsterítés kerül. A szigetelés késôbbi toldása miatti túllógásokat megfelelô védelemmel kell ellátni.

Ha alápincézett az épület a pincetömb kiemelésnek befejezettnek kell lennie.

A helyszínre szállítandó a felhasználásra kerülô anyagok, téglát, falazóblokkot raklapon, illetve máglyában.

Habarcsot álló ládában. A polisztirol hôszigetelôtáblákat pontos méretre vágva.

A falazás megkezdése elôtt az elôzô szint elkészült födémének szélét, az ott dolgozók lezuhanásának megelôzése érdekében kétsoros védôkorláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, melyet csak a falazási munkák során szabad a munkába szakaszosan megbontani.

Az építési hely területét az épület határvonalaitól mért az épületmagasság 1/5-ének megfelelô, de legalább 6 m-es vízszintes körzetet veszélyzónának kell tekinteni.

2. Munkaeszközök, felszerelések

Szerszámok:

- kôműves serpenyô

- kôműves kanál

- kôműves kalapács

- rókafark fűrész

- kézi kalapács 50 - 200 dkg

- harapófogó 150 mm

- lapos vésô 200 x 20, 300 x 25 mm

Segédeszközök:

- függôsúly zsinórral

- falazó zsinór

- falazó léc

- csúszósmérce

- vízmérték

- karvezetô léc

- vödör

- habarcs keverô

- jelölô kréta, ács ceruza

Felszerelések:

- álló habarcsláda

- kis, nagy bakállvány

- falazó állvány

- tetôlétra

- tehermentesítô dúcolás, ideiglenes kitámasztó dúcolás

- alátámasztó állvány

- törmelék leengedô csúszda

- köteles csiga

Gépi berendezések:

- szállítószalag

- habarcskeverô berendezés

- egyszerű építési felvonó

Személyi védôeszközök:

- mechanikai védôszemüveg

- védôkesztyű

- fejvédô sisak

- biztonsági öv

- bélelt védôruházat

- bélelt lábbeli

- esôköpeny, vízhatlan kabát

- gumi, vagy műanyag csizma

Kollektív védôeszközök:

- védôkorlát

- védôtetô

- védôháló

3. Felhasznált anyagok

B-30-as kézi falazó blokk, 17,5 x 30 x 14, MSZ 551/6.

Mészhomok tégla, 12 x 25 x 6,5, MSZ 331/32.

Falazóhabarcs terv szerinti minôségben.

Víz.

Hôszigetelés expandált polisztirolhab lemez 15,1 - 20 kg/m3. A polisztirolhab lemez páradiffúziós ellenállása nem haladhatja meg a falazat páradiffúziós ellenállásának értékét.

Falazat bekötô tüskét.

Kiváltó konzolok.

Függesztô horgony , 4.

Lezáró szögvas.

Hôszigetelést rögzítô tárcsa.

4. Munkakörülmények, munka feltételek

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsájtani.

A munkaterületen:

- falazás esetén, ha az épület 300 m2-nél nem nagyobb egy teljes szintje, ellenkezô esetben 300 m2-nyi épületrész,

- falazást végzô dolgozó részére a falazandó faltest mentén legalább 60 cm szélességben szabad területet kell hagyni.

A munka megkezdése elôtt a munkát irányító vezetô köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányokat megszüntetni. A munkamegkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak.

A munka terület átadását-átvételét írásban kell rögzíteni.

Egyéb feltételek:

- Munkakezdés elôtt a kijelölt vezetônek szemrevételezéssel meg kell gyôzôdnie arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek.

- Bedolgozásra kerülô anyagokat kartávolságon belül 0,85 cm-re kell tárolni, a szükségletnek megfelelôen, folyamatosan kell a szakmunkás rendelkezésére bocsájtani.

- Tégla rakodását védôkesztyűvel kell végezni.

- Javított habarcs alkalmazákor a téglákat nedvesítve, cementhabarcsnál áztatva kell a munkakörzetbe elôkészíteni.

- A munkahelyek és állványok közötti utakat tárolásra felhasználni még átmenetileg sem szabad.

- Személyközlekedésre a végleges lépcsôvel azonos közlekedési biztonságú, legalább 0,60 m széles mindkét oldalon 1,00 m magas kétsoros korláttal és lábdeszkával ellátott lépcsôt kell készíteni. 6 m-nél nem nagyobb szintkülönbség esetén 40 cm-enként csúszásgátló lécekkel ellátott palló vagy létrafeljáró is alkalmazható. A feljáró lejtése max. 40%-os lehet.

- A kitűzéshez felállított zsinórállások között kifeszített huzalokat feltűnôen meg kell jelölni.

- Felülbordás födém esetén az egyenletes sík padozatot pallóterítés készítésével kell biztosítani. A falazás a munkaszinttôl legfeljebb 1,4 m magasságig végezhetô. E fölött 2,0 m magaságig kisbak állványt, 2,40 m magasság felett nagybak állványt kell biztosítani. Az állványpadozat szélességi mérete legalább 1 m legyen. Munkakezdés elôtt a munkavezetônek meg kell gyôzôdnie arról, hogy az állvány biztonságos munkavégzésre alkalmas-e.

- -4C-nál alacsonyabb hômérsékleten a falazást csak a téli munkavégzésre alkalmas védôburkolat alatt szabad végezni. A burkolat alatt a hômérséklet 0 C-nál alacsonyabb nem lehet.

- Fagyott talajon alapfalat készíteni nem lehet.

- Megfagyott falat egyoldalú napsütéstôl árnyékolással védeni kell. Olvadáskor a falat ki kell támasztani.

- Ha a természetes megvilágítás nem elegendô kiegészítô világításról gondoskodni kell, amely értéke 20 - 75 lux.

Doldozók részére biztosítani kell:

- ivóvizet,

- szociális helyiséget (öltözô, mosdó, zuhany, WC),

- étkezésre alkalmas helyet (létszámtól függôen),

- elsôsegély nyújtó felszerelést,

- +4 C alatti napi középhômérséklet esetén védôital, hideg elleni védôruházatról kell gondoskodni. Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal, csapadék esetén esôköpennyel, vagy vízhatlan overállal és gumi illetve műanyag csizmával kell ellátni.

5. A munka részletes leírása

A legalsó szinten a falazási munka, a falsíkok helyének, kontúrjainak meghatározásával kezdôdik, amelyet a zsinórállásról vetítenek le függôónnal. Különös tekintettel végzendô a munka, mivel a falazat több rétegű.

Ezt követi a falvégek, középrészek tégláinak, a vezetô téglák megfaragása és habarcsa való elhelyezése. Ezekre feszítik ki a falazózsinórt.

A megelôzô szerkezetre (amely földszinti lábazat esetén 2 rtg. bitumenes lemez) 7 - 13 mm habarcsréteg kerül, amelyet kôműves kanállal terítenek el.

A falak hôszigetelô rétegét a teherhordó falazat és a burkoló falazat építésével egyidôben, szakaszosan kell a teherhordó falazat külsô oldalára hézagmentesen, kötésben felerôsíteni.

A hôszigetelô lemezeket azok szélességénél 1 - 2 téglasorral magasabban felfalazott teherhordó falazat szakasz külsô oldalára, a burkoló falazat bekötô tüskéire kell húzni és műanyag tárcsákkal rögzíteni. Ezután a burkoló 12-es mészhomok tégla falat kell felfalazni és az acéltüskékkel bekötni. A burkoló falazat készítése során ügyelni kell, hogy a légrétegbe habarcs kitüremkedés nem kerüljön, törmelék ne hulljon bele, illetve biztosítani kell a burkoló falazat feltámasztásainak a vonalában a behullott törmelék eltávolítását (a burkoló falazatba kihagyott és utólag befalazásra kerülô elemnagyságú nyílásokon keresztül).

A vb. koszorú magasságába esô burkoló falazat bekötôhorgonyait a koszorú befalazása elôtt el kell helyezni, vagy utólag a koszorúba fúrt lyukba helyezett műanyag dűbelekbe hajtott menetes végű horgonyokat kell használni.

Elkezdôdhet a B-30-as teherhordó falazat készítése. Minden sort vezetôzsinór mellett kell falazni a burkoló falazat a bekötô tüskéinek tervezett sűrűségű elhelyezésének elvégzésével. A kézi falazóblokk illeszkedési oldalait úgy kell bekenni, hogy a függôleges oldalon a horonyba habarcs ne kerüljön. Az elhelyezést pedig sorvezetô léc segítségével kell végezni. A lécen fel kell tüntetni a megfelelô beosztásokat, hogy a falegyen egész számú elemsorral záródjon.

Ha elkészül a 6. sor felhelyezzük a hôszigetelôtáblákat és rögzítik a tárcsákkal a bekötô horgonyokra. Majd az elôzôekben leírtak szerint elkészítik az elôtét falat. És ezt így folytatják addig, amíg el nem érik a falegyen síkját. Itt a teherhordó falazatra kiegyenlítô habarcsréteg kerül, majd a koszorú. A hôszigetelô rtg-et és a burkoló falat folyamatosan építik tovább.

A falazás általános szabályai:

A munkába fogott falszakaszok sarkait függôbe állított léccel kell ellátni, melyre az egyes sormagasságok vízszintben kijelölt helyét be kell jelölni. Ezzel mind a falsarok függôleges helyzete, mind az egyenletes sormagasság ellenôrizhetô és betartható.

A falazás folyamán be kell jelölni az ajtó és ablak nyílások tengelyét és szélességét, amit a nyílászáró szerkezetek tokméretének megfelelôen kell megállapítani.

A falazás szükség esetén pallóterítéssel kialakított akadálymentes munkaszintrôl 1,2 - 1,4 m-es magasságig végezhetô. E fölött 2,0 m-ig kisbak állványról, e fölött nagybak állványról, illetve az épületen kívül felállított falazó állványról szabad végezni. A falon állva nem szabad falazni.

A falazó állvány padozatának szintjét legalább két téglasorral a már meglévô fal felsô síkja alá kell helyezni. Az építés alatt a falon semmiféle fölösleges tárgy nem lehet.

A téglákat, illetve a falazóblokkokat a falazás szabályai szerint kell beépíteni. Faragással kôműveskalapács segítségével történik. Mechanikai védôszemüveg használata kötelezô a téglák faragásánál. Falkötéseknél fél elemnél kisebb méretű elemet nem célszerű használni.

6. Létszám meghatározás

A felmenô falak falazása egyéni munka. Legkisebb dolgozó létszám 1 fô kôműves szakmunkás 1 évnél hosszabb szakmai gyakorlattal.

A bedolgozáshoz szükséges anyagok biztosításának legkisebb dolgozó létszáma 1 fô segédmunkás.

Fiatalkorú dolgozók ezen a munkán nem dolgozhatnak a magasba történô munkavégzés miatt.

A dolgozók a munkába állás elôtt orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban idôszakos orvosi-alkalmassági vizsgálaton kötelesek résztvenni. Ezek gyakorisága:

- 18 - 40 év között 3 évenként,

- 40 - 50 év között 2 évenként,

- 50 év felett évenként.

Az újonnan belépô dolgozókat a munka megkezdése elôtt elôzetes, a továbbiakban pedig a MVSZ-ben meghatározott idôszakonként ismétlôdô munka körüknek megfelelô elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.

Az irányítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tennie.

7. Minôsítô szempontok

Építési, szerelési elôírások

A kivitelezett szerkezet és ezek anyagai feleljenek meg a tervben vagy a külön elôírásokban foglaltaknak.

Külön elôírás hiányában a javított vagy felújított szerkezetek esetében is az egyes építô- és szerelôipari kivitelezett szerkezetekre vonatkozó szabványok elôírásait kell alkalmazni.

A vállalkozó köteles saját munkájának jó minôségű elvégezhetôsége céljából ellenôrizni azokat a munkarészeket, amelyekhez saját munkája csatlakozik.

Az eltakarásra kerülô szerkezet minôségét, eltakarás elôtt ellenôrizni kell.

Külön elôírás hiányában a meglévô építmény szerkezetét csak a megrendelô hozzájárulásával szabad teljesen vagy részlegesen eltávolítani, átalakítani vagy megvésni.

Minôségi követelmények

A minôségi osztályozástól független követelmény

Az egyes meghatározott szerkezetekre vonatkozó ágazati szabványok, illetôleg a külön elôírások szerint.

A szerkezetek feleljenek meg a tervdokumentációban, illetve a külön elôírásokban elôírtaknak.

A külsô falszerkezet feleljen meg az MSZ-04-321/1 elôírásainak, a teherhordó falszerkezet feleljen meg az MSZ 15023 elôírásainak.

A minôségi osztályozástól függô követelmény

Az egyes meghatározott szerkezetekre vonatkozó ágazati szabványok, illetôleg a külön elôírások szerint.

A téglából és kézi falazó elemekbôl készített falazatok minôsége feleljen meg a következôknek:

- I. minôségi osztályú falazat esetében

- az elemek I. osztályúak, ép, egyenes élűek, legalább 5 N/mm2 átlagos

nyomószilárdságúak legyenek,

- a habarcs legalább 1 N/mm2 átlagos nyomószilárdságú legyen.

- II. minôségi osztályú falazat esetében

- az elemek legalább II. osztályúak legyenek, a másfél elem vagy annál

vastagabb falazat legfeljebb 10% törött elemet elszórtan tartalmazhat, de

a törött elemeket tartalmazó réteg fölött ép elemekbôl álló rétegnek kell

lennie

- az álló hézagok részleges habarcskitöltése megengedett.

- III. minôségi osztályú falazat esetében

- az elemek osztályon kívüliek is lehetnek, kisebb kötési hibák - pl.

elszórtan két rétegen átmenô álló hézag - megengedett.

A téglából és kézi falazó elemekbôl készített falazatok habarcsrétegeinek átlagos vastagsága a következô legyen:

- az I. minôségi osztályban		13 mm,

- a II. minôségi osztályban		15 mm,

- a II. minôségi osztályban		18 mm.

A téglából és a kézi falazóblokk elemekbôl készített falazat alakhűsége - külön elôírás hiányában - feleljen meg az MSZ 7658/2 következô pontossági osztályainak:

|  | teherhordó falazatok esetében | egyéb falazatok esetében |
| --- | --- | --- |
|  | az I. | a II. | a III. | az I. | a II. | a III. |
|  | minôségi osztályban | Minôségi osztályban |
| megengedett eltérés |  |  |  |  |  |  |
| - a síktól | e | f | g | E | f | g |
| - a k.metsz. méretektôl | f | g | h | F | g | h |
| - a függôlegestôl | e | f | g | F | g | h |
| a vízsz. rétegek hull-ámossága |  |  |  |  |  |  |
| - vakolatlan falazat es. | d | e | f | F | g | h |
| - vakolt falazat es. | f | g | h | F | g | h |

A téglából, a kézi falazóblokk és terméskô elemekbôl készített falazatok hézagainak megengedett eltérése az elôírttól, illetve az átlagtól a következô:

|  | teherhordó falazatok es. | Egyéb falazatok esetében |
| --- | --- | --- |
| az I. min. osztályban | 20% | 30% |
| a II. min. osztályban | 30% | 40% |
| a III. min. osztályban | 50% | 60% |

A téglából, a kézi falazóblokk és terméskô elemekbôl készített falazatok hézagainak telítettsége habarccsal legalább a következô legyen:

|  | teherhordó falazatok es. | Egyéb falazatok esetében |
| --- | --- | --- |
| az I. min. osztályban | 100% | 90% |
| a II. min. osztályban | 90% | 80% |
| a III. min. osztályban | 80% | 70% |

A minôség ellenôrzése

Általános szabályok

Az ellenôrzés megkezdése elôtt az átadásra-átvételre kerülô tétel általános szemrevételezését el kell végezni. Ennek során arról is meg kell gyôzôdni, hogy a tétel az általános minôségtôl megkülönböztethetô mértékben eltérô részeket nem tartalmaz-e. A szemmel láthatóan eltérô minôség részmennyiségeket külön tételként kell minôsíteni. Az egyes szabványokban elôírt minôségi követelmények betartását:

- vagy szerkezetenként külön-külön (ez esetben a tétel: egy szerkezet),

- vagy azonos szerkezetenként egy tételben összevontan,

- vagy több tételre bontva

kell ellenôrizni.

Az ellenôrzés - külön elôírás hiányában - végrehajtható:

- vagy szemrevételezéssel,

- vagy szemrevételezés és - a vitatott követelményekre korlátozott - részletes mintavétel, vizsgálat és értékelés,

- vagy az összes követelményre vonatkozó részletes mintavétel, vizsgálat és értékelés alapján végzett minôsítéssel.

A szerkezet, illetve a tétel valamennyi elemét vagy részét a vonatkozó elôírások szerint meg kell vizsgálni, ha erre biztonsági okból szükség van.

Vizsgálat és értékelés

Felületi hibák, sérülések: csorbulás, folytonossági hiány, lyuk, bemélyedés, kipattogzás, hólyagosodás, élsérülés, porszemcsézettség, ráncosodás, megrogyás, korhadás, stb.

A hajszálrepedés vizsgálatot legalább 25-szörös nagyítású, 0,05 mm beosztású kézi mérômikroszkóppal kell elvégezni.

A hézag, repedés:

- szélességét (tágasságát) az MSZ 11151 szerinti hézagmérôvel vagy legalább 25-szörös nagyítású, 0,05 mm beosztású kézi mérômikroszkóppal,

- hosszúságát mm-pontosságú hosszmérôvel

kell vizsgálni.

Az élek és felületi vonalak eltérését az egyenestôl úgy kell vizsgálni, hogy a vizsgálózsinórt a vonal két pontjára (végpontjára) kell feszíteni, majd a vizsgálózsinór és a felületi vonal közötti legnagyobb távolságokat meg kell mérni.

A mérések szerinti k1, k2,....., kn értékeket a hozzájuk tartozó l1, l2,.....,ln húrhosszúságoknak megfelelô követelményekkel kell összehasonlítani.

A felületek, élek függôlegestôl való eltérését függôvel és mm-pontosságú mérôléccel vagy egyéb geodéziai módszerrel kell vizsgálni. A függôlegestôl valóeltérés +k, vagy -k mértékét mm-pontossággal kell megállapítani és az "l" magasságnak megfelelô követelményértékekkel kell összehasonlítani.

A minôségi osztályozástól független követelmények betartásának a vizsgálata során a követelményenként csoportosított vizsgálati adatok közül a legkedvezôtlenebbet kell kiválasztani és ezt az értéket kell minôsítéskor mértékadónak tekinteni.

A minôségi osztályozástól függô követelmények betartásának vizsgálata során meg kell állapítani, hogy a minta egyes részmennyiségeinek hány százaléka esik az I., II., III. minôségi osztályba, illetve hány százalék rosszabb a III. minôségi osztálynál. A minôségi osztályba sorolásnál a minta mennyiségének ezeket a százalékértékeit kell mértékadónak tekinteni.

Minôsítés

Ha a szerkezet csak minôségi osztályozástól független követelményeket tartalmaz, a szerkezet, illetve a tétel - a minôség ellenôrzése alapján - vagy megfelelô, vagy nem megfelelô minôsítésű lehet.

Ha a szerkezet minôségi osztályozástól függô követelményeket is tartalmaz, a szerkezet, illetve a tétel - a minôség ellenôrzése alapján - általában I., II., III. minôségi osztályú vagy osztályon kívüli minôsítésű lehet, de az osztályba sorolásnak az a feltétele, hogy a szerkezet minôségi követelményeken kívüli követelményeit az összes vizsgálati adat kielégítse.

Ha a vonatkozó szabvány más minôsítési elôírást nem tartalmaz, a következô minôsítési elôírást kell alkalmazni:

- I. minôségi osztályú az a tétel, amely a minôségi osztályozástól függô követelményekre vonatkozó vizsgálati adatok értékelése alapján a minta összes mennyiségének:

- legalább 90%-a I. minôségi osztályú

- legfeljebb 7,5%-a II. minôségi osztályú

- legfeljebb 2%-a III. minôségi osztályú és

- legfeljebb 1,5%-a osztályon kívüli.

- II. minôségi osztályú az a tétel, amely a minôségi osztályozástól függô követelményekre vonatkozó vizsgálati adatok értékelése alapján a minta összes mennyiségének:

- legalább 94%-a I., illetve II. minôségi osztályú

- legfeljebb 5%-a III. minôségi osztályú és

- legfeljebb 1%-a osztályon kívüli.

- III. minôségi osztályú az a tétel, amely a minôségi osztályozástól függô követelményekre vonatkozó vizsgálati adatok értékelése alapján a minta összes mennyiségének:

- legalább 98%-a I., II., III. minôségi osztályú

- legfeljebb 2%-a osztályon kívüli.

Amennyiben a szerkezetre több minôségi osztálytól függô követelmény szerepel, a minôségi osztályba sorolást az egyes követelményekre külön-külön kell végrehajtani.

A minôségi osztályt ki nem elégítô követelmények számának az összes osztályos követelmények számához viszonyítottan arányosan kell megállapítani.

Általános elôírások

A téglából és kézi falazó elemekbôl készített teherhordó falazatokat habarccsal kitöltött vízszintes és függôleges hézagokkal, kötésbe rakva kell megépíteni. Az egymás feletti rétegek függôleges hézagainak vízszintes irányú távolsága az elemek magasságának legalább 0,4-szerese, de legalább 50 mm legyen.

A teherhordó falazat és a burkolat kapcsolatát az alakváltozások különbségének figyelembevételével kell kialakítani.

Az egymástól eltérô alakváltozási tulajdonságú falak csatlakozását - egyéb elôírás hiányában - a relatív elmozdulást lehetôvé tevô módon kell kiképezni.

Nedvességnek tartósan kitett falat a nedvességtôl károsodó - pl. könnyűbeton - falazó elemekbôl nem szabad építeni.

8. Baleset- és egészségvédelmi szabályok

Általános biztonságtechnikai követelmények az MSZ-04.900 szerint.

Elôkészítés

A habarcsszállító vezetéket a vezetékrendszer teljes hosszában azonos keresztmetszettel és iránytörés nélkül szükséges vezetni. Ahol az iránytörés elkerülhetetlen, ott 60-nál nem nagyobb iránytöréssel vagy a vezeték károsodása nélkül kialakítható nagy sugarú ívben kell kialakítani.

A habarcsszállítás vezetékrendszerét úgy kell rögzíteni, hogy a habarcstömlô nem szándékos kiürülése esetén a vezeték csapkodása a szórófej kezelôjének biztonságát ne veszélyeztesse.

Habarcsszállító berendezés üzemeltetésénél a gép kezelôje és a bedolgozó hely között üzembiztos oda és visszajelzô berendezést kell létesíteni.

Falazatok

Falazott alapok az MSZ-04.901 szerint.

Meglévô alapfal aláfalazása során a meglevô fallal érintkezô felsô falazó elemeket szorosan befeszítve kell elhelyezni.

Alapfalat csak fagymentes teherbíró talajra szabad készíteni.

Szerkezeti falaknál a falazóállás padozatának szintjétôl mért legfeljebb 1,4 m magasságig (falazómagasság) végezhetô falazó munka.

Fagyott falelemeket beépíteni nem szabad.

Amennyiben a fal fagyás következtében szerkezeti károsodást szenved, a szerkezeti károsodás megszüntetéséig (pl. kitámasztással) a falazást folytatni nem szabad.

A párkányokat a végleges lehorgonyzás vagy leterhelése elkészültéig kidôlés ellen biztosítani kell.

Meglévô falak kiváltása esetén a kiváltószerkezet elkészültéig a kiváltott falrész feletti szerkezetbôl átadódó terheket ideiglenes szerkezettel (pl. dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni.

Építôipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat

Általános elôírások

Építôipari munka alatt - e szabályzat alkalmazása szempontjából - azok a létesítési, karbantartási, átalakítási, bontási és hibaelhárítási munkák értendôk, amelyek valamilyen építménnyel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az építmény ideiglenesnek vagy véglegesnek tekinthetô, beleértve a szükséges elôkészítô és befejezô munkákat is. A szabályzat elôírásait alkalmazni kell valamennyi építési-, építésszerelési munkáknál és a földmunkáknál, ideértve a munkaárkok, bevágások, töltések, rézsűk készítését is.

Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakíatani, hogy a fellépô terhelés elviselésére illetve átadására alkalmas legyen.

Építményt és részeit csak annak megszilárdulása, a szükséges kötések kialakulása és ezekrôl történt meggyôzôdés után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasználni.

Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét rendszeresen ellenôrizni kell.

Ha bármilyen munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy

- a használt munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet,

- az alkalmazott technológia, vagy

- a felhasznált anyag veszélyforrást jelent, ezt azonnal jelenteni köteles a munka irányítójának és intézkedést kell kérnie.

Építési-, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet munkát, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll.

Valamennyi építéskivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni.

Az építôipari kivitelezési munkák szervezése és irányítása az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében

Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkezô és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi elôírások megvalósításáért is felelôs személy irányítása mellett szabad végezni. Az irányító személyt a munkáltató, illetve az általa megbízott építésvezetô jelöli ki. A kijelölés hiányában a munkáltató személyesen köteles a szükséges -, az egészséges és biztonságos munkavégzést érintô - irányítási-, intézkedési feladatokat megvalósítani.

A munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelô gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély, ártalom illetve munkabaleset ne érje.

Az elôzôekben meghatározott személyt fel kell készíteni arra, ahogy az irányítási feladatok ellátásához szükséges munkavédelmi elôírásokat megismerje és ezeket megfelelôen alkalmazni tudja.

Az irányító személy köteles - a munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartózkodni. Amennyiben a munkahelyet elhagyja, kijelöli azt a személyt, aki távollétében a munka irányítását végzi, illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi.

Az irányító személy kijelölése nem mentesíti a munkáltatót a jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése, illetve felelôssége alól.

Ha különbözô munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató külön-külön bízza meg az irányító személyt, együttműködésüket jogszabályban rögzítettek szerint kell megvalósítani.

Az irányító személy köteles ellenôrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás megfelelô állapotban legyen, állványokat vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúlag ne változtassák meg, a szükséges egyéni védôeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidô lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggô, ideiglenesen megbontott, eltávolított védôberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy pedig azonos értékű, más védôintézkedés megvalósuljon.

Az irányító kötelessége a szükséges intézkedések megtétele a munkavállalókat fenyegetô veszély és/vagy ártalom megszüntetésére, ha ez nem lehetséges, a munkavégzés leállítása és a veszély körzetébôl az érintett személyek eltávolítása.

Az irányító személy gondoskodik arról, hogy az építkezés területe úgy körül legyen kerítve, illetve határolva, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. Illetéktelen személy bejutása esetén annak eltávolítására azonnal intézkednie kell.

Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy:

- a használt munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet,

- az alkalmazott technológia, vagy

- a felhasznált anyag veszélyforrást jelent, ezt azonnal jelenteni köteles a munka irányítójának és intézkedést kell kérnie.

A munkavállaló alkalmassága

Építéskivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munka végzésére.

Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek, és alkalmasságáról a munkáltató meggyôzôdött.

Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályokban elôírt feltételeknek.

A munkahelyek és közlekedési utak kialakítása

A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szeméttôl, törmeléktôl és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenni.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát ne zavarja, tegye lehetôvé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.

Leesés elleni védelem

A munkavállalók és a felhasznált anyagok leesése ellen elsôdlegesen biztonságot nyújtó berendezésekkel kell a védelmet kialakítani. Amennyiben erre nincs mód, egyéni védôfelszerelést kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfelelôen rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobba osztásközű, lábdeszkával ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védôháló, illetve védôrács alkalmazása esetén annak lyukmérete10 x 10 cm-t nem haladhatja meg.

Leesés elleni védelmet kell biztosítani azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassága meghaladja a 2 m-t.

Szállítás és raktározás

Épületszerkezeteket, anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket rakodni, továbbá szállítani és raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldôlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelôen biztosítva vannak.

A raktározott árút úgy kell elhelyezni, hogy az a külsô hatásoktól védett legyen, veszélyes kémiai és fizikai változások ne következzenek be, az árú csomagolása sértetlen maradjon és a felhasználhatóság és/vagy tárolhatóság idôtartama jól olvasható legyen.

A tégla, cserép, pala, kocka-, szegély- és egyéb idomkövek, burkolólapok rakatmagassága:

- tégla esetében az 1,8 m-t,

- cserép esetében az 1,8 m-t,

- kocka-, szegély- és egyéb idomkövek esetében az 1,5 m-t,

- burkolólap esetében az 1,2 m-t nem haladhatja meg.

Egyéni védôfelszerelés

A jogszabályokban meghatározott egyéni védôfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy:

- biztosítsa a fellépô veszély és/vagy ártalom elleni védelmet,

- megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek.

Amennyiben többféle veszély együttes hatása ellen kell egyéni védôeszközt biztosítani, ezeket egymással összhangban kell megválasztani oly módon, hogy valamennyi hatás ellen védelmet biztosítsanak.

Az egyéni védôeszközt mindazon dolgozók részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartózkodnak.

Építôipari kivitelezési munkaterületen védôsisak viselése kötelezô, kivétel tárgyak leesésétôl nem veszélyeztetett belsô munkahelyen végzet szakipari és irodai munkák.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégítôen biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetekben elôzetesen ki kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védôfelszerelést rögzíteni tudja.

A munkaövet  szabvány elôírása szerinti vizsgálatnak kell alávetni, ha a munkavállaló azzal zuhant.

Kôműves munkák

A falazóállás padozatának szintjérôl mérve legfeljebb 1,4 m magasságig (falazó magasság) végezhetô falazó munka.

Nyílászáró szerkezet tokját elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani.

Lakott területen végzett munkánál a lakók részére közlekedési útvonalakat kell kijelölni, ahol biztosítani kell a veszélymentes közlekedést, illetve tartózkodást.

Lakott területen végzett munkánál, lépcsôházban, függôfolyosón és egyéb, le nem zárható közlekedési útvonalakon az építési munka sajátosságától függôen meghatározott szélességű, tisztántartott területet kell hagyni a közlekedés céljára. E sávnak minimum 60 cm-nek kell lennie.

Az építés és/vagy felújítás alatt lévô épület mellôl a forgalom, ha nem terelhetô el, az épület köré védôtetôt kell készíteni. A védôtetô szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 m, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.

9. Irodalomjegyzék

Magyar Szabvány

- mészhomok falazó tégla ált. műszaki elôírás MSZ 331/1-78

- égetett agyag falazó elemek MSZ 551/1

- B-30-as kézi falazóblokkra vonatkozó MSZ 551/6

- habosított polisztirol lemez MSZ 7560

- építô- és szerelôipari szerkezetek általános elôírásai MSZ-04-800

- építô- és szerelôipari szerkezetek kôműves szerkezetek MSZ-04-803/1

- habarcsok minôsítô követelményei, falazó habarcs MSZ-04-54/1

- munkavédelem építôipari munkák biztonságtechnikai hiba követel-mények MSZ-04-900-905

Rendeletek

- 47/1979 (XI.30.) MTSZ rendelet a munkavédelemrôl

- 64/1980 (XII.29.) MTSZ

- 18/1984 (III.31.) MTSZ

- 12/1985 (III.14.) MTSZ rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege

- 5/1986 (V.7.) M Közl. 18. sz. ÉVM rendelet a munkavédelemrôl

- 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KNI-MÉM-BkM sz. együttes rendelet az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásának felhasználására kerülô termékek kötelezô alkalmassági idejérôl

Építôipari termelôfolyamatok technológiai elôírásai

Építés gazdasági és szervezési intézet

Építésügyi Tájékoztatási Központ Bp. 1987.

Építôanyagok és gyártmányok

Héjj Imréné Műszaki Könyvkiadó Bp. 1972.

TS É-71 Égetett anyag falazóelemes falszerkezetek tervezése

Építôipari kézikönyv

Kardos Andor - Valkó Gábor

2. bôvített kiadás Műszaki Könyvkiadó Bp. 1973.

Magasépítéstan I.

Seffer József Műszaki Könyvkiadó Bp. 1991.