### RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASITÁS,

## ÉS MINŐSÉG ELLENŐRZÉSI TERV

### DOKAFLEX 1,2,4 FÖDÉMZSALU

Tartalomjegyzék:

1.	MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MÛSZAKI ÁLLAPOTA	3

1.1 Sík lemez zsaluzásánál	3

2.	MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK	3

2.1 Szerszámok:	3

2.2 Segédeszközök:	4

2.3 Felszerelések:	4

2.4 Gépek:	4

2.5 Védőeszközök:	5

2.5.1 Személyi védõeszközök:	5

2.5.2 Kollektív védõeszközök:	5

3.	ANYAGOK	5

3.1 DOKADUR tábla	6

3.2 DOKA H20 P fa zsaluzat-tartó:	6

3.3 DOKA H20 N fa zsaluzat-tartó	6

3.4 EUREX 20 födémtámasz	6

3.5 ECO20 födémtámasz	7

3.6 H 20 ejtőfej	7

3.7 H 20 villás fej	7

3.8 H 20 tartófej	7

3.9 H 20 tartólemez	7

3.10 16 mm-es horganyzott rugós csapszeg	7

4.	MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK	7

4.1 Munkaterület:	7

4.2 Egyéb feltételek:	8

A dolgozók részére biztosítani kell:	9

5.	MUNKA LEIRÁSA	9

5.1 Bezsaluzás	9

5.2 Kizsaluzás	10

6.	LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTAS	11

7.	MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK	11

8.	VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK	12

9.	A FELHASZNÁLT IRODALOMAK JEGYZÉKE	13

MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MÛSZAKI ÁLLAPOTA

A munka megkezdése elõtt a zsaluzandó szerkezet alapjának terhelhetõ, szilárd állapotban levõnek, az alapok melletti földvisszatöltésnek tömörítve, készen kell lennie.

Emeleti szinten a zsaluzandó szerkezet alatti födémnek terhelhetõ, szilárd állapotban kell lennie.

A zsaluzandó felület felsõ síkjának eltérése a tervezett szinttõl a ± 1 cm-t nem haladhatja meg.

A zsaluzási munkák megkezdése elõtt még az alábbiaknak is készen kell lenniük:

1.1 Sík lemez zsaluzásánál

- a bezsaluzásra kerülõ födém alatti talajszint simára egyengetett föld felületének kellõen tömörítve kell lennie.

- Magasabb szint esetén az alatta lévő födémlemeznek terhelhető, megszilárdult állapotban kell lennie.

- bezsaluzandó födém alatti födémnek terhelhetőnek kell lennie

- a felmenő falaknak a koszorú, ill. a födém alsó síkjáig felfalazottnak kell lennie

- amennyiben a födém nem monolit szerkezetű, az előregyártott tartószerkezetnek a terv szerinti magasságban kell lennie, a talpak síkja pedig vízszintben elhelyezve legyen,

- a pillérek, koszorúk, vagy a koszorúkkal egybeépített szerkezetek

- zsaluzása kész legyen, a falra a vízszintvonalnak jelölve kell lennie

- a felmenő falak vízszintes hullámossága 3 m-es szakaszon a (0.5cm-t nem haladhatja meg.

- A falakon a vízszint vonalnak felrajzolva kell lennie, a kihagyandó nyílások (áttörések) kitűzésének

MUNKAESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK

2.1 Szerszámok:

- Ácsszekerce

- Ácsvésõ

- Keretes fûrész

- Csillagkulcsok (a tervezett méretû anker csavarokhoz)

- Racsnis kulcs (a szükséges méretű betétekkel)

- Harapófogó

- Feszítõvas

- Szeghúzó vas

- Kalapács

- Olajozó ecset

2.2 Segédeszközök:

- Vasderékszög

- Csapózsinór

- Függõón,zsinórral

- Talpas vízmérték

- Csöves vizmérték

- Csuklós mérce

- Egyenes léc

- Ácsiron

- Ácskapocs

- Fűrészreszelő

- Fűrészfog hajtogató

- Jelölõ kréta

- Seprű

2.3 Felszerelések:

- Szegtáska, övvel

- Festék láda

- Ácsbak

- Állványbak

- Támasztólétra

- Egyéb állványzat (szükség szerint)

Az állványokhoz szerelési és karbantartási utasítás tartozik, melyet az állványok használatakor kell biztosítani és betartani. Az állványokat minden esetben a vonatkozó külön technológiai utasítás szerint kell megépíteni.

2.4 Gépek:

- Kézi villamos körfûrész

- Villamos kézi fúrógép

- Formaleválasztó szóró berendezés

- Daru (szükség szerint)

A gépek használata során a Technológiai Elõírás részét képezõ kezelési és karbantartási utasításokban foglaltakat be kell tartani.

2.5 Védőeszközök:

2.5.1 Személyi védõeszközök:

- Védõkesztyû

- Mechanikai védõszemüveg

- Peremes védõsisak

- Kéztisztító szer

- Bõr vállvédõ

- Acél orrmerevítõs bakancs

- Védõöv és biztosító kötél

- Zuhanásgátló berendezés

A személyi védőeszközök közül azokat, amelyek nem szerepelnek a MVSZ-ben, esetenként és körülményektől függően a munkát közvetlenül irányító vezetőnek kell biztosítani.

2.5.2 Kollektív védõeszközök:

- Védõtetõk (leeső tárgyak ellen)

- Védõkorlát

- Terelõkorlát, tartóoszlopokkal

- Figyelmeztetõ táblák

- Biztonsági világítás (vörös lámpa)

- Kézi tűzoltókészülék

A munkát közvetlenül irányító felelõs vezetõ köteles a védõeszközöket és felszereléseket biztosítani, azok meglétét, állapotát és használatát ellenõrizni. A védõeszközöket a dolgozók kötelesek a rendeltetésnek megfelelõen használni és rendszeresen karbantartani.

ANYAGOK

A DOKA teljes zsaluzási választéka  zsaluzóasztal-és állványrendszert (DOKA d2),valamint különféle fal és kúszózsalu rendszereket és kiterjedt horganyrendszereket is tartalmaz.

Minden H 20 DOKA zsaluzat-tartón jelzések vannak, amelyek lehetővé teszik a pontos raszter szerinti összeállítást. A max. 30cm födémvastagságig alkalmazható tartókon jelzések vannak, a jelek egymás közötti távolságát az 1-2-4 számok jelzik. E mellet tökéletesen megmarad a DOKAFLEX rendszer rugalmassága.

1-es jelölés: 0,5 m

A kinyúló tartóvégek hossza (konzol) és a kereszttartók távolsága

2-es jelölés: 1 m

Legnagyobb támasztávolság

4-es jelölés: 2 m

Legnagyobb főtartó-távolság

3.1 DOKADUR tábla

A Dokadur táblákat ütésálló műanyag keretbe foglalták. Ez a körbefutó műanyag keret fokozottan véd a durva építéshelyi körülményektől és rendkívül megnöveli a táblák élettartamát. Két változata van:

- DOKADUR-PLEX tábla (rétegelt lemez)

- DOKADUR-3S tábla (háromrétegű)

3.2 DOKA H20 P fa zsaluzat-tartó:

A gerince nagy nyomással préselt műgyanta kötésű faforgácslapból készül. A tartó hosszúsága: 3,90 m a főtartókhoz, 2,65 a kereszttartókhoz.

3.3 DOKA H20 N fa zsaluzat-tartó

A gerince háromrétegű lemezből készül. A tartó hosszúsága: 3,90 m a féltartókhoz, 2,65 m a kereszttartókhoz.

3.4 EUREX 20 födémtámasz

A kihúzás mértékétől függetlenül az EUREX 20 mindig 20 kN teherbírású.

Előnyei:

- egyszerű munkavégzés

- kis súly

- hosszú élettartam, a jó minőségű tűzihorganyzásnak köszönhetően.

- gyors csatlakozás az ejtőfejhez, vagy tartófejhez

- robosztus, horganyzott csavaranya

- a kihúzható cső nem eshet ki

jelölése:

pl. EUREX 20 260

20 – teherbírás

260 – maximális kihúzási hossz

3.5 ECO20 födémtámasz

A kihúzás mértékétől függetlenül az ECO 20 mindig 20 kN teherbírású.

3.6 H 20 ejtőfej

Azért előnyös, mivel egy kalapácsütés elég ahhoz, hogy a zsalu 6 cm-rel azonnal leereszkedjen. Így a zsalu és a födém között nagy szabad tér keletkezik. A kereszttartók és a zsaluhéj most gyorsan és könnyen kivehetők

3.7 H 20 villás fej

3.8 H 20 tartófej

A praktikus tartófej be- és a kizsaluzásnál időt és költséget lehet megtakarítani. A tartófej azt is biztosítja, hogy a főtartó alátámasztása pontosan középen legyen.

3.9 H 20 tartólemez

3.10 16 mm-es horganyzott rugós csapszeg

MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

A munkavégzés folyamatossága érdekéhen a következõket kell rendelkezésre bocsátani:

4.1 Munkaterület:

Az összeszerelési munka megkezdése elõtt a munkapadnak, zsinórpadnak készen kell lennie.

- a zsaluzati elemek elõkészítésénél minimum egy szerkezet teljes zsaluzásához szükséges egyenes felületû, csúszás- és botlásmentes. legalább 6x4 m méretû területet kell biztosítani, melyhez 3 m széles közlekedõ útvonal is tartozzon,

- az elkészített zsaluzati elemek tárolására legalább 6x4 m méretû területe kell, melyhez 3 m széles mozgási útvonal tartozzon,

- a foglalkoztatott létszám figyelembevételével legalább egy szerkezet elkészítéséhez szükséges zsaluzóanyag helyszínen történõ biztosítása szükséges,

- a zsaluzóanyagok méret és fajta szerint külön-külön tárolva (a munkapadtól, zsinórpadtól) 10 m-es körzeten belül legyenek,

- az anyagdepóniák között 1 m széles közlekedési utat kell hagyni,

- az elektromos gépek üzemeltetéséhez szabványosan kiépített áramviteli lehetõség biztosítása szükséges.

4.2 Egyéb feltételek:

- munkakezdés elõtt a kijelölt vezetõnek szemrevételezéssel meg kell gyõzõdnie arról, hogy a szerszámok, gépek, segédeszközök, felszerelések a biztonságos munkavégzésre alkalmasak,

- a zsaluzati elemek szerelésének elõkészítéséhez szükséges anyagokat folyamatosan biztosítani kell,

- az elõkészített zsaluzati elemek elszállítását a beépítési helyükre folyamatosan biztosítani kell,

- a közlekedõ utakon idegen anyagot, vagy egyéb eszközöket még átmenetileg sem szabad tárolni,

- ha a természetes megvilágítás nem kielégítõ, mesterséges világításról kell gondoskodni, melynek értéke legalább 100 lux legyen,

- a munkaterületet rendben, tisztán kell tartani,

- a zsaluzatba beépítendõ egyéb (pl. gépészeti stb.) szerelvényeknek a helyszínen kell rendelkezésre állniuk,

- a munkakörzetben a zsaluzással (zsaluzat bontással) egyidőben más természetû munka nem végezhetõ,

- a munkakörzetben a zsaluzás (bontás) ideje alatt az azt végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.

- A daruval történõ munkavégzéskor irányító személyt kell beállítani és ezt a munkatársakkal közölni kell.

- Az irányító személyt a mûvezetõnek külön ki kell oktatnia és ezt a munkavédelmi naplóban rögzítenie kell. Abban az esetben, amikor a darukezelõ kilátása akadályba ütközik, a daruzás csak URH készülékek használata esetén történhet (vakemelés). A nagytáblás zsaluelemek emelésekor kísérõkötél alkalmazása kötelezõ. A zsaluzást 36 km/h feletti szélsebességnél be kell fejezni! Viharos időben nagytáblás zsaluzási munka nem végezhető.

- A kötözést csak kötözõ vizsgával és érvényes munkavédelmi vizsgával rendelkezõ dolgozó végezheti. Amennyiben szükséges, a védõöv használata kötelezõ! A védõöv használatát (szükségességét) és módját a mûvezetõ határozza meg. Mindezt munkavédelmi oktatáson kell ismertetnie és a munkavédelmi naplóban rögzítenie.

A dolgozók részére biztosítani kell:

- ivóvizet,

- szociális helyiségeket (öltözõ, mosdó, zuhanyozó. WC),

- étkezésre alkalmas helyiséget,

- elsősegélynyújtó felszerelést,

- +4 (C alatti napi középhõmérséklet esetén védõital kiszolgálásáról, melegedõhelyiségrõl. illetve hideg ellen védõ ruházatról,

- tartósan meleg környezetben az ácstelepen árnyékvetõ szerkezetről

A munka megkezdése elõtt a munkát irányító felelõs vezetõ köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányosságok megszüntetésérõl) gondoskodni. A munka megkezdésére csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei megvannak.

A munkaterület átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

MUNKA LEIRÁSA

A nagytáblás zsaluzatokkal monolit, vagy vegyes szerkezetek zsaluzása végezhető.

A dokaflex 1-2-4 tervezésekor a zsaluzási munka egyetlen részletét sem hagyják figyelmen kívül. Ez minden mozzanatra igaz. Ez a praktikus elemszálltásnál kezdődik. Az új 50-es rakomány-összefogó pánttal a Dokadur táblák kompakt kötegben, gyorsan és rendezetten szállíthatók a felhasználás helyére. A tároló palette nem csak a raktárban biztosítja a rendet, hanem az építési helyen is. A felkapcsolható kerékkészlet egyszerű rögzítésével a rakodópaletta gyorsan fordulékony szállítókocsivá alakítható.

5.1 Bezsaluzás

A rendszer úgy van megtervezve, hogy az építéshelyen kevesebb és egyszerűbb legyen a munka. Az egyszerűbb munka pedig gyorsaságot jelent.

A munka ütemezése:

- Az anyagokat a felhasználás helyére a kerékkészlettel felszerelt tároló palettán visszük. A tároló palettán a zsaluzó lemezeket, zsaluzattartozékokat, födémtámaszokat és az összecsukható lábú támaszokat lehet áttekinthetően tárolni.

- Doka összehajtható lábú támaszok felállítása

A felállítás menete:

- Hajtsuk ki a biztonsági ékeket

- Emeljük meg az összehajtható lábakat és eközben döntsük előre a támaszt

- Nyissuk ki az összehajtható lábakat

- A biztosító ékeket gyengén verjük be

- Az Eurex támaszokat beállítják a támasztó lábakba, majd a rögzítő karral rögzítik.

- A Doka H 20 főtartókat átlapolva teszik be az ejtőfejekbe a praktikus villás fej segítségével. Ezen tartók végein szabadalmazott megerősítés van, ami jelentősen megnöveli az élettartamot:

- Műanyag szegecselés

- Lecsapott tartóvégek

- Homlokfelületek pórusainak lakkbevonata

- A főtartók szintjét beállítják a megfelelő födémmagasságra, majd behelyezik a közbenső támaszokat.

- A főtartókra átlapolva helyezik rá a kereszttartókat. A kereszttartók távolsága a tartókra tett jelölésekből mérés nélkül meghatározható. A födémzsalu terhelése előtt ( például táblák, tartók, vasalás) a közbenső támaszokat időben el kell helyezni!

- Végül a Dokadur táblák elhelyezése következik. Mivel a Dokadur panelek vastagsága megegyezik a hagyományos háromrétegű zsaluhéj vastagságával (21 mm), a maradék felületek is igen egyszerűen zsaluzhatók.

5.2 Kizsaluzás

A munka megtakarítás abban is rejlik, hogy a zsaluzat gyorsan lebontható legyen. A Dokaflex 1-2-4-nek ez az előnye is megvan. Ehhez jön még az új típusú ejtőfej a gyors süllyesztő rendszerrel. Egyetlen kalapácsütéssel megteremti a szükséges távolságot a zsaluzat leeresztésére

A munka ütemezése:

- Először minden közbenső támaszt kivesznek – a praktikus tartófejjel ez igen gyorsan megy -, majd ezeket ráteszik a gurítható tároló palettára.

- Az ejtőfejjel ezután 6 cm-rel lejjebb engedik a zsalut. Ehhez elegendő egy kalapácsütés.

- Így elegendő hely keletkezik a kereszttartók átbillentéséhez és kihúzásához. A Dokadur táblák illesztése alatt még megmaradnak a tartók.

- A Dokadur táblák és zsalulemezek most egyszerűen kivehetők

- A tartóvillával könnyen leemelik a kereszttartókat és főtartókat.

- Végül a támaszokról leveszik a támasztólábakat és mindent rátesznek a praktikus rakodó palettára.

LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTAS

A nagytáblás zsaluzati elemek elõkészítése és beépítése oszthatatlan csoportmunka,

A legkisebb dolgozói létszám;  2 fõ ács (zsaluzó) szakmunkás. A csoport tagjai szükségszerûen különbözõ mûveleteket, mûveletelemeket is végeznek.

Ha a zsaluzási munkát több csoporttal végzik, akkor úgy kell a munkavégzést megszervezni, hogy a dolgozók ne akadályozzák egymást munkájukban.

A csoport tagjai közül egy fõ szakmunkást meg kell bízni a munka irányításával és ezt a csoport tagjainak a tudomására kell hozni. A dolgozók a munkába állás elõtt elõzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban idõszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, melynek gyakorisága:

- 18. életévüket be nem töltött dolgozóknál évenként,

- 18-40 életév között háromévenként,

- 40-50 életév között kétévenként,

- 50 év felett évenként.

Fiatalkorú dolgozót magasban történõ munkavégzésre beosztani nem szabad.

Az újonnan belépõ, az átirányított és a munkát tartósan megszakított dolgozókat a munka megkezdése elõtt elõzetes (eseti), a továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott idõszakonként ismétlõdõ (rendszeres) a munkakörnek megfelelõ elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. Az irányítással megbízott dolgozónak érvényes munkavédelmi vizsgával kell rendelkeznie.

A dolgozó köteles a munka vezetõjének jelenteni, ha egészségi állapotában valamilyen kedvezõtlen változás áll be, például: rosszullét, szédülés, vagy ha olyan gyógyszert szed, ami miatt magasban munkát végezni nem szabad.

MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

7.1. A gyártás megkezdésekor, a szereléskor is folyamatosan ügyelni kell arra, hogy csak hibátlan elemek kerüljenek beépítésre. A gyári tartozékok beépítésétõl eltérni, azokat más anyaggal helyettesíteni csak a tervezõ engedélyével szabad.

7.2. A zsaluzati elemek legyenek alkalmasak a rájuk jutó terhelések károsodás és alakváltozás nélküli viselésére.

7.3. A mûszaki terv és utasítás szerint elõre elhelyezendõ szerelvényeket lehetõség esetén a zsaluzati elemre rá kell építeni a szerelvényekre megadott mérettûrések betartásával.

7.4. A zsaluzati elemen folytonossági hiba nem lehet, azokat beépítés elõtt ki kell javítani.

7.5. Csorbult zsaluzati elemet beépíteni nem szabad.

7.6. A zsaluzati elem deszkái közötti hézag a deszkák nedves állapotában legfeljebb 3 mm lehet

7.7. A mérettûrés megengedett mértékei:

A zsaluszerkezet alakhûsége és mérettûrése feleljen meg az MSZ 7658/2 lap pontossági osztályban elõírtaknak. Monolit beton- és vasbeton szerkezet zsaluzatainak pontossági osztálya általában:

- vakolandó felületek: g-h (pontossági osztályok között

- nyersen maradó felületek: f-g (pontossági osztályok között)

- egyenes élek összemetszõdések: g (pontossági osztály)

- síkfelületek: g (pontossági osztály)

7.8 Az alátámasztó állványt megfelelő teherelosztással, a kész szerkezet tömegének megfelelő talajra, vagy szerkezetre kell állítani.

VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

Fizikai hatású tényezõk

8.1. Leesés veszélye (magasban végzett munka miatt)

Védelem módja:

- szabályosan megépített munkaállványok

- személyi védõeszközök használata

- munkahelyi rend és tisztaság

- aknák, nyílások letakarása

8.2. Test sérülés veszélye (tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett munkánál)

Védelem módja:

- egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása

- védõövezet meghatározása, veszélyeztetett terület elhatárolása

- fokozott figyelemmel történõ munkavégzés

- a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése

- munkahelyi rend és tisztaság

- egyéni védõeszközök használata

8.3. Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye (elektromos kéziszerszámok használatakor)

Védelem módja:

- fokozott figyelemmel történõ munkavégzés

- gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelõen szabad használni

8.4. Elcsúszás, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben) Védelem módja:

- munkahelyi rend és tisztaság

- fokozott figyelemmel történõ munkavégzés

- járófelületek akadálymentes kialakítása

8.5. Áramütés veszélye (elektromos gépek használatakor)

Védelem módja:

- gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelõen szabad használni

- szabványos csatlakozóhelyek és kábelek alkalmazása

- érintésvédelmi szabványok betartása

8.6. Tûz veszélye (tûzveszélyes anyagok alkalmazásakor)

Védelem módja:

- a tûzrendészeti utasítások maradéktalan betartása

8.7. Idõjárási ártalmak veszélye (szabadban végzett munka esetén) Védelem módja:

- elõírt védõruházat viselése

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyûjtve el kell szállítani.

A FELHASZNÁLT IRODALOMAK JEGYZÉKE

- Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai:4. Vasbetonszerelés és zsaluzás

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási központ Bp 1987

- Gáspár Zoltán: Magasépítők kézikönyve

Kiadó: Építésügyi Tájékoztatási központ Bp 1980

- Seffer József: Magasépítéstan I.

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó Bp 1992

- Kardos Andor – Dr. Valkó Gábor:  Építőipari kézikönyve

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó Bp 1973

- Építőipari munkanormák: I/3 kötet Zsaluzási munka

Kiadó: Építésügyi és városfejlesztési minisztérium munkaügy és szociálpolitikai osztálya Bp. 1979

- Dokaflex födémrendszer katalógus