R é s z l e g e s

T e c h n o l ó g i a i

U t a s í t á s o k

V a r g a   Á k o s    É 2 3 2

G é p i D ú c o l á s

1.Megelőző szerkezetek, munkák készültségi foka

A dúcolás kivitelezését, valamint munkavédelmi feladataita talaj állé-

konysága, a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek

megfelelően meg kell tervezni.

A szerkezeti elemek méreteit, azoknak egymástól való távolságát, valamint a földparttal közvetlenül érintkező borítás anyagát, vastag-ságát, megtámasztásuk távolságát erőtani számításokkal meg kell

határozni. Közlekedési útvonalak mentén, átjáróknál, vagy ha - a

munkagödör közelében - munkagépek vagy munkaeszközök rázó hatást fejtenek ki, bármely mélység esetén, a dinamikus hatást is figyelembe vevő, méretezett dúcolást kell készíteni.

A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek kötelessége a munkacsapat (brigád) vezetőjével a munkaterületet felülvizsgáln és az esetleges hiányosságokat megszüntetni.

Amennyiben az új létesítmény alapozási síkja - illeteve a létesítendő

földmunka legalsó szintje - mélyebb, mint a szakadólapon belül levő létesítmény alapozási síkja, úgy, külön ezen technológiai leíráson túlmenően műszaki, szervezési intézkedések szükségesek.

A dúcolási munka megkezdésének vagy folytatásának  előfeltétele a kitermelt munkagödör, vagy legalább 80cm széles munkaárok. A

munkaárok vagy munkagödör méretei a fejtésre vonatkozó méret-tűrési határoknak feleljenek meg. A kitermelt talajanyagot úgy kell depónálni, hogy a dúcolás elvégzését ne akadályozza és a beépítésre

kerülő dúcanyagok tárolására megfefelő padkaszélesség álljon rendelkezásre.

A dúcoláshoz használt anyagok minőségéer és méreteire a vonatko-zó szabványokban foglaltak az irányadók.

A kidúcolást csak a munkagödör, munkaárok betöltésével, illetve beépítésével egyidejűleg szabad végezni.

- 2 -

Különleges időjárást (felhőszakadás, szélvihar, fagyott talaj olvadása

esetén, stb.) követően a munkahely műszaki vezetője köteles az összes vestélyes tereprészt, és különösen a megnyitott árkok, göd-rök állapotát, a dúcolatok biztonságtechnikai követelményeit felül-

vizsgálni, és a munka csak a szüksége óvintézkedések megtétele után folytatható. Az 1m-nél mélyebb árokba, gödörbe történő lejá-ráshoz a talaj szintje fölé nyúló - a várható igénybevételnek megfe-lelő teherbírású - egyágú létrát kell biztosítani. Rézsüs földpartok esetében a létrát a rézsübe vágott lépcsők, vagy minimum 60cm szé-

les 40cm-enként csúszásgátló lécekkel és korláttal ellátott, legfel-jebb 40%-os lejtésű lejárópalló is helyettesítheti. Az 1,0m-nél maga-sabb állványra való közlekedésre megfelelő feljárót kell biztosítani.

A vert elemek, I tartók, csatornapallók veréséhez szükséges gépi felszerelések álljanak rendelkezésre olyan műszaki állapotban, hogy

azokkal a folyamatos, termékeny munkavégzés biztosított legyen.

Forgalom alatti területen, vagy  annak közvetlen közelében a munka-

területet korláttal kell biztosítani,amelyet szükség szerint a KRESZ előírásainak megfelelően ki kell világítani.

A munkahelyre való belépést idegenek számára meg kell tiltani.

2.Munkaeszközök, felszerelések

Szerszámok: 					ácsvéső

ácsszekerce					kézi nyelesfúró

fejsze						kézi döngölő

fűrészek						feszítővas

kalapácsok					ács derékszög (fémből)

szórólapát						mérőrúd

bontórúd						csuklósmérce

villáskulcs a megfelelő méretben		vízmérték

- 3 -

függőón						ács irón

Felszerelések

egyágú létra, bevésett fokú, kellő hosszúságú

szegtasak

kenderkötél

vödör

négykerekű kézikocsi

cirok vagy vesszőseprű

Gépek

szalag vagy körfürész

robbanómotoros kézi fűrészgép

pneumatikus verőgép (légkalapács)

autódaru

kotrógép

egyéb nagyobb teljesítményű robbanómotoros vagy légüzemű gépi

verőberendezés a verőt tartó daruval a dúcolástól függően

A gépekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasítás a technoló-giai előírási tartozékaként kezelendő, azokat a használónak ismerie kell, a kezelést és karbantartást azok szerint kell végezni.

A gépeket csak jogosítvánnyal rendelkező, az adott gép kezelésével

megbízott 18. életévét betöltött, orvosilag alkalmas kellően kiokta-tott gépkezelő kezelheti.

Védőeszközök

Személyi védőeszközök:

fejvédő sisak

vállvédő

védőruha és biztonsági öv, zuhanásgátló

gumi-, vagy műanyag csizma

- 4 -

Kollektív védőeszközök:

elzáró korlát vagy füzér

terelő oszlopok

figyelmeztető táblák

munkaterületet megvilágító táblák

villamos biztonsági relé

tűzoltó készülék

A dolgozók kötelesek a védőeszközöket rendeltetésüknek megfele-lően használni és karbantartani.

A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a személyi és kollektív

védőeszközök használatát ellenőrizni és meglétét biztosítani az MVSZ-ben fogaltak szerint.

Eredménytelen figyelmeztetés után a munkavédelmi szabályokat be nem tartó dolgozókat a munkából ki kell zárni.

3.Anyagok

Vasalt végű és vasalatlan terítő- és hevederpalló a szükséges hossz-ban

Acélszádlemez, csatornapalló s szükséges hosszban

Csavarorsós acéldúc

I tartó a szükséges hosszban

Fűrészelt vagy gömbfa a kívánt méreteknek megfelelően, dúcok, dúc-

keretek, távolságtartók (babafák), hevedercölöpök, talpgerendák, horgonycölöpök, csomóponti fabetétek keretek felkötésének készí-

téséhez.

Dúcolásra csak előzetesen megvizsgált, jó minőségű, kifogástalan

állapotú faanyagot szabad felhasználni.

Esetenként elkészített kész dúckeret vagy leszabott keretelemek

Keményfa feszítőék

- 5 -

Ácskapocs

Huzalszeg 28/65, 42/100-120

Betonacél normál 8-16mm  lágyhuzal 3-5mm  vagy

Laposvas 20x10mm, a keretek felkötéséhez

tervekben rögzített méretű anyáscsavar, alátétekkel

Idomacélból készült horgonycölöp

Horgonykötél (drótkötél) vagy vonórúd feszítőművel

Tömítő kenderkötél

Üzemanyag a gépekhez

4.Munkakörülmények, mukafeltételek

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell biz-

tosítani:

Munkaterület

-A biztonságos munkavégzés  feltételeit kielégítő minőségben 10-

20m árokhosszat, vagy ennek megfelelő gödörfalat kell biztosítani.

Hasonló a dúcolat bontás, a kihúzás munkaterülete is. Mind az árok,

mid a gödör szélén 0,6-0,8m-es padkát szabadon kell hagyni, ame-lyen felül a veréshez , húzáshoz mindenkor úgy kell szabad területet biztosítani, hogy a verőberendezés és esetleges kiegészítő gépei-

kompresszor, autódaru stb.-munkájukat zavartalanul végezhessék.

-A dúcolás és a földfejtés egymással váltakozva történik.A dúcolók,

verést végzők és földkitermelők a munkaterületet úgy tartoznak egymásnak átadni, hogy ott a munka haladéktalanul és zavartalanul

kezdhető legyen. Esetleges párhuzamos munkavégzés esetében se

akadályozzák egymást, amely esetben különös gonddal kell ügyelni

arra, hogy a gépek vagy munkaterületek veszélyzónájában senki se

kerüljön. A dúcolási munka mellett a munkakörzetben más munka nem végezhető.

- 6 -

-Dúckeretek készítéséhez az ideiglenes zsinórpad előtt mintegy 100m2 szabad terület szükséges, amely a készített dúckeret mennyi-ségétől függő tárolóterülettel egészül ki.

Egyéb feltételek:

-A munka megkezdése előtt a munkát közvetlenül irányító vezető

köteles a munkaterületet átvenni és szemrevételezéssel meggyőződni arról, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei adottak-e.

-A munka megkezdésére a vezető csak akkor adhat engedélyt, ha a

biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak.

-Az 1,0m-nél mélyebb munkagödör, munkaárok korláttal történő elzá-

rásáról gondoskodni kell. A korlát 1,0m magas és kétsoros kivitelben

készüljön. A korlátból csak annyit szabad munka közben eltávolítani,

amennyi a munkavégzés zavartalanságát biztosítja. A munkaidő befe-jeztével vagy hosszabb munkaszünet esetén és a munka elkészülte után, az eltávolított korlátokat helyre kell rakni.

-Dúckeretek készítéséhez ideiglenes, kész munkapadot kell biztosí-tani. A keret méreteire csomóponti kiképzésére, darabszámára vonat-

kozóan utasítást kell adni.

-A szükséges szerszámok, segédeszközök, gépek, felszerelések a munkaterületen belül legyenek elhelyezve, és a közvetlen vezető naponta szemrevételezéssel tartozik azok épségéről, a biztonságos

munkavégzésre alkalmas állapotukról meggyőződni, hiányosság ese-

tén azokat megszüntetni. hibás szerszámot kiadni, ilyennel dolgozni,

vagy dolgoztatni nem szabad.

-A csatornapalló I tartó előrehajtása, verése mindig meg kell hogy előzze a földkitermelést, a földkitermelés alsó szintje az előrehajtás szintjét soha nem érheti el, a befogás mélységébe az adott körülmé-nyektől -talajosztály és konzisztencia, mélység,stb.- függ.

-A darura felfüggesztett verőberendezések alkalmazása esetében a

- 7 -

felfüggesztéshez kötöző vizsgával rendelkező dolgozót kell beállítani.

-Az előrehajtott szádlemezes dúcolást kész keretek felhasználásával

kell készíteni.

-Az anyagmozgatások útvonalán a gödröket be kell temetni, az utat idegen tárgyaktól meg kell tisztítani, szükség esetén csúszásmentes-sé tenni.

-A dúcolási, verési munka közben fejvédő sisakot, faanyag, csator-

napalló vállon történő szállításához pedig vállvédőt kell viselni.

-Az I tartókkal csatornapallókkal kapcsolatos kézi munkát védőkesz-

tyűben kell végezni, és daruval történő rakodás esetén a kötözést vizsgával rendelkezők végezhetik. Ennél a munkánál fejvédősisakot

kell viselni. A dúcoláshoz szükséges anyagok kézi rakodását és szállítását a súlynormák betartásával szabad végezni (18 éven felüli

férfi dolgozó max. 50kg-ot emelhet).

-A levert I tartók között történő földkitermelés esetében az I tartók hátrahorgonyzását, vagy kidúcolását a dúcfal támaszerő igényeinek

fellépte előtt el kell végezni. A hátrahorgonyzás a szakadólap hatá-rán kívül legyen.

-A csatornapallók veréséhez szükséges esetleges állványok építése a

kérdéses állványépítési szakmai technológiáknak megfelelően kell,

hogy történjen. Hasonlóan a megfelelő szakmai technológia előírásai-nak alapján kell eljárni abban az esetben, ha az I tartók, vagy csator-napallók verése állványos cölöpverő berendezésekkel történik.

-Ha a természetes világosság nem elégséges, úgy legalább 20-75 lux

erősségű, általános mesterséges világításról kell gondoskodni. A

cilágítási rendszer 24 voltos legyen.

-Vizes talajokon végzett munka esetében gumi-, vagy műanyagcsiz-mát kell viselni.

-A villamos gépek üzemeltetéséhez a szabályszerű csatlakozóhelyek

20m-em belül legyenek.

- 8 -

A munkaterület átadaását-átvételét írásban kell rögzíteni.

A dolgozók részére biztosítani kell:

-ivóvizet

-szociális helyiséget (öltöző, mosdó, zuhanyzó, WC)

-étkezésre alkalmas helyiséget,

-elsősegélynyújtó felszerelést

-+4C alatti középhőmérséklet esetén meleg ital kiszolgálásáról és

melegedöhelyiségről kell gondoskodni. Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal (kabát vagy mellény), bélelt lábbelivel, esős csapa-dékos időjárás esetén esőköpennyel, vagy vízhatlan kabáttal és gumi-, vagy műanyagcsizmával kell ellátni.

5.Munka leírása

Közműárok dúcolása

A korszerű gépi csőelhelyezésnél és munkaárok-dúcolásnál gép-

láncot igyekeznek alkalmazni. A sorbakapcsolt, illetve egymástól függő gépek gazdaságos üzemeltetése 10...20m hosszú árokszaka-szon lehetséges. A gépek melletta hagyományos rendszerű

pallóhevederes módszer is alkalmazható.

Hazánkban többek között a MGF gyártmányjelzésű dúcolókocsit használják. A térszinten a hidraulikus munkahengerekkel működtetett

tolópajzsot és kitámasztókeretet négy gumikeréken mozgó alvázra szerelik, leengedik a munkaárokba, majd az oldalfalhoz kitámasztott kerethez képest a munkahengerek a tolópajzsot kb.40cm-rel előre-

nyomják.A faldúcolás vagy a szádfal függűleges fapallóit a tolópajzs

mögött szabaddá váló helyre berakják. A munkahengerek a kitámasz-tókeretet a lökethossznak megfelelően maguk után előrenyoják. A

- 9 -

mélyépítőipar területén e gépesített dúcolással jelentős munkaidő-megtakarítást és biztonságos munkavégzést érnek el.

Heidbreder-cég dúcolószerkezete

Acélcsövekből hegesztett keretszerkezet,keresztirányban merevített

kivitelben. Méreteit a közműépítés korszerű követelményeinek függ-

vényében határozzák meg.

A kivitlelezés sorrendje:

1.A munkaárok padkáján elhelyezett szerkezetbe elhelyezik a munka-árok magasságának megfelelő mennyiségű dúcpallókat. A dúckeret a

kotrógép hatósugarában van

2. a szerelési munka elvégzése után a kotrógép a munkaárokba he-lyezi a dúcolóberendezést

3. a pallókat biztosító acélrudakat kihúzzák és a dúcoló pallókat két

végükön a munkaárok teljes magasságának megfelelően, középső ré-

szükön az alsó szakaszon kitámasztják az erre a célra kiképzett hézag segítségével.

4.A keret alján levő biztosítókarok elfordítása után kiemelhető a munkaárokból, miközben a feszítés, teljes munkaárok oldalfal biztosí-tási művelete befejezhető.

Célszerű két dúcolókeretet alkalmazni, az egyik szerelése közben a másik dúckeret a munkaárokban végzett műveletrészhez használható.

A módszerrel a zártsorú és a hézagos dúcolás egyaránt elvégezhető,

bármilyen pallóhosszak és munkaárok mélység esetén.Előnye, hogy a

gépesített hálózatépítés  bármely területén jól alkalmazható, elsősor-ban kohéziós talajokban. Hátránya, hogy a kotrógép csak olyan se-bességgel haladhat, mely biztosítja a dúcszerkezet hatósugárban maradását.

Hasonló megoldású a Rostock-i dúcváz is.

- 10 -

Reinhard-féle önmozgódúc

Laza, omlós talajokban készülő közművezetékek munkaárkainak dúcolására alkalmas berendezés a pajzsos munkamódszer elvére é-pült. A kiemelés után a munkagödör oldalfalát azonnal megtámaszt-

ja, mivel a rugók által  megfeszített, alul és felül elhelyezhető görgő-

sor a lecsúsztatott pallókat rögzíti, az árokfalnak szorítja. A biztosí-tás másik lelhetőségét az adja, hogy a berendezés az előrehaladása

során a gép elején levő nyomólap rátámaszkodik a pallók véglapjaira,

mely az előregördítésnek is feltétele. Az előrehaladás hossza mindig egy palló szélességének felel meg.

A gép haladásához szükséges nyomóerőt az olajszivattyúkkal működ-

tetett sajtók biztosítják. Egy pallószélessének megfelelő mozgási út-hossz után a nyomólapot előretolják és elhelyezik a következő pallót.

A berendezés haladási sebességének megfelelően folyamatosan ke-rülnek elhelyezésre a rövidebb vízszintes hevederek és rögtön ki is dúcolják őket.

A gép folyamatosan gördül ki a kész dúcolat közül. A berendezés használata pontos árokfal és fenékkialakítást igényel.

Földkiemelés árokásó géppel, dúcelemek elhelyezése kotrógéppel,

áthelyezése bakállvánnyal

Építésfolyamata a következő:

-az árokásógép a kijelölt ároktengely vonalában áll

-kiemeli a meghatározott szélességű és melységű munkaárkot olyan

hosszúsággal, hogy a 2,0m hosszú dúcolóelem az árok fenekén

továbbkotrás nélkül elhelyezhető legyen, nyitva tartott munkaárok kb.8,9m, a földanyag depóniába kerül

-a dúcoló elhelyezése kotrógéppel, majd oldalfalnak szorítása, bizto-

sítása

-a munkaárok továbbkortása és a következő dúcelemsor elhelyezése

- 11 -

egymás felett, kotrógéppel a nyitva tartott árokszakasz hossza kb. 12,0m, a földanyag a depóniába kerül

-a továbbkotrás alatt a fektetésre kerülő csővezeték, ágyazati anyag

elhelyezése bakállványra függesztett emelőszerkezet segítségével, csőkötés

-a csőfektetési művelet elvégzése után az alsó dúcelem kilazítása és

kiemelés emelőszerkezettel, majd a kotrógép hatósugarába szállítása

a gördülőkerekes bakállvánnyal

-a kotrási munka tovább folytatása, a földanyag szállítószalagra termelése és visszatöltése forgósurranó segítségével, a csőfekte-téssel elkészült árokszakaszba, tömörítése vibrációs munkagéppel

-az új árokszakaszba a már kiemelt (1.dúc)és az időkózben folyama-tosan kiemelésre kerülő 1.,3.,4. dúcelem elhelyezése, befeszítése

-csövek ágyazati anyag elhelyezése bakállványra szerelt emelőszer-kezettel, csőkötés, majd a kotrógép által a továbbkotrás során kiemelt, szállítószalaggal szállított föld teregetése és tömörítése.

A felsorolt műveletelemekkel a dúcolási ciklus befejeződött.

Az ismertetett technológia szerint az egyszerre nyitvatartott árok-

szakasz kb. 16m, szükséges dúcelemek száma max 8db, az árok

mélységltől függően.

Szükséges gépek:

kotrógép

adagoló bunker

10-15m szállítószalag

forgósurrantó

vibrációs tömörítő

önjáró bakállvány, max 500kp teherbírású emelőszerkezettel

Feltételezzük a korszerűnek mondható építési elemeket

-táblás dúc

szintezőműszer

- 12 -

gördülő gumigyűrűs csőkötés

vízzáró cső

alkalmazását. Ebben az esetben végezhető a hálózatépítés gépesítés-sel, a következő munkaelemek szerint:

1.földkiemelés és visszatöltés

2.dúcok elhelyezése-áthelyezése

3.ágyazati anyag elhelyezése

4.csövek elhelyezése

5.visszatöltés

Dúcolás I tartók közé gépi verésével

A dúcoláshoz a szükséges csatornapallókat I tartókat és távolság-tartó oszlopokat ki kell válogatni, szükség szerint le kell szabni

és a kész keretekkel együtt a beépítés helyére szálítani.

Az első sor keretállást a kiásott árokszakasz aljára kell helyezni.

A keretek sarkaira kerülnek a méretre leszabott babafák, távolság-

tartó oszlopok. A következő sor keretállás  a babafára fekszik fel.

A babafákat ácskapoccsal a kerethez kell rögzíteni és a kereteket az

árkon átfektetett gerendára biztonságosan fel kell kötni.A csatornapallók befűzése felülről egyenként történik, a keret mellge.

rendája és a földpart közé. Egy szakasz, rendszerint egy-két  keretál-lás befűzése után következhet a pallók előrehajtása, leverése.

A verőgépet- amely a daru horgára van függesztve - a daru ráereszti a pallóra. Az illesztést emberi mukával kell segíteni. A pallóra eresz-tett verőgép a kezelő indítására elkezdi a verést, amely az egyes szakaszokra előírt mélységig tart. A verőgéptől és a verősapkától

függően a pallók verése a pallók verése párosával is történhet.

Légkalapácsos verés esetén a verőkalapácsot fel kell helyezni a pallóra és a verés megkezdődhet az előzőkhöz hasonlóan, az előírt

mélységig.

- 13 -

Egy-egy palló leverése után mindkét verési módszer alkalmazása esetén átállás következik a másik pallóra.

Mindkét verési módszer esetén a verés  előtt az éket ki kell lazítani,

majd a leverést követően vissza kell feszíteni. Allványról történő verés esetében az állványra fe kell menni kötél segítségével, a verő-kalapácsot fel kell adni.magasabb állványra kötél segítségével kell felhúzni ügyelve, hogy a kalapács esetleges leejtése balesetet ne okozzon. Átállásnál,  a munka befejezével a kalapácsot hasonlóan le kell adni és az állványról le kell jönni. Az állványra történő közleke-dés létra, esetleg feljáró segítségével történhet.

A légkalapácsot minden esetben két fő kell, hogy kezelje, egyik fő a fogójánál fogva tartja és a levegőt ereszti a kalapácsba, özemelteti azt, másik fő a kalapács helyzetének megtartásában nyújt segítséget

A verőpár munkájukat felváltva kell, hogy végezzék. A légkalapács

kezelését laticellel bélelt védőkesztyűben szabad végezni, a vibrációs

ártalom megelőzése érdekében.

A következő szakasz, szakaszok földkitermelése után a további dúcoláshoz a következő keretet elemeire bontva kell leadni vagy kötéllel leereszteni az árokba. A kereteket az árokfenéken kell össze-állítani, a babafákat a fölötte levő kerettel kell összekapcsolni és a keretet a keresztgerendához fel kell kötni.

Az I tartók részére induló gödröt kell ásni, ebbe ideiglenesen biztosítássall be kell állítani az I tartót, rá kell ereszteni a daru horgán függő verőgépet, fel kell illeszteni a tartóra, majd a verést a kívánt mélységig el kell végezni. A verés a földkitermeléstől és a kívánt mélységtől függően több szakaszban is történhet. A levert I tartók felső részét a tervektől függően vagy hátra kell horgonyozni

vagy ki kell dúcolni, vagy más formában meg kell támasztani.A hát-rahorgonyzásra a szakadólapon kívül telepített- készítésüket ezen technológiai előírás nem tárgyalja- horgonyzó cölöpök, vagy más

- 14 -

alkalmas módon történhet. Horgonyköteleket csak arra alkalmas eszközökkel, békákkal lehet megkötni, csomózni tilos. A horgonyok kötése biztonságos legyen.

Az I tartók kidúcolása, vagy megtámasztása történhet vasszerkezeti

elemekkel, vagy faanyaggal. Mindkét esetben erőtanilag méretezett szerkezetekbeépítéséről lehet szó, ahol a kötések módja és szerkezete is tervezett. Ennek megfelelően kell a dúcolást kivitelezni, mindenkor ügyelve arra, hogy a tervektől eltérni nem szabad. Amennyiben daru segítségét kell igénybe venni, úgy a kötözést min-denkor vizsgázott személynek szabad csak végeznie. A levert I tar-tók közé vagy a méretezésre leszabott pallók kerülnek vízszintesen berakva, vagy függőleges csatornapallók. Mindkét esetben az I tartók övlemezei közé ékekkel befeszített vízszintes vagy függőleges

hevederek biztosítják a pallók helyzetét.

Elórevert csatornapallók esetében a berakott pallók verése az előbbi-ekben már tárgyaltak szerint történik ez esetben is.

Előrevert csatornapallók esetében a berakott pallók verése az előbbi-

ekben már tárgyaltak szerint történik ez esetben is.

A verés közben megakadt,verés ellenére tovább lefelé nem haladó csatorapalló, vagy vagy I tartó esetében a verést abba kell hagyni, meg kell keresni a megfelelő műszaki megoldást, a verést erőszakolni nem szabad.

A dúcolat bontása az alsó keretek kibontásával és feladásával kezdő-dik,majd a  föld visszatöltése, tömörítése következik. A dúcolat bon-tás és visszatöltés váltakozva folyik. A tervektől függő mélység vissztöltésének elérésekor lehet a csatornapallókat kihúzni. A kihú-zást  Autódaru végzi, amelynek emelőhorgára megfelelő teherbírású drótkötéllel kell a pallót rákötni. A daru a pallót megszakítja, kihúz-za, félre rakja, ott a kötést le kell oldani, majd a következő palló ki-

húzására a daru visszafordul.

- 15 -

A kihúzás történhet még háromlábú állványra szerelt csigasorral, esetleg hidraulikus emelővel, amely esetekben a csatornapallók hú-

zóberendezéséhez történő megkötse a leginkább figyelmet igénylő

munka.

Az I tartók közötti függőleges palló dúcolat bonásánál a csatornapal-

lók kihúzása a fentiekhez hasonlóan történik.A fapallók kibontása az ékelés fellazítása után a pallók kiszedésével folytatódik. Mindkét esetben megelőzően a hevederezést kell elbontani, az ékek fellazítá-sával, hevederek kiszedésével, feladásával.

Az I tartók kihúzását megfelelő teherbírású autódaru végzi teljesen

hasonlóan, mint a csatornapallók kihúzását.

Az I tartók kidúcolásának, megtámasztásának bontása természetesen meg kell hogy előzze az I tartók kihúzását. A kitámasztás, kidúcolás

bontása a terveknek megfelelően kell, hogy történjen, az egyes szerkezeti elemek az építéssel ellenkező sorrendben kerülnek kibon-tásra, kötések megszüntetése, elemek kiszedése után. A bontásból kikerült anyagokat meg kell tisztítani a vasanyagú elemeket szükség

szerint le kell olajozni és szakszerűen depónálni.

6.Létszám-meghatározás és munkamegosztás

A dúcolási munka és a kapcsolatos verési munkák oszthatatlan cso-portmunkák.

Célszerű legkisebb dolgozó létszám dúcolásnál:

1 fő dúcoló ács

1 fő betanított munkás

Célszerű legkisebb dolgozó létszám verésnél és kihúzásnál:

2 fő betanított munkás

A csoport tagjai munkamegosztásban szükségszerűen különböző műveletelemeket is végezhetnek.

- 16 -

A csoportból egy fő szakmunkást meg kell bízni a munka irányításával

amely tényt a csoport többi tagjának is tudomására kell hozni. Az irá-

nyítással megbízott dolgozónak munkavédelmi vizsgát kell tenni.

Fenti létszámadatok nem tartalmazzák az esetleges kompresszor kezelő, vagy az autódaru kezelőjének létszámát.

Amennyiben az autódaru is közreműködik a munkafolyamatban, úgy

a darut kiszolgálók közül a kötözést csak erre a munkára vizsgázott

dolgozó végezheti.

Dúcolat építési és bontási munkát, csatornapallók I tartók verését,

húzását nőkkel végeztetni nem szabad.

A dolgozók a munkába állás előtt előzetes, a későbbiekben időszakos

orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, amelynek gyakorisága:

-18. életévüket be nem töltött dolgozóknál évenként

-18-40 életév között háromévenként

-40-50 életév között kétévenként

-50 év felett egy évenként

Az újonnan belépő dogozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a

továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott időszakonként ismét-

lődő, munkakörüknrk megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi

oktatásban kell részesíteni.

7.Minőségi követelmények

1. A dúcolat olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy az építmény

állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét biztosítsa, a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.

2. Dúcoláshoz felhasznált faanyag minősége az MSZ 13010/5-79.sz.

szabvány szerinti II. szilárdsági kategóriájú fának feleljen meg, azzal

az eltéréssel, hogy kismértékbrn sem lehet rovarrágásos. A felhasz-nált palló vastagsága 48mm, szélesslge a vastagság legalább

- 17 -

négyszerese legyen.

3. A dúckeretnek mindig vízszintes helyzetűnek kell lenni,, és a

keretek úgy legyenek elhelyezve, hogy a dúcok egymás fölött függőleges síkban legyenek. A keretsorok egymás felett legfeljebb 1,5m távolságra lehetnek.

4. Keményfa feszítőékekkel csak párosan és egyenletesen szabad beütni, és az ékeket szegezéssel kell biztosítani.

5. A beéptéssel szerkezeti elemek legnagyobb eltérése a függőleges,

vízszintes síktól 5% lehet.

6. Dúckereteket az árok felett átfektetett mindkét oldalon 80-80cm-en

felfekvő, legalább 18x18cm keresztmetszetű gerendára  6mm d-jű

betonacéllal, vagy 3-5mm d-jű több szálú lágyvashuzallal kell felfüg-

geszteni.

7. Keretgerendák végei a dúcok tengelyvonalánál legfeljebb 0,5m-rel

nyúlhatnak túl.

8. Támszerkezet anyagait toldani nem szabad.

9.Kihorgonyzásos dúcolásnál a horgonykötelek vagy vonóvasak egyenletesen legyenek meghúzva.

10. Csomóponti kiképzéseket anyáscsavarokkal, ácskapcsokkal kellő-en merevíteni kell.

11. Zsaluzatként is szolgáló csatornapallók távolsága a megadott méreteknél kisebb nem lehet.

12. A fa vagy vasszerkezeti elemek méretei és minősége a tervekben megadott méreteknél, illetve minőségénél kisebb vagy gyengébb nem lehet.

13. Dúcolat bonása esetén a vert csatornapallók szakaszos visszahú-zása csak addig történhet, amíg a palló alsó végén 0,20-0,30m befogás marad.

14.Dúckeret készítéséhez a keretgerendák legkisebb keresztmetszeti

mérete 14/14cm lehet.

- 18 -

15.Dúckeret leszabásánál a csaplyukak, csapok mérete között eltérés

nem lehet.,erőltetés nélkül kell illeszkedniük. Megengedett tűrés

+-1mm.

16.Csavarok részére fúrt lyukak átmérője egyezzen meg a felhasznált

csavarok átmérőjével.Megengedett tűrés +-1mm.

17.Csavarokat legalább 40mm átmérőjű és 3mm vastag alátéttel kell

ellátni.

18. A keret külső hossz-, keresztirányú méreteinek  legnagyobb elté-

rése +-10mm lehet.

19.Illeszkedéseknél a csatlakozó felületek között a legnagyobb eltérés

3mm lehet.

20.Dúcfák végeit 20cm hosszban, lapos csonkakúposra kell faragni.

21.A dúcvégeknél teljes felületükkel kell felfeküdniük a hevedereken.

22.Terítőpallók túlnyúlása a heveder tengelyétől legfeljebb 0,5m lehet

23.A 3m-t meghaladó földpart megtámasztásánál  a bevert támasztó-cölöpöket egymás között ki kell merevíteni, hasonlóan a ferde támaszokat. (dúcokat) is.

Balesetvédelmi előírások

Fizikai hatású tényezők:

1.Földomlás veszélye

Védelem módja:

-A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell megtervezni és megépíteni

-A munkaárok munkagödör szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad terhelni, ha a dúcolat arra méretezve van,egyébként szabadon kell hagyni

-A kidúcolásnál a talajvisszatöltést mindig tömörítve kell végezni, és

olyan szakaszolással végzendő a bontás, amilyennek az építés, illetve

a kitermelés is történt

- 19 -

-A dúcolással párhuzamosan az árokban gödörben más munkát végezni nem szabad

-Közlekedési útvonalak mentén, átjáróknál, vagy ha a munkagödör,

munkaárok közelében, rázó hatást kifejtő gépek, például verőgép

dolgoznak, a dinamikus hatás figyelembevételével méretezett dúcolást

kell készíteni.

2.Leesés,beesés veszélye

Védelem módja:

-Fokozott figyelemmel történő közlekedés és munkavégzés

-Szakszerűen megépített védőkorlát alkalmazása

-Elmozdulás ellen rögzített, a várható igénybevételnek megfelelő

teherbírású le-, és feljáró létra használata.

3.Fejsérülés veszélye

Védelem módja:

-Fejvédő sisak használata

-A visszahulló rögök, kődarabok megakadályozására lábdeszkával ellátott védőkorlát alkalmazása.

4.Időjárási ártalmak veszélye

Védelem módja:

-Hideg időben meleg védőruha, esős, csapadékos időben gumi-, vagy

műanyag csizma, esőköpeny, vagy vízhatlan kabát használata

-Védőital kiszolgálása

-Melegedőhelyiség biztosítása.

5.Elcsúszás, elesés, botlás veszélye

Védelem módja:

-A vízelvezetésről való állandó gondoskodás

-az elcsúszás ellen a munkaárok, munkagödör környékét, a létrákat, a

dúcolatot a síkosságtól mentesíteni kell

-Fokozott figyelemmel történő közlekedés és munkavégzés.

6.Áramütés veszélye

- 20 -

Védelem módja:

-A villamos gépek érintésvédelmének biztosítása és hatásosságának

rendszeres ellenőrzése

-Javítási, karbantartási munkát csak áramtalanítás után villamos szakember végezhet.

7. Zaj-, és vibrációs ártalom veszélye

Védelem módja:

-Hallásvédő használata

-Laticellel bélelt védőkesztyű használata

-Váltott időtartamú munkavégzés.

8.Hidraulikus rendszer túlnyomásának veszélye

Védelem módja:

-Túlnyomást korlátozó szelep beépítése

- A mukagép gondos karbantartása.

9.Tűz- és robbanásveszély

Védelem módja

-Csak álló motor melletti üzemanyagfeltöltés

-Fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-Tűzvédelmi előírások betartása.

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és

tisztán elhagyni. A szerszámokat, eszközöket és anyagokat az arra kijelölt zárható helyre vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve kell

elszállítani.