MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS ALAPJÁN

TÉMA: MONOLIT VASBETON FÖDÉMSZERKEZETEK SZIVATTYÚZOTT TECHNIKÁVAL

I., RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS

1., MEGELŐZŐ SZERKEZETEK, MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA, MŰSZAKI ÁLLAPOTA

- A betonbedolgozást megelőzően készen kell lennie:

- a megvalósításra kerülő beton-, vasbeton szerkezetet építési sorrendben megelőző   szerkezeteknek, szerkezetcsoportnak, előírt szilárdsággal és méretpontossággal, az elkészült és készítésre kerülő szerkezetek összeépítését (fix kötését, illetve csatlakozását) biztosító betonacélszerelékkel (tüskékkel), rögzítő-, megtámasztó szerelvényekkel.

- a megvalósításra kerülő szerkezet betonacélszerelésének és a különböző szerelvények ( távolságtartók, csatlakozást biztosító acéltüskék, rögzítő-, megtámasztó-, áttörési szerelvények, nyílás-zsaluzatok) beépítésének, a tervben meghatározott méretekkel és rögzítettséggel.

- az önsúlyból, a beton súlyából, valamint a bedolgozásból eredő igénybevételeket alakváltozás nélkül elbíró ideiglenes-, vagy "bennmaradó" zsaluzatnak, előírt kapcsolattal (kötéssel), MSZ-ben, vagy műszaki tervben előírt méretpontossággal, előírt felülettel illetve felületkezeléssel

- az alátámasztást, vagy felfüggesztést igénylő zsaluzatok előírt, illetve méretezett tartó-, vagy függesztő szerkezeteinek, alakváltozás- és elmozdulásmentes rögzítéssel

- lemezek és lemezekkel együttesen készülő egyéb szerkezetek, szerkezetcsoportok betonozása alkalmával el kell készíteni a betonacél armatúrától függetlenített betonozó állást (=munkaszintet), mégpedig a dinamikus igénybevátelekre megfelelően méretezve.

- a betonozási munkafronton a munkahely megközelítését és elhagyását biztosító fel-, illetve le- és átjáróállványoknak, a szükséges kikötésekkel, csúszásmentes járófelülettel, korlát-, láb és merevítő deszkázattal

- alagútzsaluzattal készülő együttes fal- és födémszerkezetek betonozása esetén, valamint tervben meghatározott egyéb esetekben a villamos védőcsöveknek, dobozoknak, faékeknek az alagútzsaluzatra szerelve

- a teher-hordó vasbeton szerkezetekből a statikai terveknek megfelelő profilú és minőségű betonacél tüskék kihagyásának a csúszózsaluzat között

- -Készen kell lenni a mindenkori betonozási munkahely kontúrméretei - és az alkalmazott szivattyú műszaki teljesítőképessége függvényében kiépített csővezetéknek (fix csővezetékes szivattyú esetén a létesítmény kezdőszintjétől, elosztógémes autóbetonszivattyú esetén az elosztógém függőleges irányú munkatartományát meghaladó mértéken felül, ha az autóbetonszivattyú átállása nem megoldható)

- -a betonozási munka megkezdése előtt az előző szint födémének, valamint a födémen kihagyott nyílások szélét a dolgozólk lezuhanásának megelőzése végett kétsoros védőkorláttal és legalább 15cm magas lábdeszkával kell ellátni. A védőkorlátot csak a munkában vett szakaszon szabad - a betonozási munka időtartamára - megbontani.

- -A munkaszinten folytonossági hiány nem lehet, a munkaszint felülete vízszintes legyen.

- -Az építéshely területén az épület határvonalától-, a szivattyúállás esetén pedig a szivattyú és az ürítést végző betonszállító gépjármű munkakörzetének határvonalától mért, az épületmagasság 1/5-ének megfelelő, de legalább 6 m szélességű vízszintes körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni, amely területre az idegenek belépését kerítéssel illetve korlátokkal és tiltó táblákkal meg kell akadályozni.

- -A betonszivattyú csővezetékét csak olyan teherbíró szerkezetre szabad felfektetni, amely biztonságosan elviseli a dinamikus hatásokat.

- -A csővezetéket a hirtelen nyomásváltozásnál bekövetkezhető felcsapódás ellen rögzíteni kell.

A MUNKATERÜLET ÁTVÉTELE:

- A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést az építésvezetőnek felül kell vizsgálni, meg kell győződnie az állványzat stabilitásáról - hogy a különböző erőhatásoknak biztonságosan ellenáll-e - , valamint arról, hogy a zsaluzat merevsége kielégítő-e. Csak ezt követően szabad megadni az engedélyt a betonozás megkezdésére. Az építésvezető intézkedését a munkanaplóban rögzíteni kell.

- A szabványostól eltérő szerkezet vasszerelését a betonozás megkezdése előtt a statikus tervező vizsgálja felül és ő adja meg az engedélyt a munka folytatására.

- Az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzése:

- Az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészeket elfedés előtt a megrendelő mennyiségileg és minőségileg ellenőrizhető

- A vállalkozónak a szerződésben meghatározott, ennek hiányában pedig valamennyi eltakarásra kerülő munkarész elfedéséről oly módon kell a megrendelőt értesítenie, hogy arról az megfelelő időben tudomást szerezhessen

- Elfedés előtt az építési (felmérési) naplóban rögzíteni kell a munkarész mennyiségi adatait és a megrendelőnek a minőséggel kapcsolatban tett észrevételeit, továbbá a vállalkozó ellenészrevételeit

- Ha a megrendelő a vállalkozó értesítése ellenére nem jelenik meg, a vállalkozónak ezt a tényt, valamint az elfedett munkarész mennyiségi és minőségi adatait a naplóban rögzítenie kell

- Ha a megrendelő – a szabályszerű értesítés ellenére ( az eltakarásra kerülő munkarészt nem ellenőrzi, annak későbbi ellenőrzését csak a vállalkozó ebből eredő (bontási, stb.) költségének megtérítése mellett igényelheti

- Technológiai szerelési munkáknál a fedett alkatrészek ellenőrzésére a következők érvényesek:

- A szerelés során eltakarásra kerülő, hozzáférhetetlenné váló alkatrészeket a vállalkozó köteles megtekintésre felajánlani a megrendelőnek az eltakarást megelőző 3 nappal előbb. A felajánlás időpontját a munkanaplóba be kell jegyeznie.

- Ha a megrendelő a szemlén értesítés ellenére nem jelent meg, saját költségére követelheti az utólagos ellenőrzést.

- Ha a vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a megrendelő kívánságára a vállalkozó köteles saját költségére az utólagos ellenőrzést lehetővé tenni (alkatrészeket kibontani, hozzáférhetővé tenni).

2, MUNKAESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK RÉSZLETES FELSOROLÁSA

2.1 Szerszámok:

- szórólapát (peremes lapát)

- fakalapács

- kőműveskanál

- lehúzóléc

2.2 Segédeszközök:

- csuklós mérce

- vízszintező

- függő

- vastagságmérő

- hajlatsablon

- nyírfa- és cirokseprű

- adagoló tölcsérek

- terelő - surrantólemezek

2.3. Felszerelések:

- járópalló

- egyágú létra

- permetszórófejes locsolókanna vagy locsolótömlő

- kis- és nagybakállvány

- betonfogadó lemez

- dilatációs hézagléc, hézagvas

- vödör

- védőfólia, nádpadló, gyékényszövet

- a kívánt emelési és szállítási távolságnak mennyiségileg és - a távolság és a betonáramlási sebesség függvényében - átmérő szerint megfelelő csővezeték készlet és ezek tartozékai.

- Fix csővezetékes betonszivattyú esetén a munkaszintre emelt beton elosztásához kialakított körelosztó.

2.4. Gépek

2.4.1. A betonszállítás gépei és berendezései

~Betonszivattyúk

A betonszivattyúk működésük elve alapján mechanikus és hidraulikus szivattyúk csoportjára oszthatók.

- Mechanikus szivattyúk jellemzője: nagy terjedelem és tömeg. Nagy betonigényű építkezéseken alkalmazhatók nehéz áttelepíthetőségük miatt, hátrányuk a szakaszos szállítás és a kis teljesítmény.

- Hidraulikus működésűek a nyomógörgős, az olajhidraulikus munkahengereken keresztül működtetett dugattyús, és a vízhidraulikával működtetett szabad dugattyús betonszivattyúk.

-Betonszivattyúk típusai:

- stabil (szállítótengely és kerék nélkül)

- stabil (szállítótengellyel)

- mobil (utánfutóként kiképezve)

- gépkocsira szerelt

- gépkocsira szerelt, elosztógémmel

- speciális betonszivattyúk

Továbbá:

-Fix csővezetékes (fix telepítésű) betonszivattyút alkalmazunk olyan esetben, ha az építmény jellege, vagy egyéb körülmény több szivattyúállásból történő elosztógémes betonemelést nem tesz lehetővé, illetve ha a beton emelési magassága az elosztógémes autóbetonszivattyú emelési tartományát meghaladja

-Elosztógémes betonszivattyú

~Csővezeték

A betonszivattyúk gazdaságos alkalmazása nagymértékben függ a csővezeték átmérőjének megválasztásától.

Az alkalmazható legkisebb átmérőjű csővezeték elsősorban függ a betonszivattyú nyomóhengerének átmérőjétől:

- Ha az átmérő 150 mm, akkor a legkisebb csőátmérő: 80 mm.

- Ha az átmérő 180 mm, akkor a legkisebb csőátmérő: 100 mm.

A szállító csővezeték belső átmérőjének megválasztása függ még továbbá a következő tényezőktől:

- a betonkeverék maximális szemcsemérete

- a betonkeverék konzisztenciája

-a szivattyú teljesítménye

- a szállítási távolság és magasság

- a csővezeték mozgathatósága

A csővezeték szerelésével kapcsolatban a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- a betonszivattyút a lehetőségek szerint úgy kell telepíteni, hogy a csővezeték minél rövidebb legyen

- kerülni kell minden felesleges irányváltoztatást, minden felesleges ívet

- a szivattyú utáni közvetlen vezeték legalább 10 m hosszan vízszintes és egyenes legyen

- a felmenő vezetéket nem ferdén, hanem függőlegesen kell szerelni

- 3 m-nél hosszabb csőszakaszok beépítését, a nehézkes átszerelés miatt kerülni kell

- szereléskor ügyelni kell a csatlakozó részek tömítésére

- gondot kell fordítani a csővezeték tisztítására is, a tisztítást vízzel, sűrített levegővel vagy a kettő kombinációjával, papír- vagy gumigolyóval kell végezni.

~Betonelosztó gémek

Az elosztógémek különböző hosszúságúak, és különböző kinyúlásúak lehetnek, két vagy három csuklóval. A csővezetékek általában 100, 112 és 125 mm belső átmérőjűek, de speciális igények esetén 150 mm átmérőjű csövet is alkalmaznak. A gémek végére szerelt 4-6 m hosszú gumitömlő a beton bedolgozását, illetve zsaluzatra-juttatását könnyíti meg.

Az elosztógémeket hatósugaruk, felépítésük szerint a meglévő technológia alapján kell kiválasztani. Ennek megfelelően a csatlakozó alépítmény lehet:

- ellensúlyos födémre helyezhető,

- csőoszlopra szerelt,

- kúszókivitelű,

- toronydaruoszlopra helyezhető.

A gép három egysége:	-az alapépítmény,
-a két- vagy háromcsuklós gém 
-és a villamos motorral hajtott hidraulikus tápegység.

~Emelőgépek

Csúszózsaluzattal készülő betonozáshoz (pneumatikus emelősajtó légkompresszorral, elektrohidraulikus emelő olajszivattyúval, vagy "Robot" rendszerű emelő).

2.4.2. Betontömörítés gépei

## Betonvibrátorok

Ha a friss betont túl sokáig rázzák, akkor az adalékszemek lesüllyednek a cementpépbe, azaz a beton szétosztályozódik. Ezáltal tömörebb és hígabb részek, egyben szilárdabb és gyengébb részek keletkeznek a betonban, vagyis túlvibrálás következik be.

A vibrálás leghelyesebb módja és a beton legcélszerűbb összetétele kölcsönösen összefüggnek egymással. A rendelkezésre álló vibrátortól függ a beton összetétele, ill. ha ez lehetséges, az adott betonhoz kell megválasztani a legmegfelelőbb vibrátort.

Funkció szerint a vibrációs tömörítés végezhető:

-Rúdvibrátorral (vagy belső vibrátorral), ha a mechanikai rezgést keltő gépet rúd alakú eszközbe építik be

-Zsaluvibrátorral, mely egy fa- és a fémzsaluzatra is ráerősíthető típus, s amelynek rezgéseit a sablon, a zsaluzat közvetíti a betonra.

-Asztalvibrátorral, mely esetben sablonostól rugózott asztalra fektetik a tömörítendő gyártmányt és a vibrátort az asztalra erősítik

-Felületi lapvibrátorral vagy vibropallóval, melyet  lemezekhez, kellő merevségű fémpallóhoz erősítenek.

A fém- (ritkábban a fa-) zsaluzatra is felerősíthető zsaluvibrátornál a betontechnológus a tömörítést előre megtervezheti és így függetlenítheti a vibrátorkezelő munkafegyelmének mértékétől. A fémzsaluval épülő monolit házak, az alagútzsaluzatos eljárás és a kisüzemi előregyártás tömörítési módja ez.

~Rúdvibrátorok

A vasváz és a zsaluzat közötti távolság, ill. a vasbetét szerkezeti elemei (pl. kengyelei) közötti távolság korlátozza a rúdvibrátor külső átmérőjét. Gyakorlatilag három különböző megoldású rúdvibrátor van, mégpedig:

- a hajlékony tengelyes hajtású

- a rázófejbe épített belső villamos motorral üzemelő

- a pneumatikus hajtású

Hajlékony tengelyes hajtású vibrátorok a hajtást hajtóműről kapják hajlékony

tengely segítségével. A hajtóművet villamos motor vagy benzinmotor hozza forgásba.A benzinmotoros hajtómű belső vibrátorokat hajt, amelyeket villamos áramforrással nem rendelkező magas- és mélyépítési munkahelyeken célszerű alkalmazni.

Hajlékony tengelyű rúdvibrátoroknál alkalmazzák a kúpingás, az ún. pörgettyűs fejet.

Pneumatikus vibrátorok. Sűrített levegővel működő motort építenek be a rázó-

fejbe, amelyet egyúttal rázóelemként képeznek ki.

~Zsaluvibrátorok

A zsaluvibrátor zsaluzat, rázóasztal, rázóbak, lapvibrátor, rázócsatorna, rázóadagoló stb. rezgéskeltő gépeként használható. A vibrátor nagy rezgésszáma a vízzáró és könnyűbetonok gyors és gazdaságos tömörítését teszi lehetővé. Párosával egymás mellett párhuzamosan elhelyezve, közös kapcsolóval üzemeltethetők.

# Lap- és gerendavibrátorok

A lapvibrátorok kisebb felületű, vékony rétegvastagságú betonok tömörítésére alkalmasak, villamos és benzinmotoros hajtásúak.

A gerendavibrátorokkal nagyobb felületű betonréteg tömöríthető.

Betontömörítéshez csak törpefeszültségű vagy kettős szigetelésű villamos hajtású vibrátort szabad alkalmazni!

2.5. Védőeszközök

2.5.1. Személyi védőeszközök

- biztonsági öv

- fejvédő sisak

- gumicsizma

- bőr védőkesztyű

- laticell bélésű védőkesztyű (vibrátorkezelőknek)

- bélelt lábbeli

- esőköpeny, vagy vízhatlan kabát

- bélelt védőruházat

2.5.2. Kollektív védőeszközök

- védőkorlát

- terelőkorlát tartóoszloppal

- figyelmeztető táblák

- önálló áramforrással rendelkező világító oszlopok, vagy törpefeszültségű, ideiglenes vezetékkel kiépített világítótestek

A védőeszközöket a dolgozók kötelesek rendeltetésüknek megfelelően használni és karbantartani. A munkát közvetlenül irányító vezető köteles a személyi védőeszközök használatát és a kollektív védőeszközök meglétét ellenőrizni és mindkettőt biztosítani.

A felszerelésekre és a gépekre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat

- amelyek a Technológiai Előírás tartozékaként kezelendők - a használóknak ismerni kell és azokat be kell tartani.

3, ANYAGOK

3.1.,Felhasznált anyagok

-  A műszaki tervben (a szivattyús betonemelési technológiához) előírt betonkeverék

Szállítás közben a betont meg kell védeni: a szennyeződéstől, a szétosztályozódástól, konzisztenciájának megváltozásától, az időjárás behatásának minőségrontó tényezőitől. Az építéshelyen kevert betont és transzportbetont dolgoznak be (alapvető különbség nincsen), mindkét esetben szállítható szivattyúval. A szivattyúzás közben ne változzon a homogenitása és függetlenül a szállítás távolságától és magasságától a beton homogén maradjon. Csak jó minőségű, homogén betonkeverék szivattyúzható.

-  A keverékben a cement kötőanyag-funkciója  mellett finom összetevőt képez, amelynek feladata a csőfal kenéséhez szükséges cementfilmet kialakítani és a keverék megfelelő képlékenységét biztosítani. -  Víz (fal-zsaluzat nedvesítéséhez)

-  Zsalu kenőanyag (acélzsaluzat felületének kenéséhez)

3.2.,Anyagokkal szemben támasztott követelmények

- A keverék konzisztenciája 35-50 cm terülésű lehet. A tényleges terülési érték alsó határát a csővezeték belső átmérője befolyásolja. A megfelelő konzisztenciát képlékenyítő betonjavító adalékszerekkel célszerű beállítani.

- Általában a szivattyúzható keverék szükséges cementmennyisége min. 250-270 kg-m3.

- Sovány beton is szivattyúzható, ha megfelelő mennyiségű finom alkotórészt adagolnak (pl. trasz, pernye stb.), mivel ezek a kenőanyag szerepét töltik be.

A választott betonösszetételt próbakeveréssel és célszerűen próbaszivattyúzással kell ellenőrizni.

3.3.,Anyagok munkahelyi tárolása

Betonkeverék anyagai:

- A zsákolt cementet fedett és oldalról is zárt, az eső- és talajvíz ellen védett – a talaj fölé 30 cm-re kiemelkedő, alulról szellőztetett padozattal ellátott(, léghuzatmentes raktárban kell tárolni. A cementraktár deszkafalát a nedvességhatás minél erőteljesebb kiküszöbölése végett kívülről kátrányos vagy bitumenes papírlemezzel kívánatos burkolni.

- A zsákokat legfeljebb 1,8 m-es magasságig, kötésben sűrűn egymás mellé helyezve lehet tárolni, a raktár falai mentén 40 cm-es közlekedési sávot szabadon hagyva.

- A különböző minőségű cementeket lehetőleg külön helyiségben kell tárolni. Egy raktáron belüli tárolásánál az egyes cementminőségeket jól megkülönböztethető módon kell elhelyezni.

- Mindig a korábbi cementszállítmányt kell felhasználni. 3 hónapnál tovább még száraz időben sem szabad a cementet tárolni. Ennél idősebb cement felhasználhatóságáról laboratóriumi körülmények között kell meggyőződni.

- A keverőgép mellett a zsákolt cementet legalább 30 cm-rel a talaj fölé fektetett pallókra kell helyezni, és szükség esetén az esőtől ponyva- vagy műanyagtakarással kell védeni.

- A kiürített zsákokat össze kell gyűjteni és hasznosítás végett el kell szállítani.

- Az adalékanyagot szilárd felületű (pl. döngölt föld, esetleg beton burkolatú) térségen úgy kell tárolni, hogy az ne keveredjen szennyezőanyagokkal (földdel, építőanyag-törmelékkel, stb.). A tárolóhelyet lehetőleg a keverőberendezés közelében kell kijelölni.

- Frakcionált adalékanyagot rekeszes depóniában kell tárolni.

- A vizet élővízből, kútból vagy vízvezetékből nyerjük. Vízvezeték hiányában a vizet fa- vagy vashordókban tárolják.

- Figyelemmel kell lenni a víz hőfokára azért, hogy a szállított beton a tervdokumentáció szerinti szerkezetek készítésére alkalmas állapotú legyen, és hogy az előírt időn belül be is dolgozzák

4, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK

4.1.,Munkaterület:

A munkavégzés folyamatossága érdekében az alábbiakat kell rendelkezésre bocsátani:

A munkaterület térbeli nagyságának egy műszakban ki kell elégítenie az alábbi összefüggést:

(m2)

ahol:

Amin	= egy műszak betonbedolgozási munkaterületének minimális nagysága (m2 -ben)

EQSZ	= az alkalmazott szivattyú egy gépmunkaórára eső teljesítménye (tömör m3/ó)

h		= egy műszak munkaóráinak száma (óra)

m		= 1 m2 (vetületi) felületre eső betonmennyiség.

(Térben nem összefüggő szerkezetek térbeli eloszlásának figyelembevételével.)

4.2.,Munkakörzet

a.,Depóniaszinten

- transzportbeton esetén a keverőtartályos betonszállító gépkocsik beállási- és kihaladási útja,

- a betonszivattyú üzemi telepítéséhez szükséges terület a betonszállító gépkocsik kétoldali szivattyú-megközelítését biztosító űrszelvénnyel, úgy, hogy a szivattyú és a függőleges felszálló vagy lefele irányuló csővezeték között minimálisan 10 m vízszintes csőszakasz kiépítésére legyen lehetőség.

b.,Munkaszinten

-  a létesítmény egy szintje, vagy egy szekciószintje,

-  alagútzsaluzattal készülő együttes födémszerkezetek készítése esetén egy-egy    alagútzsaluzattal lehatárolt alapterület, melynek munkakörzetét külön organizációs tervben kell meghatározni

A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető a munkát végző brigád-, vagy munkacsapat vezetőjével közösen köteles a munkaterületet, illetve munkakörzetet munkavédelmi szempontból megvizsgálni és az esetleges hiányok megszüntetésével kapcsolatban intézkedni.

A munka megkezdésére csak akkor adható engedély, ha a biztonságos és folyamatos munkavégzés feltételei biztosítottak. A munkaterület, illetve munkakörzet átadását-átvételét írásban kell rögzíteni.

Egyéb feltételek:

- folyamatos, a szerkezet, szerkezetcsoport betonfogadó össztérfogatával, illetve a szivattyú normatív műszaki teljesítményével összehangolt, ütemes betonszállítás,

- a szivattyúzás kezdése előtti csővezeték-kellősítéshez szükséges cement helyszínen tartása, folyamatos vízellátás biztosítása,

- a szivattyú üzem- és kenőanyagának, tartalék alkatrészek, tartalék csővezeték-elemek és ezek összekötőelemeinek helyszínen tartása,

- kötelező mértékű és időpontú karbantartás, kisebb meghibásodás esetén a helyszíni javítási személyi-, tárgyi és egyéb rendelkezések szerinti feltételeinek biztosítása.

- szakmailag képzett és orvosilag alkalmas szivattyú-gépkezelő(k),

- a szerkezet jellegének megfelelő tartalék tömörítő eszközök helyszínen tartása,

- érintésvédelmileg megfelelően kiépített áramvételi lehetőség (elektromos csatlakozóhelyek kiépítése). A vibrátorok meghajtó motorjait - törpefeszültség

- esetén - csak a dolgozók munkahelyén kívül elhelyezett szabványos biztonsági transzformátorról szabad üzemeltetni,

- a friss betonkeverék MSZ 4720 szerinti, illetve transzportbetonra vonatkozó előírás szerinti vizsgálata és minősítése,

- -5oC alatt a betonozást csak a téli betonozás előírásainak megfelelően szabad végezni,

- nem kielégítő természetes megvilágítás esetén a munkakörzetek mesterséges megvilágításáról gondoskodni kell. Megvilágítási érték: min. 25 lux

- a betonbedolgozás közben elhelyezésre kerülő szerelvények helyét a zsaluzaton és a csatlakozó szerkezeteken ki kell jelölni. A szerelvényeket elhelyezésükig a munkaterületen, lehetőleg a munkakörzet közelében kell tárolni,

- a készítendő szerkezetek, szerkezetcsoportok méretadatait a zsaluzatra, vagy a már meglevő szerkezetre az ellenőrizhetőség érdekében fel kell jelölni, úgy, hogy azok bármikor lemérhetők, átvihetők legyenek,

- autóbetonszivattyú elosztógémjének felső állásból (tehát nem a depóniaszinten) végzett irányítása esetén az irányítást végző részére a lezuhanási veszélyt kizáró munkakörülményeket kell biztosítani,

- munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződni arról, hogy a szerszámok, segédeszközök, felszerelések, biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotúak legyenek,

- a betonozási munkában résztvevő dolgozókat a munkavégzés és a munkahely sajátosságainak valamennyi körülményéről még a munkavégzés megkezdése előtt fel kell világosítani,

- a szivattyús betonbedolgozási munkával szembeni fokozott mértékű technológiai és munkavédelmi fegyelmet a munkavégzés minden fázisában maradéktalanul be kell tartani,

- alagútzsaluzattal készülő szerkezetek esetén az alagútzsaluzatot mérethelyesen, szabályos csomópontrögzítéssel, elmozdulásmentesen, folyamatosan (a betonozás intenzitásának függvényében) kell a betonozáshoz biztosítani.

Transzportbetonból a munkahelyen csak annyit szabad tárolni, amennyit a daru félórán belül képes a munkaszintre feladni. Ugyanakkor a betonozás ideje alatt a beton folyamatosan álljon rendelkezésre, hogy a bedolgozásban időbeli megszakadás ne keletkezzen. Az emelő-berendezések üzemképes állapotban tartásához az emelősajtókhoz és energiabázisokhoz értő karbantartó szakmunkás állandóan tartson ügyeletet, a meghibásodás azonnali észlelésére.

Az emelőgépek, munkagépek meghajtásához (és a világításhoz) szükséges elektromos hálózatot, valamint a beton utókezeléséhez szükséges vízvezeték-hálózatot a mozgó állványra a betonozás megkezdése előtt fel kell szerelni.

A dolgozók részére biztosítani kell:

- ivóvizet

- szociális helyiséget (öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC),

- étkezésre alkalmas helyiséget,

- elsősegélynyújtó felszerelést,

- +4oC alatti napi középhőmérséklet esetén védőital kiszolgálásáról, illetve melegedő-helyiségről kell gondoskodni. Hideg ellen a dolgozókat bélelt ruházattal (kabát vagy mellény), bélelt lábbelivel, esős, csapadékos időjárás esetén esőköpennyel, vagy vízhatlan kabáttal és gumi-, vagy műanyag csizmával kell ellátni.

5, A MUNKA LEÍRÁSA

5.1. Szivattyú telepítése

~Fix csővezetékes betonszivattyú esetén.

A szivattyút az előzetes tereprendezett területen a talajra, vagy gerendákra ültetve elmozdulásmentesen le kell telepíteni, a szivattyú típusától függően gépjárműről történő leemeléssel, vagy vontatott kivitel esetén a szállítótengely leszerelése után. Transzportbeton felhasználás esetén biztosítani kell a keverőtartályos betonszállító gépkocsik zavartalan szivattyúhoz állásának lehetőségét. Nagyobb tömegű, folyamatos betonozás esetén a gépkocsik beállását úgy célszerű biztosítani, hogy a szivattyúhoz egyszerre két keverőtartályos gépkocsit is csatlakoztatni lehessen.

Munkahelyen készülő betonfelhasználás esetén, tehát közvetlen betonkeverő géphez történő csatlakoztatás esetén ferde surrantóval kell megakadályozni, hogy a beton nagy magasságból zuhanjon a szivattyú töltőgaratjába. A telepítést követően ki kell építeni a csővezetéket. A csővezetéket megfelelően megtisztított és tömített legfeljebb 3 m-es darabokból, csak a feltétlenül szükséges irányváltoztatásokkal kell kialakítani. Csak hibátlan csövet, kapcsolóelemet és tömlőt szabad használni. A csővezeték kiépítése során ügyelni kell arra, hogy:

- a szivattyú és a függőleges irányváltoztatás közötti távolság legalább 10 m, a függőleges és vízszintes csővezeték hosszának aránya lehetőleg 2:1 legyen,

- a függőleges szakasz előtt tolózár tegye lehetővé a vezetékrendszer esetleges dugulás miatti megbontását,

- a függőleges csővezeték az állványzathoz, vagy a már elkészült épületszerkezethez biztonságosan rögzített legyen,

- terepszint alatti betonozáshoz a lefele irányuló csővezeték olyan kiképzésű legyen, amely a betonkeverék megcsúszását kizárja.

Nagyobb felületek betonozásához a bedolgozási szinten a csővezeték körbeforgatását speciális csőcsatlakozással és körelosztóval kell biztosítani. A csővezeték végét úgy kell elhelyezni, hogy a betonkeverék megfelelő elosztását lehetővé tegye. Hosszabb távolságra történő szállításhoz szükséges vékonyabb (80, 100, 125 mm) csővezetékekhez 15 m-nél nem hosszabb gumi végtömlőt kell a csővezeték végéhez csatlakoztatni és a munkaszintre emelt betont ezen keresztül kell a bedolgozás helyére juttatni. Végtömlő alkalmazása esetén kerülni kell a dugulást eredményező tömlő-megtörést. 125 mm-nél nagyobb átmérőjű csővezeték esetén - a vezeték végét

1,2-1,5 m magasságban vezetve - körbeforgatható, 2 m hosszú és kb. 400 mm széles csúszdával kell a betonon elosztani.

A csővezeték kiépítése után a szivattyút üzemképes állapotba kell hozni és az üzempróbát el kell végezni.

~Autóbeton szivattyú esetén.

Az építési helyre érkező autóbetonszivattyút a kijelölt, tereprendezett és az elosztógém akciórádiuszának megfelelő munkakörzetbe kell telepíteni. Beállás után a szivattyút biztonságosan le kell talpalni. A beállás során biztosítani kell a keverőtartályos betonszállító gépkocsik zavartalan szivattyúhoz-állásának lehetőségeit, lehetőleg kétoldali megközelítéssel. A beállás után el kell végezni az üzempróbát és az elosztógémet a szállítóvezeték előkészítését biztosító helyzetbe kell hozni.

5.2. A szivattyú előkészítése

A szivattyúzás megkezdése előtt gondoskodni kell arról, hogy a csővezeték belső felületén - a betonkeverék zavarmentes továbbítását biztosító - kenőfilm képződjék. A kenőfilm anyagát képezheti:

- cementpép (cement és víz keveréke),

- vagy cementhabarcs (cement, víz és homok keverése)

A cementpépet rövidebb szállítási távolságra kell használni. Gépkocsira szerelt betonszivattyúhoz 25 m munkatartományig 50 kg cementből készített cementpép szükséges.

A 25 m-nél nagyobb munkatartományú, gépkocsira szerelt betonszivattyúhoz (amely legfeljebb 30 m hosszú, 100-125 mm átmérőjű csővezetékkel dolgozik) legalább 100 kg cementből készített cementpépet használjunk. A cementpép se sűrű, se híg, hanem tejfölszerű konzisztenciával bírjon.

Az 50 m-nél hosszabb csővezetékhez 1:2 cement-homok arányú, szintén tejfölsűrűségű cementhabarcsot kell használni (D = 4 mm). A cementhabarcs szükséges mennyiségét a következő táblázat tartalmazza:

| A csővezeték hossza | (100-125 mm belső átmérőjű csővezetékhez | (150-180 mm belső átmérőjű csővezetékhez |
| --- | --- | --- |
|  | A keverék mennyisége | cement | homok | a keverék mennyisége | cement | homok |
| 50 | 200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 150 |
| 10 | 300 | 300 | 150 | 400 | 400 | 200 |
| 200 | 500 | 500 | 250 | 750 | 750 | 350 |
| 300 | 750 | 750 | 350 | 1000 | 1000 | 500 |
| 400 | 1000 | 1000 | 500 | 1500 | 1500 | 750 |
| 500 | 1500 | 1500 | 750 | 2000 | 2000 | 1000 |

A kenőanyagot közvetlenül a szivattyúzás megkezdése előtt (amikor az első betonkeverék már betöltésre kész) az álló szivattyú tartályába kell tölteni.

A kenőanyag felhordása előtt – különösen hosszú vagy a napsugárzás hatására felforrósodott csővezeték esetén – tanácsos a csővezeték belső felületét benedvesíteni: a vezetékbe kb. 50 liter vizet kell önteni, majd a redukáló csődarab mögé vízbe mártott szivacsgumi-labdát helyezve a vizet a kenőanyaggal együtt a csővezetéken át kell nyomni. Ez a módszer csak akkor használható, ha a csővezeték vízszintes. Függőleges vagy különösen hosszú vezeték esetében a vizet két szivacsgumi-labda közé kell tölteni (a kenőanyagtól elkülönítve), és sűrített levegővel átnyomni. Ez utóbbi módszerrel a csővezeték tömítettsége is ellenőrizhető.

Szivacsgumi-labdára akkor is szűkség van, ha csak kenőanyagot nyomunk át a csővezetéken, mert enélkül a kenőanyag elfolyik a csőben.

Lefelé irányuló csővezetékben, nagy mélység esetén a szivacsgumi-labda súrlódása nem elég a kenőanyag megtartására. Ilyenkor támasztó folyadékra (vízre vagy víz és bentonit keveréke) is szükség lehet.

A kenőanyagot lassan kell szivattyúzni és útját a csővezeték mentén végig kell kísérni. Kopogtatással határozható meg a kenőanyag pillanatnyi helyzete. Ha a kenőanyag mozgását karcoláshoz hasonlatos hang kíséri, akkor ez a csőben maradt szennyeződésre utal. Ilyen helyen a csővezetéket meg kell nyitni, majd a szennyeződés eltávolítása után a szivattyút addig kell működtetni, amíg a kenőanyag a csővezeték nyitott végén meg nem jelenik. Ezután zárható ismét a csővezeték és folytatható a kenőanyag továbbítása.

A csővezeték végén kijövő kenőanyagot nem szabad a zsaluzat közé engedni csak külön tartályba, és hulladékként kell kezelni.

A kenőfilmnek a csővezeték belső falára való felhordása után a betonkeverék szivattyúzása azonnal megkezdhető.

5.3. A beton szivattyúzása

- A szivattyúzás megkezdése előtt a szivattyú kezelőjének meg kell beszélnie a feladatot a munkát irányítóval és a betonbedolgozó brigáddal.

- Transzportbeton esetén a keverőtartályos betonszállító gépkocsikat a szivattyú fogadótölcséréhez kell irányítani. A betonszállító gépkocsi keverőtartályának, vagy munkahelyi betonelőállítás esetén a keverőberendezésnek a szivattyú fogadótölcsérébe történő betonürítési sebességét ellenőrizni és irányítani kell. A fogadótölcsér rostján fennmaradó nagyobb szemszerkezetű kavicsokat el kell távolítani.

- A beton csővezetéken történő áramlási sebességét a szerkezet befogadóképessége, illetve a bedolgozás diktált üteme szerint kell szabályozni.

- Autóbetonszivattyús betonemelés esetén a teleszkópgémet a bedolgozás igénye szerint folyamatosan irányítani kell, szükség szerinti átgémelésekkel, úgy, hogy a gémállás a szivattyú (elosztógémének) munkatartományán belül a mindenkori legkedvezőbb betonelosztást biztosítsa.

- Az autóbetonszivattyú elosztógémének akciórádiuszát meghaladó esetben az elosztógémet össze kell hajtani, a letalpalás megszüntetésével új munkakörzetbe kell átállni.

- A szivattyúzás megkezdése előtt a csővezeték kellősítését ismételten végre kell hajtani. Napközben, a szivattyúzás alatt rendszeresen ellenőrizni kell a szivattyú üzemállapotát és el kell végezni ez előírt gépápolási munkákat.

- A szivattyúzás napi végeztével a szivattyút és a szállítóvezetéket ki kell tisztítani. Tisztításkor a betont a csővezetékből hirtelen üríteni nem szabad. Az ilyenkor keletkező gyors nyomásesés a csővezeték végét irányából kilendítheti, feltámasztási helyéről felemelheti. Ez, valamint a tisztítás során a vezetékből lökésszerűen távozó beton a közelben tartózkodók testi épségét veszélyeztetheti. Ezért a tisztítást csak a csővezeték (tömlő) végére szerelt felfogókosárral szabad végezni és ügyelni kell arra, hogy a csővezeték (tömlő) végén senki se tartózkodjék.

- Amennyiben a szivattyúzás közben dugulás észlelhető, a szivattyút azonnal le kell állítani s a csővezeték megnyitásával a dugulást előidéző betoncsomót el kell távolítani. A dugulást okozó betoncsomót a csővezetéken nem szabad átnyomni.

- Munka közbeni szivattyú-meghibásodás esetén a csővezetéket azonnal meg kell nyitni s a betont a vezetékből bő vízzel ki kell mosni. A napi munka befejezte (a szivattyú és a vezeték kitisztítása) után el kell végezni az előírt gépápolást és az általános tisztítást.

- Autóbetonszivattyú esetén az elosztógémet menetkész állapotnak megfelelően össze kell hajtogatni, illetve a tartozékokat össze kell rakni.

5.4. A beton bedolgozása

- A munkakörzet elfoglalása előtt fel kell vételezni a munkafeladathoz szükséges, raktárban tárolt szerszámokat, felszereléseket, segédeszközöket, védőfelszereléseket, azokat a munkakörzetbe kell szállítani és ott szükség szerint el kell rendezni.

- A betonozást megelőzően a munkát irányítóval közösen ellenőrizni kell:

- az előzetes munkák műszaki állapotát,

- munkavégzés szerinti alkalmasságát,

- a munkakörzet, illetve a munkahely munkavédelmi megfelelőségét.

- A szivattyú kezelőjének bevonásával meg kell beszélni a napi feladatot és annak főbb, magatartást meghatározó körülményét, feltételét.

- Elő kell készülni a munkára az előírt védőeszközök, védőfelszerelések felvételével.

- A beton tömörítésére szolgáló vibrátort munkavégzésre alkalmas állapotba kell hozni, az áramvezető gumikábel, a közlőtengely és a rázótoldat vibrátorra szerelésével.

- A betonfogadó alakzatot (zsaluzatot) meg kell tisztítani és meg kell nedvesíteni.

- A zsaluzatot legfeljebb 30 cm vastag rétegekben terítve meg kell tölteni betonnal a betonszállító csővezeték, vagy autóbetonszivattyú elosztógémének végén levő tömlő, illetve fix csővezetékes nagy átmérőjű csővezeték végére szerelt csúszda irányításával. A betont - a szétosztályozódás elkerülése érdekében - mindig vízszintes rétegekben kell a zsaluzatba engedni.

- A merülővibrátort a lemezszerkezetek kivételével függőlegesen kell a betonba meríteni. A lemezszerkezetekben a rázófejet vízszintesen el kell fektetni a felületen, majd a betonba bemerülő rázófejet a betonrétegen vízszintesen át kell húzni. A merülővibrátor (annak rázófeje) tömörítés közben sem a zsaluzatot, sem az acélbetéteket nem érintheti.

- Keskeny szerkezetek, valamint sűrűn vasalt szerkezetek  tömörítéséhez a vibrátorfejre szerelt kardtoldatot kell alkalmazni.

- Felületi (lap-, gerenda-, palló-)vibrátorokat lassú egyenletes sebességgel kell a beton felületén mozgatni. A felület minden pontján legalább kétszer kell a felületi vibrátorral áthaladni, párhuzamos sávokban 2-3 cm átfedéssel.

- A vibrálást akkor kell befejezni, amikor a betonréteg felületén megjelenik a cementpép és nem észlelhető légbuborék eltávozása a betonból.

- A lap- és pallóvibrátor fogantyúja szigetelt legyen. A vibrátort terheléssel indítani nem szabad.

- Vibrálás alatt a vibrátort kezelő dolgozónak bélelt védőkesztyűt és gumicsizmát kell viselnie. Mivel a bedolgozáshoz kívánatos nagyfrekvenciájú vibrátorok által képzett helyi vibráció értéke 0,5 m/sec2 érték feletti, a tömörítést a munkacsapaton belül felváltva úgy kell végezni, hogy egy-egy dolgozó munkaidejének legfeljebb 30%-ában legyen a vibrációs terhelésnek kitéve.

- Üzembe helyezés előtt a vibrátort rövid ideig szabadon kell próbajáratni és csak műszakilag hibátlan gépet szabad üzemeltetni.

- Üzem közben észlelt hiba esetén a vibrátort le kell állítani, feszültségmentesíteni kell és a munkát tartalék vibrátorral szabad csak folytatni. A vibrátort - áthelyezés során - a tápkábelnél fogva vonszolni tilos. Üzem közben a vibrátort őrizetlenül hagyni nem szabad. Nem szabad a vibrátort instabil, lezuhanás veszélyes módon (pl. fazsaluzatra helyezve) üzemeltetni.

- A napi munka befejezésekor a feszültségmentesített, villamos hálózatból kikapcsolt vibrátort és tartozékait meg kell tisztítani. Vízzel történő lemosás esetén a lemosást követően szárazra kell törölni.

- 18o-nál meredekebb ferde lemezszerkezet kettős zsaluzatába bedolgozott beton tömörítését a felső zsaluzat fakalapáccsal történő ütögetésével kell végrehajtani. A 2 m-enként szabadon hagyott betonozó nyílás elérésekor a nyílást előre elkészített zsaluelemmel biztonságosan le kell zárni.

- A szerkezet vastagsági-, magassági méreteit a beton zsaluzatába juttatása során állandóan ellenőrizni kell.

- Kellően tömörített szerkezetek felületét lehúzóléccel síkba kell igazítani, az éleket, sarkokat kőműveskanállal kell kialakítani.

- Dilatációs hézag (munkahézag) készítése esetén a hézagléceket, vagy hézagvasakat, valamint az azokat rögzítő tüskéket el kell távolítani, úgy, hogy a beton a keletkező hézagba ne folyjon be.

- Fix csővezetékes szivattyúval történő betonozás esetén a betonszállító csővezetéket szükségszerűen át kell szerelni, a körelosztót, illetve csúszdát át kell helyezni.

Munkavégzés közben a szerszámokat, felszereléseket, segédeszközöket a munkavégzéssel arányos gyakorisággal meg kell tisztítani, igazítani, meghibásodásuk esetén azokat ki kell cserélni. A munkakörzetben elvégzett munka után - a munkahelyen belül - újabb munkakörzetbe át kell állni, a szerszámok, felszerelések, segédeszközök átszállításával, átrakásával. A munkakörzet munkavédelmi megfelelőségét folyamatosan ellenőrizni kell. Ugyancsak folyamatosan ellenőrizni szükséges a védőfelszereléseket, a vibrátor üzembiztonságát és a munkavégzés érintésvédelmi előírásainak meglétét.

A munka befejeztével a szerszámokat, segédeszközöket, felszereléseket meg kell tisztítani, munkakörzeten belül össze kell gyűjteni és rendezetten össze kell rakni. Az áramvezető gumikábelt, közlőtengelyt, rázótoldatot a vibrátorról le kell szerelni. A munkahelyen maradó vibrátort le kell takarni, illetve le kell zárni.

A kész szerkezetet szükségszerűen le kell fedni, illetve takarni.

Az elkészült beton- és vasbeton szerkezetek utókezelését az adott szerkezetre vonatkozó betontechnológiai előírás szerint kell elvégezni.

6, LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁS ÉS MUNKAMEGOSZTÁS

- A betonbedolgozás a szivattyús betonemelési technológia által a munkavégzés teljes időtartamában gépteljesítménytől (annak ütemétől) függő, kötött ritmusú tevékenység. Egyidejűleg a feladat jellegéből következően szervezetileg is kötött tevékenység, mivel a betonbedolgozás műveleti struktúrája a munkacsoporttól vegyes munkamegosztást igényel. A betonnak szivattyúval történő munkaszintre emelése részben a betonszállítás, részben a bedolgozás által meghatározva kötött ritmusú (koherens) tevékenység. Mindebből következően a feladat végrehajtása valamennyi dolgozótól fokozott figyelmi koncentrációt igényel és speciális betontechnológiai ismereteket kíván.

- Ennek megfelelően a betonszivattyús technológiával történő szerkezeti betonozást végző valamennyi dolgozónak 1 évnél hosszabb gyakorlati idővel (betontechnológiai tapasztalattal) kell rendelkeznie.

- Kivételt képez a betonszivattyú fogadótölcsérébe áramló beton ellenőrzését végző 1 fő dolgozó, akinek feladata ellátásához 6 hónapnál rövidebb begyakorlás elegendő. A betonszivattyú kezelőjének nehézgépkezelői vizsgával, a munkacsapat legalább 2 tagjának a vibrátor kezeléséhez szükséges kisgépkezelési vállalati tanfolyami vizsgával, (vagy könnyűgépkezelői vizsgával) kell rendelkeznie. A gépeket csak 18. életévét betöltött dolgozó kezelheti.

- A beton szivattyúzásához szükséges létszám:

- 1 fő szivattyú-(elosztógém) kezelő

- 1 fő vb. (a szivattyú fogadótölcsérébe áramló beton ellenőrzésére)

(A létszám autóbetonszivattyú esetén a gépjárművezetőt nem tartalmazza.)

- A beton bedolgozáshoz szükséges létszám:

- 2 fő tömlővezető (bármely szerkezet esetén)

- 2-5 fő betonterítő és tömörítő (a szerkezet alaki jellemzőjétől, illetve betonbefogadó képességétől függően).

- A csoport tagjai közül egy főt meg kell bízni a munka irányításával és azt a csoportban dolgozók tudomására kell hozni.

- A dolgozók a munkába állítás előtt előzetes orvosi  alkalmassági vizsgálaton, a továbbiakban időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt venni, amelynek gyakorisága:

- 18 éves korig évenként

- 18-40 éves kor között 3 évenként

- 40-50 éves kor között 2 évenként

- 50 év felett évenként.

- Fiatalkorú dolgozót magasban történő munkavégzésre beosztani nem szabad.

- Vibrátor kezelésével nem lehet megbízni nőt, és fiatalkorú férfi dolgozót.

- Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig az MVSZ-ben meghatározott időszakonként ismétlődő, munkakörüknek megfelelő elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A vibrátort kezelő dolgozóknak gyakorlatilag is ismerniük kell a villamos baleseteknél szükséges mentési és elsősegély-nyújtási teendőket.

- Magasban munkát végző dolgozó köteles vezetőjének jelenteni, ha egészségi állapotában kedvezőtlen változás áll be, például szédülés, rosszullét, vagy ha olyan gyógyszert szed, amely esetén magasban munkát végezni nem szabad.

- A szivattyú kezelőjének, valamint a bedolgozó munkacsapat irányítással megbízott dolgozójának munkavédelmi vizsgát kell tennie.

7, MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

- A betonozási munka akkor tekinthető késznek, ha az előírt minőségű beton a megadott feltételek szerint kellő tömörítéssel bedolgozásra került, a szerkezet a mérettűrési határoknak megfelel, a szerkezet felső felülete az előírt megdolgozással (lehúzással) lesimításra került és a betonozáskor elhelyezendő szerelvények terv szerinti beépítése megtörtént.

- A betonelőállítás során adagolt víz mennyiségén felül a munkahelyre érkező keverőtartályos betonszállító gépkocsi tartályába sem szállítás közben, sem az ürítést megelőzően vizet ereszteni nem szabad. Az ürítés utáni keverőtartály-öblítéskor az öblítővizet maximális mértékben el kell távolítani, hogy az a következő töltés során a beton előírt keverési arányát ne módosítsa.

- A kizsaluzott felületek és élek csorbulásmentesek legyenek. A felületeken m2-enként legfeljebb öt, együttesen 200 mm2-nél nem nagyobb csorbulás engedhető meg, amennyiben ez a szilárdsági követelményeket nem befolyásolja.

- A magassági mérettűréseknek a tervezetthez képest lemezszerkezetek esetén (0,5 cm-en belül kell maradni. Bordás lemezszerkezeteknél a bordák tengelytávolságát alulbordás lemezeknél (0,5 cm, felülbordás lemezeknél (2,0 cm pontossággal, a lemezek és bordák hajlásszögét 1o eltérési pontossággal kell betartani.

- A lemezszerkezetek előírt felfekvési felülete a megadottnál kisebb nem lehet.

- Héjszerkezetek geometriai tűréseire az MSZ 7658/2 szabvány előírásait kell alkalmazni.

- A vastagság a tervezettől (0,5 cm-rel térhet el.

8, VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS TERMELÉSI TÉNYEZŐK

#### Fizikai hatású tényezők

- Leesés veszélye

(magasban végzett munka miatt)

Védelem módja:	-szabályosan megépített munkaállványok

-személyi védőeszközök használata
-munkahelyi rend és tisztaság
-aknák, nyílások letakarása

- Test sérülés veszélye

(tárgyak leesése, éles szerszámmal és anyagokkal végzett    munkánál)

Védelem módja:	-egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása

-védőövezet meghatározása, veszélyeztetett területek

-elhatárolása

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-a szükséges korlátok, lábdeszkák szabályos megépítése

-munkahelyi rend és tisztaság

-egyéni védőeszközök használata

3.	Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye elektromos kéziszerszámok használatakor

Védelem módja:	-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni

4.	Elcsúszás, elesés veszélye (közlekedés és anyagmozgatás közben)

Védelem módja:	-munkahelyi rend és tisztaság

-fokozott figyelemmel történő munkavégzés

-járófelületek akadálymentes kialakítása

5.	Áramütés veszélye
(elektromos gépek használatakor)

Védelem módja:	-gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad

használni

-szabványos csatlakozóhelyek és kábelek alkalmazása

-érintésvédelmi szabványok betartása

6.	Időjárási ártalmak 
(szélben, párás, szitáló esős időben, alacsony hőmérsékleten végzett munka miatt)

Védelem módja:	-az előírt védőeszközök alkalmazása

-védőital biztosítása

7.	Vibrációs ártalom 
(vibrátorral történő munkavégzés miatt)

Védelem módja:	-vibrációs ártalom ellen laticell bélésű védőkesztyű

használata

-váltott időtartamú munkavégzés

A munka befejezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán hagyni. Ennek érdekében a szerszámokat, egyéb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt, zárható helyre kell vinni, a keletkezett hulladékot összegyűjtve el kell szállítani.

II.,MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TERV ( Táblázat

| Sorszám | Szerkezet anyagmegnevezése | Ellenőrizendő anyagmennyiség | Mintavétel, vizsgálat, ellenőrzés | Előírt érték | Tényleges mérési érték | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Megnevezés | Vizsgálat gyakorisága | Vizsgálat jellege | Ki végzi |  |  |  |
| 1., | Fő acélbetét helyzeti eltérése a terv szerintitől kedvezőtlen irányban | 10 m | Mérés | 2 | É.K. | M | max. 10 mm | 6-8 mm |  |
| 2. | Acélbetét betontakarása | 1m2 | Mérés | 5 véletlenszerűen kij. helyen | Min. | É.V. | Általános esetben: c=20mm | c=23mm |  |
| 3. | Betonkeverék konzisztenciavizsgálata |  | Mérés |  | É.K. | Mű. | 38-48 cm | 42 cm |  |
| 4. | Beton nyomószilárdsága | (150x300 mm-es próbahenger | Mérés |  | Min. | Mű. | 25,0 N/mm2 | 26,2 n/mm2 |  |
| 5. | Csorbulásvizsgálat | 1m2 | Mérés | teljes felület | Min. | M. | Legfeljebb 5, együttesen max. 200 mm2-nyi fel. | 150 mm2/3 eset |  |
| 6. | Repedésvizsgálat mon. gerenda felületén | 5 m2 | Sz.v. | 2 | Min. | É.V. | max. 0,2 mm | 0,18 mm |  |
| 7. | Eltérés | 5 m2 | Mérés | 1 | Min. | É.V. | l / 400 | l / 568 |  |

9, IRODALMI JEGYZÉK (Felhasznált irodalom)

9.1., ÉTTE

# Építőipari Termelőfolyamatok Technológiai Előírásai

3., Zsaluzási, betonacél-szerelési és betonozási munkák 
3/17. Betonbedolgozás szint alatti és szint feletti teherhordó szerkezetekbe szivattyúval bedolgozási szintre emelt betonból

Készítette:		Építésgazdasági és Szervezési Intézet		(ÉGSZI)

21. Munkaszervezési Főosztálya

Kiadó:		ÉTK

Építésügyi Tájékoztató Központ

Kiadási év:		1987, Budapest

9.2.,	Épületszerkezettan 	 I-II. kötet

Szerző: Dr. Gábor László

Készült:		Az építőipari és közlekedési műszaki egyetem épületszerkezeti
			tanszékén

Kiadó:		Tankönyvkiadó

Kiadási év:		1981, Budapest

9.3.,	Építéstechnológia	I. kötet

Szerző: Dr. Széll László

Kiadó:		Egyetemi tankönyv kiadó

Kiadási év:		1972, Budapest

9.4.,	Magasépítéstan		I-II. kötet

Szerző: Dr. Széll László

Kiadó:		Egyetemi tankönyv kiadó

Kiadási év:		1963, Budapest

9.5.,	Ipari szakkönyvtár: Betonozás

Szerző: Dr. Budai Tibor

Kiadó:		Műszaki Könyvkiadó

Kiadási év:		1977, Budapest

9.6.,	Építési 1x1

Beton- és vasbeton munka

Kiadó:		Építésügyi Tájékoztatási Központ

Kiadási év:		1983, Budapest

9.7.,	Minőségi követelmények az építőiparban
	Zsebkönyv

Kiadó:		Műszaki Könyvkiadó

Kiadási év:		1987., Budapest

9.8.,	Építőipari műszaki ellenőrök zsebkönyve

Szerző: Kékesi Nándor

Kiadó:		Műszaki Könyvkiadó

Kiadási év:		1975., Budapest

9.9.,	Építéstechnológiák	I. kötet

Alaptechnológiák

Szerző: Nagy Pál

Kiadó:		Műegyetemi Kiadó

Kiadási év:		1996., Budapest

9.10.,	MSZ 04-800