Gépi munkaidő felosztás elemzése

Az építőipari termelőfolyamat egyik sajátossága:

A kiszolgáló folyamatokat az építés helyére kell telepíteni- ezért fontos szempont a fizikai terhelés csökkentése és egyben a termelékenység hatékonyságnak növelése.

A cél a megfelelő körülmények biztosítása:

Ehhez jelent segítséget a gépi munkaidő felosztásának elemzése.

1. Gépműszaknap: ami alatt a gép költséget jelent a gép bérlőjének. (adminisztráció, adóteher…)

-A legdrágább eset, ha van egy gépünk, de nem használjuk!

2. Kieső gépidő:	feladathiány miatti egész napos leállás

Felvonulás, levonulás

Egész napos javítás, karbantartás

Ünnepnapok

3. Gépműszak idő: a gép munkára készen, üzemképes állapotban a kezelővel együtt a munkahelyen tartódzkodik.

4 .Munkaközi szünet:  a munkatörvénykönyvben meghatározott pihenőidők.

5. Veszteségidők:	elhárítható

Elháríthatatlan

6. Pihenőidő:	Gépkezelő pihenő ideje-csökkenthető a gép komfortjának növelésével = kisebb ergonómiai terhelés.

7. Állásidők:

Technológia miatti:    Pl.: teherkötözés, próbaemelés

Egyéb okok miatti:	Üzembe helyezési eljárások…

8. Előkészítő és befejező idő:

A gép alkalmassá tétele a munkavégzésre az  előtt és a további zavartalan munkavégzés biztosítása munka után.

Pl.:	betonszivattyú előkészítése cementgéllel

Szivattyú kimosása (gumigolyó + víz)

9. Munkahely és gépkihasználás:

Pl.: A betonpumpára rááll 2 mixer egymás után

10. Beszámítható üzemzavar:

Kényszerhelyzetben tartalék gép beállítása.

Üzemi teljesítmény:

Konkrét üzemi körülményekre vonatkozik.

- Az elméleti teljesítmény értékét un „üzemi szorzóval” szorozzuk (egynél kisebb szám)

Befolyásolja:

- kiszolgálás színvonala

- a gép műszaki állapota

- időjárás

Elméleti vagy névleges teljesítmény

Ebből kiindulva számítunk valós teljesítményt.

Felhasználható irodalom:

A hatályos építési előírások gyakorlati lexikonja

/VERLAG-DASHÖFFER/