1. MEGELŐZŐ SZERKEZETEK MUNKÁK KÉSZÜLTSÉGI FOKA

A Lindab cserepeslemez tetőfedés a deszka aljzat és csatlakozó szerkezetekelkészülte után készül , a csatlakozó fémlemez  szerkezetekkel egyidőben.

A Lindab cserepeslemez deszkaborításra rögzített alátétfedésre is készíthető. A deszkaborítást II. o. fenyőfa anyagból , legalább 24 mm vastag sima vagy 22 mm vastag hornyolt , 8-15 cm széles szegletes deszkából kell készíteni. Az aljzat felülete egyenletes , lépcsőzésmentes legyen , a deszkák közötti hézag max.10mm lehet . A deszkázat készítése az ácsmunka körébe  tartozik.

A munkaterület átvételekor meg kell vizsgálni , hogy a tetőfedés aljzata , a teljes felületű deszkázat az előírások szerint készült-e , kellően szilárd , lépésálló , száraz és ép-e.

A fedési munka csak az aljzat ellenőrzése után kezdhető meg. A fogadószerkezet akkor megfelelő , ha terv szerint készült , a fedés aljzata a teljes tetőfelületen elkészült , és a deszkázat kielégíti az alábbi követelményeket:

- anyaga egészséges , száraz

- nem tartalmaz kieső csomót ,

- szarufák között nincs toldva ,

- egyazon szarufán csak legfeljebb minden második deszka toldott,

- szarufánként  minimum 2db 2,8/65-70-es szöggel erősítik fel.

A gyalulatlan tetőszerkezetek elemeinek hosszmérete , élgörbesége , összetett alaki torzulása az I. minőségi osztályban az MSZ 7658/2 "g" pontossági osztályának , a II.minőségi osztályban "h" pontossági , a III. minőségi osztályban pedig "i" pontossági osztálynak feleljen meg.

A Lindab cserepeslemez tetőfedésen a tervező által meghatározott és dokumetált sérülés , hiány vagy hiba lehet . Külön tervezői előírás nélkül I.osztályú tetőfedést kell készíteni.

A kéménytest és a fa alapszerkezet közötti légrés legalább120 mm , vagy azzal egyenértékű hőszigetelésű nem éghető anyag legyen.

A Lindab cserepeslemez és megkezdése előtt az alátéthéjazat minőségét ellenőrízni kell . Az alátéthéjazat az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő:

- terv szerinti rétegekből és anyagokból készült,

- az átfedés és a rögzítés a hajlásszög és vízzárósági követelményeket  kielégíti ,

- felülete sima ; gyűrődés , szakadás , lyuk nem megengedett.

A bádogos munka az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő:

- terv szerinti profillal és anyagból készült,

- a bádogosszerkezetek kötése, összeépítése és leerősítése,dilatálása az alkalmazott anyagnak megfelelően készült,

- aljzathoz rögzítőszegéllyel, leerősítő és rögzítőelemekkel legyen rögzítve,

- biztosítja az előírt vízzáróságot vagy vízhatlanságot,

- az elemek felülete tiszta, szennyeződéstől, rozsdától, forrasztási savmaradéktól mentesek,

- horganyzott acél anyagból csak rögzítőelemek készíthetők a horganylemez szegélyek megfogásához,

- az elemek maradó alakváltozástól, horpadástól mentesek,

-	kötései a vízfolyás irányában takartak

A héjazat készítéséhez a terv szerinti tetőfedő lemeznek, valamint a fedéshez szükséges egyéb anyagoknak a helyszínen kell lenniük. A padlástérben végzendő munkákhoz megfelelő munkaszint biztosítása szükséges, melynek átadás-átvételét írásban kell rögzíteni.

A magasban végzett munka a tárgyak és személyek leesése miatt veszélyes, ezért a lábdeszka, a biztonsági védőkorlát, szükség esetén az eresz vonalában védőpalánk építése szükséges.  A munka megkezdése előtt meg kell győződnie arról ,  hogy az alatta levő szinten nem dolgoznak –e, nehogy a tetőről lehulló anyag valakiben kárt okozzon . Ezt a munkavégzést teljes időszakára biztosítani kell. A tetőfedés alatti veszélyeztetett területet el kell zárni , ha ez nem lehetséges , védőtetőt kell építeni. Mindkét esetben “Vigyázz , a tetőn dolgoznak !” feliratú figyelmeztető táblákat kell elhelyezni .

Munkakezdés előtt  a tetőn áthaladó villamos vezetékeket a feszültség alól mentesíteni kell . Ha erre nincs lehetőség , gondoskodni kell a vezeték biztonságos  szigeteléséről . A munkaterület átadását-átvételét írásban rögzíteni kell.

2. MUNKAESZKÖZÖK , FELSZERELÉSEK

2.1. Szerszámok:

-  kombinált fogó

-  harapófogó

-	csípőfogó

-	szegecsfogó

-	fémnyomó henger

-	elektromos lemezvágó ribbler

-	lemezolló

-	általános használatú erős olló

-	falcfogó

-	csavarbehajtógép

-	kézifúró

4mm fúró(esetleg vídia-betétes)

-	szöghúzó

2.2. Segédeszközök:

-	fokos vízmérték

-	fém derékszög (vinkli vas)

-	mérőléc 2m-es

-	mérőszalag 30m-es

-	beállítóléc a körfűrészhez

-	zsinór

-	csiga

-	kötél

-	vödör

-	állóláda

-	hordóláda, talicska

-	tetőlétra

-	védőponyva

2.3. Gépek:

-	emelőgép (100 kp-os Pántya-féle anyagfelvonó , 150 kp-os , 500 kp-os stb. gyorsfelvonó)

-	elektromos kézi fúrógép

-	állványos daraboló

2.4. Védőeszközök:

-	biztonsági öv

-	kötél

3. ANYAGOK :

3.1 LINDAB CSEREPESLEMEZ:

Felhasználás :

A Topline acél tetőfedést a tetők minden típusánál fel lehet használni, 14 fokos dőlési szögig. A tetőfedő lemez nyújtotta számos előny, kiváló tulajdonságok és a hagyományos tetőcserép-profilozás csaknem minden épülettípushoz felhasználhatóvá teszi a terméket-az új építésekhez éppen úgy , mint a felújításokhoz. A Topline nyújtotta számos előny egyike a csekély súly, mely többek között azt is jelenti, hogy a tetőlemezeket, felújításkor, sok esetben közvetlenül  a régi tetőfedésre lehet fektetni.

Termék :

A Topline több éves termékfejlesztés és az acél tetőfedő anyagokkal elért tapasztalat eredménye. Az alapos fejlesztés garantálja a 100%-os vízzáróságot, a jó működőképességet, erős igénybevétel és hosszú élettartam mellett. A tetőlemezeket a hagyományos tetőcserép profiljához hasonlóan alakítjuk ki, 1m fedési szélességgel. A lemezeket, legfeljebb 6m-es hosszúságig, az egyéni igényeknek megfelelően méretre gyártják.

3.2. ALÁTÉT FÓLIA:

A Topline cserepeslemezt minden esetben ellenlécekkel leszorított LINDAB                                    alátétfóliával kell szerelni, a páralecsapódás elleni védelem miatt. Az alátét fólia nemezelt műanyag szál alapú, amely a nemezelt műanyag szálból és az arra felhordott műanyag fólia bevonatból áll. A LINDAB alátétfólia vízlevezető és egyben légáteresztő, nagy mechanikai szilárdságú, hang- és hőszigetelő .Párakiegyenlítő tulajdonsága száraz, meleg klímát biztosít. Az alátét fólia a mikroorganizmusoknak teljesen ellenáll, nem penészedik, jól szellőzik. A LINDAB alátét fóliát 1.3*50m-es tekercsekben szállítják.

3.3. IDOMELEMEK: és 3.4. SEGÉDANYAGOK:

-	Tetősíkba épített ablakok: Velux ablak

-	Világítólemez

-	Szellőzőkürtő

3.5. KIEGÉSZÍTŐANYAGOK:

Fémlemezek horganyzott acélból, vörösrézből, horganylemezből, alumíniumból, ólomból, ill. rozsdamentes acélból. Műanyagok. Perforált profilléc. Rovarháló.

4. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK:

4.1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

A Lindab cserepeslemez fedést bármelyik tetőfedő kivitelezési jogosultsággal és kellő szakismerettel rendelkező kivitelező szervezet vagy személy készítheti.

Házilagos kivitelezés esetén felelős műszaki személy irányításával és felügyeletével végezhető a tetőfedő munka.

A magánépítő munka és tűzvédelmi oktatás és biztnságos felszerelés nélkül nem mehet tetőre !

Héjazat-felújítás esetén szakértővel kell megvizsgáltatni a meglévő deszkázat állapotát, alkalmasságát, a szükséges javítás és csere módját.

4.2. MUNKAHELYI FELTÉTELEK:

A Lindab cserepeslemez a deszka aljzat és csatlakozó szerkezetek elkészülte után készül, a csatlakozó fémlemez szerkezetekkel egyidőben.

A Lindab cserepeslemez csak száraz időjárásban, száraz felületre szabad készíteni akkor, ha a levegő hőmérséklete 0 C-fok felett van.

Esőben és vizes felületen a Lindab cserepeslemez fedés nem készíthető.

4.2.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés készítéséhez tetőfedő szakismeret és Lindab cserepeslemez fedési ismeret szükséges. A munkavégzéshez szükséges legkisebb létszám két fő.

5. A MUNKA LEÍRÁSA:

5.1. A FEDÉS ALAPELVEI, MENETE, SORREDJE:

Az ácsszerkezetek ellenőrzése, annak hibátlansága döntő fontosságú. A fedés kezdése előtt az alátétlemez előírt átfedését, gondos szegezését, hibátlanságát ellenőrzik, javítják. Ellenőrzik a kiegészítő kőműves- és bádogszerkezeteket is .

A szép munkához, pontossághoz az eresszel párhuzamos és merőleges zsinórozás szükséges. Itt már figyelembe kell venni és a fektetéshez be kell tartani az 1,5...2 mm széles fugát a hőtágulás és gyűrődés elkerülése érdekében (11.ábra). A védő nejlonfóliát nem kell eltávolítani.

A szegek helye szigorúan meghatározott, takartak legyenek .

Tilos fedni -5C-fok alatt, továbbá esőben és olyan páraviszonyok között, amikor                a nedvesség bezárva maradhat.

Az egyes sorok tömegük és a napsugárzás okozta felmelegedés hatására a tapadási pontokon, sávokon összeragadnak, jól simulnak.

Szerelés:

Az első két lécet az ereszcsatornánál, az ereszvonalnál úgy kell elhelyezni, hogy az ereszcsatornánál a túlnyomás megfelelő legyen. A fektetési távolság ezt követően 400mm. Az utolsó lécet körülbelül 50mm-es távolságban kell elhelyezni a gerincvonaltól.

A léceket a Lindab BL acéllécből (legnagyobb szarutávolság : 1.2méter),vagy szabvány fa “cseréplécekből” (legnagyobb szarutávolság : 0.9méter) építjük fel.

Minden tetőlemezt az ereszvonalra merőlegesen kell felszerelni. Az első lemez felhelyezése előtt meg kell győződni arról, hogy megfelelő-e a tetőfelület lejtése.

Az esetleges ferde kiegészítőket a helyükre kell helyezni. Az első lemez peremétől az ereszvonalig krétavonásokkal kell 1.0 méterenként jelölést felvinni (ez megfelel a lemez fedési szélességének) . Ezután felszereljük a lemezeket, lehetőleg jobbról  balra, bizonyos esetekben azonban előnyösebb lehet a balról jobbra való szerelés. Nagyon fontos, hogy a tetőfedő lemezek alakja ne deformálódjon, a lemezek ne csavarodjanak meg. Minden egyes lemez jól feküdjön fel a szerelés során. A szereléshez önfúró csavarokat, és vízzáró popszegecseket használnak. A csavarokat és popszegecseket ugyanolyan színben szállítják, mint a Topline tetőfedő rendszert. A csavarok két méretben állnak rendelkezésre: 4.8*35 mm, az acél lécekre való szereléshez valamint a meglévő tetőfedő lemezekre való felerősítéshez.

A lemezek méretre vágása :

A lemezek vágását lehetőleg földön vagy szilárd alapon kell végezni. A tetőn, vagy a tetőcsarnokában, a munkák után esetleg megtalálható fémforgácsokat el kell távolítani, mivel ezek a forgácsok oxidálódhatnak, és ezzel csíkokat hagynak maguk után, illetve elszínezik a tető anyagát.

5.2. SZERKEZETI MEGOLDÁSOK:

5.2.1. ERESZ KÉPZÉSE:

A szakszerű ereszcsatorna és fémlemez szegély elkészülte, valamint az alátétlemez fektetése után az első sort slicceléssel felfelé helyezzük el, szegezzük. A fémlemez felett pontokban vagy sávokban ragasztjuk az ereszt. A zsindely a fémlemez szegély élétől 1 cm-re kerül. A második sort már a slicceléssel felfelé helyezzük el, szabályszerűen hézagolva, szegezve. A kialakult kettős fedés  teljesen fed.

Az első sor a sliccezésnél elvágott lemezdarabokkal is indítható. A továbbfedés teljes lemezekkel indítja a kettős fedést

5.2.2 TARÉJGERINC KÉPZÉSE és 5.2.3. ÉLGERINC KÉPZÉSE:

Az esésirány felőli takarással, leerősítéssel képzett gerinc értelemszerűen azonos a taréjgerinc kialakításával. Kezdeni az eresznél kell.

5.2.4. OROMFAL ÉS FÉLNYEREG-TETŐGERINC KÉPZÉSE:

5.2.5.VÁPA KÉPZÉSE :

5.2.6. FALSZEGÉLY KÉPZÉSE:

5.2.7. KÉMÉNYSZEGÉLY KÉPZÉSE:

5.3. JAVÍTÁS:

6. LÉTSZÁM MEGHATÁROZÁS:

A lindab cserepeslemez tetőfedés készítéséhez tetőfedő szakismeret és lindab cserepeslemez fedési ismeret szükséges. A munkavégzéshez szükséges legkisebb létszám két fő. A lindab cserepeslemez fedést bármelyik tetőfedő kivitelezési jogosultsággal és kellő szakismerettel rendelkező kivitelező szervezet vagy személy készítheti.

Házilagos kivitelezés esetén felelős műszaki személy irányításával és felügyeletével végezhető a tetőfedő munka.

7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK:

7.1LINDAB CSEREPESLEMEZ TETŐFEDÉSSEL SZEMBEN:

A követelmények a teljes tetőfelületre vonatkoznak, beleértve a más szerkezetekhez való csatlakozásokat is.

A tetőfedés a lindab cserepeslemez és alátét foliából/vagy régi tető cserépfelület van alatta/ áll; a tetőfedésre vonatkozó követelményeket ezek együttesen elégíti ki.

7.1.1. Kivitel ( külső megjelenés):

Felület a terv szerint folyamatos, hiánymentes legyen.

A héjazatban minőségi romlást okozó sérülés, deformálódás, hiba a tervben meghatározott és a minőségi követelményekben megengedett mértéken túl nem lehet.

A felsőoldali védőanyag hiánya nem okozhat rendeltetésnek meg nem felelést a garanciális és kötelező alkalmassági időn belül.

7.1.2. Méret, alak:

7.1.3. Négyzetméter tömeg:

A felületek eltérése a síktól és a vonalak eltérése az egyenestől feleljen meg az alábbi pontossági osztálynak:

I. minőségi osztályban: MSZ 7568 2 "g" pontossági

II. minőségi osztályban: MSZ 7568 2 "h" pontossági

III. minőségi osztályban: MSZ 7568 2 "i" pontossági

osztálynak.

A lindab topline nyújtotta számos előny egyike csekély súly mely többek között azt is jelenti, hogy a tetőlemezeket felújitáskor sok esetben közvetlenül a régi tetőfedésre lehet fektetni.

7.1.4. Merevség:

A tetőfedés aljzata és alapszerkezete feleljen meg az MSZ 15021/2-86. 2.3 pontja merevségi követelményének. A mérsékeltebb igényszint fokozat nem alkalmazható, az alakváltozás ne haladja meg az 1/200 értéket.

7.1.5. Terhelhetőség:

A lindab cserepeslemez az MSZ 025/1 szabványban meghatározott meteorológiai és karbantartási, javítási igénybevételből származó terheléseknek megfelel.

Az egyéb terheket az alapszerkezetre közvetlen a héjazaton át áttöréssel kell közvetíteni.

A tetőfedés aljzata és alapszerkezete feleljen meg az MSZ 15025/1 szabványban meghatározott terheléseknek.

7.1.6. Nyomószilárdság:

A tetőfedés nyomószilárdságát a lindab cserepeslemez és kiegészítő szerkezetek az nyomószilárdsága határozza meg. Egyenletesen megoszló statikus használati és üzemi nyomó igénybevétel csak a karbantartásból és a kiegészítő szerkezetek okozta nyomásból származhat.

7.1.7. Nyíró-tapadó szilárdság:

A héjazat nyíró igénybevételnek nem tehető ki.

7.1.8. Rétegelválási szilárdság:

A héjazat rögzítése feleljen meg a legalább 0,007 Mpa követelménynek. A követelményt a nem folyamatos felületű rögzítés esetén a rögzített felületrész teljes felületére kell vonatkoztatni.

A követelmény értéke a fedés szerkezeti műszaki alkalmassági vizsgálati követelmény értéke, amely az összetett feszültségi állapotot helyettesítő egy vizsgálati feszültségre vonatkozik.

A lindab cserepeslemez tetőfedés nem tehető ki közvetlen hasznos rétegelválási, nyíró, lefejtési és húzó terhelésnek, kivéve az ellenőrzésből, karbantartásból adódó személyi terhelést.

7.1.9. Szegfelszakító erő:

A lindab cserepeslemez megfelel a 120 N szegfelszakító szilárdság követelményének. Az aljzat szegállósága feleljen meg a 120 N szegkihúzó erőnek.

A héjazat szegezett rögzítése 120 N statikus szélterhelhetőség alapértékkel vehető figyelembe, de a szegtávolság 33 cm-nél nagyobb nem lehet.

7.1.10. Szakító szilárdság:

A lindab cserepeslemez tetőfedés húzási ( szakító ) igénybevételnek nem tehető ki.

7.1.11. Hőállóság:

A lindab cserepeslemez hőállósága +90 C ;beépítés előtt tartósan a nap sugárzó hatásának és sugárzó hő hatásának nem tehető ki.

Az alátét héjazat hőállósága a beépített anyagtól függ; a követelmény megállapítása tervezői feladat. A kémény fedéseként alkalmazott héjazat faanyagának hőmérséklete nem emelkedhet 60 C fölé.

7.1.12. Hidegállóság:

A lindab cserepeslemez beépített állapotban ellenáll a légköri hideghatásnak. Ajánlott beépítési alsó hőmérséklet határ 0 C, +10 C hőmérséklet alatt a hajlítandó zsindelyeket +10 C-ra kell felmelegíteni.

7.1.13. Fagyállóság:

Alátét héjazattal szemben követelmény a fagyállóság.

A lindab cserepeslemez tetőfedés nem tehető ki a jég feszítő hatásának. A tetőfedésről és rétegeiből a víz maradéktalan lefolyását biztosítani kell.

A héjazat hőmérsékletét úgy kell megtervezni (a tető átszellőztetése), hogy a tető egyes részein a megolvadt csapadék ne fagyhasson meg. Különösen veszélyes a csüngő eresz és közvetlen környéke. Az eresznél az épület külső homlokzati síkjától befelé a tetőfelületen 2 m távolságig legalább fokozottan vízzáró alátét héjazatot kell alkalmazni.

7.1.14. Hajlítási szilárdsád:

A lindab cserepeslemez hajlítási igénybevételnek nem tehető ki, teljes felületű alátámasztást igényel.

7.1.15. Fényállóság:

A lindab cserepeslemez felsőoldali hintőanyaga fényálló a látható és UV tartományban; tükrözést, káprázást nem okoz.

7.1.16. Vízállóság:

A lindab cserepeslemez és héjazat rögzítő elemei vízállóak.

7.1.17. Vízáteresztés ( Vízzárás ):

A Topline tetőfedés 100%-ban vízzáró. A lemezátfedések és -összeillesztések teljes mértékben tömítettek, záporeső vagy hóvihar esetében is, ha a tető lejtése nem kisebb 14 -nál és az átfedéseket /összeillesztéseket az itt leírtak szerint alakítják ki.

7.1.18. Páraáthatolás:

A Lindab cserepeslemez héjazaton a páraáthatolás nem kizárt; vizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre. A páraáthatolási ellenállás szempontjából a nagyobb értéket az alátét héjazat biztosítja. A tetőfedés alátét héjazattal párazáró fokozatba sorolható.

7.1.19. Légáteresztés:

A Lindab cserepeslemez héjazat nem légzáró, így rajta a levegő álltal szállított anyagok áthatolása nem kizárt.

A tetőfedés lég-,por- és porhózáróvá az alátét héjazattal tehető.

A követelmeny megállapítása és teljesítésének meghatározása tervezői feladat.

7.1.20. Zaj- és hangvédelem:

Az acélfedésű tetőkkel folytatott vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a hangszint esős időben kb.40 dB. A méréseket a födémre felvitt 50 mm-es szigetelőanyag - vastagsággal végezték el.  Más “hangforrásokkal” összehasonlítva megemlíthetjük például, hogy a beszéd, egy méteres távolságból 50dB hangerőnek felel meg. Az építésügyi előírásoknak megfelelően , szigetelt tetőszerkezet esetében, az eső okozta zaj gyakorlatilag elhanyagolható!

7.1.21. Szélállóság:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés dinamikus szélállósági vizsgálati eredménnyel nem rendelkezik. A tetőfedés szélállósági követelmény teljesítésének meghatározása tervezői feladat .

7.1.22. Hóállóság:

A Lindab cserepeslemez felületén a hó le tud csúszni. Hóállósági követelmény teljesítésének módját a tervező határozza meg.

7.1.23. Villámvédelem:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés villámvédelmi követelmény teljesítésének módját a tervező határozza meg.

7.1.24. Egészségvédelem, környezetvédelem:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés az egészségre ártalmas és a környezetre veszélyes anyagot nem tartalmaz .

7.1.25. Biológiai ellenállás:

A tetőfedés biológiai hatásokkal szembeni ellenállását a Lindab cserepeslemezek ellenállása és a vízelvezetés fokozata határozza meg.

A fenyőfa deszka aljzat nem mentes az időnként lecsapódó pára és a légkörinél magasabb páratartalom nedvesítő hatásától. A faanyagvédelmi követelmény és teljesítés módjának meghatározása tervezői feladat.

7.1.26. Tűzállóság:

A Topline tetőfedő rendszer jó védelmet nyújt a tűz terjedése ellen, a tűzvédelmi hatóságok szerint besorolásban a “nem éghető” (0.25 óra) kategóriába tartozik.

7.1.27. Mechanikai ellenállás:

A Lindab cserepeaslemez tetőfedés az

·	ütésállósági,

·	lépésállósági,

·	terhelhetőségi,

·	perforáló hatással,

szembeni ellenállásra az alátét hélyazattal, az aljzattal és az alapszerkezettel együtt kell , hogy megfeleljen.

·	Járhatóság:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés nem járható tetőfedés.

·	Ütésállóság:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés az ütésállósági követelményeknek az aljzattal és alapszerkezettel együtt kell, hogy megfeleljen.

·	Ellenállás perforáló hatással szemben:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés perforációs hatás elleni ellenállás vizsgálati eredménnyel nem rendelkezik.

7.1.28. Környezetállóság:

A Lindab cserepeslemez extrém hatásoknak (pl.agresszív környezeti hatások) kitett helyen csak a gyártó külön engedélyével alkalmazható.

7.1.29. Megmunkálhatóság:

A Lindab cserepeslemez szegezhető, késsel vágható, kézzel hajlítható.

7.1.30. Élettartam:

A Lindab cserepeslemez tetőfedés becsült élettarama a felhasznált anyagok jellemzői, az összeépítés módja és eddigi tapasztalatok alapján karbantartás, javítás és felújítás mellett 50 év.

7.1.31. Felületkezelés:

A Topline alapanyaga tüzi horganyzott acéllemez amely a hátoldalon lakkozott, a szín oldalon pedig 175 m vastagságú plasztiszol bevonatot kap. A rendkívül szélsőséges éghajlati és környezeti hatások között szerzett sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy ez a felületkezelés nagyon hatékony, és tartós védelmet biztosít a lemezek számára.

7.1.32. Színek:

A Topline lemezeket standard kivitelben barna, fekete, téglavörös, gabonasárga és patina zöld színekben gyártják.

7.1.33. Tartozékok:

A tartozékok programja nagy kínálattal áll rendelkezésre: tömítő profilok, szegélyek, szellőzők, alátétfólia, stb., melyek színben és minőségben egyaránt megfelelnek a Topline jellemzőinek, s amelyek segítségével a tető minden egyes részletét pontosan, a következményeknek megfelelően, és a tetőszerkezettel öszhangban lehet kialakítani. A fedő elemeket, igény szerint, a specifikációnak megfelelően szállítják.

7.1.34 Szerelés:

A Topline nagy fedési szélessége és igény szerinti hosszúsága, gyorssá és egyszerűvé teszi a szerelést. A rögzítéshez önfúró csavarokat és vízzáró szegecseket alkalmaznak. A rögzítőelemeket ugyanolyan színekben szállítják, mint a tetőfedő lemezeket.

7.1.35  Szállítás:

A Topline tetőfedő lemezeket fóliába csomagoltan szállítják, a kért hosszúságra gyártva, szerelésre előkészített formában.

7.1.36 Kondenzálódás:

A kondenzvíz a lemez alsó oldalán csapódhat le.A kondenzvíz-képződéssel összefüggésben szükségszerű a LINDAB alátétfólia alkalmazása.

7.1.37. A tető lejtése:

A tető lejtése legalább 14-os legyen, ami 1:4 aránynak felel meg.

7.1.38. Szarutávolság:

Az általában alkalmazott lécméretezés esetében a szarufák közötti

távolság ne haladja meg a 0.9 m-t . A Lindab BL. acél léceinek alkalmazásakor a szarufák közötti távolság 1.2m is lehet.

7.1.39. Lécezés:

Az általánosan használt szabvány cserépléceket, vagy a Lindab BL sorozatú acél léceit használjuk.A léceket 400 mm-es távolságban szereljük fel egymástól.

7.1.40. Tetőszerkezet:

A statikai tervek szerint kell eljárni abban az esetben, ha új tetőszerkezetet kell kialalkítani. Felújításnál, amikor a régi tetőszerkezet megmarad, a legtöbb esetben, azt fel lehet használni tartószerkezetként, de a statikai ellenörző számítások ebben az estben is szükségesek.

7.1.41. Szellőztetés:

A padlástér, a tetőtér megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell. Ehhez , a tetőtérhez tartozó szellőzőnyílások alapterületének, a beépített területnek legalább 1/500-ad részének kell lennie. Ha a tetőfedő szerkezet alatt hőszigetelés van, vagy utólagos hőszigetelést alakítanak ki (például azokon a helyeken, ahol a tetőteret ki akarják használni), gondoskodni kell arról, hogy legalább 50 mm távolság legyen a hőszigetelés és a tetőfedés között, a tetőteret pedig a fent megadott szempontok szerint ki kell szellőztetni.

7.1.42. Karbantartás:

Normál feltételek között a Topline nem igényel karbantartást. A felületen jelentkező kisebb károsodásokat a Lindab javítófestékével ki lehet javítani.

7.2. A MINŐSÉGI OSZTÁLYOZÁSTÓL FÜGGETLEN KÖVETELMÉNYEK:

·	      A tetőfedő szerkezetben törött vagy repedt elemek nem megengedettek.

·	A tetőfedő szerkezet elemein hajszálrepedés nem megenged

·	A tetőfedő szerkezetben az elemek alakhűsége és mérettűrése feleljen meg a vonatkozó termékszabvány előírásainak.

·	A tetőfedő szerkezet elemeinek szilárdsága, víztartóssága, vízzárósága, fagyállósága feleljen meg a vonatkozó termékszabvány előírásainak.

·	A tetőfedés teherhordó szerkezete a vonatkozó előírásoknak megfelelően szilárd, állékony és merev legyen.

·	A tetőfedő szerkezet a csatlakozó szerkezetekkel együtt vízzáró legyen.

8. BALESETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a balesetmentes munka feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak.

A munkát elkezdeni csak akkor szabad, ha minden feltétel biztosított, és a munkaterület átadás-átvétele jegyzőkönyvben , építési naplóban dokumentált.

Külön veszélyforrás :

- magasban dolgozás,

- meredek felületen dolgozás,

ÁLTALÁNOSAN

Tetőfedő munkát egy időben legalább két személynek kell végeznie, akik közül az egyik a munka vezetője.

A leesés elleni védelmet a munkahely megfelelő kialakításával, biztonságot nyújtó berendezésekkel, védőeszközökkel és egyéni biztosító kötéllel, mentőövvel biztosítani kell. A védőfelszereléseket rendszeresen, ill. a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell. Munkavégzésnél csak hibátlan védőeszközök használhatók .

Megfelelő méretű kötéllel ellátott biztonsági övet kell használni, vagy "csikó"-ra támasztott pallóterítésről kell gondoskodni. A biztonsági öv és a "csikó" kötelét fix épületszerkezethez szabad kikötni .Meredek tetőkön a biztonsági övvel és kötéllel való kikötésen kívül tetőlétrákat is kell alkalmazni. A létrákat úgy kell elhelyezni és a fedélszék teherbíró részéhez ( szarufa,szelemen ) erősíteni, hogy az a lejtős felületen meg ne csússzon. A tetőlétrákat mindkét végükön biztosítani kell.

A lindab cserepeslemez elemeket a ferde tetőfelületen lecsúszásmentesen kell tárolni. A tetőre csak egy munkanap alatt feldolgozható anyagmennyiséget szabad felszállítani.

Síkos tetőszerkezeten , szeles, ködös időben fokozottan veszélyes dolgozni, ezért a tetőfedési munkát szüneteltetni kell.

Közlekedésre veszélyt jelentő területeket korláttal és tiltó táblával kell elkeríteni.

A tetőfedő munkáknál gondoskodni kell:

- korlátról, lábdeszkáról,

- biztonságosan megerősített megfelelő létrákról,

- tetőfedőlétrákról vagy ferde deszkajárdáról,

- kötélzettel ellátott biztonsági övről és kikötési lehetőségről.

Fontosabb előírások:

- 47/1979(XI.30.) MT.sz.rendelet a munkavédelemről

- 64/1980(XII.29) MT.sz.rendelet a munkavédelemről

- 31/1989(XII.28.) ÉVM.sz. rendelet a munkavédelemről

- 15/1981(Ép.Ért.1982.2.) ÉVM.sz. utasítás a munkavédelemről

- MSZ-04.900-83 Munkavédelem.Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei (1983)

EGYES VESZÉLYEK ÉS VÉDELEM MÓDJAI

1 Leesés veszélye:(magasban végzett munka miatt)

Védelem módja:

	szabályosan megépített munkaállvány

	személyi védőeszközök használata

	munkahelyi rend és tisztaság

	aknák, nyílások letakarása

2 Testi sérülés veszélye:(tárgyak leesése , éles szerszámmal és anyagokkal végzett munkánál)

Védelem módja:

	egymás alatti munkavégzés tilalmának betartása

	védőövezet meghatározása , veszélyeztetett terület elhatárolása

	fokozott figyelemmel történő munkavégzés

	korlátok ,lábdeszkák megépítése a szükséges helyeken

	munkahelyi rend és tisztaság

	egyéni védőeszközök használata

3 Mozgó gépek által okozott sérülés veszélye(elektromos kézi szerszámok használatakor)

Védelem módja:

	fokozott figyelemmel történő munkavégzés

	gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni

4 Elcsúszás , elesés veszélye:(közlekedés és anyagmozgatás közben)

Védelem módja:

	munkahelyi rend és tisztaság

	fokozott figyelemmel történő munkavégzés

	járófelületek akadálymentes kialakítása

5 Áramütés veszélye: (elektromos gépek használatakor)

Védelem módja:

	gépeket csak a kezelési utasításnak megfelelően szabad használni

	szabványos csatlakozó helyek és kábelek használata

	érintésvédelmi szabályok betartása

6 Időjárási ártalmak veszélye

Védelem módja:

	előírt védőruházat használata

	melegedő helyiség biztosítása

	védőital biztosítása

A munka befelyezése után a dolgozó köteles a munkahelyét rendben és tisztán tartani.Ennek érdekében a szerszámokat , egyébb munkaeszközöket és anyagokat az arra kijelölt , zárható helyre kell vinni , a keletkezett hulladékot összegyüjtve ell kell szállítani .

9.  IRODALOMJEGYZÉK

1. Építőipari termelőfolyamatok technológiai előírásai :

G. Ács , tetőfedő és épületbádogos munkák

Bp. 1987. Építésügyi Tájékoztatási Központ

2. Dr. Széll László :  Építéstechnológia I.

( Cserépfedő munkák )

1975. Tankönyvkiadó Bp.

3. Dr. Osztroluczky Miklós , Seidl Ambrus :

Tetőfedés - Tetőszigetelés

Műszaki Könyvkiadó Bp. 1984.

4. Seidl Ambrus : Tetőfedések

Műszaki Könyvkiadó Bp. 1975.

5. Tetőfedő szakmai ismeretek I. - II.

( A szakmunkásképző iskolák számára )

Műszaki Könyvkiadó Bp. 1990.

6. Magyar Szabvány MSZ 2530

Égetett agyag tetőcserepek

7. Lindab Topline ( acél cserepeslemez )

Alkalmazás - technikai útmutatói

LINDAB PROFIL 1997. Biatorbágy

8. Dr. Osztroluczky Miklós : Magasépítéstan II.

Műszaki Könyvkiadó Bp. 1994.

9. Lindab Topline cserepeslemez

LINDAB 1994. Biatorbágy

10.Lindab Rainline

Ereszcsatorna rendszer

Lindab 1997

11.Lindab

Egy komplet rendszer

Lindab 1997

Janus Pannonius Tudományegyetem

Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

Építészmérnöki szak II.évfolyam

LINDAB TOPLINE CSEREPESLEMEZ FEDÉS

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS

FISCHL ÁGNES É221.

1997.12.07.

TARTALOMJEGYZÉK:

1.       Megelőző szerkezetek munkák készültségi foka ................................ 1.

2.       Munkaeszközök, Felszerelések ......................................................... 3.

2.1.    Szerszámok 	3.

2.2.    Segédeszközök 	4.

2.3.    Gépek 	5.

2.4.    Védőeszközök 	6.

3.       Anyagok 	6.

3.1.    LINDAB cserepeslemez 	6.

3.2.    Alátét fólia......................................................................................... 6.

3.3.    Idomelemek 	6.

3.4.    Segédanyagok 	6.

3.5.    Kiegészítőanyagok 	7.

4.       Munkakörülmények, Munkafeltételek 	8.

4.1.    Általános feltételek 	8.

4.2.    Mukahelyi feltételek 	8.

4.2.1. Személyi feltételek 	8.

5.       A munka leírása 	8.

5.1.    A fedés alapelvei, menete, sorrendje 	8.

5.2.    Szerkezeti megoldások 	10.

5.2.1. Eresz képzése 	10.

5.2.2. Taréjgerinc képzése 	11.

5.2.3. Élgerinc képzése 	11.

5.2.4. Oromfal és félnyeregtető-gerinc képzése 	12.

5.2.5. Vápa képzése 	12.

5.2.6. Falszegély képzése 	12.

5.2.7. Kéményszegély képzése 	12.

5.2.8. Tetőablakok, hófogók, tetőszellőzők, egyéb szerelvények 	12.

5.3.    Javítás 	12.

6.       Létszám meghatározás 	14.

7.       Minőségi követelmények 	14.

7.1.    LINDAB cserepeslemez tetőfedéssel szemben..................................14.

7.1.1  Kivitel................................................................................................15.

7.1.2. Méret, alak 	15.

7.1.3. Négyzetméter, tömeg 	16.

7.1.4. Merevség 	16.

7.1.5. Terhelhetőség 	16.

7.1.6. Nyomósziládság 	16.

7.1.7. Nyíró-tapadó szilárdság 	16.

7.1.8. Rétegelválási szilárdság 	16.

7.1.9. Szegfelszakító erő 	16.

7.1.10. Szakító szilárdság 	17.

7.1.11. Hőállóság....................................................................................... 17.

7.1.12.Hidegállóság ....................................................................................17.

7.1.13.Fagyállóság 	17.

7.1.14.Hajlítási szilárdság 	17.

7.1.15.Fényállóság 	17.

7.1.16.Vízállóság 	18.

7.1.17.Vízáteresztés (vízzárás) 	18.

7.1.18.Páraáthatolás 	18.

7.1.19.Légáteresztés 	18.

7.1.20.Zaj-és hangvédelem 	18.

7.1.21.Szélállóság 	18.

7.1.22.Hóállóság 	18.

7.1.23.Villámvédelem 	19.

7.1.24.Egészségvédelem, környezetvédelem................................................19.

7.1.25.Biológiai ellenállás 	19.

7.1.26.Tűzállóság 	19.

7.1.27.Mechanikai ellenállás 	19.

7.1.28.Környezetállóság 	20.

7.1.29.Megmunkálhatóság 	20.

7.1.30.Élettartam 	20.

7.1.31.Felületkezelés 	20.

7.1.32.Színek............................................................................................. 20.

7.1.33.Tartozékok...................................................................................... 20.

7.1.34.Szerelés........................................................................................... 20.

7.1.35.Szállítás........................................................................................... 21.

7.1.36.Kondenzálódás................................................................................. 21.

7.1.37.A tető lejtése.................................................................................... 21.

7.1.38.Szarutávolság.................................................................................... 21.

7.1.39.Lécezés............................................................................................ 21.

7.1.40.Tetőszerkezet................................................................................... 21.

7.1.41.Szellőztetés...................................................................................... 21.

7.1.42.Karbantartás..................................................................................... 22.

7.2.  A minőségi osztályozástól független követelmények............................. 22.

8.    Balesetvédelmi előírások...................................................................... 22.

9.    Irodalomjegyzék................................................................................... 25.

Tartalom............................................................................................... 27.