| A fűrészáru neve | Léc | Zárléc | Fűrészelt gerenda |
| --- | --- | --- | --- |
| Minőségi osztály |
| I | II | I | II | III |

- Vegyi hatások

okozta elszíneződés

Meg van engedve

- Rovarrágás

| (élő rovar és | A felületi szúrágás meg | Nincs megengedve |
| --- | --- | --- |

Rovarjárat

(élő rovar nélküli

Nincs

megengedve

A fűrészáru bármely

| 1 m szakaszán |
| --- |
| álca nélküli) | van engedve |

méterenként leg-feljebb 3 db 2 mm

mélységig meg

van engedve

3 db

5 mm-es

| mélységig | 6 db |
| --- | --- |
|  | Meg van engedve |
| A tompaélű részeken szúrágás nyomai meg vannak engedve |
| Fűrészelési hibák | A hosszúság 1/3-áig, a | Meg van engedve a hosszúság a vastagság és a szélesség | Meg van engedve a hosszúság a vastagság és a szélesség |
| - Tompaélűség | szélesség és | 1/4-éig | 1/3-áig | 1/4-éig | 1/3-áig | 1/2-éig |
|  | a vastagság 1/2-éig a tétel 20 %-ba meg van engedve |
|  | De a névleges vastagságnak a bélen átmenve, a vékonyabb végén is meg kell lennie |

- Fűrésznyom,

hullámos felület,

| és szálkásság | Meg van engedve az MSZ 1M300/1 szerinti névleges méretek tűréshatárain belül |
| --- | --- |
| Alakváltozások | Az összes hosszúsági méret esetén meg van engedve, ha az elhajlás ívmagassága a hossztengelyéhez viszonyítva méretenként legfeljebb |
| - Síkgörbeség | 5mm | 3mm | 5mm | 3mm | 5mm | 10mm |

- Térgörbeség

| (kajszulás) | Nincs megengedve | Meg van engedve méterenként legfeljebb 0,5%-ig |
| --- | --- | --- |

A fűrészáruban idegen anyag (fémszilánk, szeg, drót stb.) nincs megengedve. A táblázatokban nem említett vagy az ott előírt mennyiséget és mértéket meghaladó fahiba nincs megengedve.

A lapoknak és az éleknek a párhuzamostól való eltérése a névleges méretek tűréshatárain belül meg van engedve. A véglapokat (bütüt) a fűrészáru hossz- tengelyére merőlegesen kell levágni. A merőlegestől való eltérés meg van enged-e a megfelelő lap vagy oldallap szélességének, illetve vastagságának 5 %-áig.