A SZERKEZETI FA VÉDŐKEZELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYE

| A védőkezelés jele | Megnevezés | Követelmény |
| --- | --- | --- |
| TV | Teljes védőkezelés | A fa teljes térfogatára kiterjedő védőszer |
| SZV | Szijács védőkezelés | A szíjács keresztmetszetének 85%-ára kiterjedő védelem |
| MV | Mély védőkezelés | A védőszer behatolás a felületre merőlegesen nagyobb mint 10 mm |
| HV | Határrétegvédelem | A védőszer behatolás a felületre merőlegesen kisebb mint 10 mm, de nagyobb mint 1 mm |
| FV | Felületi védelem | A védőszer behatolás nem nagyobb mint 1mm |
| BV | Bütüvédelem | A bütü lezárása védőszerrel |

A védőanyagokat az MSZ 6771 szerint kell megválasztani csak engedélyezett 15/1982. ( VIII.9. ) ÉVM sz. rendelet védőanyag felhasználását szabad előírni. Ennek megnevezését a terven fel kell tüntetni.

Szerkezeti fa védőkezelési módjainak megválasztása:

A szerkezeti fa tűzállósága, gomba- és rovarkár ellenállása javítható védőkezeléssel. Kombinált hatású anyagok alkalmazhatók.

A megkövetelt védőhatáshoz javasolt kezelési módok:

| A védőkezelés jele | Követelmény |
| --- | --- |
| TV,SZV,MV * | Vízzel vagy talajjal érintkező és időjárásnak kitett faanyag védelme |
| TV,SZV,MV,HV | Biológiai károsítók elleni megelőző védelem |
| HV | Fedett térbe beépített faanyag védelme |
| FV,HV | Tűzállóság fokozása |

* MEGJEGYZÉS: Amennyiben az első kettő védőkezelés nem megoldható.

A védőkezelést akkor kell előírni, ha természetes faanyag nem tesz eleget a beépítési környezetnek megfelelően várható élettartam követelményeinek.

A szerkezeti fa méretpontosságát az MSZ 7658/2 szerint kell előírni. Az ettől eltérő követelményeket a tervben meg kell adni.