Ömlesztett anyagok szállítási kérdései

Földszállítások

1,	terepen ( mobil gépjárművekkel - teherautó, dömper, nyesőláda   szükséges

2.	kötött pályán:

- Csille

- Kötélpálya

- csővezeték - hidraulikus szállítás

l./ terepen való szállítás

jellemző követelmények a szállítóeszközökkel szemben

- terepen való közlekedést bírja

- rakfelülete nagy legyen

- rakfelülete erős legyen, bírja a gépi rakodást

- a jármű alkalmazkodjak a rakodógép teljesítményéhez, vagy fordítva

( 6 m3-es kanál alá ne álljon 3 m3-es gép )

- méreteiben feleljen meg a rakodógép követelményeinek                                                        ( ne kelljen koszosan célozgatni. hogy eltalálja a rakfelületet)

- az ürítés automatikus legyen, ne kelljen hozzá külön berendezés

A szállítás kezdő és végpontja külön esik.

A szállítási útvonal részei

a / Bekötőpálya

Állandóan változik - hisz' a fel, levezetés helye változik a végpontokat és a szállítópályát köti össze mindig terepen van - keréknyom kitöltése

b/ Szállítópálya

- állandó része a szállítási útvonalnak

- lehet kiépített út is. Ha a közelben ilyen van, érdemes azt használni,

- esetleg csak megerősíteni. ( Ha ezt használják, növelhető a sebesség. )

- vízelvezetést biztosítani kell

- felülete egyenletes, kátyútól mentes legyen

Kezdőpont kialakítása

1. 	a várakozó járművek ne akadályozzák a rakodást

2  	a beállás zavartalan legyen

3, 	a rakodógép mindig ugyanolyan pozícióban dolgozzon, mindig ugyanolyan szögbe
forduljon

4 	a fülke ne essen a kanál hatósugarába

5 	lejtős terepen az indulás a lejtőn lefelé legyen

Végpont kialakítása

1	a gépek ne akadályozzák egymást ( szállítók, ürítők )

2	a rakott járművek mozogjanak kevesebbel, mint az üresek.

A terepen való szállítás előnyei:

- a szállítás útvonala szabadon megválasztható

- egy jármű kiállhat

- magasságkülönbsége kevéssé érzékeny

- részben használható tömörítésre is

- a kocsik önürítők

Hátrányai:

- hosszú  távon nem gazdaságos

- időjárásra érzékeny

- rakfelület kicsi

Szállítópálya  kialakítása

Előfordulhat, sőt gyakori, hogy nagyobb igénybevételi kap. mint egy közút

Az áthaladó tengelyekre kell méretezni

(tengelyek nyomása, áthaladások száma )

A pálya kiépítésének szempontja:

1./ bekötőpályák rövidek legyenek

2./ 10%-nál nagyobb lejtő ne legyen

3./ minimális fordulási sugár 10 m lehet (figyelembe venni a járművet )

4./ 1 irányú forgalom esetén a min. szélesség 3-3,5 m

5./ 2 irányú forgalom esetén a min szélesség 4 m

6./ vízelvezető árkot kell készíteni 4-5% lejtéssel

7./ útkorona lejtéssel legyen kialakítva - csapadék elvezetés

Bekötőpálya csak száraz időben járhatunk egyazon nyomvonalon. Ajánlatos külön vezetni a két irányú forgalmai - körforgalom.

Homoktalajon való fuvarozás jellemzője:

- száraz időben -nehezen járható

- nedves időben jól járható

Agyagtalajok:

- szárazan jók

- nedvesen csúsznak

Dömperes szállításnál figyelembe kell venni, hogy sebessége 20 km/óra A pályának oldalesése ne legyen nagy ( felborulhat).

Betonszállítás:

a./ normál billenő rakfelületű kocsi

FN konzisztenciához. 6-10 km szállítási távon

b./ billenőteknős gk.

KK —   20-25 km

d./ mixer (keverő)

minden szabadon választható

belsőösszetevőket visz, menet közben keveri meg

a keverése az ÉTI vizsgálatai szerint 70 fordulat elegendő.

(a keverési fordulatszám 12-16 ford / perc) a keverési idő 4 - 6 perc

Ezek a kísérletek oszlályozatlan adalékkal készüllek, ezért feltételezhető, hogy

osztályozott adalékkal a minimális fordulatszám 100-120 közötti.

Az úton végzett lassú { 3 - 4 ) forgással a legrövidebb úton is elérhető a 100-120 fordulat.

Kísérletek bizonyították, hogy a keverőgépekben végzett keverés minősége nem függ a

keverődob percenkénti fordulat számától csupán a fordulatuk számától.

4 ford / perces sebességgel, 20 km/ó átlagsebességet alapul véve ez kb. 30 perces utat

jelent, ez az ÉTI szerint az átlag alatt van.

A menet közbeni nagyobb fordulatszám erősen rontja a jármú stabilitását és

felbomláshoz vezethet!

Ha ez úton ( mert rövid ) nem ének el a 100-120 fordulatot akkor a munkahelyre érve

gyorsabb, keverőfordulatra állítva pár perc alatt készre keverhető a beton.

Hosszabb út esetén a munkahelyen adják hozzá a vizet, vagy a konzisztencia

beállítását így végzik.

Ebben az esetben a műbizonylatra fel kell vezetni a munkahelyen utólag adagolandó

VÍZ mennyiséget! { Ezt a víztartály űrtartalmának figyelembevételével.)