Építőipari főfolyamatok és kiszolgáló folyamatok kapcsolatai

Szállítási folyamatok vizsgálata

- Az építőipar sajátosságai

- Kiszolgáló folyamatok és a főfolyamat kapcsolati vizsgálata

- Szállítási folyamatok jellemzői

- Raktározás és disztribúció

Az építőipari termelés célja a termék – az építmény – létrehozása. Főfolyamatnak magát az építési tevékenységet tekintjük.

Ennek megvalósításához azonban – a főfolyamat működtetéséhez, ennek feltételeit meg kell teremteni – ki kell szolgálni.

A kiszolgálás, az ellátás összetett, sokrétű tevékenységsorozat attól függően, hogy milyen mélységig végzünk vizsgálatot, ez lehet szorosabb-, tágabb értelmezéssel is, és természetesen még sok más megközelítéssel is.

- Az építőipar sajátosságai

- A (termék) építmény helyhez kötött

A beépítéshez szükséges anyagmennyiségen felül a megvalósításhoz szükséges egyéb szerkezeteket, anyagokat – segédszerkezeteket, provizóriumokat (állványok, dúcolatok, kerítések anyagai, szerkezetei, zsaluzatok, stb.) – és a teljes termelőszervezetet annak minden velejárójával együtt (iroda, öltöző, szociális létesítmények, pihenőhelyiség, munkahelyi raktárak, színek, tárolók, vízhálózat, energiahálózat, víz-, szennyvízelvezetés, sűrített levegőhálózat, ideiglenes utakat, stb.) tehát a szükséges összes felvonulási-, és ideiglenes melléklétesítményeket a helyszínre kell telepíteni, ott működtetni kell, majd pedig feladatuk teljesítése után el kell onnan szállítani.

- A (termelési) építési folyamat időjárásfüggő, idényfüggő

Egyrészt:

a munkafolyamatok túlnyomórészt hőmérsékleti korlátokhoz kötöttek (vizes technológiák: pl. betonozások, habarcstechnológiák, bádogos-, üvegesmunkák, festések, ragasztások, stb.)

Másrészt:

túlnyomórészt a munkákat a nap világos szakaszaiban végzik, ez az évszakok változásával együtt változik, tehát idénymunkarendben dolgozik az építőipar.

Tehát más iparágakhoz hasonlítva megállapíthatjuk, hogy azokhoz nem hasonlítható, talán legtöbb hasonlóság a mezőgazdasághoz található. (Ott is a teljes technológiát a termelés helyére ki kell vinni, és ott kell működtetni az időjárási hatásoknak kitett módon, és a termék helyhez kötöttségéhez sem fér kétség)

- Minden (termék) építmény egyedi

Nincs két egyforma építmény, ez az állítás még a típusépületekre is helytálló állítás, hiszen egyforma paneles épületek is más terepviszonyokhoz igazodóak, más az alapozásuk, a közműcsatlakozásuk, stb.

Tehát, ha vannak is azonosságok, ismétlődések, ezeket minden esetben illeszteni kell egyedileg a helyszínhez, az adottságokhoz, a helyi sajátosságokhoz. Nagy rugalmasságot kíván a termelőszervezettől. Tulajdonképpen minden termék prototípus, nincs lehetőség próbára, igazításra, és mindezt legtöbbször szigorú minőségi előírások, és szorított (egyre gyakrabban irreális) határidőkre kell teljesíteni.

- A termék nem exportálható

Mert helyhez kötött, (ingatlan) tehát az exporthoz a teljes termelőszervezetnek a helyszínre kell telepednie, és ott tevékenykednie.

- Az egyszer elvesztett kapacitás nem pótolható

Nem tud raktárra termelni.

- Kiszolgáló folyamatok és a főfolyamat kapcsolati vizsgálata

A főtevékenység: 		az építési folyamat

Kiszolgáló tevékenység:	szűk-, tág értelemben az ehhez szükséges feltételek biztosítása

A kérdést vizsgálhatjuk üzemi szinten (szűkebb értelemben), illetve szervezeti szinten (tágabb értelemben).

A rendszerelmélet megállapításait szem előtt tartva meg kell állapítanunk, hogy a helyes megközelítés feltétlen szükségszerűségként jelenik meg.

- Szűkebb értelemben vizsgálva

Szállítás, anyagmozgatás (szállítmánytervek, ütemtervek)

Anyagbiztosítás (rendelések, minőségi-, mennyiségi átvétel és dokumentáció)

Tárolás – Raktározás (organizációs terv)

Gépellátás és szerviz

Létszámgazdálkodás (létszám ütemterv)

Termelésirányítás (különböző szinteken)

- Tágabb értelemben vizsgálva

Finanszírozás, pénzügyi bonyolítás (saját tőke, rövid-, hosszúlejáratú kölcsönök, hitelek, stb.)

Műszaki ügyintézés (pályázati anyagok elkészítése, benyújtása, szerződés-előkészítés, alvállalkozói-, beszállítói szerződések, munkahelyi adminisztráció, és elszámolások – anyag-, bér-, gép-, rezsiköltségek, stb.)

Fejlesztések (termékskála-, vállalkozási területek bővítése, műszaki-, technológiai-, szervezeti fejlesztések)

Marketing (hirdetések, piaci-, ügyfélkapcsolatok-, beszállítói kapcsolatok, piaci stratégia tervezése, végrehajtása, stb.)

Jogi bonyolítás (szerződés-előkészítések, reklamációk, vitás-, peres ügyek, garanciális ügyek, keretszerződések, munkáltatói-, munkaügyi-, partneri megállapodások kezelése)

- Szállítási folyamatok jellemzői

  - Nagy anyagtömegeket mozgat meg.

  - Rendszerelvű megközelítést kíván vizsgálata, és működtetése.

  - Színvonala alapvetően meghatározza az (építési) termelési hatékonyságot, szervezetté, ill. szervezetlenné teheti azt.

  - Jelentős energiaigénye van, komoly erőforrásokat igényel (energia),

értékaránya egyre emelkedő a folyamatosan emelkedő energiaárak miatt.

  - A szállítási-, anyagmozgatási  ráfordítások növekedése nem jár értéknöveléssel. (felesleges szállítások, anyagmozgatások esetei)

  - Sokszínű, összetett feladat (eltérő tulajdonságú anyagokat, szerkezeteket, elemeket, félkész-termékeket kell szállítani, mozgatni, tárolni, raktározni).

- Raktározás, tárolás és disztribúció

Disztribúció: elosztás, szétosztás, újraelosztás

Feladatai:

- Termelő és felhasználó közötti tényleges földrajzi távolság áthidalása (szállítás)

Több lehetőség is van: koncentrált, kevés, vagy néhány helyen való előállítás, és ezzel szemben számos felhasználói helyszín közötti távolságok áthidalása (pl. cementgyártás, építőanyag-gyártás, stb.)

Helyhez kötött előállítás, és tovább-feldolgozás, illetve felhasználás (anyag-nyerőhelyek, gyárak pl.: Heraklith, szigetelőanyagok, stb.)

Lehetőségként meg kell említeni a cementrelék rendszerét.

- Termelés és felhasználás közötti időben rés áthidalása (raktározás)

Idényszerű gyártás és állandó felhasználás eltérései, (pl. fakitermelés, kavicsbányászat)

Idényszerű felhasználás, és állandó gyártói kapacitások ellentmondásainak feloldása (pl. cementgyártás – felhasználás)

- Termelt áruk, termékek mennyiségi-, minőségi-, összértéke és a felhasználói igények közötti rés áthidalása (piackutatás, marketing)

Akciók, kedvezmények, mennyiségi korlátoktól, tételektől függő lépcsős kedvezmények bevezetése, ajánlatai, stb.

Komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy a tárolás rövid idejű legyen – a lekötött tőkeigény csökkentése érdekében.

Lásd: Kan-Ban rendszer, vonalkódos leolvasás, jelzőkészlet rendszereinek alkalmazása

- Korszerű, nagyvolumenű termelés és kistételű felhasználási igények közötti rés áthidalása (kereskedelmi kockázatvállalás)

Viszonteladói hálózat, kihelyezett készletek rendszereinek bevezetése, alkalmazása

- Termékek- és áruk védelmének biztosítása: fizikai, kémiai, minőségi, mennyiségi változásokkal szembeni védelem biztosítása (változások megengedett korlátok között tartása)

Általános szempontok:

Az anyagok, áruk termelése, előállítása és felhasználása, elfogyasztása között időeltolódás van, ennek különböző okai vannak:

Egyes áruk termelése idényszerű, fogyasztása egyenletes

Egyenletes előállítás, egyenlőtlen, idényszerű felhasználás

# Tárolás

Egyszerűbb, mint a raktározás.

Rövidebb idejű, azonnali felhasználásba kerülnek az anyagok, félkész-termékek, termékek.

Nem annyira komplex tevékenység, mint a raktározás

Esetenként alkalomszerű

Technikai berendezésigénye alacsony fokú

Tárolóhely

Megválasztása fontos, átgondolt legyen: térbelileg, időbelileg - a fő-, és mellékfolyamatok vonatkozásában egyaránt.

# Raktározás

A termelési folyamat

Alakítás-

Mozgatási-

Nyugvási-

Részekből áll, melynek során			Megmunkálás

Kiszolgálás

Anyagmozgatás

Raktározás

Várakozás

Ellenőrzés

műveletcsoportokból összetevődő komponenseket tudunk meghatározni.

Raktározás - folyamatrendszere meghatározott, technológiai-, technikai-, létszámigénye van.

A szaknyelv tárolásnak hívja a raktárban az áruk huzamos nyugvó állapotát is.

Raktározás technikai elemei

Ezek biztosítják a raktározással szemben támasztott

technikai

technológiai

szabályozási 	feladatok egy részének maradéktalan kielégítését.

Ide sorolhatók:

  - létesítmények	(épületek, bunkerek, rakodók, stb.)

  - tárolóeszközök és berendezések (állványok, silók, csúszdák, stb.)

  - anyagmozgató eszközök és gépek (targoncák, rakományfogók, himbák, stb.)

  - ügyviteli és nyilvántartási eszközök (számítógépek, vonalkód leolvasók, faxok, stb.)

  - ellenőrző eszközök (hídmérleg, műszer, stb.)

  - kiegészítő berendezések (hűtő, fűtő, szárító, töltő, stb.)

Raktározási módok:

raktárépületben

tárolóban

bunkerban, silóban

tartályban, depóban.