Emelőgépek

Egyszerű emelőgépek

Ezekkel a teher csak egy irányban emelhető.

  - Fogasrudas emelő

A teher emelése kézi hajtással, fogaskerék áttételek közbeiktatásával két helyen vezetett fogasrúd fogaiba kapcsolódó fogaskerékkel történik. A teher visszasüllyedését kilincs szerkezet gátolja meg.

Teherbírása általában 2-15 Mp teherbíró képességgel és 300-400 mm emelési magassággal.

  - Csavarorsós emelő

Nagy terhek kis magasságra való emelésére alkalmazzák. Ezzel a szerkezettel nagy áttétel valósítható meg, de a fellépő surlódási veszteségek miatt hatásfoka kicsi.

Teherbírása 2-25 Mp, 100 – 500 mm emelési magassággal.

  - Hidraulikus emelő /zsiráf/

Nagy súlyok emelésére, tartására, süllyesztésére alkalmazzák.

Fő részei:

                - Munkahenger a dugattyúval

                - Folyadékszekrény a szivattyúval

Előnye: az elérhető nagy módosítás (áttételi arány) okán egyszerű szerkezetű, kis önsúlyú, kis méretekkel együtt járó nagy emelési képesség

.

Teherbírás: 10-50 Mp, de készülnek 100-400 Mp-os teherbírással is.

Emelési magasság: 160-200 mm.

Alkalmazott erőátvivő közeg: alacsony dermedéspontú hidraulika olaj.

Nagy kiterjedésű terhek emelésére alkalmaznak egyidőben működő több hidraulikus emelőt is (lásd: csúszózsaluzatos tehnológiai berendezések összekapcsolt emelősajtói), ilyenkor a szivattyú egy elosztón keresztül nyomja az olajat az emelők dugattyúihoz.

  - Pneumatikus emelő

Főleg olyan helyeken alkalmazzák, ahol sürített levegő rendelkezésre áll. A sürített levegő munkavégző képessége kerül felhasználásra, működtetése egy fogattyúval ellátott szeleppel történik, melyet rugó tart zárt helyzetben. A szelep karjának elfordításával a munkahengert összekötjük a sürített levegővel, vagy a hengerben lévő levegőt a szelepen keresztül a szabadba engedjük.

Ezzel a művelettel a terhet emelhetjük, vagy süllyeszthetjük. Az emelési-, vagy süllyesztési sebességet a kézi mozgatású szeleppel fokozatmentesen szabályozhatjuk.

A berendezés egyszerű, jól szabályozható. Üzemeltetése korlátos, mert sűrített levegőhálózathoz kötött, és költségesebb, mint a villamos üzem.

A hálózati nyomás csökkenése, vagy a vezeték szakadásának esetére biztonsági szelep van beépítve, ez megakadályozza a teher lezuhanását.

Teherbírása: 100-200 kp, emelési magassága 500-1500mm, szükséges légnyomás: 3-7 att.

A penumatikus emelő lehet:

Egyszeres működtetésű 	- csak egyik oldalán lehet nyomást adni rá

Kétszeres működtetésű	-  mikor a dugattyú mindkét oldalára lehet nyomást adni.

  - Csigasorok

Álló és mozgó kötélkorongokból összeállított szerkezetek. A csigasorokat emelőszerkezetek (csörlők, daruk, felvonók, stb.) kiegészítő részeként is alkalmazzuk, ahol a terhet több kötélágra függeszthetjük fel.

  - Futómacska

A futómacskák futóműből és emelőszerkezetből állnak. A terhet függőlegesen emelik, és vízszintesen szállítják.

A futómacskák pályája lehet egy-, vagy két-tartós, továbbá a tartón futhatnak alul, vagy felül.

A futómacskák továbbítása történhet kézi erővel, vagy villamos hajtással.

Az egy-tartón futó futómacskák előnye, hogy ívesen kialakított „I” tartón is mozgatható.

A pálya legkisebb megengedett sugara 3 m. A futómacskák teherbírása 0,5 – 5 Mp között változik.

Készülnek nagyobb teherbírással is, egészen 10 Mp teherbírásig is, ezek azonban általában össze vannak építve finomemelő művel is.

A finom emelőmű előnye, hogy emelésnél, vagy leengedésnél a terhet nem rántják meg, a teher nincs kitéve dinamikus erőhatásoknak, ezért előszeretettel alkalmazzák előregyártó üzemekben.

Toronydaruknál azokat a teherhordó kocsiszerkezeteket is futómacskáknak nevezik, melyeknek nincs saját meghajtó szerkezetük. Vízszintes mozgatásuk kötélvontatással történik a daru acélszerkezetén elhelyezett csörlővel.

Ezt a megoldást vízszintes gémű toronydaruknál alkalmazzák a macskák súlyának csökkentése végett.

Az ilyen darukat hívják futómacskás toronydaruknak.

  - Csörlő

A hajlékony vonóelemmel terhet emelő vagy vontató szerkezetet csörlőnek nevezik.

Általában kötéldobból, áttételt tartalmazó hajtóműből, és fékből állnak.

A csörlőket többféle szempontból is csoportosíthatjuk:

  - felhasználás (pl. építési)

  - a hajtás erőforrása (pl. kézi-, gépi-hajtású)

  - dobok száma (egy-, kétdobos)

Kézi hajtású csörlő

Ott alkalmazzák, ahol aránylag ritkán és kis terhet kell emelni, mozgatni,

ezért a magasabb fokú gépesítés költségei nem térülnek meg, továbbá

olyan esetekben is, amikor más energiaforrás nem áll rendelkezésre.

Kézi hajtású berendezéseknél egy ember teljesítményét 0,1 LE értékkel lehet

számításba venni. A kézi hajtókar hossza 300-400 mm, a hajtókaron mért

munkasebesség 0,8 – 0,2 m/sec lehet.

Huzamosabb üzem esetén egy ember a hajtókaron 8 –10 kp erőt tud kifejteni.

A kézi csörlőt legfeljebb két személy működtetheti. Az építőipari kézicsörlő

áttétele 0,5 . 1 Mp teherbírásig egy fokozatú, 10 Mp-ig kétfokozatú.

A kézicsörlőt egy vagy két hajtókarral látják el, amelynek tengelye axiálisan eltolható és így rögzíthető.

A kötélben fellépő húzóerő hatására a csörlőnek nem szabad elmozdulnia, ezért a talajon szilárdan rögzíteni kell. A csörlőt mindig a húzóerő irányába kell beállítani, és úgy rögzíteni. A rögzítés történhet megfelelő súlyú talpgerendákra, melyek elé cölöpöket vernek le, vagy a csörlő mögött létesített árokhorgonyhoz kikötik.

Gépi hajtású csörlők

Gyakrabban ismétlődő munkafolyamatoknál, vagy nagyobb terhek emelésénél a munka gyorsítása és az emberi erő kímélése céljából motoros csörlőket alkalmaznak.

A csörlődob meghajtását általában villamos motor, ritkábban belsőégésű motor, vagy hidromotor végzi.

A hazai építőiparban használatos csörlők teherbírása 0,18 – 6 Mp között változik.

Munkaállványok            mobil		oszlopos

Függőkosár, függőhíd

Építési felvonók

- Építési anyagfelvonó

- Építési személy-, és teherfelvonó

Daruk teherfelvevő-, és megfogó szerkezetei

- Horgok és horogszerkezetek

- Teherfüggesztő szerkezetek (himbák)

Daruk teherfelvevő és megfogó szerkezetei:

A daruk esetésben az emelőkötél végén lévő horog szolgál a teher felvételére.

A terhet a horogra további teherfelvevő eszköz (himba) segítségével függesztik fel.

A teherfelvevő eszközökkel szemben támasztott követelmények:

-	minél rövidebb teherfelvétel és letétel

-	a teher felvétele és letétele minél kevesebb emberi beavatkozással történjen

-	biztonságos szerkezeti kialakítás-balesetvédelem

-	kimélje a terhet, semmilyen roncsolást ne okozzon

-	a daru teherbírásának kellő kihasználásának érdekében minél kisebb önsúlyú legyen

Daruhorgok: