## Slide 1: KÁBELHÁLÓZATI ISMERETEK
2018/2019. 2. félév

## Slide 2: BEVEZETŐ GONDOLATOK
                Szabadvezeték vagy kábel?

## Slide 3: Hálózatok kialakítása, jellemzői
120 kV: nagyfeszültségű elosztóhálózat, hurkolt kialakítás, hurkolt üzemeltetés, szabadvezetékes és kábeles létesítési mód, közvetlen földelés
35 kV: középfeszültségű elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, szabadvezetékes és kábeles létesítési mód
20 kV: középfeszültségű elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, szabadvezetékes és kábeles építési mód, kompenzált hálózat
10 kV: középfeszültségű elosztóhálózat, íves kialakítás, sugaras üzemeltetés, kizárólag kábeles építési mód, impedancián keresztüli földelés
0,4 kV: kisfeszültségű kommunális hálózat, íves vagy sugaras kialakítás, sugaras üzemeltetés, szabadvezetékes vagy kábeles építési mód, közvetlen földelés

## Slide 4: Szabadvezeték hálózat előnyei
Olcsóbb és gyorsabb kiépítési lehetőség (ha van nyomvonal ?)
Egyszerűbb létesítés (személyzet,gépek,anyagok)
Könnyebb (vizuális) ellenőrzési lehetőség
Jobb hűlési-hűtési viszonyok (terhelhetőség , de belógás függés )

## Slide 5: Szabadvezetékek hátrányai
Áramütések veszélye (rossz földelések ,vezetékszakadás )
Időjárási igénybevételek (szél terhek, zúzmara )
Megközelítések, keresztezések (Esztétika, biztonsági övezet)
Környezetvédelem (Fakivágások, madárvédelem, villamos és mágneses terek kérdései)
Üzemzavari mutatók kézbentartása nehezebb (légköri tf. gallyazás, idegen munkavégzések )
Viszonylag korlátozott keresztmetszetek

## Slide 6: Kábelhálózatok előnyei
Nagyobb keresztmetszetek, nagyobb energiaátvitel
Települési megfontolások (pl. sűrűbb beépíthetőség )
Áramütés veszély csökken
Környezetvédelmi (pl. madárvédelem ) előnyök
Kedvezőbb üzemzavari mutatók (Z 4-80/100 km )
Üzemeltetési ktg kisebb ( üzemvitel és karbantartás )

## Slide 7: Kábelhálózat létesítés hátrányai
Magas létesítési költségek (mélyépítés kb. 50 % )
Közművek elhelyezése közterületeken (nyomvonal )
Kényes megközelítések , keresztezések (hőtávvezetékek )
Költséges üzemzavar elhárítás
Melegedési gondok! (elrendezés, hőtani körülmények )

## Slide 8: Mérföldkövek a kábelek fejlődésében

## Slide 9: Távírók kora 1767-1876
Egyenáramú átvitel jelkódokkal ( Morse távírója 1832 )
Vezetőanyag: Réz
Szigetelés: Sellakk, guttapercha, kaucsuk, gumi, szálas anyagok
Köpenyanyagok: Impregnált tekercselés, üvegcső majd ólom

## Slide 10: Morse távírója

## Slide 11: A telefon hatása
Bell telefonja 1876
Érpárok és érnégyesek (áthallás és zavarcsökkentés )
Üreges szigetelés, Pupinozás (csillapítás csökkentése )
Papír szigetelés általánossá válik 1920-tól
Koaxiális kábel megjelenése 1934-től
Műanyagok elterjedése
Optikai kábelek 1980-tól

## Slide 12: UTP és az FTP kábel

## Slide 13: ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK

## Slide 14: Villamos gépek felfedezése 1861-1884
Jedlik Á. Öngerjesztés elve
Siemens W. eá. motor és generátor
Edison T.A. izzólámpa
Bláthy O. Déri M.Zipernowsky K. Transzformátor
Tesla N. háromfázisú rendszer forgó mágneses tér

## Slide 15: Vezetékek és kábelek fejlődése 1880-1925
Vezetékek lakk, gyanta és szálasanyag szigeteléssel
Gumikábelek 2000 V-ig ( 1887 )
Papírszigetelés és ólomköpeny (1890 )
Alumínium vezetők alkalmazása (1899)
Háromfázisú övszigetelésű kábelek 30kV-ig (1903 )
Érköpenyes kábelek (1913-1925 ) fémfólia és ólom használatával
Olaj és gáznyomású kábelek (1930 -tól ) fejlesztése

## Slide 16: Papírszigetelésű kábelek fejlődése
Konstrukciók
Höchstadter kábel

## Slide 17: Pirelli rendszerű olajhűtésű kábel

## Slide 18: A 2. világháború után
Az alumínium ér-és köpenyanyag elterjedése
Átviteli feszültség növelése , újabb olajnyomású kábelek
Műanyagok széleskörű alkalmazása
Kialakulnak a modern szigetelés pótlási módok
Kiöntőgyantás
Tekercseléses
Melegzsugor
Hidegzsugor és
Feltolható technológiák

## Slide 19: Hazai fejlődés 1960 után
PVC szigetelésű KIF kábelek ( 1962 )
TRINEUTRÁL (osztott nullás) KIF kábel ( 1965 )
ROUNDAL PE szigetelésű KÖF kábel ( 1970 )
Külföldi olajnyomású kábelek NAF –re ( 1960 – 1975 )
Átállás a PE és THPE kábelekre 1978 -tól

## Slide 20: THPE kábelek
Összefoglalva:
A megtermelt és igényelt energia szállítása
Szabadvezetéken és/vagy
Földkábeleken lehetséges.
Mindkettőnek fontos szerepe van az adott földrajzi és fogyasztói környezetben!

## Slide 21
Köszönöm a figyelmet !