## Slide 1: Erősáramú kábelek gyártása

## Slide 2: KÁBELGYÁRTÁSI BEVEZETŐ
Az adatátvitelt és villamos energiát szállító kábelek behálózzák világunkat.
Nélkülözhetetlenek az energia szolgáltatás területén a XVIII. század óta, de napjaink informatikai hálózatai sem működnének nélkülük.
A kábelek az elmúlt évtizedek során alapjaiban lényegesen nem változtak.
Ezen a réz és alumínium vezetőjű kábeleket értjük
Az optikai kábel merőben más elven működik mint réz erű híradástechnikai elődeik.

## Slide 3: ELEKTROMOS KÁBEL EREINEK GYÁRTÁSA 1

## Slide 4: A kábel erek anyaga
A kábelek elektromos vezető ereinek anyagát alapvetően három csoportba sorolhatjuk:
réz (Cu)
alumínium (Al)
egyéb
Az egyéb kategóriába többnyire a kompenzációs kábelek erei kerülnek. A kompenzációs kábeleket a hőmérsékletet mérő hőelemekhez használják

## Slide 5: A kábel erek gyártása

## Slide 6: A huzalhúzás szerszámai
A réz vagy alumínium alaphuzalokból, úgynevezett huzalhúzással azaz üregben való többszöri áthúzással készülnek az erek gyártására felhasznált huzalok. Ezek legkisebb átmérője 0,02mm is lehet. A technológiai okokból szükséges lágyítást gyártás közben végzik el.
A húzószerszám anyaga keményfém, vagy gyémánt . A húzószerszámon áthúzott huzal átmérője lecsökken, hossza eközben nyúlik

## Slide 8: Érszerkezetek
Az elkészült réz vagy alumínium huzalok alkalmasak különféle kábel ér szerkezetek összeállítására, melyek lehetnek tömör, vagy sodrott kivitelűek.

## Slide 9: ÉRSZEKEZETEK 1
Tömör ereket gyártanak azon kábelekhez, melyek beszerelés után rögzített állapotban fix helyen látják el funkciójukat.
Sodrott kialakítást alkalmaznak akkor is amikor a kábel rögzített elhelyezésű lesz, de az ér legyártása nem célszerű tömör kivitelben
A feladattól függően számtalan érszerkezet alakítható ki. A leggyakrabban négy alapesettel és azok variációival találkozhatunk

## Slide 10: ÉRSZERKEZETEK 2

## Slide 11: Finomsági osztályok sodráskor
Class1 tömör ér szerkezet (nem hajlékony kábelekhez pl.: H07V-U (MCu))
Class2 sodrott ér szerkezet (nem hajlékony kábelekhez pl.: NYY)
Calss5 finoman sodrott ér szerkezet (hajlékony kábelekhez pl.: H05VV-F (MT))
Class6 extra finoman sodrott ér szerkezet (hajlékony kábelekhez pl.: H01N2-E hegesztőkábel).Példa:

## Slide 12: A sodrott erek mechanikai tulajdonságai
A párhuzamos,nyalábbá összefogott huzalokkal szemben a sodrott, csavarvonal mentén futó szálakban a kábel hajlításakor kiegyenlítődnek a húzó- és nyomóhatások.
Az érszerkezet hajtogatását a tömör ér fogja a legrosszabbul viselni.

## Slide 13: Az erek hajlítási problémája