# Esettanulmány

Komló-Koszonyatető-Pécsvárad 22 kV-os vonalon, farádőlés miatti vezetékszakadás

# 1. Helyszín és érintett terület:

# Komló-Pécsvárad 20 kV Kövestető leágazás.

# 2. Az üzemzavar oka, megnyilvánulása:

# Kövestető leágazás 7-8 oszlopközében biztonsági övezeten kívülről, de dőlési távolságon belül lévő fa dőlt a hálózatra. 50 mm2-es vezeték egy fázisban elszakadt, két fázisban megnyúlt.

# 3. Időadatok (kezdet, vég, fontosabb fogyasztói terület visszakapcsolása):

| Esemény |
| --- |
| Kezdete | 2012.05.05. | 12:17 | Időtartam (óó:pp) | 06:21 |
| Vége | 2012.05.05. | 18:38 |  |  |
| Első kézi kapcsolás |
| Időpont | 2012.05.05. | 12:54 | Időtartam (óó:pp) | 00:30 |
| Behatárolás |
| Kezdete | 2012.05.05. | 12:54 | Időtartam (óó:pp) | 00:45 |
| Vége | 2012.05.05. | 13:39 |  |  |
| Hibajavítás |
| Kezdete | 2012.05.05. | 13:39 | Időtartam (óó:pp) | 04:59 |
| Vége | 2012.05.05. | 18:38 |  |  |
| Fogyasztók ellátása |
| Időpont | 2012.05.05. | 18:38 |
| Normál üzemállapot felvétele |
| Időpont | 2012.05.05. | 18:38 |

# 4. Kiesett energia, kiesett fogyasztói szám:

| Kiesett energia: | 383,8 | (kWh) |
| --- | --- | --- |
| Kiesett fogy. óra: | 175,1 | (h) |
| Kiesett idő: | 06:21 | (h) |
| Kiesett fogyasztó: | 423 | (db) |

# 5. Kiinduló üzemállapot sematikus rajzzal:

# 6. Az események időrendi sorrendje:

| Minősítés | Idő | Név | Esemény |
| --- | --- | --- | --- |
| TM 6 perc | 12.17 | TM | Komló-Pécsvárad 22 kV végleg old. 40027 és 40572 TMOK fáziszárlat fellépett. |
|  | 12.18 | TM | 40572 TMOK KI, M BE oldott. (40572 TMOK indokolatlan zárlatjelzést adott) |
|  | 12.18 | TM | 40321 TMOK KI |
|  | 12.19 | TM | 40346 TMOK BE, rendben. |
|  | 12.20 | TM | 40321 TMOK BE rendben |
|  | 12.20 | TM | 40027 TMOK KI. |
|  | 12.21 | TM | Komló-Pécsvárad M BE oldott. (40027 TMOK indokolatlan zárlatjelzést adott) |
|  | 12.23 | TM | 40572 TMOK BE, rendben. |
| ÉRT 1 perc | 12.24 | Nagy G | Üzemzavar közölve, küldjön szerelőket a 40026 OK-hoz. |
| 1KK 30 perc | 12.54 | Keller Z | 40026 OK KI. |
| BEH 45 perc | 12.54 | TM | Komló-Pécsvárad M BE rendben. |
|  | 12.55 | TM | Komló-Pécsvárad M KI. |
|  | 12.55 | Keller Z | 40026 OK BE. Menjenek a 42004 OK-hoz. |
|  | 13.16 | Keller Z | 42004 OK KI. |
|  | 13.17 | TM | Komló-Pécsvárad M BE, rendben. |
|  | 13.18 | TM | Komló-Pécsvárad M KI. |
|  | 13.18 | Keller Z | 42004 BE. Menjenek a 42001 OK-hoz. |
|  | 13.25 | Keller Z. | 42001 OK KI. |
|  | 13.25 | TM | Komló-Pécsvárad M BE rendben. |
|  | 13.26 | Keller Z | Menjenek el kikapcsolni a Jégelhárító és Kövestető TR-okat. |
|  | 13.32 | Keller Z | 42002 OK KI. |
|  | 13.33 | Keller Z | 42182 OK KI. Menjenek vissza a 42001 OK-hoz. |
| HJ 299 perc | 13.39 | Keller Z | Megtalálták a hibát. A leágazás 7-8 oszlopközében egy nagy fa dőlt a hálózatra. Az egyik fázisvezető elszakadt, a másik kettő megnyúlott. |
|  | 18.34 | Keller Z | Jégelhárító 42002. TROK BE. Kövestető 42182. TROK BE. |
|  | 18.38 | Keller Z | 42001 OK BE, rendben. |

| Az üzemzavar elhárításban résztvevő szervezeti egységek munkájának önértékelése. |
| --- |
| EON | Név | Megfelel | Megjegyzés |
| ÜIK | Varga Csaba Vajda Péter | Igen | TM behatárolás 6 percig tartott, mert a 40027. és 40572. TMOK-k téves zárlatjelzései miatt az üzemirányító a határolást nem a hibás hálózatrész leválasztásával kezdte. |
| NA | Kovács Attila | Igen | A hálózat környezetének gallyazása, nyiladékolás a 2011-es évben, ütemterv szerint megtörtént. |
| NS | Keller Zoltán Bősz Gábor | Igen | Első kapcsolás ideje megfelelő, az EH-SZER Kft. kiérkezéséig eltávolították a hálózatról a fát. |
| Vállalkozó | EH-SZER Kft. | Igen | 30 percen belül beértek a telephelyre, a raktárból a szükséges anyagokkal 2 órán belül a helyszínen voltak. |

# 7. Részletes ok megjelölés

- Komló-Koszonyatető-Pécsvárad 22 kV-os vonalon Kövestető transzformátor leágazásban, a hálózattól 15m-re lévő, 20m-es fának törzsét rovarok szétrágták. A földtől kb. 1m magasságban a fa törzse hiányos volt, és az előző napok viharai során valószínűsíthetően erős szél következtében megdőlt, majd kitört és a hálózatra dőlt.

A farádőlés következtében az 50mm2-es vezeték egy fázisban leszakadt, a másik két fázisban pedig a földtől 30cm-es magasságig megnyúlott.

A hálózat egy meredek partoldal mentén halad, ahol nagyon magas fák találhatóak, melyek a hálózat felé dőlnek.

Természetvédelmi fokozottan védett területen halad keresztül.

- 13:52 a szerelők a hiba megtalálását követően, az EH-SZER Kft. megérkezéséig elkezdték a fa eltávolítását. 15:31-re végeznek a favágással.

- 16:08 Az EH-SZER Kft. felvonult a helyszínen, elkezdték a vezeték összekötését, illetve a beszabályozást. A munkával 18:33-ra végeznek.

- Kövestető üdülő transzformátorállomásról 3 fogyasztót látunk el. Ezek közül az egyik a Kövestető Hotel volt, ahol ez idő alatt esküvőt tartottak, amiről az ÜIK, valamint a koordináció nem kapott tájékoztatást a Call centertől. Gelencsér Lajos igazgató úr 17:34-kor kért információt az üzemirányítótól az üzemzavarról. Ekkor már nem volt indokolt az aggregátoros üzem létesítése, tekintve, hogy 1 órán belül végeztek a javítással.

Call center tájékoztatása (kizárólag az ÜIR Call center felületén található adatok alapján):

„14:53-kor  tájékoztattuk az ügyfelet arról, hogy KÖF üzemzavarunk van, és folyamatban van a javítás.

16:45-kor érkezett a következő hívás szintén tájékoztattuk.

17:15-kor érkezett a következő hívás szintén tájékoztattuk.

Az ügyfélnél éppen rendezvény (esküvő) volt.”

# 8. Következtetések, megelőzési javaslatok

- A favágó vállalkozó figyelmét fel kell hívni, hogy a biztonsági övezeten kívül eső, de veszélyesen magas (dőlési távolságon belül lévő) fákat alaposabban mérje fel, vizsgálja meg organizáció során. Azok eltávolítására az intézkedést haladéktalanul kezdje meg (tulajdonossal kapcsolatfelvétel, egyeztetés).

Ezt a szakaszt a tavalyi évben megfelelően gallyazta a vállalkozó, a munkák során veszélyes fáról nem érkezett jelzés. A hálózat alatti nyiladékolás, valamint gallyazás 2011-ben megtörtént.

A kidőlt fa törzsét rovarok rágták szét. A kidőlt fa erős volt, élő, dús lombozatú ez a folyamat 1-2 hónap alatt eredményezheti a fatörzs sérülését, majd kidőlését. Ez okozhatta, hogy az organizáció során nem láttak rendellenességet.

Kovács Attila az esetet követő munkanapon (2012,05.07.) a gallyazó vállalkozóval kiment a helyszínre, a dőlési távolságon kívüli veszélyes fákat újból felmérték.

- Javasoljuk a leágazás kábeles kiváltását, mert természetvédelmi területen keresztül húzódik a hálózat és a favágás hatósági engedélyhez kötött. A 2013-as fejlesztési tervbe igényként bekerül a kb. 1400m légvezetékes hálózat kábelesre történő átépítése.

- Amennyiben időben szerzünk tudomást a jelen speciális esetben prioritással kezelendő fogyasztóról, az aggregátort megkértük volna és a fa eltávolítása után beüzemelve, a fogyasztói kiesést jelentősen, több mint 2 órával csökkentjük.

# Az ügyfél 14:53-kor érdeklődött először a Cc-nél. Ekkor kellett volna jelezni az ügyfélszolgálatnak koordinátor, és/vagy az ÜIK felé, hogy egy hotel ellátatlan, ahol ráadásul rendezvény van/lesz.

# EH-SZER Kft. darus készenlét 2 fővel érkezett a helyszínre. Csontos Tibor ügyeletes párjával Szigetvárról indult a telephelyre. 2 óra 23 perccel az értesítést követően, a szükséges anyagokkal odaértek a hibahelyhez. SLA-ban előírt 30 perc alatt beértek a telephelyre, ezt követően mentek a raktárba. A raktárból a szükséges anyagokkal 2 órán belül a helyszínen voltak.

# Az EH-SZER Kft-vel érvényben lévő vállalkozási keretszerződésbe nincsen meghatározva az az időtartam, amíg a berendelt készenlétnek ki kell érkeznie a munkahelyre.

# Jelenlegi szerződésben csak az EH-SZER Kft. saját telephelyére beérkezés ideje (rendelkezésre állás) meghatározott, az alábbi táblázat szerint:

| Igénybevétel | Bevonható kapacitás | Igénylő (üzemirányítói utasításra/kérésre) | Rendelkezésre állás az EH-SZER telephelyén |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Munkaidőn belül | Munkaidőn kívül |
| 1.1 Munkagép és szerelői készenlét | Darus autó 1 | Koordinátor | max.60 perc | max.30 perc |
|  | Kosaras autó 1 | Koordinátor | max.40 perc | max.30 perc |
|  | Szerelő 2 | Koordinátor | max.60 perc | max.30 perc |

# Üzemirányítói kommunikáció

# A szolgálatos üzemirányító folyamatosan tájékozódott az üzemzavar körülményeiről (13:52: látleletet kér, 14:04: értesíti a raktárügyeletet, hogy várja meg az EH-SZER-t, 14:07:	raktár ügyelet a szükséges anyagokról tájékoztatva, 15:25: favágással végeztek-e?, 15:28: EH-SZER mikor lett értesítve, 17:35: mikor végeznek?, 17:42: tájékoztatja az ügyfelet). Mégis ügyfélkezelése, mind külső és belső bizonytalan volt (Gelencsér Lajos Igazgató úrral, valamint a fogyasztóval történt kommunikáció).

# Nem tudott teljes körű, pontos információkkal szolgálni.

# 9. Feladatok (határidők, felelősök)

# feladat

# Házmester Kft.-nek figyelmeztető levél kiküldése.

# Felelős: Kovács Attila

# Határidő: 2012.05.16.

# feladat

# 2013-as évi fejlesztési tervbe igényként bele kell venni a leágazás kábelesre történő kiváltását.

# Felelős: Kovács Attila

# Határidő: 2013.03.31.

# feladat

# Eset ismertetése az üzemirányítókkal, külső- és belső ügyfelek kezelésének javítása, kommunikációs gyakorlat.

# Felelős: Beda Endre

# Határidő: 2012.06.30.

# feladat

# EHS Kft. - EH-SZER Kft. közötti keretszerződés felülvizsgálata, abban a munkahelyre történő kiérkezés idejének meghatározása/előírása.

# Felelős: Molnár István

# Határidő: 2013.02.01.

Készítette:

| Nagy Gábor | Kovács Attila | Rumszauer Béla | Csertánné Kertay Dóra | Kecskés Ernő | Szulimán Péter | Vargha Gábor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koordinátor | Területgazda | Regionális hálózati területi referens | Üzemelőkészítő területi referens | Régió-vezető | Műszaki területi referens | Szerelésvezető EH-SZER Kft. |

1. melléklet

Üzemzavar ellenőrzési jegyzőkönyv

# Footnotes

TM: Fogyasztói zavartatatás maximálisan 3 perc lehet

ÉRT: A fogyasztók távműködtetéssel történő ellátásától a koordinátor (vagy szerelők) riasztásáig eltelt idő 0-2 perc között kiváló, 2-5 perc között - fejlesztésre szorul, 5 perc felett - nem megfelelő

1KK: Első kézi kapcsolás ideje. SLA szerződés szerint 0-30 perc között kiváló, 30-60 perc között átlagos.

BEH: Behatárolási idő. 0-29 perc között kiváló, 29-80 perc között elfogadható.

HJ: Hibajavítási idő. 0-35 perc között kiváló, 35-97 perc között elfogadható

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján az üzemirányítók a munkájukat rendben, az előírásoknak megfelelően végezték.

Az üzemzavaros hálózatrész és környezetének minősítése.

Az üzemzavar elhárításban részvevő szerelők /koordinátorok/ munkájának minősítése.

# Text boxes

HIBAHELY

ÉRINTETT TERÜLET

Megnyúlt vezeték