RENDSZERENGEDÉLY

| A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA |
| --- |
| 1. | Gyártó | NYÍR-MIX-TRADE Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 4400 Nyíregyháza Kossuth u. 70. |
| 2. | Forgalmazó | NYÍR-MIX-TRADE Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 4400 Nyíregyháza Kossuth u. 70. |
| 3. | Termék megnevezés | SMH-24-1 külsőtéri kompozit rúdszigetelő |
| 4. | Típus (-család) | A3 termékcsoport: „A” osztályú átüthetetlen 24 kV-os kompozit feszítő szigetelő szemes-szemes csatlakozással |

Igazoljuk, hogy fenti termék az e dokumentum elválaszthatatlan részét képző mellékletben foglalt feltételek mellett műszakilag

ALKALMAS

áramszolgáltatói felhasználásra.

| 5. | Rendszerengedély azonosító | R42-081/01 |
| --- | --- | --- |
| 6. | Kiadás alapja | MS4-010 / A2 kelt: 2004. október 12. Műszaki specifikáció, valamint a VEIKI 4620/VNL (2006. november 6.) típusvizsgálati jegyzőkönyv |
| 7. | Érvényesség kezdete | 2007. március 14. |
| 8. | Érvényesség lejárta | visszavonásig |
| 9. | Területi érvényesség | az E.ON Hungária ZRt. áramszolgáltató leányvállalatai |

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról Gyártó/Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó Technológiai Központot!

| Torda Balázs | Czövek Zoltán |
| --- | --- |
| E.ON Hungária Zrt. technológiai vezető | E.ON Hungária Zrt. halózattechnológiai szakreferens |

Az E.ON Hungária Rt.  R42-081/01 rendszerengedélyének melléklete

SMH-24-1

Műszaki adatok:

Névleges feszültség:				24 kV

50 Hz-es illetve lökő próbafeszültség:	50 kVeff illetve 125 kVcs

Legkisebb húzó törőerő:			70 kN

Kúszóáramút:					680 mm

Tömeg:					0,58 kg

A szigetelő alapanyaga:	kompozit