## Slide 1: INFORMATIKA I.
Oktató: Horváth Ildikó e-mail: horvath.ildiko@pmmk.pte.hu

## Slide 2: Előadás anyaga
Hardver, szoftver, förmver alapfogalmak.
Általános számítógép modell, főbb funkcionális elemek megismerése
Mikroszámítógép felépítése
Jel, adat, információ
Szoftverek csoportosítása
Operációs rendszerek
Processzor működése

## Slide 3: Ajánlott irodalom
Órai jegyzet
Cserny László: Mikroszámítógépek
Ambruszt Ferenc: IT alapismeretek
Témákhoz kapcsolódó aktuális web oldalak

## Slide 4: Számítógép generációk Memrisztor

## Slide 5: Mi a számítógép?
Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely megfelelő bemenő adatok alapján olyan kimenő adatokat képes elő állítani, amelyek vagy közvetlenül értelmezhetőek a felhasználók részére vagy más berendezések vezérlésére használhatóak.
Szűkebb értelemben a számítógép olyan elektronikus berendezés, amely információk (adatok és programok) tárolására alkalmas memóriával rendelkezik, az adatok feldolgozásához programra van szüksége és saját tevékenységét, működését vezérli

## Slide 6: A számítógépek fő funkcionális egységei a következők:
központi egység(CPU)
  vezérlő egység(CU),
  aritmetikai és logikai mű veletvégző egység(ALU),
  központi tár, fő tár, MEMÓRIÁK NÖVEKVŐ JELENTŐSÉGE
másodlagos- vagy háttértárolók,
perifériák(I/O)
  beviteli egységek(input units),
  kiviteli egységek(output units),
valamint az egyes egységeket összekötő , a gép különböző részei közötti egységesített és gyors adatátvitelt biztosító buszrendszer (sínrendszer):
  címbusz,
  adatbusz,
  vezérlő busz.

## Slide 7: Generációk
Nulladik generáció – mechanikus gépek (John Atanastof, gépe kettes számrendszert használt, a memóriákat kondenzátorok alkották, amiket folyamatosan frissítettek, hogy kondenzátor önkisülésével az adatok ne vesszenek el – modern DRAM, MARK I. – relék használata)
Notes: Az informatika korunk egyik meghatározó tudománya, az elmúlt közel ötven évben sokszor a szakemberek számára is alig követhető fejlődésen ment át. Az egyre gyorsuló fejlődés, úgy a technológia, mint az alkalmazott megoldások terén generáció váltások sorát
eredményezte.

## Slide 8: Generációk
Első generáció – Elektroncsöves gépek (ENIAC-Elektronic Numerical Integrator And Computer)
Második generáció – Tranzisztorok (1961 - PDP-1,)
  A tranzisztor háromrétegű félvezető eszköz, amelyet túlnyomórészt gyenge villamos jelek erősítésére, továbbá jelek kapcsolására vagy feszültség stabilizálás céljára alkalmaznak.
  !! A dinamikus memóriák minden egyes cellája egy kondenzátort és egy tranzisztort ( MOSFET-et) tartalmaz. Az információt a kondenzátor tárolja, a CMOS technológiában megismert logikai szinteknek megfelelő töltöttségi szintek alapján megkülönböztetve a "0" illetve az "1" értékű tartalmat.
Gordon E. Moore, az Intel Corporation alapítótagja
MOORE TÖRVÉNY!

## Slide 9: Generációk
Harmadik generáció – Integrált áramkörök (1965-1980 – több tranzisztor és a köztük lévő kapcsolat egy szilícium lapkán, „memóriaközpontú”)
Negyedik generáció – Nagy mértékű integráltság (mikroprocesszor egy félvezető lapkára került, memória áramkörök, kiegészítő áramkörök, programozható I/O áramkörök)
Ötödik generáció – Memrisztorok

## Slide 11: Mi a MEMRISZTOR?
A negyedik elektronikai elem
Passzív áramköri elem
Emlékezésre képes speciális ellenállás

## Slide 12: A memrisztor története
A szimmetria elve alapján léteznie kell az ellenállás, a kondenzátor és az induktor (tekercs) mellett egy negyedik passzív áramköri elemnek is.
1971: Leon Chua*, kaliforniai Berkeley egyetem professzora
2008: HP – Első memrisztor mérete: 3nm
2014: „The Machine projekt”
Notes: *Prof. Leon Chua - MTA tiszteleti tagja, évek óta együtt dolgozik a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktató Roska Tamás akadémikussal a celluláris analogikai számítógép és a bionikus szem elvének kidolgozásán.

## Slide 13: Az elektromágneses tér változói és a közöttük fennálló kapcsolat alapján működő áramköri elemek
q(t)=ʃ i(t)dt+q0
φ(t)=ʃ u(t)dt+ φ0
I-V Karakterisztikák:

## Slide 14
Év, Szerző k | 
1960 Bernard Widrow (From Stanford University) | ADALINE (ADAptive LInear NEuron)
1967 J. G. Simmons & R. R. Verderber | "New conduction and reversible memory phenomena in thin insulating films"
1968 F. Argall | “Switching phenomena in titanium oxide thin films” HP memristor
1971 Leon Chua (From University of California Berkeley) | “Memristor - the missing circuit element” in IEEE Transactions on Circuit Theory
1976 Leon Chua & Sung Mo Kang | “Memristive devices and systems” published in IEEE Proceedings.

## Slide 15
Év, Szerző | 
1990 S. Thakoor, A. Moopenn, T. Daud & A. P. Thakoor | "Solid-state thin film memistor for electronic neural networks"
1994 F. A. Buot & A. K. Rajagopal | "Binary information storage at zero bias in quantum-well diodes„ I-U karakterisztika hasonló, mint a memrisztoré
1998. James Heath, Philip Kuekes, Gregory Snider, & Stan Williams (From HP Labs) | "A Defect-Tolerant Computer Architecture: Opportunities for Nanotechnology"
2000 A. Beck, J. G. Bednorz, Ch. Gerber & C. Rossel, (From IBM Research Lab in Zurich) | "Reproducible switching effect in thin oxide films for memory applications"
2001 Shangqing Liu, NaiJuan Wu, Xin Chen & Alex Ignatiev (From University of Houston) | "A New Concept for Non-Volatile Memory: The Electric Pulse Induced Resistive Change Effect in Colossal Magnetoresistive Thin Films"

## Slide 16
Év, Szerző | 
2008!!! Dmitri Strukov, Gregory Snider, Duncan Stewart & Stan Williams Blaise Mouttet Victor Erokhin & M. P. Fontana J. Joshua Yang, Matthew D. Pickett, Xuema Li, Douglas A. Ohlberg, Duncan R. Stewart & R. Stanley Williams Blaise Mouttet | "The missing memristor found„ – HP Labs publikáció, Nature. "Logicless Computational Architectures with Nanoscale Crossbar Arrays„ – Nanotechnológiai konferencia, Boston "Electrochemically controlled polymeric device: a memristor” "Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices„ - Nature „Proposal for Memristors in Signal Processing"
2009 N. Gergel-Hackett, B. Hamadani, B. unlap, J. Suehle, C. Richter, C. Hacker & D. Gundlach | Hajlítható memrisztor – memória- és chipfejlesztés - NIST
2010 H. J. Koo, J. H. So, M. D. Dickey & O. D. Velev | Fizikaillag megvalósított eszköz NCSU team

## Slide 17: Memrisztor meghatározása
MEMRISZTOR: Olyan áramköri elem, amelynek az ellenállása a rajta átfolyt töltés mennyiségétől függ.
Másként: az eszköz alapvetően egy olyan ellenállás, amelynek értéke a rajta áthaladó áramtól függ, de amely az áram megszűnése után is „emlékszik” erre az értékre.
Áramköri jelölése:
Jellemzője - MEMRISZTANCIA:
Mértékegysége: Ω

## Slide 18: A memrisztor memória jellegű viselkedése
A memrisztor memóriajellegű viselkedése azt jelenti, hogy az MR ellenállásértéke attól a q töltésmennyiségtől függ, amelyet a készüléken korábban átfolyt i áram vitt át a készüléken:
Amikor a töltés átfolyik az áramkörön az egyik irányba: a memrisztor ellenállása nő
Amikor a töltés az ellenkező irányba folyik át az áramkörön: a memrisztor ellenállása csökken
Így elmondhatjuk, hogy a memrisztor „emlékszik” a rajta alkalmazott feszültség történetére.

## Slide 19: Töltés – és fluxus vezérelt memrisztorok
A memrisztor olyan készülék, amelynek jellemzőjét a töltés vagy a fluxus határozza meg, így a MEMRISZTANCIA (M) érték ohm () mértékegységben a jellemző a töltésvezérelt memrisztorra:
a MEMDUKTANCIA (W) érték siemens (S) mértékegységben jellemző a fluxus-vezérelt memrisztorra:

## Slide 20: Miért a éppen a memrisztor?
A memristornak számos előnye van, ami a jövőbeni elektronikus tervezés nagyon ígéretes jelöltjévé teszi:
1. Az „emlékezés” input tulajdonsága felhasználható számos kifejlesztett áramkörnél és memória eszköznél.
2. A memristort tervezhetik a fémrétegbe a chipek fölé/köré és így területet spórolhatnak meg a chipen.
3. Képes egyesíteni a logikai operációt/működést a memória cellákkal ugyanazon a chipen és más-más helyeken a chipen keresztül.
4. Konfigurálható kapcsolóként tud működni az FPGA chipekben

## Slide 21: Keresztrudas szerkezet
Nem igényel tranzisztorokat vagy más bemeneti eszközöket
Eltünteti a szilikon követelményeket
A rácssorok egymás tetején:
Cella méret<4F^2
Javítja a sűrűséget
Csökkenti az áramfogyasztást
Csökkenti az össz-felületet
Forrás:
High-Density Crossbar Arrays Based on a Si Memristive System Sung Hyun Jo, †Kuk-Hwan Kim,† and Wei Lu*
Department of Electrical Engineering and Computer Science, the University of
Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109

## Slide 22: Nem felejtő memóriatechnológiák
A FLASH scalability a határaihoz közeledik
  A sokszintű celláknak alacsony reális üzemi időtartama van
A DRAM is a határaihoz közelít
  A DRAM architekturáját áramkör kapcsolási sémáját alkalmazták a 25 fF cella kapacitáshoz
  A zsugorodó geometriák veszélyeztetik az ipari képességeket a 25fF fenntartására
  Magasabb cella kondenzátor/vékonyabb cella szigetelőanyag < 32 nm:
  50:1 ratio < 3 Anagstrom
Jelenleg nincs olyan fizikai,- tényleges szerkezet, amely képes létrehozni ilyen nagy barázdákat ilyen nagy pontossággal!

## Slide 23: HP – memrisztor alkalmazási lehetőségek

## Slide 24: Memrisztor megvalósításai

## Slide 25: Memrisztor megvalósításai
Molekuláris és ionos vékony réteg memrisztorok:
Ezek a típusú memrisztorok főleg a különböző anyagú vékony fólia atomrácsoktól függnek, amelyek hiszterézist mutatnak töltés alkalmazásakor.
  Titanium dioxid memrisztor
  Polimer memrisztor
  Ferroelektromos memrisztor

## Slide 26: Titanium dioxid memrisztor (2008)
Két
MR hiszterézise a lineáris drift elmélet szerint

## Slide 27: Polimer vékonyréteg memrisztor (2004, 2008)
2004-ben, Krieger és Spitzer bemutatta a polimer és inorganikus dinamikusan fejlődő szigetelőanyagszerű anyagok polimerikus memrisztor alkalmazási lehetőségét nemfelejtő memóriák megvalósítására
Megvalósítás: passzív réteget használtak az elektródok és az aktív vékony fólia rétegek között, amelyek növelték az ionok kivonását az elektródokból.

## Slide 28: Ferroelektromos memrisztor
Ferroelektrikus memristor egy vékony ferroelektikus záron alapul, amelyet beékelnek két fém elektróda közé.
A ferroelektrikus anyag polarizációjának átkapcsolása pozitív és negatív feszültség alkalmazásával a kötések között, vezethet kétrendszerű magnitudó ellenállás variációhoz:
R off >> R on (egy ún. Alagút-Elektro-Ellenállás hatáshoz vezethet)
Általánosságban, a polarizáció nem hirtelen kapcsol át. Az irányváltás fokozatosan következik be, a ferroelektrikus területek nukleációján és növekedésén keresztül ellenkező polarizációval.

## Slide 29: Összefoglalva
Az MR, M=dφ/dq, memrisztancia, me: Ω
Az MR lehet töltésvezérelt, vagy fluxusvezérelt.
  Memrisztancia Töltésvezérelt MR esetén: M(q)=df(q)/dq
  Memduktancia, me: SI Fluxusvezérelt MR esetén: W(φ)=dg(φ)/dφ
A továbbiakban a töltésvezérelt MR kerül bemutatásra.

## Slide 30: Ideális memrisztorok nevezetes karakterisztikái
Ideális MR leíró egyenletei: x=a, y=g(x)*a, x-állapot változó, a-bemeneti fv, y-kimeneti fv.
Jellegzetes φ(q) függvények és hozzájuk tartozó M(q) fv-ek, azaz az MR karakterisztikái:
Lineáris M(q) karakterisztikájú memrisztor φ(q) és M(q) fv-e
Kétirányú lineáris M(q) karakterisztikájú memrisztor φ(q) és M(q) fv-e
.

## Slide 31: Ideális memrisztorok nevezetes karakterisztikái
Ideális két-állapotú memrisztor
Kapcsolóüzemű memrisztor (több értékű)

## Slide 32: Valóságos memrisztorok működési elve szerint
Vékony TiO2, polimer, rétegzett, fotoelektromos, szpinotrikus, perdület-átviteli nyomatékos, perdületes
HPMR:
HP által javasolt összefüggés:
ROFF: max. kikapcsolt állapoti M
RON: minimális M
Μv: mozgékonyság
D: vékonyréteg vastagság
Q: áthaladt töltésmennyiség

## Slide 33: Eddig fejlesztett főbb modellek
HPMR modell:
Biolkova modellje:

## Slide 34: Megtiszteltek figyelmükkel!