## Slide 1
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
Érintésvédelem 9. rész
Jegyzetcím: 4. Kisfeszültségű rendszerek áramütés elleni védelme
TT-rendszer, IT-rendszer
Kassai József
ny. főiskolai docens

## Slide 2
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
Testzárlati földáramok okozta potenciáleloszlás a talajfelszínen!
Hibafeszültség (UH), érintési-feszültség (Ué), lépésfeszültség (Ulép)

## Slide 3
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
A TT-rendszer kialakítása:
TT-rendszerben a nullapontot, vagy ha az nincs kivezetve, akkor az egyik üzemi vezetőt minden generátornál és táptranszformátornál közvetlenül le kell földelni (üzemi földelés)!
TT-rendszerben minden érintésvédelemmel ellátandó testet PE-vezetőn (védővezetőn) keresztül közvetlenül le kell földelni (védőföldelés)! Ugyanazon kikapcsolószervvel védett testeket ugyanazon földeléshez kell kötni!
Villamos hálózat üzemi földelése
Fogyasztói védőföldelés
Korábban: Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben

## Slide 4
Testzárlat TT-rendszerben
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
Az üzemi földelés és a védőföldelés potenciáltere független, nincsenek összekötve!

## Slide 5
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
RA - földelési ellenállás , a földelő ellenállásának, a földelési szétterjedési ellenállásnak és a védővezető ellenállásának az összege

## Slide 6
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
RA - földelési ellenállás , a földelő ellenállásának, a földelési szétterjedési ellenállásnak és a védővezető ellenállásának az összege

## Slide 7
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
A védőföldelés ellenállása döntő mértékben a szétterjedési ellenállás, a földelővezető és a földelő ellenállása elhanyagolható!
Védőföldelés TT-rendszerben

## Slide 8
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
a) Rúdföldelő b) vízszintes földelő c) gyűrűföldelő d) szalagföldelő e) keretföldelő
Védőföldelés típusok
d)
e)

## Slide 9
KiF áramütés elleni védelem TT-rendszer
A védőföldelés ellenállása döntő mértékben a szétterjedési ellenállás, a földelővezető és a földelő ellenállása elhanyagolható RA≈RSZ!
Védőföldelés TT-rendszerben

## Slide 10
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
A IT-rendszer kialakítása:
IT-rendszerben a tápláló rendszernek nincs közvetlenül földelt pontja (szigetelt csillagpontú, vagy impedancián keresztül földelt a csillagpont, ezt jelöli az „I” betű)
IT-rendszerben minden érintésvédelemmel ellátandó testet PE-vezetőn (védővezetőn) keresztül közvetlenül le kell földelni, , ezt jelöli a „T” betű (védőföldelés)!
Fogyasztói védőföldelés
Korábban: Védőföldelés közvetetten földelt rendszerben

## Slide 11
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
A IT-rendszer alkalmazása:

## Slide 12
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
A IT-rendszer méretezése:
A testzárlati áram (fémes földzárlati áram) Id az ép fázisok ohmos, kapacitív árama!

## Slide 13
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
A IT-rendszer méretezése:
A testzárlati áram (fémes földzárlati áram) Id az ép fázisok ohmos, kapacitív árama!

## Slide 14
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
A IT-rendszer méretezése:

## Slide 15: IT-rendszerekben alkalmazható ellenőrző és védelmi eszközök
Szigetelés ellenőrző készülék (IMD).
Hibaáram ellenőrző eszközök (RCM-ek).
Szigetelési hibahelyet kereső rendszer.
Túláramvédelmi eszköz (mindig).
Áram-védőkapcsoló (RCD).
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
Az ÁVK alkalmazása nem javasolt.

## Slide 16: Szigetelés ellenőrző készülék (IMD) IT-rendszerben a) egyen és b)váltakozó feszültségű táplálással
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer
Magyar elnevezése Állandó Szigetelés Ellenőrző (ÁSZE)

## Slide 17
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁSZE
A IT-rendszer földzárlatjelzése ÁSZE-val

## Slide 18
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁSZE
A IT-rendszer földzárlatjelzése ÁSZE-val
Míg szigetelésromlásnál minden szigetelési ellenállás csökken, addig földzárlatnál csak a zárlatos vezetéké, és sokkal nagyobb mértékben!
Földzárlat esetén RSZ ≈ 0

## Slide 19
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, RCM
A IT-rendszer földzárlatjelzése RCM-mel
Hibaáram ellenőrző eszköz (RCM), nyitott delta kapcsolás

## Slide 20
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, 2Ff lekapcsolás
A IT-rendszer
kettős földzárlat lekapcsolása
Miért tárgyalja a szabvány az IT-rendszert —, ha az első meghibásodásra nincs beavatkozás — mégis a "táplálás önműködő lekapcsolásával" működő védelmek között?
Azért, mert tényeges érintési veszélyt okoz a kettős földzárlat (kettős testzárlat), amelyet ezért önműködően le kell kapcsolni!
A második testzárlatra, (kettős földzárlatra) történő lekapcsolás méretezése függ a védőföldelés kialakításának módjától.
Ha a testek csoportosan vagy egyenként vannak földelve, akkor a védelem méretezése a TT-rendszer mintájára történhet.

## Slide 21
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, 2Ff lekapcsolás
Kettős földzárlat lekapcsolása
U a fázisok közötti névleges váltakozó feszültség effektív értéke;
Zs az áramkör fázisvezetőjét és védővezetőjét tartalmazó hurokimpedancia-rész
;
Ia az az áram, amely a végáramkört lekapcsolja 0,4 s lekapcsolási idő alatt, illetve minden más áramkör esetén 5 s alatt.
RS ≈ ZS

## Slide 22
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, 2Ff lekapcsolás
Kettős földzárlat lekapcsolása
Uo a fázis és a nulla közötti névleges váltakozó feszültség effektív értéke;
Z's az áramkör nullavezetőjét és védővezetőjét tartalmazó hurokimpedancia-rész;
Ia az az áram, amely a végáramkört lekapcsolja 0,8 s lekapcsolási idő alatt, illetve minden más áramkör esetén 5 s alatt.
R’S ≈ Z’S

## Slide 23
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁVK
ÁVK alkalmazása IT-rendszerben
IT-rendszerben ÁVK alkalmazása nem javasolt!

## Slide 24
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁVK
ÁVK méretezése IT-rendszerben
IT-rendszerben ÁVK alkalmazása nem javasolt!

## Slide 25
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁVK
ÁVK méretezése IT-rendszerben
IT-rendszerben ÁVK alkalmazása nem javasolt!
Id hálózat fémes földzárlati árama
Ebből Ic a védett rész földkapacitásain záródik
az ÁVK különbözeti árama ezen esetben a nem védett rész Id-Ic nagyságú árama,
Ahhoz, hogy az ÁVK testzárlatkor működjön, a névleges kioldóárama In, kisebbnek kell lennie, mint a működtető Id-Ic áram, azaz:
In  Id-Ic

## Slide 26
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁVK
ÁVK méretezése IT-rendszerben
IT-rendszerben ÁVK alkalmazása nem javasolt!
Id hálózat fémes földzárlati árama
Ebből Ic a védett rész földkapacitásain záródik
A különbözeti áram nagysága Ic, azaz a védett rész ép fázisainak kapacitív árama.
Hogy az ÁVK ezen nem kívánt esetben biztosan ne működjön, névleges kioldóáramát In a működést kiváltó áram kétszeresénél nagyobbra kell választani, azaz:
2Ic  In
L2 fázis
L3 fázis

## Slide 27
KiF áramütés elleni védelem IT-rendszer, ÁVK
ÁVK alkalmazása IT-rendszerben
IT-rendszerben ÁVK alkalmazása nem javasolt!
MIÉRT NEM JAVASOLT AZ ÁVK ALKALMAZÁSA? ÖSSZEGZÉS!
Az egész hálózat elvi okokból se védhető (nincs megkerülő áram)!
A részekre osztott hálózat védelmének méretezése bonyolult. A beállítás feltétele:
2 Ic IΔn  Id – Ic
Megfelelő méretezés esetén a kioldást a nem védett rész földzárlati árama okozza, amely megváltozik minden hálózatkép módosításkor.
Nem teljesíti az IT-rendszerrel szembeni elvárásokat, első testzárlatra lekapcsol!

## Slide 28
Előadás vége
Köszönöm a figyelmet!